Załącznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sukcesywne dostawy odczynników do oznaczania krwi utajonej, narkotyków, szybkich testów mikrobiologicznych, wraz z dzierżawą czytnika testów immunochromatycznych III.

Wymagane jest aby Wykonawca posiadał asortyment opisany w tab. 1

Tab. 1 Wykaz asortymentu przewidzianego do przetargu na okres 36 m-cy

| L. p. | Rodzaj asortymentu | Przewidywana ilość na okres 3 lat |
| --- | --- | --- |
|  | Krew utajona w kale | 2200 badań |
|  | Kontrola dodatnia na krew utajoną | 16 szt. |
|  | Kontrola ujemna na krew utajoną | 16 szt. |
|  | Kontrola zewnątrz-laboratoryjna - badanie jakościowe. wymagane są minimum dwie próbki kału zawierające hemoglobinę ludzką. Opracowanie kontroli w języku polskim | Minimum 4 razy do roku tj. 12 razy |
|  | Testy kasetowe |  |
|  | Testy kasetowe 11 parametrowe do wykrywania narkotyków AMP-1000, BAR-300, BUP-10, BZD-300, COC-300 MDMA-500, MET -1000, MOR-300, MTD-300, TCA-1000, THC-50 | 1800 szt. |
|  | Testy paskowe |  |
|  | Testy paskowe do wykrywania amfetaminy | 200 szt. |
|  | Testy paskowe do wykrywania metadonu | 200 szt. |
|  | Testy paskowe do wykrywania metamfetaminy | 200 szt. |
|  | Testy paskowe do wykrywania kanaboidów | 100 szt. |
|  | Testy paskowe do wykrywania benzodiazepin | 120 szt. |
|  | Testy paskowe do wykrywania narkotyków– 10 parametrowe, AMP-1000, BAR-300, BZD-300, COC-300 MDMA-500, MET 1000, MOR-300, MTD-300, TCA-1000, THC-50. Zamawiający dopuszcza zastosowanie panelowego testu paskowego. | 3000szt. |
|  | Testy do wykrywania zafałszowanego moczu | 1000 szt. |
|  | Spice/K2 | 90 szt. |
|  | MDPV-500 | 90 szt. |
|  | Dwuparametrowy test: ABP-10, MEP-100 | 100 szt. |
|  | Testy wieloparametrowe: AMP-1000, BUP-10, BZD-300, CAT-100, FYL-10, MDMA-500, MEP-100, MET 1000, MOR-300, MTD-300, SPC-50, THC-50 | 200 szt. |
|  | Kontrola negatywna do narkotyków | 40 ml |
|  | Kontrola dodatnia do narkotyków 2 razy cut off | 40 ml |
|  | Kontrola zewnątrz-laboratoryjna - badanie jakościowe narkotyków w moczu. Wymagane są minimum dwie próbki moczu ludzkiego zawierające amfetaminę, benzodiazepinę, kokainę (i jej metabolity), trójcykliczne antydepresanty, metadon, opiaty MDMA i MDA, morfinę, barbiturany. Wyniki testów muszą być potwierdzone w laboratorium eksperta. Opracowanie kontroli w języku polskim | Minimum 3 razy do roku tj 9 razy |
|  | Szybkie testy immunochromatyczne do wykrywania: |  |
|  | Adenowirus | 60 szt |
|  | Campylobacter | 20 szt. |
|  | Legionella Ag | 60 szt. |
|  | Mycoplasma | 120 szt. |
|  | Norovirus Genotyp I+II | 60 szt. |
|  | Rotavirus | 120 szt. |
|  | RSV | 120 szt. |
|  | Streptococcus A | 120 szt. |
|  | Streptococcus Ag | 60 szt. |
|  | Kontrola negatywna dla wszystkich testów poz. 20-28 | 72 szt. |
|  | Kontrola pozytywna dla poniższych testów |  |
|  | Adenowirus | 24 szt. |
|  | Campylobacter | 24 szt. |
|  | Norovirus Genotyp I | 24 szt. |
|  | Norovirus Genotyp II | 24 szt. |
|  | Rotavirus | 24 szt. |
|  | RSV | 24 szt. |
|  | Dzierżawa czytnika dla wszystkich rodzajów testów imunnochromatograficzne. | 36 m-cy |

Wytyczne dla Wykonawcy tab.1

- Zamawiający nie określa zasad konfekcjonowania ilości materiału kontrolnego, poz. 2 i 3 tab.1, a tylko podaje przewidywaną ilość oznaczeń jaką planuje do kontroli FOB w okresie 36 m-cy. W przypadku konieczności dostaw materiału kontrolnego przekraczającą przewidywaną ilość wskazaną przez Zamawiającego, a wynikającą np.  ze sposobu konfekcjonowania -  Wykonawca zobowiązany jest dokonać stosownych przeliczeń i zmian w tabeli.

- W przypadku zaoferowania materiału kontrolnego do FOB, poz. 2 i 3 Zamawiający przewiduje wykonanie kontroli jeden raz na kwartał, przy założeniu, że Wykonawca będzie realizował zamówienie, w którym dostarczy testy tylko jednej serii.

- W przypadku zaoferowania materiału kontrolnego do narkotyków, poz. 17 i 18 Zamawiający przewiduje wykonanie kontroli jeden raz na kwartał, przy założeniu, że Wykonawca będzie realizował zamówienie, w którym dostarczy testy do identyfikacji narkotyków, tylko jednej serii.

Tab. 2 Wymogi graniczne dla testów immunochromatograficznych kasetowych, jakościowych do wykrywania krwi utajonej wraz z materiałem kontrolnym dedykowanym do tych testów.

| L. p. | Wymogi graniczne dla testów i materiałów kontrolnych |
| --- | --- |
|  | Wymagany jest test kasetowy, immunochromatograficzny – bez diety, który musi wykrywać hemoglobinę ludzką w stężeniu powyżej 4 ug/g w kale do 30 mg /g bez efektu Hook’a – wymóg minimalny. |
|  | Zamawiający wymaga testów, których wyniki będą odczytywane za pomocą dedykowanego czytnika, z jednoczesną możliwością odczytu wizualnego, który będzie miał zastosowanie w przypadku awarii czytnika. |
|  | Test musi być specyficzny dla hemoglobiny ludzkiej i nie może wykazywać reakcji krzyżowych z: hemoglobiną zwierzęcą do stężenia 1 mg/ml, bilirubiną , witaminą C, kwasem szczawiowym, kwasem moczowym, kwasem acetylosalicylowym, mocznikiem, glukozą, kofeiną i albuminą. |
|  | Do testów muszą być dedykowane materiały kontrolne poniżej i powyżej wartości odcięcia to jest ujemne i dodatnie. |
|  | Dopuszcza się aby materiał kontrolny był konfekcjonowany w formie wymazówek |
|  | Wymagana jest Kontrola zewnątrz-laboratoryjna - badanie jakościowe, minimum 4 razy do roku. Wymagane są minimum dwie próbki kału zawierające hemoglobinę ludzką. Opracowanie kontroli w języku polskim. |
|  | Wykonawca musi powiadomić Zamawiającego, o każdej aktualizacji kart charakterystyki odczynników i odczynników niebezpiecznych niezwłocznie, nie później niż 7 dni roboczych od dnia zmiany. . |
|  | Testy i materiały kontrolne muszą posiadać minimalny termin ważności 5 miesięcy. |

Tab. 3 Wymogi graniczne dla dostawy odczynników

| L.p | Warunki graniczne dla dostaw odczynników |
| --- | --- |
| 1 | Termin realizacji zamówienia do 5 dni roboczych od daty wpłynięcia zamówienia złożonego pisemnie lub e-mailem |
| 2 | Możliwość zamówienia odczynników na CITO, potwierdzonego dokumentem przesłanym e-mail z terminem realizacji zamówienia do 48 godzin (dwa dni robocze), od momentu wpłynięcia zamówienia złożonego pisemnie lub e-mailem |
| 3 | Zamawiający wymaga, aby dostawa zamówionego asortymentu zawierała odczynniki jednej serii. |

Tab. 4 Wymogi graniczne dla testów do oznaczania narkotyków i dopalaczy,  materiału kontrolnego i materiału weryfikacyjnego

| Lp. | Wymogi graniczne dla oznaczania narkotyków i dopalaczy, materiału kontrolnego i materiału weryfikacyjnego |
| --- | --- |
|  | Wymogi graniczne dla testów kasetowych |
|  | Wszystkie testy – kasetowe, wieloparametrowe muszą wykrywać narkotyki i ich metabolity, których wartość cut off ng / ml dla poszczególnych parametrów badanych wynosi nie więcej niż: AMP / amphetamina – 1000 BAR / barbiturany – 300 BUP/Buprenorfina-10 BZD / benzodiazepiny - 300 COC / kokaina - 300 MDMA ekstaza - 500 MET / metamphetamina - 1000 MOR morfina - 300 MTD / metadon - 300 TCA / trójcykliczneantydepresanty - 1000 THC / marihuana – 50 Zamawiający dopuszcza panelowy test o niższych punktach odcięcia. |
| Lp. | Wymogi graniczne dla oznaczania narkotyków i dopalaczy, materiału kontrolnego i materiału weryfikacyjnego |
|  | Zamawiający wymaga testów immunochromatycznych kasetowych których wyniki będą odczytywane za pomocą dedykowanego czytnika, z jednoczesną możliwością odczytu wizualnego, który będzie miał zastosowanie w przypadku awarii czytnika. |
|  | W przypadku testów kasetowych muszą one być przeznaczone do wykrycia w jednej kasecie minimum 11 parametrów badanych określonych jako graniczne i nie mogą posiadać więcej niż cztery pola reakcyjne, pozwalające na wykrycie od 1 do kilku narkotyków w polu. |
|  | Do oferowanych testów muszą być dedykowane materiały kontrolne poniżej cut off oraz cut off razy 2, które kontrolują wszystkie substancje określone jako graniczne. |
|  | Wymagana jest kontrola zewnątrz-laboratoryjna - badanie jakościowe, minimum 3 razy do roku. Wymagane są minimum dwie próbki moczu zawierające minimum AMP, BAR,BZD, COC, MDMA, MET, MOR, MTD, TCA, THC. Opracowanie kontroli w języku polskim, wraz z dołączonymi do raportów wynikami testów potwierdzenia. |
| 6 | Do oferowanych testów muszą być dedykowane paski do sprawdzenia czy próbka moczu jest rozcieńczona lub zafałszowana w zakresie, kreatyniny, pH, ciężaru właściwego, azotynów, aldehydu glutarynowego, środków wybielających i pirydyny. |
|  | Wymogi graniczne dla testów pakowych |
|  | Wszystkie testy – paskowe w tym: jedno i wieloparametrowe muszą wykrywać narkotyki i ich metabolity, których wartość cut off ng / ml dla poszczególnych parametrów badanych wynosi nie więcej niż: AMP / amphetamina – 1000 BAR / barbiturany – 300 BZD / benzodiazepiny - 300 COC / kokaina - 300 MDMA ekstaza - 500 MET / metamphetamina – 1000 MOR morfina - 300 MTD / metadon - 300 TCA / trójcykliczneantydepresanty - 1000 THC / marihuana – 50 Zamawiający dopuszcza panelowy test o niższych punktach odcięcia. |
|  | Wymogi graniczne dla testów do oznaczania narkotyków i dopalaczy Wymagane są testy pozwalające na oznaczenie parametrów przedstawionych w poz. 9-12 |
|  | Spice/K2 |
|  | MDPV-500 |
|  | Dwuparametrowy test: ABP-10, MEP-100 |
|  | Testy wieloparametrowe: AMP-1000, BUP-10, BZD-300, CAT-100, FYL-10, MDMA-500, MEP-100, MET 1000, MOR-300, MTD-300, Spice/K2, THC-50 |
|  | Wymagane jest posiadanie w asortymencie testów przedstawionych w poz. 14-22 oraz kontroli przedstawionych w poz. 23-29 |  |
|  | Adenowirus |  |
|  | Campylobacter |  |
|  | Legionella Ag |  |
| Lp. | Wymogi graniczne dla oznaczania narkotyków, materiału kontrolnego i materiału weryfikacyjnego |  |
|  | Mycoplasma |  |
|  | Norovirus Genotyp I+II |  |
|  | Rotavirus |  |
|  | RSV |  |
|  | Streptococcus A |  |
|  | Streptococcus Ag |  |
|  | Kontrola negatywna dla wszystkich testów poz 14-22 |  |
|  | Kontrola pozytywna |  |
|  | Adenowirus |  |
|  | Campylobacter |  |
|  | Norovirus Genotyp I |  |
|  | Norovirus Genotyp II |  |
|  | Rotavirus |  |
|  | RSV |  |

Tab. 5 Wymogi graniczne dla dostawy odczynników.

| L.p | Warunki graniczne dla dostaw odczynników |
| --- | --- |
| 1 | Termin realizacji zamówienia do 5 dni roboczych od daty wpłynięcia zamówienia złożonego pisemnie lub e-mailem |
| 2 | Możliwość zamówienia odczynników na CITO, telefonicznie potwierdzonego dokumentem przesłanym e-mailem z terminem realizacji zamówienia do 48 godzin ( dwa dni robocze) od momentu zgłoszenia pisemnie lub e-mailem. |
| 3 | Zamawiający wymaga, aby dostawa zamówionego asortymentu zawierała odczynniki jednej serii. |
| 4 | Termin ważności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego |

Tab. 6 Wymogi graniczne dla czytnika testów immunochromatograficznych – kasetowych.

| L. p | Wymogi graniczne dla czytnika testów kasetowych |
| --- | --- |
|  | Czytnik kaset do testów immunochromatograficznych – kasetowych musi być kompatybilny z oferowanymi testami: kasetowymi immunochromagraficznymi do oznaczania narkotyków, na krew utajoną, szybkich testów immunochromatycznych poz. 20-28 tab. 1 Czytnik musi mieć możliwość standaryzacji procesu analitycznego, to jest, musi mieć możliwość odczytu testów immunochromatograficznych i udokumentowania uzyskanych wyników wraz z ich archiwizacją w systemie informatycznym. |
|  | Wymagany jest czytnik fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r. |
|  | Czytnik musi być kompatybilny z systemem operacyjnym posiadanym przez Zamawiającego. |
|  | Wymagana jest bezpłatna instalacja oprogramowania dla czytnika na komputerze Zamawiającego aktualna przez czas trwania umowy. |

Tab. 7. Wymogi graniczne dla serwisowania czytnika testów

| L. p | Wymogi graniczne dla serwisowania |
| --- | --- |
| 1 | Czytnik w okresie dzierżawy – użyczenia, serwisowany bezpłatnie wraz ze wsparciem technicznym do 24 h w dni robocze, od zgłoszenia usterki. |
| 2 | Przeglądy serwisowe zgodne z wymogiem producenta na koszt Wykonawcy. Odpowiedzialność za terminowość wykonania przeglądu ponosi Wykonawca. |
| 3 | Czas reakcji serwisu na uszkodzenie czytnika: do 48 h (dwa dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii do serwisu, naprawa do 72 godzin (trzy dni robocze) od momentu zgłoszenia awarii do serwisu, wymiana czytnika na zastępczy do 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii do serwisu. Jeśli zachodzi konieczność wymiany czytnika na nowy, zgodny z wymaganiami granicznymi, wymagany jest czas dostawy do 4 tygodni. |
| 4 | Podać adres serwisu nr telefonu i nazwisko osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu, e-mail w zał. 4 do umowy. |

Niniejszym oświadczamy, pod odpowiedzialnością karną, że spełniamy przedstawione powyżej wymagania graniczne oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Niniejszym oświadczamy, że skonfigurowany wg powyższej specyfikacji sprzęt będzie kompletny i po instalacji będzie gotowy do pracy.

UWAGA!!!

W przypadku, gdy w wyniku zadawanych pytań, Zamawiający dopuści inne niż w/w wymogi graniczne, należy je wyraźnie wymienić i opisać w Formularzu Ofertowym w pkt 3 (załącznik nr 1 do SWZ)

UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.