Egz. nr …...................

| DOKUMENTACJA PROJEKTOWA |
| --- |
| Nazwa opracowania | „Przebudowa drogi powiatowej nr 1641N od skrzyżowania z drogą nr 1484N do msc. Sasek Wielki’’ |
| Obiekt | Droga powiatowa klasy Z dr.nr 1482N – dr.nr 1484N |
| Lokalizacja | działki nr: 169,111,132,32/2 0023 Sasek Mały gm. Szczytno |
| Inwestor | Zarząd Dróg Powiatowych 12-100 Szczytno, ul. Mrongowiusza 2 |
| CPV | 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg |
| Specjalność Branża | Drogowa |
| Opracował | Janusz Skrobiński upr. Nr 437/OL/94 |
| Data | czerwiec 2023 r. |

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1641N

od skrzyżowania z drogą nr 1484N do msc. Sasek Wielki”

O P I S    T E C H N I C Z N Y

# CZĘŚĆ OGÓLNA

## Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni na drodze powiatowej                        nr  1641N w msc. Sasek Wielki  w gminie Szczytno. Niniejsze opracowanie ma na celu poprawę stanu technicznego i użytkowego drogi poprzez wykonanie poszerzenia nawierzchni oraz położenie  nakładki z masy mineralno bitumicznej.

## Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na terenie gminy Szczytno w powiecie szczycieńskim, województwo warmińsko – mazurskie. Wzdłuż drogi dominuje głównie  zabudowa jednorodzinna.

## Inwestor

Inwestorem jest:

Zarząd Dróg Powiatowych w Szczytnie

ul. Mrongowiusza 2, 12-100 Szczytno

## Podstawa opracowania

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej są następujące dokumenty:

  - Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 ,

  - Inwentaryzacja stanu istniejącego w terenie.

CZĘŚĆ TECHNICZNA

## Stan istniejący

Droga powiatowa nr 1641N posiada początek na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1484N, a koniec na skrzyżowaniu z droga powiatową 1482N.  Zakres inwestycji objętej opracowaniem to odcinek od km 2+652  a koniec 4+102.  Droga powiatowa posiada nawierzchnię betonową od km 3+042 do km 4+102 oraz nawierzchnię bitumiczną od km 2+652 do km 3+042, w stanie technicznym określonym jako zły z widocznymi odkształceniami, ubytkami i spękaniami siatkowymi wynikającymi z odkształceń zmęczeniowych konstrukcji drogi. Szerokość jezdni   zmienna od 3,5 m do 4,00 m. W obrębie opracowania znajdują się elementy drogi związane z jej infrastrukturą tj. zjazdy indywidualne i na drogi lokalne w różnym stopniu zniszczenia . Teren pasa drogowego jest uzbrojony i posiada składniki infrastruktury technicznej niezwiązane               z infrastrukturą drogową tj: - energetyczna linia napowietrzna; - podziemna linia teletechniczna               z przyłączami;  - podziemne przyłącza energetyczne. Żadna z istniejących sieci uzbrojenia terenu nie koliduje z projektowaną drogą. Teren przyległy stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny leśne.

## 6. Założenia projektowe

Przebieg drogi wykazywany na mapie nie ulegnie zmianie. Nie przewiduje się przebudowy                  i budowy rowów przydrożnych oraz innych urządzeń i budowli np. przepustów, mostów itd. Całość prac zamknie się na drodze nr 1641N.

## 7. Zakres robót budowlanych

- Frezowanie istniejącej nawierzchni betonowej,

- Wykonanie warstwy  podbudowy z KŁSM 0/31,5mm,

- Wykonanie poszerzenia na łuku drogi do 5,5 m

- Ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, gr 5 cm

- Wykonanie  poboczy z KŁSM 0/31,5mm

- Przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych i gospodarczych.

## 8. Droga w planie

Droga 1641N ma swój początek na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1484N a koniec na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1482N. Początek przebudowanego odcinka znajduje się w lokalizacji  km 2+652  , natomiast koniec 4+102.

## 9. Droga w przekroju poprzecznym

Zaprojektowano daszkowy (2%) przekrój poprzeczny jezdni.

## 10. Odwodnienie

Odwodnienie będzie realizowane powierzchniowo. Woda opadowa spływać będzie po lewej  i prawej stronie przez pobocze do istniejących rowów .

## 11. Zieleń

## W ramach planowanych robót nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

# iii CZĘŚĆ rysunkowa

Poniżej zamieszczono spis rysunków wchodzących w skład dokumentacji projektowej.

| Rysunek | Nr rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| Plan orientacyjny | 1 | 1:25 000 |
| Plan sytuacyjny | 2 | 1:1000 |
| Przekroje normalne | 3 | 1:100 |