ZP.271.10.2020.1022

Załącznik nr 1.6

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 6: ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRONICZNEJ PE1 CKZ ODDZIAŁ ZSEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU

- Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA PRACOWNI ELEKTRONICZNEJ PE1 CKZ ODDZIAŁ ZSEM NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

- Termin realizacji zamówienia: do 14.08.2020 (termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert - szczegóły w rozdziale XVI. specyfikacji).

- Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

- Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu bez wad, a także bez śladów używania i uszkodzeń mechanicznych.

- Wszystkie dostarczone urządzenia elektryczne muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim.

- Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte minimum 24 - miesięczną gwarancją.

- Czas reakcji serwisu – najpóźniej w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze 7.00 do 15.00 telefonicznie, faxem, e-mail). Czas naprawy do 5 dni roboczych.

W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie Dostawca ma obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na fabrycznie nowy w przypadku stwierdzenia braku możliwości usunięcia usterki po upływie 14 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

- Zasady dostawy:

a) Miejsce dostawy: siedziba Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie,

b) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i potwierdzi drogą elektroniczną dokładny termin dostawy. Uzgodnienia zostaną dokonane najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem dostawy.

c) Dostawa zostanie zrealizowana w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 14.00,

d) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie jednorazowo.

- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego, montaż, jednokrotne uruchomienie oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Wykonawca uruchomi wszystkie dostarczone urządzenia w miejscu ich dostawy.

- Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianego sprzętu /poniżej określono parametry minimalne/:

| LP | NAZWA POZYCJI | ILOŚĆ | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Precyzyjny mostek LCR DCR, Q,D | 2 szt | Pomiary DC rezystancji (AC impedancji), indukcyjności i pojemności Pomiary Ls, Lp, Cs, Cp, Rs, Rp, D, Q, Θ, ESR Automatyczny pomiar R, L, C Wybór 5 częstotliwości testu: 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz Wyświetlacz LCD podwójny 19999 + 1999 z bargrafem i podświetleniem Pomiary różnicowe (z wskazywaniem %), funkcja HOLD Pomiar w układzie zastępczym szeregowym i równoległym Selekcja elementów (PASS, FAIL) z wyborem 8-miu tolerancji:±0,25%, ±0,5%, ±1%, ±2%, ±5%, ±10%, ±20%, -20% +80% Pomiary z funkcją ekranowania obiektu testowanego “GUARD” Dodatkowe źródło zasilania w postaci zasilacza sieciowego Praktyczna twarda waliza transportowa na miernik i akcesoria Automatyczne wyłączanie po 5 minutach bezczynności |
| 2. | PP105-R przewód pom. 2x banan 4mm, 0,5m, 19A | 160 szt | Przewód pomiarowy 2PP105-R czerwony o średnicy 4mm, Średnica wtyku 4 mm, Długość 50 cm, Prąd roboczy 19 A |
| 3. | PP105-BK przewód pom. 2x banan 4mm, 0,5m, 19A | 160 szt | Przewód pomiarowy 3PP105-BK czarny o średnicy 4mm, Średnica wtyku 4 mm, Długość 50 cm, Prąd roboczy 19 A |
| 4. | PP105-BU przewód pom. 2x banan 4mm, 0,5m, 19A | 60 szt | Przewód pomiarowy 4PP105-BU niebieski o średnicy 4mm, Średnica wtyku 4 mm, Długość 50 cm, Prąd roboczy 19 A |
| 5. | PP105-Y przewód pom. 2x banan 4mm, 0,5m, 19A | 20 szt | Przewód pomiarowy PP105-Y żółty o średnicy 4mm, Średnica wtyku 4 mm, Długość 50 cm, Prąd roboczy 19 A |
| 6. | PP450-R przewód pom. 2x banan bezp.4mm 1m, 19A II 600V | 30 szt | Przewód pomiarowy z wtykami bezpiecznymi PP450 czerwony R Opis: Uniwersalny przewód pomiarowy zakończony obustronnie wtykiem lamelkowym o średnicy 4mm i współosiowym dodatkowym gniazdem o średnicy 4 mm Cechy: wtyczki do połączeń wieżowych wtyczki z przesuwaną tuleją izolacyjną przewód zakończony obustronnie wtyczką bezpieczną 4mm Napięcie pracy 600V Prąd roboczy 19 A Izolacja modyfikowany PVC Przekrój 1,0 mm2 Średnica wtyku 4 mm Temperatura pracy -20°C÷70°C Długość 100 cm |
| 7. | PP450-BK przewód 2x banan bezpieczny 4mm wtyk ,1m, 19A CAT II 600V | 30 szt | Przewód pomiarowy z wtykami bezpiecznymi PP450 czarny BK Opis: Uniwersalny przewód pomiarowy zakończony obustronnie wtykiem lamelkowym o średnicy 4mm i współosiowym dodatkowym gniazdem o średnicy 4 mm Cechy: wtyczki do połączeń wieżowych wtyczki z przesuwaną tuleją izolacyjną przewód zakończony obustronnie wtyczką bezpieczną 4mm Napięcie pracy 600V Prąd roboczy 19 A Izolacja modyfikowany PVC Przekrój 1,0 mm2 Średnica wtyku 4 mm Temperatura pracy -20°C÷70°C Długość 100 cm |
| 8. | PP450-BU przewód 2x banan bezpieczny 4mm wtyk, 1m, 19A CAT II 600V | 10 szt | Przewód pomiarowy z wtykami bezpiecznymi PP450 niebieski BU Opis: Uniwersalny przewód pomiarowy zakończony obustronnie wtykiem lamelkowym o średnicy 4mm i współosiowym dodatkowym gniazdem o średnicy 4 mm Cechy: wtyczki do połączeń wieżowych wtyczki z przesuwaną tuleją izolacyjną przewód zakończony obustronnie wtyczką bezpieczną 4mm Napięcie pracy 600V Prąd roboczy 19 A Izolacja modyfikowany PVC Przekrój 1,0 mm2 Średnica wtyku 4 mm Temperatura pracy -20°C÷70°C Długość 100 cm |
| 9. | PP450-Y przewód 2x banan bezpieczny 4mm wtyk, 1m, 19A CAT II 600V | 6 szt | Przewód pomiarowy z wtykami bezpiecznymi PP450 żółty Opis: Uniwersalny przewód pomiarowy zakończony obustronnie wtykiem lamelkowym o średnicy 4mm i współosiowym dodatkowym gniazdem o średnicy 4 mm Cechy: wtyczki do połączeń wieżowych wtyczki z przesuwaną tuleją izolacyjną przewód zakończony obustronnie wtyczką bezpieczną 4mm Napięcie pracy 600V Prąd roboczy 19 A Izolacja modyfikowany PVC Przekrój 1,0 mm2 Średnica wtyku 4 mm Temperatura pracy -20°C÷70°C Długość 100 cm |
| 10 | Potencjometr obrotowy 1k Ohm l-15mm /804 | 20 szt | Potencjometr obrotowy B liniowy - 1 k długość osi: 15mm średnica osi: 6mm wyprowadzenia: do druku raster: 5mm charakterystyka: liniowa moc: 0,125W |
| 11 | Potencjometr obrotowy 10k Ohm l-15mm | 20 szt | Potencjometr obrotowy B liniowy - 10 k długość osi: 15mm średnica osi: 6mm wyprowadzenia: do druku raster: 5mm charakterystyka: liniowa moc: 0,125W |
| 12 | Potencjometr obrotowy 50k Ohm l-15mm /807 | 20 szt | Potencjometr obrotowy B liniowy - 50 k długość osi: 15mm średnica osi: 6mm wyprowadzenia: do druku raster: 5mm charakterystyka: liniowa moc: 0,125W |
| 13 | Potencjometr obrotowy 100k Ohm l-15mm /808 | 20 szt | Potencjometr obrotowy B liniowy - 100 k długość osi: 15mm średnica osi: 6mm wyprowadzenia: do druku raster: 5mm charakterystyka: liniowa moc: 0,125W |
| 14 | Potencjometr obrotowy 1M Ohm l-15mm | 20 szt | Potencjometr obrotowy B liniowy - 1M długość osi: 15mm średnica osi: 6mm wyprowadzenia: do druku raster: 5mm charakterystyka: liniowa moc: 0,125W |
| 15 | gniazda ARK | 80 szt | Raster styków: 5,00mm Ilość torów: 2 Położenie względem siebie wejścia kabla do styków: kątowe 90o |
| 16 | gniazda ARK | 80 szt | Raster styków: 5,00mm Ilość torów: 3 Położenie względem siebie wejścia kabla do styków: kątowe 90o |

13. Symbole wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

44300000-3 Kabel, drut i podobne wyroby

31711500-8 Części podzespołów elektronicznych

31224100-3 Wtyki i gniazda