Załącznik nr 1.

Opis przedmiotu zamówienia.

Mikroskop laboratoryjny.

Wymagania dla Wykonawcy zamówienia – wszystkie muszą zostać spełnione:

| Lp. | Parametr | Spełnia Tak/nie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami: regulacji siły światła, przesuwu preparatów, współosiową śrubą mikro/makro do ustawiania ostrości. Wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro, wbudowany pierścień blokady położenia stolika (wysokości). Działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 mikrometr. Statyw mikroskopu z możliwością zamontowania nasadki okularowej o polu widzenia 26.5mm. |  |
| 2. | Oświetlacz ledowy o mocy odpowiadającej żarówce 100W wg systemu Koehlera. Żywotność 50 000 h. |  |
| 3. | Wbudowany regulator siły światła z przełącznikiem stałej mocy oświetlenia do zastosowania w mikrofotografii. |  |
| 4. | Kondensor o aperturze 1.40 |  |
| 5. | Wymienny uchwyt rewolwerowy na 6 obiektywów ze szczeliną na analizator. |  |
| 6. | Stolik mechaniczny, bezkrawędziowy, z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej, o trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty, z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej w zakresie 250 stopni, prawostronne pokrętło przesuwu preparatów dla osi x, y z regulacją siły nacisku dla obu osi, zakres przesuwu 76x52mm. |  |
| 7. | Uchwyt na dwa preparaty z lewostronnym elementem dociskowym |  |
| 8. | Nasadka okularowa z wyjściem na kamerę. Rozstaw okularów w zakresie 50mm-76mm. Regulacja dioptryjna +/- 5 dioptrii. Podział światła okulary/kamera 100%-0%, 20%-80%, 0%-100% |  |
| 9. | Okulary z osłonkami gumowymi powiększenie 10x, numer pola 22. |  |
| 10. | Obiektywy o długości optycznej 45mm o parametrach: Plan fluorytowy o powiększeniu 10x, apertura numeryczna 0.3 odległość robocza 10mm, Plan fluorytowy o powiększeniu 40x, apertura numeryczna 0.75 odległość robocza 0.51mm, Plan fluorytowy o powiększeniu 60x, apertura numeryczna 0.9, korekcja na grubość szkiełka w zakresie 0.11mm - 0.23mm Plan fluorytowy o powiększeniu 100x, apertura numeryczna 1.30, odległość robocza 0.2mm |  |
| 11. | Przystawka dla konsultanta siedzącego po prawej stronie. Ledowa strzałka do wskazywania, widzialna w torze optycznym w kolorze zielonym i czerwonym. Regulacja natężenia świecenia strzałki. Nasadka okularowa o nachyleniu okularów 30 stopni. Regulacja rozstawu okularów w zakresie 50mm – 76mm. |  |
| 12. | Pokrowiec, ergonomiczne nakładki na pokrętła stolikiem, kabel zasilający |  |