SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

Wymiana ogrodzenia przy kancelarii Leśnictwa Pietrusza Wola

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.	WSTĘP	1

2.	MATERIAŁY	2

3.	SPRZĘT	2

4.	TRANSPORT	2

5.	WYKONANIE  ROBÓT	3

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	3

7.	OBMIAR ROBÓT	3

8.	ODBIÓR ROBÓT	3

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI	3

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE	3

# WSTĘP

## Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót przy realizacji zadania pod nazwą Wymiana ogrodzenia przy kancelarii Leśnictwa Pietrusza Wola, na działkach nr 766/3, 766/4, 766/5, 766/6.

Lokalizacja : Województwo Podkarpackie,

Powiat Krośnieński,

Gmina Wojaszówka

Obręb Łęki Strzyżowskie

## Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w p. 1.1

## Zakres robót objętych SST

- Demontaż istniejącej siatki plecionej ogrodzenia,

- Demontaż sztachet od strony drogi gminnej,

- Usunięcia słupków ogrodzenia,

- Demontaż bramy wewnętrznej (od strony działki),

- Wykonanie wykopów pod słupki,

- Zabetonowanie słupków,

- Montaż słupków i bramy,

- Montaż nowej siatki ogrodzenia,

- Montaż ogrodzenia z paneli zgrzewanych od strony drogi gminnej.

# MATERIAŁY

## Ogrodzenie

Ogrodzenie należy dopasować do istniejącej części wykonanej od strony północno-zachodniej działki 
nr 766/3. Wymiana ogrodzenia z siatki plecionej w kolorze zielonym (wys. Siatki 1,25m; słupki z rur kwadratowych 50x50 mm, ocynkowane, pomiędzy słupkami przęsło betonowe). Nową bramę, dwuskrzydłową w kolorze zielonym, zamontować w miejscu zdemontowanej bramy.,

Słupki ogrodzenia osadzić w fundamencie z betonu klasy B-20 o wymiarach 40x40 cm na głębokości min 80 cm.

Od strony północnego wschodu (drogi gminnej) ogrodzenie sztachetowe, należy rozebrać wraz ze słupkami. Na jego miejsce należy wykonać ogrodzenie z paneli zgrzewanych w kolorze zielonym, wraz ze słupkami z rur kwadratowych 50x50 mm ocynkowanych pomalowanych na kolor zielony, pomiędzy słupkami przęsło betonowe. Wysokość panelu  1,25 m. Ponadto należy oczyścić bramę wjazdową, a następnie zabezpieczyć elementy drewniane bramy lakierobejcą w kolorze „orzech włoski”, oraz pomalować elementy stalowe bramy na kolor zielony.

# SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca może używać dowolnego sprzętu pod warunkiem zachowania wymaganej jakości robót.

# TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca może używać dowolnego transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji robót.

# WYKONANIE  ROBÓT

## Demontaż ogrodzenia

## Zdemontowaną bramę wewnętrzną (od strony działki) oraz ogrodzenie złożyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Brama wraz z siatką pozostają własnością Zamawiającego. Słupki betonowe zdemontować, utylizacja po stronie Wykonawcy.

## Wykonanie dołów pod słupki

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć wymiary nie mniejszą niż 40x40 cm i głębokość  min. 80 cm.

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości.

## Ustawienie słupków

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, 
a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki dokładnie obetonować do poziomu terenu betonem B20.

## Montaż ogrodzenia

Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu ogrodzeń. Siatka do ogrodzenia ma być w kolorze zielonym powlekana o grubości drutu nie mniej niż 3mm. Natomiast panele powinny być ocynkowane i pomalowane proszkowo o grubości drutu nie mniej niż 4mm.

## Malowanie ogrodzenia

## Brama wjazdowa od strony drogi gminnej, należy oczyścić z luźnych warstw farby, ocenić stan elementów drewnianych oraz wymienić te w złym stanie (wymienione sztachety powinny nawiązywać do istniejących) a następnie pokryć dwukrotnie lakierobejcą w kolorze „orzech włoski”, elementy stalowe bramy oraz oczyścić, a następnie pomalować na kolor zielony.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić czy producent posiada świadectwo dopuszczenia lub atesty na materiały użyte do wykonania ogrodzeń.

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:

- Zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,

- Zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,

- Prawidłowość wykonania dołów pod słupki,

- Poprawność ustawienia słupków,

- Prawidłowość wykonania ogrodzenia [wysokość ogrodzenia, naprężenie siatki],

- Rozstaw słupków i ich zabetonowanie,

- Prawidłowość oczyszczenia, ocenić stan techniczny oraz zabezpieczenia sztachet.

## Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.

Wszystkie elementy robót nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

# OBMIAR ROBÓT

## Ogólne zasady obmiaru robót

Jednostką obmiarową ogrodzenia jest m [metr]. Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia, wyłączając bramę przy ogrodzeniu, dla której jednostka obmiarowa to 1 komplet.

# ODBIÓR ROBÓT

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. Do odbioru Wykonawca przestawia wszystkie atesty na użyte materiały.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za wykonane prace należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości zastosowanych materiałów i robót w oparciu o przedstawione atesty.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

Wytyczne producentów, instrukcje montażu.

Aprobaty i certyfikaty poszczególnych produktów