ZP.271.10.2020.1022

Załącznik nr 1.3

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET 3: ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I ELEKTRONICZNEGO - CKZ NA POTRZEBY PROJEKTU.

- Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I ELEKTRONICZNEGO - CKZ stanowiącego wyposażenie pracowni w:

- Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowy Sączu, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz

na potrzeby projektu pn.: „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

- Termin realizacji zamówienia: do 14.08.2020 r.

- Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

- Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu bez wad, a także bez śladów używania i uszkodzeń mechanicznych.

- Wszystkie dostarczone urządzenia muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną 
w języku polskim.

- Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte minimum 24 - miesięczną gwarancją (gwarancja stanowi kryterium oceny ofert - szczegóły w rozdziale XVI specyfikacji).

- Czas reakcji serwisu – najpóźniej w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze 7.00 do 15.00 telefonicznie, faxem, e-mail). Czas naprawy do 5 dni roboczych. W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie Dostawca ma obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na fabrycznie nowy w przypadku stwierdzenia braku możliwości usunięcia usterki po upływie 14 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, dyski pozostają u zamawiającego - wymagane jest dostarczenie najpóźniej w dniu podpisania umowy oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.

- Zasady dostawy:

a) Miejsce dostawy (miejsce dostawy szczegółowo opisane przy opisie przedmiotu zamówienia):

- siedziba Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1 , 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie.

b) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i potwierdzi drogą elektroniczną dokładny termin dostawy. Uzgodnienia zostaną dokonane najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem dostawy.

c) Dostawa zostanie zrealizowana w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 14.00,

d) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie jednorazowo.

- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego, montaż, jednokrotne uruchomienie oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Wykonawca uruchomi wszystkie dostarczone urządzenia w miejscu ich dostawy.

- Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianego sprzętu /poniżej określono parametry minimalne/:

CKZ -Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1 , 33-300 Nowy Sącz

Zad. 25 Doposażenie pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych - CKZ

- Laptop z systemem operacyjnym kompatybilnym z oprogramowaniem specjalistycznym do programowania sterownika PLC  (2 szt ) stanowiący wyposażenie do pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:

- Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowy Sączu, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie  - 2 szt

| LP | PARAMETRY | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Komputer przenośny. |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | EKRAN | . Ekran: 15,6" FHD (1920x1080) LED TN, matryca matowa |
| 4. | PROCESOR | • Procesor cztero (4) rdzeniowy co najmniej 7 generacji o taktowaniu 4 GHz, 8 MB pamięci podręcznej TDP Up 25W Procesor wprowadzony na rynek nie wcześniej niż 2017 rok Osiągający mnimimum 6636 punktów w teście Passmark (v9) https://www.cpubenchmark.net/pt9_cpu_list.php Karta grafiki osiągająca minimum 937 punktów wg https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php • Wsparcie dla technologii: 64bit, IntelVT/AMD-V, wsparcie dla pamięci w trybie dual channel. |
| 5. | PŁYTA GŁÓWNA | • Z zestawem mikroukładów chipset zapewniających pełne wsparcie zamontowanego w komputerze procesora, • Pamięć RAM: obsługiwana ilość pamięci RAM do 32GB w konfiguracji dwukanałowej, wsparcie dla modułów DDR4 lub lepiej, Karta grafiki osiągająca minimum 937 punktów wg https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php • Inne sploty i gniazda: 1x HDMI, 1x RJ45, 3xUSB (min 1x USB3.0), • Zintegrowane peryferia: Karta dźwiękowa zgodna z ALC887 lub równoważna, karta sieciowa 10/100/1000 zgodna z RTL8111H lub lepsza), • Karta WiFi w standardzie 801.11 a/b/g/Ac, • Moduł Bluetooth, • Inne funkcjonalności: wbudowany mikrofon oraz głośniki |
| 6. | PAMIĘĆ RAM | • Oferująca bezkonfliktową współpracę z zamontowaną płytą główną i procesorem, • Typu DDR4 min 16 GB |
| 7. | DYSK TWARDY | • Pojemność min 512GB lub więcej, format 2.5”, pamięć typu MLC LUB O PORÓWNYWALNYM WSPÓŁCZYNNIKU TBW powyżej 100TB • Dysk typ : SSD o prędkości zapisu i odczytu nie mniej niż 460MB/s, pamięć typu MLC LUB O PORÓWNYWALNYM WSPÓŁCZYNNIKU TBW powyżej 100TB |
| 8. | NAPĘD DYSKÓW OPTYCZNYCH | Nagrywający i odczytujący płyty w standardzie DVD+/-RW DL. |
| 9. | CZYTNIK PAMIĘCI FLASH | Obsługujący standardy: Micro SD, Micro SDHC, MultiMediaCard, SD, SDHC. |
| 10. | DODATKOWE AKCESORIA | Torba oferująca możliwość przenoszenia urządzenia w sposób bezpieczny, zapewniający ochronę przed nadmierną wilgocią. Mieszcząca wszelkie dostarczone akcesoria fabrycznie z urządzeniem, oraz posiadająca dodatkową przestrzeń na dokumenty. |
| 11. | MYSZ I KLAWIATURA | • Wbudowana tabliczka dotykowa z wydzielonymi klawiszami z możliwością jej wyłączenia za pomocą skrótu klawiaturowego, • Klawiatura w standardzie QWERTY ze zintegrowaną klawiaturą numeryczną, • Mysz optyczna 3 przyciskowa z rolką do przewijania zawartości ekranu i przyciskiem w rolce, czułość na poziomie min. 800dpi lub lepiej, interfejs USB, kolor czarny, długość kabla 1.8m. |
| 12. | INNE | Waga urządzenia nie większa niż 2.33kg. System: Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 10 Pro. PL 64-bit z licencją bezterminową lub równoważny*. Parametry równoważności: -Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2016 -Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI. -Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. -Pełna kompatybilność z oprogramowaniem edukacyjnym i użytkowym Zamawiającego tzn. program: Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor Professional, PcShematic, Crokodile, Adobe Photoshop, EdgeCAM,SonelIPE5, EDS2, Satel-DSCP, Siemens FX7230, Siemens SWING XL, SilicanConfigMAN, FluidSIM, Cisco Packet Tracer . -Pełna obsługa ActiveX Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji |
| 13. | WYMAGANIA DODATKOWE | • Dodatkowe oprogramowanie: Wszystkie wymagane sterowniki oraz dodatki przewidziane przez producentów. |

Zad. 27 Doposażenie pracowni montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych - CKZ

- Komputer z systemem (7 sztuk) stanowiący wyposażenie do pracowni  montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:

- Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowy Sączu, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie  - 7 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | PROCESOR | Procesor: minimum 9 generacji 6 rdzeniowy osiągający w teście passmark (v9) minimum 8670 lub więcej, widniejący na liśćie https://www.cpubenchmark.net/pt9_cpu_list.php (v9) Parametry równoważności: Litografia: 14 nm Liczba rdzeni: 6 Liczba wątków: 6 Bazowa częstotliwość taktowania: 2,90 GHz Częstotliwość taktowania turbo: 4,10 GHz Pamięć podręczna L3: 9 MB TDP: 65 W Maksymalna pamięć RAM: 128 GB • Wsparcie dla technologii: 64bit, IntelVT/AMD-V , wsparcie dla pamięci DDR4-2400 w trybie dual channel. |
| 4. | PŁYTA GŁÓWNA | Wbudowany układ graficzny Parametry układu graficznego: Graphics Base Frequency 350 MHz Graphics Max Dynamic Frequency 950 Mhz-1.15 GHz Graphics Video Max Memory 64 GB Graphics Output eDP/DP/HDMI/DVI - eDP 1.4, DP 1.2, HDMI 1.4, DVI 4K Support Yes, at 60Hz Max Resolution (HDMI 1.4)‡ 4096x2304@24-30Hz Max Resolution (DP) ‡ 4096x2304@60Hz Max Resolution (eDP - Integrated Flat Panel)‡ 4096x2304@60Hz DirectX* Support 12 OpenGL* Support 04.kwi • Z zestawem mikroukładów chipset zapewniających pełne wsparcie zamontowanego w komputerze procesora, • Pamięć RAM: 4sloty, obsługiwana ilość pamięci RAM do 64GB w konfiguracji dwukanałowej, wsparcie dla modułów DDR4-2133 MHz, DDR4-2400 MHz, DDR4-2666 MHz, DDR4-2933 MHz, DDR4-3200 MHz, • Inne sloty i gniazda: 2x PCIE-x1, 1x PCIE-16x, 4 SATAIII, gniazdo M.2, 1xVGA, 1x DVI-D,1x HDMI, 2x PS2, 1x RJ45, 4xUSB (2x USB3.1), • Zintegrowane peryferia: Karta dźwiękowa zgodna z ALC887 lub równoważna, karta sieciowa 10/100/1000 zgodna z RTL8111H lub lepsza), 1x D-Sub (VGA) 1x HDMI 1x RJ-45 1x Wejście liniowe/mikrofonowe 1x Wyjście liniowe/słuchawkowe 1x Zasilania (AC) |
| 5. | PAMIĘĆ RAM | • Oferująca bezkonfliktową współpracę z zamontowaną płytą główną i procesorem, • Typu DDR4 o pojemność 16GB w dwóch modułach DUAL CHANNEL, • Częstotliwości taktowania min. 2400Mhz, posiadająca radiator na modułach pamięci. |
| 6. | DYSK TWARDY | SSD minimum 250GB pojemności o prędkości zapisu i odczytu minimum 400MB/s pamięć typu MLC LUB O PORÓWNYWALNYM WSPÓŁCZYNNIKU TBW powyżej 100TB |
| 7. | NAPĘD DYSKÓW OPTYCZNYCH | Napęd umożliwiający zapis i odczyt dysków optycznych w standardzie CD/DVD. |
| 8. | CZYTNIK PAMIĘCI FLASH | • Obsługujący standardy: Memory Stick Memory Stick Duo Memory Stick Pro Memory Stick Pro Duo MultiMediaCard SD (SecureDigital) SDHC SDXC |
| 9. | OBUDOWA | Wymiary [G x S x W] (mm): 293 x 92,6 x 290 Waga: ~4.8 kg Typ obudowy: SFF (Small Form Factor) (!!! nie większa niż typ Slim Tower) |
| 10. | ZASILACZ | minimum 400W z aktywnym PFC, • Wentylator 120mm posiadającym regulację prędkości obrotowej w funkcji temperatury, • Wyłącznik zasilania na tyle obudowy, bez swobodnego dostępu do przełącznika 110/230V(jeśli występuje), • Posiadający certyfikaty 80plus CE, CB, CCC, • Z kompletem zabezpieczeń OVP, SCP, OPP, SIP, UVP, • Średni czas pomiędzy awariami na poziomie 100.000h w temperaturze 25°C, |
| 11. | DODATKOWE KARTY ROZSZERZEŃ | Karta sieciowa 10/100/1000 z możliwością ładowania OS z sieci oraz funkcją WOL, ze wsparciem dla systemów Windows 7/8/10 oraz LINUX. |
| 12. | MYSZ I KLAWIATURA | • Klawiatura w kolorze czarnym w układzie QWERTY na interfejsie USB, długość kabla min 140cm, składane nóżki, klawisze membranowe w ilości 107, zgodna z systemami Windows i Linux, • Mysz optyczna 3 przyciskowa z rolką do przewijania zawartości ekranu i przyciskiem w rolce, czułość na poziomie min. 800dpi lub lepiej, interfejs USB, kolor czarny, długość kabla 1.8m. |
| 13. | DODATKOWE OKABLOWANIE | • Kabel zasilający zgodny z gniazdem w zasilaczu komputera, z drugiej strony zgodny ze standardem unischuko, posiadający odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, • Kabel Ethernet kategorii 6, długość min. 1.8m, posiadający osłonki na zatrzaski złącza RJ45, zgodność ze standardami EIA/TIA potwierdzona testem, • Kabel DVI lub HDMI do podłączenia monitora ekranowego z komputerem jeśli nie dostarczono wraz z monitorem o długości min. 1.8m, • Kabel USB 3.0 wtyk A do wtyku B długości min. 1.8m do podłączenia monitora z komputerem o ile nie dostarczono takowego z monitorem. |
| 14. | WYMAGANIA DODATKOWE | • Dodatkowe oprogramowanie: Wszystkie wymagane sterowniki oraz dodatki przewidziane przez producentów. System operacyjny: Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 10 Pro. PL 64-bit z licencją bezterminową lub równoważny*. Parametry równoważności: -Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2016 -Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI. -Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. -Pełna kompatybilność z oprogramowaniem edukacyjnym i użytkowym Zamawiającego tzn. program:Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor Professional, PcShematic, Crokodile, Adobe Photoshop, EdgeCAM,SonelIPE5, EDS2, Satel-DSCP,Siemens FX7230, Siemens SWING XL,SilicanConfigMAN,FluidSIM, Cisco Packet Tracer . -Pełna obsługa ActiveX Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10 Windows 10 Professional PL |
| 15. | MONITOR | Monitor: Dane szczegółowe • Rodzaj podświetlania: LED • Przekątna ekranu: >= 19" • Rozdzielczość natywna (px):: FHD 1920x1080 • Czas reakcji: max. 5 ms • Jasność: min. 220 cd/m² • Typ matrycy: TN • Powłoka matrycy: matowa • Kontrast statyczny (x:1): 600 • Kąt widzenia w pionie: 65° • Kąt widzenia w poziomie: 90° • Złącza: DisplayPort, HDMI, DVI • Standard VESA: 100 x 100 • Cechy dodatkowe: Głośniki: wskazany |

- Rzutnik multimedialny krótkoogniskowy (1 sztuka) stanowiący wyposażenie do pracowni  montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:

- Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowy Sączu, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie  - 1 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Projektor multimedialny. |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | TYP PROJEKTORA | Lampowy |
| 4. | MAKSYMALNA PRZEKĄTNA OBRAZU | 7,62m. |
| 5. | TECHNOLOGIA | DLP. |
| 6. | JASNOŚĆ | min. 3200 ANSI lumenów. |
| 7. | ŻYWOTNOŚĆ LAMPY W TRYBIE NORMAL/ECO | 4000/10000. |
| 8. | ROZDZIELCZOŚĆ NATYWNA | FHD (1920 x 1080). |
| 9. | FORMAT OBRAZU | 16:09. |
| 10. | WSPIERANE ROZDZIELCZOŚCI: | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p. |
| 11. | DOSTĘPNE ZŁĄCZA | 1 x HDMI, 2 x D-sub, Composite, mini Jack, RS-232, USB Type mini B. |

Zad. 28 Doposażenie pracowni instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych - CKZ

- laptop z systemem operacyjnym kompatybilnym z oprogramowaniem specjalistycznym systemów alarmowych oraz oprogramowaniem biurowym  (1 szt ) stanowiący wyposażenie do pracowni instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:

- Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowy Sączu, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie  - 1 szt

| LP | PARAMETRY | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Komputer przenośny. Laptop z ekranem dotykowym , minimum 14 " IPS, obudowa umożliwiająca działanie laptopa jako tabletu (pozwalająca na obrót klawiatury o 360 stopni) . |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | EKRAN | • Przekątna ekranu: min 14” Wyświetlacz dotykowy IPS o rozdzielczości FullHD - 1920x1080. |
| 4. | PROCESOR | Procesor minimum 8 generacji , 4 rdzeniowy, 8 wątkowy 64 bitowy, uzyskujący w teście passmark (V9) minimum 7992 punkty -uwzględniony na stronie https://www.cpubenchmark.net/pt9_cpu_list.php Częstotliwość pracy procesora około 1,6 GHz a w trybie turbo około 3,9Ghz, Max TDP 15W , Procesor wprowadzony na rynek nie wcześniej niż w 2018 roku , wykonany w technologii 14mm (Litografia),posiadający cache 6MB, o szybkości magistrali 4 GT/s,Procesor obsługujący do 64GB |
| 5. | PŁYTA GŁÓWNA | • Z zestawem mikroukładów chipset zapewniających pełne wsparcie zamontowanego w komputerze procesora, Karta graficzna z minimum 2 GB GDDR5 własnej pamięci, uzyskująca około 1977 punktów w teście GPu passmark uwzględniona na stronie https://www.videocardbenchmark.net/ |
| 6. | PAMIĘĆ RAM | • Oferująca bezkonfliktową współpracę z zamontowaną płytą główną i procesorem, • Typu DDR4 min 8 GB |
| 7. | DYSK TWARDY | HDD – 1TB + SSD minimum 240GB pojemności , pamięć typu MLC LUB O PORÓWNYWALNYM WSPÓŁCZYNNIKU TBW powyżej 100TB |
| 8. | NAPĘD DYSKÓW OPTYCZNYCH | Nagrywający i odczytujący płyty w standardzie DVD+/-RW DL. |
| 9. | CZYTNIK PAMIĘCI FLASH | Obsługujący standardy: Micro SD, Micro SDHC, SDHC , SD |
| 10. | DODATKOWE AKCESORIA | Torba oferująca możliwość przenoszenia urządzenia w sposób bezpieczny, zapewniający ochronę przed nadmierną wilgocią. Mieszcząca wszelkie dostarczone akcesoria fabrycznie z urządzeniem, oraz posiadająca dodatkową przestrzeń na dokumenty. |
| 11. | MYSZ I KLAWIATURA | • Wbudowana tabliczka dotykowa z wydzielonymi klawiszami z możliwością jej wyłączenia za pomocą skrótu klawiaturowego, • Klawiatura w standardzie QWERTY ze zintegrowaną klawiaturą numeryczną, • Mysz optyczna 3 przyciskowa z rolką do przewijania zawartości ekranu i przyciskiem w rolce, czułość na poziomie min. 800dpi lub lepiej, interfejs USB, kolor czarny, długość kabla 1.8m. |
| 12. | INNE | Waga urządzenia nie większa niż 1.69 kg • Karta graficzna z minimum 2 GB GDDR5 własnej pamięci, uzyskująca około 1977 punktów w teście GPu passmark uwzględniona na stronie https://www.videocardbenchmark.net • Porty 2 x USB 3.1 1 x HDMI 1 x USB 3.1 type C 1 x Audio Out/Mikrofon |
| 13. | WYMAGANIA DODATKOWE | • Dodatkowe oprogramowanie: Wszystkie wymagane sterowniki oraz dodatki przewidziane przez producentów. System operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem specjalistycznym systemów alarmowych |

- Telewizor / 65 (1 szt ) stanowiący wyposażenie do pracowni instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:

- Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowy Sączu, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie  - 1 szt

| LP | PARAMETRY | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Telewizor LED Przekątna ekranu: minimum 65" Format HD: 4K UHD Rozdzielczość ekranu (px):3840 x 2160 |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | EKRAN | • HDR (High Dynamic Range): HDR10 HLG 4K Active HDR Rozdzielczość ekranu (px):3840 x 2160 Optymalizacja obrazu: TruMotion 100 Hz Zastosowane technologie: LED Direct System dźwięku: 2.0 Moc głośników [W]: 20 Tuner cyfrowy: DVB-C DVB-S2 DVB-T2 |
| 4. | DODATKOWE AKCESORIA | WIFI – tak, Smart TV tak , Dodatkowe cechy: AirPlay 2 ARC Bluetooth |
| 5. | INNE | Waga urządzenia nie większa niż 14,6kg. |
| 6. | WYMAGANIA DODATKOWE | • Dodatkowe oprogramowanie: Wszystkie wymagane sterowniki oraz dodatki przewidziane przez producentów. Technologia 3D: nie Technologia HDR: Tak Liczba złączy HDMI: 3 Liczba złączy USB: 2 Klasa efektywności energetycznej:min A Roczne zużycie energii: 197 kWh Pobór mocy: 142 W Zakrzywiony ekran (Curved): Nie Standard VESA: 300 x 300 Szerokość produktu z podstawą: 146.8 cm Wysokość produktu z podstawą: 91.3 cm Głębokość produktu z podstawą: 25.5 cm |

- Zestaw komputerowy (10 sztuk) stanowiący wyposażenie do pracowni  instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:

- Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowy Sączu, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie  – 10 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Komputer stacjonarny. |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | PROCESOR | • procesor 4 rdzenie, 3.60 GHz do 4.20 GHz, 6 MB cache co najmniej 9 generacji procesor osiągający minimum 8432 punktów w teście passmark (V9) uwzględniony na stronach https://www.cpubenchmark.net/pt9_cpu_list.php • Wsparcie dla technologii: 64bit, IntelVT/AMD-V , wsparcie dla pamięci DDR4-2400 w trybie dual channel. |
| 4. | PŁYTA GŁÓWNA | • Z zestawem mikroukładów chipset zapewniających pełne wsparcie zamontowanego w komputerze procesora, • Miejsce na dodatkowy wewnętrzny dysk SATA Możliwość montażu dysku SATA (elementy montażowe w zestawie) Miejsce na dodatkowy wewnętrzny dysk M.2 Możliwość montażu dysku M.2 PCIe (elementy montażowe w zestawie) |
| 5. | PAMIĘĆ RAM | • Oferująca bezkonfliktową współpracę z zamontowaną płytą główną i procesorem, • Typu DDR4 o pojemność minimum 8 GB w dwóch modułach DUAL CHANNEL, • Częstotliwości taktowania min. 2400Mhz, posiadająca radiator na modułach pamięci. |
| 6. | DYSK TWARDY | • Dysk SSD o pojemności minimum 200GB MLC LUB O PORÓWNYWALNYM WSPÓŁCZYNNIKU TBW powyżej 100TB powyżej 100TB o prędkości zapisu i odczytu minimum 400MB/s |
| 7. | NAPĘD DYSKÓW OPTYCZNYCH | Napęd umożliwiający zapis i odczyt dysków optycznych w standardzie CD/DVD. |
| 8. | CZYTNIK PAMIĘCI FLASH | • Obsługujący standardy: SDHC SD, Micro SD |
| 9. | OBUDOWA | • USB 2.0 - 4 szt. Wejście/wyjścia audio - 3 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Porty: PCI-e x16 - 1 szt. PCI-e x1 - 1 szt. SATA III - 1 szt. M.2 PCIe - 1 szt. Kieszeń wewnętrzna 3,5" - 1 szt. Nie większa niż: Wysokość 366 mm Szerokość 145 mm Głębokość 285 mm |
| 10. | ZASILACZ | • Zasilacz max 180W • • Wyłącznik zasilania na tyle obudowy, bez swobodnego dostępu do przełącznika 110/230V(jeśli występuje), • Posiadający certyfikaty 80plus CE, CB, CCC, • |
| 11. | DODATKOWE KARTY ROZSZERZEŃ | Karta sieciowa 10/100/1000 zgodna z RTL8111H lub lepsza z możliwością ładowania OS z sieci oraz funkcją WOL, ze wsparciem dla systemów Windows 7/8/10 oraz LINUX. |
| 12. | MYSZ I KLAWIATURA | • Klawiatura w kolorze czarnym w układzie QWERTY na interfejsie USB, długość kabla min 140cm, składane nóżki, klawisze membranowe w ilości 107, zgodna z systemami Windows i Linux, • Mysz optyczna 3 przyciskowa z rolką do przewijania zawartości ekranu i przyciskiem w rolce, czułość na poziomie min. 800dpi lub lepiej, interfejs USB, kolor czarny, długość kabla 1.8m. Rozdzielczość 1000dpi minimum |
| 13. | DODATKOWE OKABLOWANIE | • Kabel zasilający zgodny z gniazdem w zasilaczu komputera, z drugiej strony zgodny ze standardem unischuko, posiadający odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, • Kabel Ethernet kategorii 6, długość min. 1.8m, posiadający osłonki na zatrzaski złącza RJ45, zgodność ze standardami EIA/TIA potwierdzona testem, • Kabel DVI lub HDMI do podłączenia monitora ekranowego z komputerem jeśli nie dostarczono w raz z monitorem o długości min. 1.8m, • Kabel USB 3.0 wtyk A do wtyku B długości min. 1.8m do podłączenia monitora z komputerem o ile nie dostarczono takowego z monitorem. |
| 14. | WYMAGANIA DODATKOWE | • Dodatkowe oprogramowanie: Wszystkie wymagane sterowniki oraz dodatki przewidziane przez producentów. |

- Monitor 24 (10 sztuk) stanowiący wyposażenie do pracowni  instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:

- Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowy Sączu, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie  – 10 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Monitor |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | MONITOR | Rodzaj podświetlania: LED Przekątna ekranu: 24 Rozdzielczość natywna (px):1920 x 1080 Czas reakcji: 1 ms Jasność:250 cd/m² Typ matrycy: IPS / PLS Powłoka matrycy: matowa Proporcje obrazu: 16:9 Kontrast statyczny (x:1): 1000 Kontrast dynamiczny (x:1): 10000000 Częstotliwość odświeżania: 75 Hz Kąt widzenia w pionie: 178° Kąt widzenia w poziomie:178° Regulacja: regulacja pochylenia (góra/dół) Maksymalny pobór mocy: 17.1 W Maksymalny pobór mocy w trybie czuwania: 0.3 W Technologie: FreeSync Złącza: HDMI, D-Sub (VGA), DisplayPort, wyjście a |

- Monitor interaktywny 64 z systemem montażu (1 szt ) stanowiący wyposażenie do pracowni instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:

- Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowy Sączu, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie  - 1 szt

| LP | PARAMETRY | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Monitor interaktywny |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | EKRAN | Przekątna 64.", 163.9cm Panel IPS LED, powłoka szklana AG Rozdzielczość fizyczna 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) Format obrazu 16:9 Jasność 350 cd/m² typowa Kontrast statyczny 1200:1 typowy Przepuszczalność światła 88% Dynamic contrast 4000:1 Czas reakcji 8ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 1.07B 10bit Synchronizacja pozioma 30 - 80KHz Synchronizacja pionowa 55 - 75Hz Powierzchnia robocza szer. x wys. 1430 x 806mm, 56.3 x 31.7" Plamka 0.372mm |
| 4. | DODATKOWE AKCESORIA | Kable zasilający, USB, HDMI , oraz wszystkie które zapewnia producent |
| 5. | INNE | Grubość szkła 4mm Twardość szkła 7H |
| 6. | WYMAGANIA DODATKOWE | • Dodatkowe oprogramowanie: Wszystkie wymagane sterowniki oraz dodatki przewidziane przez producentów. Przekątna 64.", 163.9cm Panel IPS LED, powłoka szklana AG Rozdzielczość fizyczna 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) Format obrazu 16:9 Jasność 350 cd/m² typowa Kontrast statyczny 1200:1 typowy Przepuszczalność światła 88% Dynamic contrast 4000:1 Czas reakcji 8ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 1.07B 10bit Synchronizacja pozioma 30 - 80KHz Synchronizacja pionowa 55 - 75Hz Powierzchnia robocza szer. x wys. 1430 x 806mm, 56.3 x 31.7" Plamka 0.372mm Technologia dotykowa infrared Punkty dotykowe 20 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego) Dokładność dotyku +- 2mm Dotyk wykonywany stylusem, palcem, w rękawiczce Interfejs dotykowy USB Obsługiwane systemy operacyjne Plug & Play i kompatybilność z systemami Windows i Linux. Analogowe wejścia sygnału VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) Cyfrowe wejścia sygnału HDMI x3 (HDMI1 max. 3840x2160 @60Hz (YUV420), HDMI2&3 max. 3840x2160 @30Hz) DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz) Wejścia audio Mini jack x1 Sterowanie RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 Cyfrowe wyjścia sygnału HDMI x1 (2.0, 3840x2160 @60Hz) Wyjścia audio S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 15W (max) HDCP tak Port USB x4 (2.0 x1, 3.0 x2 odtwarzanie multimediów / peryferia / pamięć (bok), 3.0 x1 kamera internetowa/peryferia (góra)) Zintegrowane oprogramowanie oprogramowanie iiWare 8.0 (Android OS) obejmujące aplikację Note, przeglądarkę sieci WWW, system zarządzania plikami, obsługę dostępu do dysku w chmurze, pakiet WPS Office i pozwalającą na bezprzewodowe łączenie z urządzeniami Windows/iOS/Android aplikację ScreenSharePro WiFi tak Hardware Dual core A73+A53 CPU, Quad core , 4 GB RAM, wewnętrzna pamięć 32 GB, moduł WiFi (OWM001) Ekstra slot na opcjonalny slot PC, dwa dołączone rysiki Tryb kiosk tak Maksymalny czas pracy bez przerwy 24/7 Odtwarzanie multimediów tak Grubość szkła 4mm Twardość szkła 7H Obudowa metal Blokada przycisków OSD tak Języki menu OSD EN, PL Parametry regulowane ustawienia ogólne (wejście, głośność, podświetlenie), ustawienia dźwięku (głośność, basy, soprany, balans, tryb dźwięku, wycisz), ustawienia ekranu (format obrazu, przesunięcie pikseli), ustawienia obrazu (jasność, kontrast, odcień, ostrość, tryb wyświetlania, temperatura kolorów), parametry regulowane (regulacja w poziomie, regulacja w pionie, taktowanie, faza, autoregulacja), ustawienia (sieci zwykłe i bezprzewodowe, udostępnij, urządzenie, użytkownika, system) Plug&Play DDC2B Kable zasilający, USB, HDMI High Speed Rysik x4 (ø3 x2 & ø7 x2) Instrukcje skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Pilot tak Certyfikaty CB, CE, TÜV-Bauart, CU |

Zad. 29 Doposażenie pracowni urządzeń techniki komputerowej - CKZ

- Czytnik kart pamięci uniwersalny - SD, Compact Flash. (5 sztuk) stanowiący wyposażenie do pracowni  urządzeń techniki komputerowej o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:

- Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowy Sączu, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie  – 5 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Czytnik kart pamięci uniwersalny |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Czytnik kart pamięci Opis ze szkoły | Typ czytnika Zewnętrzny Łączność Przewodowa Interfejs min USB 2.0 Obsługiwane karty pamięci SD Micro SD CompactFlash Memory Stick Memory Stick Duo Memory Stick Micro (M2) Memory Stick Pro xD MMC RS-MMC Microdrive T-Flash Dodatkowe informacje Dioda LED informująca o pracy urządzenia Hot Swap Plug & Play Umożliwia przeglądanie zawartości kart pamięci w urządzeniach obsługujących OTG Dołączone akcesoria Kabel USB |

- Komputer - Stanowisko do eksploatacji, wirtualizacji różnych systemów operacyjnych (16 sztuk) stanowiący wyposażenie do pracowni  urządzeń techniki komputerowej o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:

- Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowy Sączu, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie  - 16 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Komputer stacjonarny. |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | PROCESOR | • Procesor Passmark (v9) min: 15500 punktów https://www.cpubenchmark.net/pt9_cpu_list.php Taktowanie bazowe procesora: 3 GHz Taktowanie maksymalne procesora: 4.7 GHz Pamięć podręczna procesora: 12 MB Liczba rdzeni procesora: 8 Liczba wątków procesora: 8 • Wsparcie dla technologii: 64bit, IntelVT/AMD-V , wsparcie dla pamięci min. DDR4-2400 w trybie dual channel. |
| 4. | PŁYTA GŁÓWNA | • Z zestawem mikroukładów chipset zapewniających pełne wsparcie zamontowanego w komputerze procesora, • Pamięć RAM: 4sloty, obsługiwana ilość pamięci RAM do 64GB w konfiguracji dwukanałowej, wsparcie dla modułów DDR4-2133 MHz, DDR4-2400 MHz, DDR4-2666 MHz, DDR4-2933 MHz, DDR4-3200 MHz, • Inne sloty i gniazda: 2x PCIE-x1, 1x PCIE-16x, 4 SATAIII, gniazdo M.2, 1xVGA, 1x DVI-D,1x HDMI, 2x PS2, 1x RJ45, 4xUSB (2x USB3.1), • Zintegrowane peryferia: Karta dźwiękowa zgodna z ALC887 lub równoważna, karta sieciowa 10/100/1000 zgodna z RTL8111H lub lepsza), • Inne funkcjonalności: możliwość utworzenia RAID w konfiguracji (0,1,10), UEFI, kondensatory elektrolityczne sekcji zasilania o podwyższonej trwałości. Płyta główna Gniazda rozszerzeń: M.2, PCIe 3.0 x1, PCIe 3.0 x4, PCIe 3.0/2.0 x16, SATA III (6 GB/s) Złącza zewnętrzne płyty głównej: DVi-D, HDMI, mini jack 3,5 (audio), PS/2, RJ45, USB 3.1 typ A gen 1, VGA (D-Sub) |
| 5. | PAMIĘĆ RAM | • Oferująca bezkonfliktową współpracę z zamontowaną płytą główną i procesorem, • Typu DDR4 o pojemność 16GB w dwóch modułach DUAL CHANNEL, • Częstotliwości taktowania min. 2400Mhz, posiadająca radiator na modułach pamięci. |
| 6. | DYSK TWARDY | • Dysk twardy SSD pamięć typu MLC LUB O PORÓWNYWALNYM WSPÓŁCZYNNIKU TBW powyżej 100TB Typ dysku twardego: SSD Pojemność dysku: min 480 GB, prędkość zapisu i odczytu minimum 450MB/s |
| 7. | NAPĘD DYSKÓW OPTYCZNYCH | Napęd umożliwiający zapis i odczyt dysków optycznych w standardzie CD/DVD. |
| 8. | CZYTNIK PAMIĘCI FLASH | czytnik kart SD oraz microSD na przednim panelu |
| 9. | OBUDOWA | Obudowa Typ obudowy: Micro Tower Złącza obudowy: czytnik kart pamięci, mini jack 3,5 (audio), USB 3.1 typ A |
| 10. | ZASILACZ | • Mocowany u góry obudowy minimum 450W z aktywnym PFC, posiadający certyfikat 80PLUS • Wentylator 120mm posiadającym regulację prędkości obrotowej w funkcji temperatury, • Wyłącznik zasilania na tyle obudowy, bez swobodnego dostępu do przełącznika 110/230V(jeśli występuje), • Posiadający certyfikaty 80plus CE, CB, CCC, • Z kompletem zabezpieczeń OVP, SCP, OPP, SIP, UVP, • Średni czas pomiędzy awariami na poziomie 100.000h w temperaturze 25°C, • Posiadający złącza:1 x 24-pin (20+4) ATX, 1 x 4+4-pin ATX/EPS12V, 1 x 6+2-pin PCI-E , 1 x 6-pin PCI-E, 2 x 4-pin MOLEX, 6 x 5-pin SATA, 1 x 4-pin FLOPPY. |
| 11. | DODATKOWE KARTY ROZSZERZEŃ | Karta sieciowa 10/100/1000 zgodna z RTL8111H lub lepsza z możliwością ładowania OS z sieci oraz funkcją WOL, ze wsparciem dla systemów Windows 7/8/10 oraz LINUX. |
| 12. | DODATKOWE OKABLOWANIE | • Kabel zasilający zgodny z gniazdem w zasilaczu komputera, z drugiej strony zgodny ze standardem unischuko, posiadający odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, • Kabel Ethernet kategorii 6, długość min. 1.8m, posiadający osłonki na zatrzaski złącza RJ45, zgodność ze standardami EIA/TIA potwierdzona testem, • Kabel DVI lub HDMI do podłączenia monitora ekranowego z komputerem jeśli nie dostarczono w raz z monitorem o długości min. 1.8m, • Kabel USB 3.0 wtyk A do wtyku B długości min. 1.8m do podłączenia monitora z komputerem o ile nie dostarczono takowego z monitorem. |
| 13. | WYMAGANIA inne | • Dodatkowe oprogramowanie: Wszystkie wymagane sterowniki oraz dodatki przewidziane przez producentów. Pamięć Typ pamięci RAM: DDR4 Wielkość pamięci RAM: 16 GB Taktowanie szyny pamięci RAM: 2400 MHz Maksymalna pojemność pamięci RAM: 64 GB Liczba wszystkich slotów RAM: 4 Dysk twardy Typ dysku twardego: SSD Pojemność dysku: min 480 GB pamięć typu MLC LUB O PORÓWNYWALNYM WSPÓŁCZYNNIKU TBW powyżej 100TB Interfejs dysku twardego: SATA III Karta graficzna Rodzaj karty graficznej: passmark min 10000 pkt Pamięć wewnętrzna karty graficznej: min 4GB Złącza karty graficznej: DVI, HDMI, VGA Obudowa Typ obudowy: Micro Tower Złącza obudowy: czytnik kart pamięci, mini jack 3,5 (audio), USB 3.1 typ A |

- Telewizor FullHD > 24 cale (16 szt ) stanowiący wyposażenie do pracowni urządzeń techniki komputerowej o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:

- Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowy Sączu, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie  - 16 szt

| LP | PARAMETRY | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Telewizor FullHD min: 24 cale, o rozdzielczości min 1920x 1080 koniecznie z 2 złączami HDMI dodatkowo ze złączami D-sub, DVI |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | EKRAN | • Przekątna ekranu: min 24”, o rozdzielczości FullHD czyli minimum 1920x1080 punktów |
| 4. | INNE | Koniecznie z 2 złączami HDMI dodatkowo ze złączami D-sub, DVI lub Monitor z funkcją telewizora o zbliżonych parametrach koniecznie z 2 x HDMI |
| 5. | WYMAGANIA DODATKOWE | • Dodatkowe oprogramowanie: Wszystkie wymagane sterowniki oraz dodatki przewidziane przez producentów. |

- Klawiatura i myszka - Stanowisko do eksploatacji, wirtualizacji różnych systemów operacyjnych (16 sztuk) stanowiący wyposażenie do pracowni  urządzeń techniki komputerowej o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:

- Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowy Sączu, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie  – 16 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Klawiatura i myszka |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Klawiatura i myszka | 1) klawiatura Polski układ QWERTY PL Pełnowymiarowa z blokiem numerycznym Wytrzymała i odporna na zalania Wytłoczone logo producenta 2) mysz PARAMETRY TECHNICZNE Czułość myszy 800 DPI Rozdzielczość minimum 1000dpi Obsługiwane systemy operacyjne Linux 2.4.x, Mac OS 10.3.x, Windows 7, Windows Vista, Windows XP KOMUNIKACJA: Interfejs USB Podłączenie do komputera: Przewodowa PARAMETRY FIZYCZNE Ilość przycisków: 3 Rolka przewijania 1 rolka z przyciskiem Profil myszy Uniwersalna Długość kabla: min 1,80m POZOSTAŁE Rodzaj myszy: Optyczna |

- Kabel HDMI (16 sztuk) stanowiący wyposażenie do pracowni  urządzeń techniki komputerowej o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:

- Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowy Sączu, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie  – 16 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Kabel HDMI High Speed wspierający transmisję danych Ethernet (HDMI Ethernet Channel) oraz komunikację HDMI CEC, mogą zapewniać maksymalną rozdzielczość przesyłanego obrazu nawet do 4096x2160 pikseli bez przeplotu (rozdzielczość Quad HD 2160p). Wspierają przy tym rozwiązania 3D (do 1080p). |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Kabel HDMI | długość: min 3m |

- Projektor multimedialny (1 sztuka)  stanowiący wyposażenie do pracowni  urządzeń techniki komputerowej o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:

- Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowy Sączu, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie  – 1 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Projektor multimedialny. |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | TYP PROJEKTORA | Lampowy. |
| 4. | MAKSYMALNA PRZEKĄTNA OBRAZU | Wielkość rzutowanego obrazu: 28" - 301" |
| 5. | TECHNOLOGIA | DLP. |
| 6. | JASNOŚĆ | min. 3600 ANSI lumenów. |
| 7. | ŻYWOTNOŚĆ LAMPY W TRYBIE NORMAL/ECO | 3500/10000. |
| 8. | ROZDZIELCZOŚĆ NATYWNA | FHD (1920 x 1080). |
| 9. | FORMAT OBRAZU | 16:09. |
| 10. | WSPIERANE ROZDZIELCZOŚCI: | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p. |
| 11. | DOSTĘPNE ZŁĄCZA | 1 x HDMI, 2 x D-sub, mini Jack,, USB Type mini B. |

- Zasilacz UPS (1 sztuka) stanowiący wyposażenie do pracowni  urządzeń techniki komputerowej o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:

- Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowy Sączu, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie  – 1 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Zasilacz UPS |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Zasilacz UPS | min 2000VA |

- Ploter laserowy grawer co2 (1 sztuka) stanowiący wyposażenie do pracowni  urządzeń techniki komputerowej o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:

- Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowy Sączu, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie  – 1 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Ploter laserowy grawer co2 |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Ploter laserowy grawer co2 | Moc: min 1200W Maksymalna moc tuby: min 100W Długość fali: 10.600 nm Napięcie: 230V Częstotliwość: 50/60 Hz Dokładność: 0,01 mm System: wszystkie do Windows 10 Komunikacja: USB lub LAN (opcja WiFi) Oprogramowanie: w komplecie Chiller aktywny: Chłodzenie - wydajność: min 1,7 kW Pojemność: min 8L Wysokość podnoszenia słupa wody: min 11m Obieg wody: min 12L / Min Napięcie: 230V Prąd: 0,7A-4,1A Czynnik chłodniczy: R410A Ponadto w komplecie: - odciąg spalin - pompa wody - sprężarka - kabel USB oraz LAN - oprogramowanie |

- Scaner 3d (1 sztuka) stanowiący wyposażenie do pracowni  urządzeń techniki komputerowej o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:

- Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowy Sączu, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie  – 1 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Scaner 3d umożliwiający zeskanowanie obiektów 3d |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Scaner 3d | Skaner 3d zasilany z portu USB Rozdzielczość max. 400 tys. wielokątów na skanowanie Formaty wyjściowe: STL oraz PLY Klasa lasera: Class1 Ok. 30fps Kabel USB: min 210 cm Format pliku: min 16 bit Piksele: min 240 x 320 px Promień skanowania: od 0.35 do 3 m Pobór prądu: max 2.25W Oprogramowanie- wsparcie ze strony producenta lub importera przy uruchomieniu sprzętu |

Zad. 32 Doposażenie pracowni montażu i konserwacji instalacji elektrycznych - CKZ

- Rzutnik multimedialny krótkoogniskowy (1 sztuka) stanowiący wyposażenie do pracowni  montażu i konserwacji instalacji elektrycznych o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:

- Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowy Sączu, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie  - 1 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Projektor multimedialny. |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | TYP PROJEKTORA | Lampowy. |
| 4. | MAKSYMALNA PRZEKĄTNA OBRAZU | Wielkość ekranu: od 156,2 cm / 61,5" do 296,2 cm / 116" (przekątna) |
| 5. | TECHNOLOGIA | Technologia projekcji: 3LCD Technology |
| 6. | JASNOŚĆ | min. 3000 ANSI lumenów. Kontrast: 6000:1 |
| 7. | ŻYWOTNOŚĆ LAMPY W TRYBIE NORMAL/ECO | 4000/8000. |
| 8. | ROZDZIELCZOŚĆ NATYWNA | FHD (1920 x 1080). |
| 9. | FORMAT OBRAZU | 16:09. |
| 10. | WSPIERANE ROZDZIELCZOŚCI: | 1080i, 1080p, 720p. |
| 11. | DOSTĘPNE ZŁĄCZA | 1 x HDMI, 2 x D-sub, mini Jack, USB Type mini B. |

Sprzęt do zad. 34 Działania z obszaru orientacji zawodowej poprzez grę symulacyjną Lean management/service.

- Komputer przenośny stanowiący wyposażenie niezbędne do prowadzenia warsztatów lean management/service dla uczniów (1 sztuka)  o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:

- Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1 , 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie  - 1 szt

| LP | PARAMETRY | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Komputer przenośny. |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych |
| 3. | EKRAN | Przekątna ekranu: 15.6" Rozdzielczość (px):1920 x 1080 Powłoka matrycy: błyszcząca antyrefleksyjna Typ matrycy: IPS Ekran dotykowy |
| 4. | PROCESOR | Model procesora: minimum 6281 punktów na stronie https://www.cpubenchmark.net/pt9_cpu_list.php Liczba rdzeni procesora:4 Taktowanie bazowe procesora:1.6 GHz Taktowanie maksymalne procesora:3.4 GHz Typical DP 15W Pamięć podręczna procesora: 6 MB Procesor nie starszy niż 8 generacji |
| 5. | PŁYTA GŁÓWNA | Rodzaj karty graficznej: grafika dedykowana Pamięć karty graficznej: min 2 GB Złącza: HDMI, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 typ C, minijack 3,5 mm (audio) • Karta WiFi w standardzie 801.11 a/b/g/Ac, • Moduł Bluetooth, • Inne funkcjonalności: wbudowany mikrofon, głośniki oraz kamera |
| 6. | PAMIĘĆ RAM | • Oferująca bezkonfliktową współpracę z zamontowaną płytą główną i procesorem, Wielkość pamięci RAM: min 16 GB Typ pamięci RAM: DDR4 Częstotliwość taktowania pamięci (MHz):2400 |
| 7. | DYSK TWARDY | Pojemność dysku twardego: min 512 GB Typ dysku twardego: SSD |
| 8. | CZYTNIK PAMIĘCI FLASH | Obsługujący standardy: Micro SD, Micro SDHC, SD, SDHC. |
| 9. | DODATKOWE AKCESORIA | Torba oferująca możliwość przenoszenia urządzenia w sposób bezpieczny, zapewniający ochronę przed nadmierną wilgocią. Mieszcząca wszelkie dostarczone akcesoria fabrycznie z urządzeniem, oraz posiadająca dodatkową przestrzeń na dokumenty. |
| 10. | MYSZ I KLAWIATURA | • Wbudowana tabliczka dotykowa z wydzielonymi klawiszami z możliwością jej wyłączenia za pomocą skrótu klawiaturowego, • Klawiatura podświetlana w standardzie QWERTY • Mysz optyczna 3 przyciskowa z rolką do przewijania zawartości ekranu i przyciskiem w rolce, czułość na poziomie min. 800dpi lub lepiej, interfejs USB, kolor czarny, długość kabla 1.8m. |
| 11. | INNE | Waga produktu: max 1.75 kg Technologia akumulatora: litowo-jonowy Pojemność akumulatora: min 5730 mAh Maksymalny czas pracy baterii:10 h Czytnik linii papilarnych Złącza: HDMI, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 typ C, minijack 3,5 mm (audio) Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth Multimedia: czytnik kart pamięci, głośniki, mikrofon, kamera Obudowa umożliwiająca ziłąnie laptopa jako tabletu (pozwalająca na obrót klawiatury o 360 stopni) |
| 12. | WYMAGANIA DODATKOWE | System operacyjny: System operacyjny: Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 10 Pro. PL 64-bit z licencją bezterminową lub równoważny*. Parametry równoważności: -Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2016 -Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI. -Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. -Pełna kompatybilność z oprogramowaniem edukacyjnym i użytkowym Zamawiającego tzn. program:Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor Professional, PcShematic, Crokodile, Adobe Photoshop, EdgeCAM,SonelIPE5, EDS2, Satel-DSCP,Siemens FX7230, Siemens SWING XL,SilicanConfigMAN,FluidSIM, Cisco Packet Tracer . -Pełna obsługa ActiveX Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10 Windows 10 Professional PL Oprogramowanie biurowe w polskiej wersji językowej Pakiet biurowy na licencji typu MS Office Home and Business PL lub równoważne* Parametry równoznaczności : Oprogramowanie biurowe w najnowszej dostępnej na rynku wersji. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu. Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta systemu i dotyczący rozwoju wsparcia technicznego –w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Wymagane jest prawo do instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji oprogramowania, udostępnianych bezpłatnie przez producenta na jego stronie internetowej w okresie co najmniej 5 lat. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania biurowego oraz jego licencja pochodziły od tego samego producenta. Zawierające w pakiecie przynajmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program dotworzenia prezentacji. Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania: 1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: a) Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. b) Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. c) Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową(Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) –użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766), c) umożliwia wykorzystanie schematów XML, d) wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766). e) umożliwia sługę clipartów f) umożliwia płynny, dwustronny odczyt i zapis - obsługa plików w standardzie *.docx, *.xlsx, *.pptx (bez konieczności konwersji). 3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 5.Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 6. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: a) Edytor tekstów. b) Arkusz kalkulacyjny. c) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji. d) Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami). • Dodatkowe oprogramowanie: Wszystkie wymagane sterowniki oraz dodatki przewidziane przez producentów. Oryginalny zasilacz Okablowanie w standardzie polskim Oryginalne opakowanie |

- Dysk zewnętrzny przenośny (1 sztuka) stanowiący wyposażenie niezbędne do prowadzenia warsztatów lean management/service dla uczniów o parametrach nie gorszych niż:

  - Miejsce dostawy:

- Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 1 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Dysk zewnętrzny przenośny |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Dysk zewnętrzny przenośny | Dysk zewnętrzny typu SSD Wielkość dysku [cale] : 2.5 Pojemność dysku 500 GB Interfejs : USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 Prędkość interfejsu: 10 Gb/s Wodoodporny Wstrząsoodporny Waga [g]: max 51 Załączone wyposażenie Kabel USB-C - USB-A, Kabel USB-C - USB-C |

- Urządzenie wielofunkcyjne A4 (1 sztuka) stanowiący wyposażenie niezbędne do prowadzenia warsztatów lean management/service dla uczniów o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:

- Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1 , 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 1 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 – urządzenie wielofunkcyjne. |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | TECHNOLOGIA DRUKU | Laserowy kolorowy, |
| 4. | RODZAJ URZĄDZENIA | Drukarka/skaner/kopiarka. |
| 5. | FORMAT | A4. |
| 6. | STANDARDOWA PAMIĘĆ I MOŻLIWOŚĆ JEJ ROZBUDOWY | standardowa pamięć 1024 MB maksymalna pamięć 3072 MB (eMMC) |
| 7. | MAKSYMALNE MIESIĘCZNE OBCIĄŻENIE | min 60000 stron. |
| 8. | GŁOŚNOŚĆ | Maksymalnie 54db |
| 9. | PARAMETRY DRUKU | • Rozdzielczość 1200x1200dpi, • Do 30 stron na min., • Duplex. |
| 10. | PARAMETRY SKANERA | • Skanowanie w kolorze, • Dwustronne, • Max. rozdzielczość 600x600dpi • Możliwość skanowania bezpośrednio do pamięci USB -skanowanie do plików w formacie PDF (zabezpieczony, wysoce skompresowany), PDF, JPEG, TIFF, XPS |
| 11. | PARAMETRY KOPIOWANIA | • Rozdzielczość 600x600 dpi z prędkością do 30 stron na min, automatyczne kopiowanie dwustronne • Automatyczny podajnik ADF z funkcją odwracania (duplex) do 50 arkuszy. |
| 12. | ILOŚ Ć I POJEMNOŚĆ KASET NA NOŚNIK | • Min 2 podajniki, • podajnik główny do 250 arkuszy. |
| 13. | OBSŁUGIWANE NOŚNIKI | • Gramatura papieru do 220 g/m2, • Papier zwykły, • Papier o niskiej gramaturze, • Papier kolorowy, • Koperty, • Folie, • Papier wstępnie zadrukowany, • Papier ekologiczny, • Etykiety, • Karton, • Papier dokumentowy, • Papier archiwalny. |
| 14. | JĘZYKI | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF, XPS. |
| 15. | INTERFEJS KOMUNIKACYJNY | USB2.0, ethernet, opcjonalna łączność bezprzewodowa WiFi. |
| 16. | MAKSYMALNE WYMIARY URZĄDZENIA SZER. X GŁ. X WYS. | 427 x 576 x 472 mm |
| 17 | INNE | Opakowanie zawiera: Urządzenie, Instrukcje obsługi, pojemnik z tonerem (4 szt.), bęben światłoczuły (4 szt.), kabel zasilania, płyta DVD-ROM, kabel telefoniczny, dodatkowy oryginalny toner czarny |

- Flipchart stanowiący wyposażenie niezbędne do prowadzenia warsztatów lean management/service dla uczniów (1 sztuka)  o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:

- Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1 , 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 1 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Flipchart |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | MONITOR | Flipchart magnetyczny, mobilny na kółkach rozmiar: 100x70 cm powierzchnia suchościeralna magnetyczna, biała lakierowana wyposażony w 5 kółek, kółka dodatkowo posiadają blokadę zapobiegającą przesuwaniu się flipcharta podczas użytkowania. regulowane uchwyty na arkusze papieru półka na pisaki gąbka magnetyczna waga 14 kg |

- Zestaw do flipcharta stanowiący wyposażenie niezbędne do prowadzenia warsztatów lean management/service dla uczniów (1 sztuka)  o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:

- Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 1 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Zestaw akcesoriów do flipcharta |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Zestaw akcesoriów do flipcharta | Folia Folia magnetyczna gładka, 25 arkuszy o wymiarach: 60x80 cm Suchościeralna, w rolce, do pisania markerami suchościeralnymi (identycznie jak po tablicach magentycznych i białych) elektrostatyczna (przylega do prawie każdej powierzchni tj. ściany budynków, okna, beton, szkło, papier, drewno, płyty meblowe itp.) opakowanie zawiera 25 arkuszy o wymiarach 60x 80 cm, (perforacja na rolce występuje co 80 cm) Papier do flipcharta Papier (blok) do flipchartów gładki ilość kartek: min. 50, gramatura papieru: min. 70gsm, posiada 5 otworów do zawieszania o średnicy 12mm, rozmiar: 65x100cm, kolor: biały. Komplet markerów ze skośną końcówką 6-12 mm składający się z 5 markerów w różnych odcieniach szarości. Zestaw zawiera pięć markerów w różnych odcieniach szarości które współgrają ze sobą nawzajem z tuszem na bazie wody, który można wielokrotnie napełniać. Zestaw pisaków do flipcharta: zestaw 9 pisaków do flipcharta o skośnej końcówce i z tuszem na bazie wody, który można wielokrotnie napełniać, w tym: 8 mazaków w 8 podstawowych kolorach (szary, jasnoszary, czerwony, turkusowy, jasnozielony, żółty, intensywnie żółty, pomarańczowy), ze skośna końcówką 6-12 mmm 1 Outliner BigOne (gruba skośna końcówka) czarny mazak do grubych napisów, Wypełniony permanentnym tuszem na bazie wody, wielokrotnego napełnienia, skośna końcówka, grubość linii: 6 - 12 mm |

- Głośniki bezprzewodowe stanowiące wyposażenie niezbędne do prowadzenia warsztatów lean management/service dla uczniów  (1 sztuka)  o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:

- Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 1 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Głośniki bezprzewodowe |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Głośniki bezprzewodowe | Głośniki Stereo 2.0 Bluetooth Kompaktowy, aktywny system 2 kolumn głośników Drewniana obudowa z MDF minimalizująca rezonans akustyczny Profesjonalny wzmacniacz klasy D z systemami DSP i DRC Bluetooth do odtwarzania muzyki Moc o łącznej wielkości 66 Watt RMS Moc wyjściowa: RMS 15W x2 + 18W x2 (DRC ON) THD: ≤0,5% Odległość poziomu szumów: ≥85 dBA Pasmo przenoszenia: R/L 4.0KHZ-20KHZ ¦ SW:30Hz-3KHZ AUX: 550 mV ± 50 mV Skuteczność wejścia: PC: 700mV±50mV ¦ Aux: 550mV±50mV Typ wejścia: PC/Bluetooth/AUX Regulacja: na panelu bocznym znajdują się pokrętła regulujące poziom tonów wysokich i niskich oraz poziom głośności Łączność bezprzewodowa: Wbudowany moduł Bluetooth Rgulacja zdalna: pilot zdalnego sterowania głośności, wyciszenia i wyboru źródła dźwięku Głośnik niskotonowy: 4 cale (116 mm) Głośnik wysokotonowy: Ø 19 mm, z jedwabną kopułką, ekranowany magnetycznie, 4 Ω Waga: ok. 7,7 kg |

- Prezenter do slajdów stanowiący wyposażenie niezbędne do prowadzenia warsztatów lean management/service dla uczniów  (1 sztuka)  o parametrach nie gorszych niż:

- Miejsce dostawy:

- Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie – 1 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Prezenter do slajdów |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych. |
| 3. | Prezenter do slajdów | Wbudowane przyciski do sterowania pokazem slajdów 15-metrowy zasięg działania dzięki technologii łączności bezprzewodowej w paśmie 2,4 GHz Czerwony laserowy wskaźnik z diodą LED sygnalizującą działanie Technologia „plug and play” Chowany odbiornik i ochronne etui Wskaźnik poziomu naładowania baterii Wyłącznik zasilania Port USB |

- Projektor (1 sztuka) stanowiący wyposażenie do pracowni  montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych o parametrach nie gorszych niż:

  - Miejsce dostawy:

- Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie  - 1 szt

| LP | PARAMETR | MINIMALNE WYMAGANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |
| --- | --- | --- |
| 1. | TYP | Projektor multimedialny |
| 2. | ZASTOSOWANIE | Zastosowanie do celów edukacyjnych |
| 3. | TYP PROJEKTORA | Lampowy, 3LCD |
| 4. | MAKSYMALNA PRZEKĄTNA OBRAZU | 30 cali - 300 cali |
| 5. | TECHNOLOGIA | DLP |
| 6. | JASNOŚĆ | min. 3100 ANSI lumenów, Współczynnik kontrastu: 15000:1 Typ matrycy: 3LCD Zoom optyczny: 1.2:1 |
| 7. | ŻYWOTNOŚĆ LAMPY W TRYBIE NORMAL/ECO | 4500/7500 [h] Moc lampy [W]: 210 |
| 8. | ROZDZIELCZOŚĆ NATYWNA | FHD (1920 x 1080). |
| 9. | FORMAT OBRAZU | 16:09, FULL HD |
| 10. | WSPIERANE ROZDZIELCZOŚCI: | 1080i, 1080p, 720p. |
| 11. | DOSTĘPNE ZŁĄCZA | Wejście HDMI: 2 Wejście D-Sub 15pin: 1 Wejście liniowe audio: 1 Złącze USB: 2 |
| 12. | GŁOŚNOŚĆ | max 28dB. |
|  | INNE | Wi-FI Głośniki Wyposażenie: Kabel zasilający, Pilot, Baterie do pilota Załączona dokumentacja: Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna |

12. Symbole wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

30200000-1 Urządzenia komputerowe

31682500-5 Awaryjny sprzęt elektryczny

38652100-1 Projektory

32324600-6 Telewizory cyfrowe

30237230-0 Pamięci

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

30213100-6 Komputery przenośne

30237270-2 Torby na komputery przenośne

30237410-6 Myszka komputerowa

42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne

30121430-6 Cyfrowe urządzenia powielające

30213300-8 Komputer biurkowy

30237460-1 Klawiatury komputerowe

44300000-3 Kabel, drut i podobne wyroby

30231300-0 Monitory ekranowe

30231320-6 Monitory dotykowe

30234500-3 Pamięci do przechowywania danych

30230000-0 Sprzęt związany z komputerami

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

32581100-0 Kabel do transmisji danych

32322000-6 Urządzenia multimedialne

30237280-5 Akcesoria zasilające

30232140-7 Plotery

38520000-6 Skanery

30195913-5 Sztalugi flipchart

32342412-3 Głośniki

39162100-6 Pomoce dydaktyczne