PZ.271.1.1.2021.PZZ-PZZIS

UWAGA !!!!

Dokumenty należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
(z wyłączeniem załącznika 1 i załącznika 2). Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Załącznik nr 1 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn. „Opracowanie projektu budowy drogi ul. Dęba Bartka(do Lewiatana)”

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: „Opracowanie projektu budowy drogi ul. Dęba Bartka(do Lewiatana)” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

2. Dokumentację projektową należy opracować w oparciu o:

- wytyczne Zamawiającego do projektowania ,

- konsultacje i uzgodnienia z wyznaczonymi przedstawicielami Zamawiającego,

- sporządzony przez Wykonawcę harmonogram prac projektowych, który Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje:

3.1. Wykonanie map dla celów projektowych z uwzględnieniem źródłowej dokumentacji geodezyjnej (celem weryfikacji granic) w zakresie niezbędnym do opracowania przedmiotowej dokumentacji, w skali 1:500

3.2. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej – 4 egz.

3.3. Wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

3.4. Wykonanie koncepcji projektu celem akceptacji przez Zamawiającego.

3.5. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi oraz innych projektów koniecznych do przebudowy kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami technicznymi od zarządców sieci, z podziałem na poszczególne branże wraz z wszelkimi uzgodnieniami m.in. uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej                       i dokonanie stosownych zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę. Wykonawca wystąpi do Lasów Państwowych oraz Zarządcy drogi wojewódzkiej Nr 750 Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w sprawie wydania wytycznych do projektowania wraz ze wszystkimi uzgodnieniami.

3.6. Zakres projektowania:

3.6.1. odcinek drogi o długości ok. 614mb z betonu asfaltowego w zakresie                 od włączenia do drogi wojewódzkiej Nr 750(ul. Rzemieślnicza) w kierunku zachodnim         z połączeniem do istniejącej drogi w ul. Dęba Bartka

- szerokość pasa drogowego – 12,0m;

- szerokość jezdni - 5,0 m;

- obciążenie ruchem KR-2;

- szerokość poboczy utwardzonych minimum - 0,75m

- zaprojektowanie odwodnienia pasa drogowego rowem otwartym, umocnionym płytami

chodnikowymi do pełnej wysokości, alternatywnie kanalizacja deszczowa

- zaprojektowanie ciągu pieszo-rowerowego od strony terenów lasów państwowych           szer. ok. 2,5m z nawierzchnią z betonu asfaltowego,

- zaprojektowanie zjazdów na każdą nieruchomość zabudowaną w zakresie pasa drogowego  z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8 cm wraz z dojściami do furtek, na niezabudowaną o nawierzchni utwardzonej kruszywem. Lokalizację zjazdów uzgodnić                 z Właścicielami posesji.

- zaprojektowanie oświetlenia ulicznego na słupach stalowych ocynkowanych

- zaprojektowanie sieci wodociągowej wraz z ONS do granicy pasa drogowego

- zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z ONS do granicy pasa drogowego

3.6.2.zaprojektowanie odgałęzienia drogi z betonu asfaltowego w zakresie od projektowanej drogi  w kierunku południowym wzdłuż istniejącej linii energetycznej o długości ok.100mb do budynku mieszkalnego wielorodzinnego po byłej Leśniczówce Lasów Państwowych             z nawrotką na końcu o następujących parametrach:

- szerokość pasa drogowego – 8m

- szerokość jezdni – 4,5m

- obciążenie ruchem KR -2

- szerokość poboczy utwardzonych min. – 0,75 m;

- odwodnienie pasa drogowego rowem otwartym, umocnionym na całej długości płytami chodnikowymi do wysokości jednej płyty,

- zaprojektowanie sieci wodociągowej do budynku byłej leśniczówki Lasów Państwowych(do granicy nieruchomości)

- zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej do budynku byłej leśniczówki Lasów Państwowych(do granicy nieruchomości)

3.6.3.  projekt rozbudowy istniejącej drogi na ul. Dęba Bartka o długości ok. 145mb z położeniem nowej nawierzchni z betonu asfaltowego

- szerokość pasa drogowego – 12,0m;

- szerokość jezdni - 5,0 m;

- obciążenie ruchem KR-2;

- szerokość poboczy utwardzonych minimum - 0,75m

- zaprojektowanie odwodnienia pasa drogowego rowem otwartym, umocnionym płytami

chodnikowymi do pełnej wysokości, alternatywnie kanalizacja deszczowa

- zaprojektowanie ciągu pieszo-rowerowego od strony lasów państwowych szer. ok. 2,5m                         z nawierzchnią z betonu asfaltowego z włączeniem do zaprojektowanej ścieżki rowerowej od Dęba Bartka do Kielc (  z zastosowanie rozwiązań dla osób niepełnosprawnych).

- zaprojektowanie przebudowy wysokościowej istniejących zjazdów na każdą nieruchomość w zakresie pasa drogowego z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8 cm wraz         z dojściami do furtek, na niezabudowaną o nawierzchni utwardzonej kruszywem. Lokalizację zjazdów uzgodnić z Właścicielami posesji.

- zaprojektowanie oświetlenia ulicznego na słupach stalowych

3.7. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu (uzgodnionego i zaakceptowanego ostatecznie przez  odpowiednie organy).

3.8. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

3.9. Opracowanie tabeli zjazdów (załączonej do projektu wykonawczego).

3.10. Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

3.11. Uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, w tym decyzji środowiskowej(jeżeli jest wymagana), pozwoleń, opinii, uzgodnień i sprawdzeń dokumentacji projektowych               w zakresie wynikającym z przepisów koniecznych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz realizacji robót objętych zakresem zamawianych dokumentacji.

3.12. Wykonanie z podziałem na poszczególne branże przedmiarów robót, kosztorysów ślepych i kosztorysów inwestorskich wraz z ZZK (zbiorczym zestawieniem kosztów)

3.13. w oparciu o projekt budowy drogi i ewentualnej przebudowy urządzeń technicznych, projektant wyznaczy linie rozgraniczające pasa drogowego do podziałów oraz granice terenu niezbędnego do czasowego zajęcia dla obiektów budowlanych w przypadku gdy ich przebudowa odbywać się będzie poza wyznaczonym pasem drogowym, w celu przebudowy lub zabezpieczenia infrastruktury technicznej (innym kolorem) wkreślone w projekcie budowlanym i wykonawczym.

4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi być opracowana w sposób zgodny 
z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami bhp, p.poż. 
i sanitarnohigienicznymi, oraz stanem prawnym obowiązującym na dzień przekazania Zamawiającemu ze szczegółowością wynikającą z następujących dokumentów:

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. 2020 poz. 1363 ze zm.)

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2020 poz. 1333 ze zm.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego (j.t. Dz.U. z 2020 poz. 1609 ze zm.),

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego            (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1129 ze zm.)

- rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.       w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 124  ze zm.)

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( Dz. U. z 2004r. poz. 130),

- ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. 2020r. poz. 1219 ze zm.),

- ustawy z dnia 1 lutego 2007r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 797 ze zm.),

- innych aktów prawa powszechnie obowiązujących.

5. Zakres opracowania projektu podziału nieruchomości pod pas drogowy obejmuje:

5.1. sporządzenie projektu podziału nieruchomości - 6 egz.;

5.2. zgłoszenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Kielcach na koszt własny Wykonawcy;

5.3. wskazanie Zamawiającemu na gruncie nowo wydzielonych nieruchomości;

5.4. sporządzenie wykazu zmian gruntowych do przeprowadzenia zmian w księgach wieczystych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zaklauzulowane materiały geodezyjne:

5.4.1. mapy jednostkowe podziału dla każdej nieruchomości osobno wraz z wykazem zmian gruntowych - 6 egz.;

5.4.2 wykaz synchronizacyjny w przypadku, gdy w księdze wieczystej – lub w razie jej braku – w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenie i inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości, odrębnie dla każdej nieruchomości - 2 egz.;

5.4.3. mapa zbiorcza zawierająca projekt podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych - 6 egz.;

5.4.4. skrócony wypis hipoteczny - 1 egz.;

5.4.5. opis topograficzny punktów granicznych, nawiązanych do stałych elementów terenu, pozwalający na ich jednoznaczne wyznaczenie w terenie - 1egz.;

5.4.6. zarys pomiarowy – 1 egz.;

5.4.7. wykaz współrzędnych geodezyjnych granic pasa drogowego, osnowy geodezyjnej            i współrzędnych działek w pasie drogowym w formacie .dwg na nośniku CD 
i w formie papierowej – po 1egz.

5.5. w/w materiały geodezyjne nie wykorzystane do uzyskania decyzji o zezwolenie 
na realizację inwestycji drogowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

5.6. wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych:

5.6.1. wszystkie punkty załamania pasa drogowego będą utrwalone betonowymi punktami  granicznymi z wyłączeniem przypadków, gdy granica zostanie ustalona po trwałym ogrodzeniu – po uprawomocnieniu się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

5.6.2. punkty przecięcia linii rozgraniczających z granicami działek będą stabilizowane słupkami drewnianymi oznaczonymi jaskrawą farbą;

6. Wykonawca, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie oraz uzyskania informacji w zakresie konieczności przebudowy bądź zabezpieczenia urządzeń technicznych w celu prawidłowego określenia ceny ofertowej;

7. Uzgodnienia projektu z zamawiającym:

7.1.  przed rozpoczęciem prac, projektant wraz z Zamawiającym przeprowadzi wizję lokalną 
w terenie i uszczegółowi zakres prac projektowych;

7.2. koncepcję projektową Wykonawca złoży u Zamawiającego do zaopiniowania. Koncepcja musi zawierać rozwiązania drogowe i przebudowy urządzeń technicznych pozwalające jednoznacznie uzgodnić całość projektu lub jego zmiany w formie docelowej. Obecność projektanta na spotkaniu uzgadniającym koncepcję jest obowiązkowa w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia koncepcji do akceptacji;

7.3. W przypadku uwag, Wykonawca zobowiązany jest nanieść poprawki i ponownie przedłożyć Zamawiającemu. Akceptacja końcowa przez Zamawiającego nastąpi niezwłocznie w formie pisemnej po uzgodnieniu z przedstawicielami samorządu lokalnego;

8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia, w tym koszty wszelkich uzgodnień.

9. Przed złożeniem wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, Wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację Projektu Budowlanego.

10. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna określać parametry techniczne             i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii uwzględniając zasady uczciwej konkurencji (w przypadku określenia konkretnych materiałów, jakie projektant proponuje do zastosowania, wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy 
„lub równoważne”).

11. Po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację projektowo - kosztorysową Zamawiającemu 
w następującej formie:

11.1. 4 egz. w wersji papierowej zatwierdzonego projektu architektoniczno-budowlanego 
(1 oryginał i 3 kserokopie),

11.2. 4 egz. w wersji papierowej zatwierdzonego Projektu Zagospodarowania Terenu          (1 oryginał i 3 kserokopie)

11.3.  4 egz. w wersji papierowej Projektu Technicznego(1 oryginał i 3 kserokopie)

11.4. 2 egz. w wersji papierowej przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

11.5.  2 egz. na nośnikach elektronicznych, w tym:

11.5.1. 1 egz. - zapis na płycie CD w programie Adobe Reader - dokumentacja                     z pieczątkami ZRID.

11.5.2  1 egz. - zapis na płycie CD: przedmiary i kosztorysy inwestorskie z rozszerzeniem .xls, dokumentacja projektowa – część rysunkowa z rozszerzeniem .dwg, dokumentacja projektowa – cześć opisowa z rozszerzeniem .doc.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu prac projektowych.

13. Do 10 dnia każdego miesiąca, Wykonawca przedstawi na piśmie Zamawiającemu szczegółowe sprawozdanie z realizacji poszczególnych pozycji harmonogramu wykonywanych prac przedmiotu zamówienia z poprzedniego miesiąca, wraz z kopiami wystąpień, uzgodnień i innej korespondencji związanej z realizacją dokumentacji projektowe

PZ.271.1.1.2021.PZZ-PZZIS                                                                                                                                        Załącznik nr 2 do SWZ

Treść poniżej

PZ.271.1.1.2021.PZZ-PZZIS

## Załącznik Nr 3 do SWZ

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

..........................................................................................................................................................

Adres siedziba*: ...............................................................................................................................................................

Numer telefonu*: (……) ………………………….......…………… faksu*: (……) …….…...……...……….……………..……….

Numer	REGON*: ………………..…………………………………………..; NIP*: …………………….…………………………………….

e-mail*: ………………………………………………………………………………………………………………………….…….…………………

### OFERTA

- Nawiązując do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

- „Opracowanie projektu budowy drogi ul. Dęba Bartka(do Lewiatana)”

- -zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia:

- za cenę:

- Cena brutto: ……………………………………… zł (słownie: ……………………………)

-Kryterium 2:

DOŚWIADCZENIE PROJEKTA WYZNACZONEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
W OPRACOWANIU PROJEKTÓW DROGOWYCH

a) Ocenie podlegać będzie doświadczenie w opracowaniu projektów drogowych (budowy, rozbudowy - drogi) projektanta w specjalności inżynieryjnej drogowej wyznaczonego do realizacji zamówienia

| ………………………………………………………………… Imię i nazwisko osoby skierowanej do realizacji zamówienia |
| --- |
| nie opracował projektu | 1 projekt | 2 projekty | 3 projekty | 4 projekty i więcej |
| 0 pkt | 10 pkt | 20 pkt | 30 pkt | 40 pkt |

UWAGA!!!!

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże żadnego projektu potwierdzającego doświadczenie projektanta w branży drogowej, lub nie wskaże w formularzu oferty imienia i nazwiska projektanta wyznaczonego do realizacji zamówienia otrzyma 0 punktów.

Jeżeli Wykonawca w przedmiotowym kryterium wskaże inną osobę niż dedykowaną do realizacji zamówienia na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (wykaz osób załącznik 8), otrzyma 0 pkt w tym kryterium.

* zakreślić odpowiednie

# Oświadczamy, że:

- składamy ofertę na wykonanie zamówienia, w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), zapoznaliśmy się za Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń;

- akceptujemy warunki płatności za wykonanie zamówienia, określone przez zamawiającego;

- zgodnie z treścią art. 225 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wybór przedmiotowej oferty*:

- nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,

- będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług proszę wskazać:

- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego .......................................................................

- wartości towaru lub usługi objętych obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku: .........................................................................................................

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała zastosowanie: ....................................................................................

- uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez zamawiającego w SWZ;

- wykonamy zamówienie w terminie: 22 miesięcy.

- Oświadczam, że jestem

- mikro przedsiębiorcą;

- małym przedsiębiorcą;

- średnim przedsiębiorcą.

w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców.

# Oświadczamy, że:

- zamówienie wykonamy samodzielnie*

- część zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom zgodnie z rozdz. V SIWZ (określić zakres):*

| Lp. | Nazwa części zamówienia (zakres prac powierzony podwykonawcy) | Firma podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

# Wzór umowy, został przez nas zaakceptowany. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w ww. wzorze oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Oferta wraz z zaświadczeniami i dokumentami została złożona na ............................ stronach i kolejno ponumerowanych od nr .......................... do nr ............................... .

DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

- Oświadczamy, że sposób reprezentacji konsorcjum / spółki cywilnej* (wykonawców składających wspólną ofertę) dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: …………………

Oświadczamy iż na potrzeby powyższego zamówienia następujące dostawy wykonają  Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………….

- Ponadto oświadczamy, że:

spełniam/y warunki udziału w powyższym postępowaniu.

zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w tym z wzorem umowy w sprawie zamówienia publicznego i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. Przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki zawarcia umowy oraz wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane.  Warunki płatności będą zgodne ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

- Wadium w kwocie: 1200,00 zł zostało wniesione  w dniu ………..……………

w  formie …………………………………………………… Wadium wniesione

w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy w  …………………..……..

Nr  .........................................................................................................................

- Do oferty załączono następujące dokumenty:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

*-niepotrzebne skreślić

………………………………………………………………………

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy

Miejscowość ……………………… , dn. …………………

## PZ.271.1.1.2021.PZZ-PZZIS

## Załącznik Nr 4 do SIWZ

# Oświadczenie wykonawcy

- DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- ORAZ

- O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA SKŁADANE NA PODSTAWIE ART.125 UST.1 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- do zam. publ. pn. : „Opracowanie projektu budowy drogi ul. Dęba Bartka(do Lewiatana)”

- NAZWA WYKONAWCY:……………………………………………………………………………………………………….

- ADRES…………………………………………………………………………………………………………………………………

- INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY (Proszę zaznaczyć właściwą treść oświadczenia):

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdziale VII SWZ

- Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych

- Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………………………...  ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze :

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

- Oświadczam, że wobec mnie wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne:

- a przed upływem terminu składania ofert dokonałem płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami

- zawarłem wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI (Proszę zaznaczyć właściwą treść oświadczenia):

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

BEZPŁATNE I OGÓLNODOSTĘPNE BAZY DANYCH:

Na podstawie § 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) wskazuję dane bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, umożliwiające dostęp do odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru:………………………………………

………………………………..

Podpis Wykonawcy

PZ.271.1.1.2021.PZZ-PZZIS

# Załącznik nr 5 do SWZ

- Oświadczenie wykonawcy

- składane w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

- Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

- DOTYCZĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

- reprezentowany przez:

- …………………………………………………………………………………………………………

- (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

- Proszę o wpisanie znaku „X”, przy właściwej dla Wykonawcy treści oświadczenia:

- Oświadczam o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu pn. "„Opracowanie projektu budowy drogi ul. Dęba Bartka(do Lewiatana)”

- Oświadczam o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pn.: „Opracowanie projektu budowy drogi ul. Dęba Bartka(do Lewiatana)”"

Jednocześnie przedkładam dokumenty, informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..

(podpis Wykonawcy)

............................., dnia ……………………………….

(miejscowość)

PZ.271.1.1.2021.PZZ-PZZIS

Załącznik nr 6 do SWZ

" WZÓR - ZOBOWIĄZANIE innego podmiotu do udostępnienia Wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia

Nazwa i adres WYKONAWCY:

..................................................................................................................................................

Nazwa i adres PODMIOTU trzeciego składającego zobowiązanie:

..................................................................................................................................................

(Nazwa Wykonawcy)

Zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji w/w Wykonawcy niezbędnych zasobów wiedzy i doświadczenia/potencjału technicznego/osób zdolnych do wykonania zamówienia*) przy wykonywaniu zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie projektu budowy drogi ul. Dęba Bartka(do Lewiatana)” na następujących zasadach:

- Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu:

..................................................................................................................................................

- Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

...................................................................................................................................................

- Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

……………………………………………………………………………………..……………..…

- Czy podmiot, na zdolnością którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą:……………

........................................................

(data)

........................................................

( podpis upełnomocnionego przedstawiciela podmiotu składającego zobowiązanie)

*) niepotrzebne skreślić

UWAGA: Niniejsze zobowiązanie należy złożyć jedynie w przypadku korzystania z potencjału innego podmiotu przy realizacji zamówienia.

Załącznik nr 8 do SWZ

PZ.271.1.1.2020.PZZ - PZZIS

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................

Adres Wykonawcy:  .................................................................................................................

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę  do realizacji zamówienia oraz informacja podstawie dysponowania tymi osobami w postępowaniu pn. „Opracowanie projektu budowy drogi ul. Dęba Bartka(do Lewiatana)”

Oświadczam, że następujące osoby zostaną skierowane do realizacji ww. zamówienia:

| Lp. | Zakres wykonywanych czynności / Imię i nazwisko | Opis posiadanych kwalifikacji zawodowych (data uzyskania uprawnień, nr, opis uprawnień) | Podstawa do dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- |

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

Załącznik nr  9 do SWZ

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................

Adres Wykonawcy:  .................................................................................................................

Wykaz usług,

w celu oceny spełniania warunku w zakresie zdolności  zawodowej w postępowaniu pn.

„Opracowanie projektu budowy drogi ul. Dęba Bartka(do Lewiatana)”

oświadczam, że  wykonałem następujące  usługi:

| Lp. | Podmiot (odbiorca) - nazwa i adres - dla którego wykonano usługi | Zakres/opis wykonanych usług należy podać informacje w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w SWZ | Data wykonania usługi (zamówienia) – zakończenie (dzień – miesiąc – rok) |
| --- | --- | --- | --- |

Do wykazu załączam(my) dowody określające, czy wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie.

Oświadczam(y), że:

- poz. nr ............... wykazu stanowi doświadczenie Wykonawcy składającego ofertę*

- poz. nr ............... wykazu jest doświadczeniem oddanym do dyspozycji przez inny/inne podmiot/y, na potwierdzenie czego załączam/my pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów do oddania do dyspozycji swoich zasobów*

*niewłaściwe skreślić

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

# Footnotes

Należy precyzyjnie określić podstawę do dysponowania wskazaną osoba, tj. np. pracownik własny (umowa o pracę), umowa zlecenie, umowa o dzieło, czy jest to pracownik oddany do dyspozycji przez inny podmiot. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu załącza do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji osoby/osób z uprawnieniami jak wskazano w tabeli, na okres korzystania tej/ tych osoby/osób przy wykonywaniu zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

# Text boxes

(pieczęć wykonawcy)

(pieczęć wykonawcy)