# OPIS PrzedmiotU zamówienia

# I. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia są usługi czyszczenia wraz z odbiorem, transportem i utylizacją odpadów pochodzących z osadników i separatorów znajdujących się na obiekcie MZK Sp. z o. o. w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 278- Zajezdnia Tramwajowa, zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 poz. 1587 z zm.).

- MZK Sp. z o.o. posiada numer rejestrowy w BDO 000090377.

- Usługi czyszczenia osadników i separatorów będą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 13:00.

- Wykonawca zobowiązany jest do wyczyszczenia osadników i separatorów  
    znajdujących się na terenie Zamawiającego oraz selektywnego odbioru osadów 
    powstałych w wyniku realizacji tych usług według ich rodzaju. Po oczyszczeniu 
    osadników i separatorów Wykonawca zaleje je czystą wodą.

- Osady gromadzone w osadnikach są pompowalne.

- Opis separatorów i osadników:

| Lp. | Osadniki i separatory | Przewidywana częstotliwość czyszczenia osadników i separatorów z osadów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Separator koaloscencyjny AWK NG 3 o średnicy ø 1.25 m i głębokości 1,10 m | 3 razy w okresie 12 miesięcy* |
| 2. | Separator lamelowy o średnicy ø 1,5m głębokości 4 m | 2 razy w okresie 12 miesięcy* |
| 3. | Łapacz piasku, osadnik o średnicy ø 1,2 m i głębokości 1,70 m, | 3 razy w okresie 12 miesięcy* |
| 4. | Osadnik TOS 10 o długości 6,85 m, szerokości 3 m i głębokości 3 m | 2 razy w okresie 12 miesięcy* |
| 5. | Osadnik o średnicy ø 2,5 m i głębokości 3,5 m | 2 razy w okresie 12 miesięcy* |

* zgodnie z potrzebami Zamawiającego po złożeniu zamówienia.

- Spis miejsc powstającego osadu:

| Lp. | Miejsce wytwarzania/ odbioru odpadu osadowego | Charakter fizykochemiczny osadu | Szacowana ilość m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Separator lamelowy | piasek czysty (kanalizacja wody deszczowej) | 3 m3 |
| 2. | Łapacz piasku (studzienka osadowa) | piasek czysty (kanalizacja wody deszczowej) | 4,5 m3 |
| 3. | Osadnik | piasek czysty (kanalizacja wody deszczowej) | 12 m3 |
| 4. | Separator koalescencyjny | mieszanina niejednorodna – ściek płynny z hali mycia wózków – zawiera duże ilości płynnych substancji ropopochodnych i frakcji mineralnej; wymieniany jest też filtr separatora | 7,5 m3 |
| 5. | Osadnik ściekowy TOS | ścieki przemysłowe -pozostałości po podczyszczaniu ścieków technologicznych z mycia tramwajów, zawiera substancje ropopochodne i frakcję mineralną | 36 m3 |
|  |  | wkład koksowy w komorze oczyszczania adsorpcyjnego – wymieniany po zużyciu (zawiera substancje ropopochodne) | 0,25 m3 |

- Podczas pierwszego czyszczenia separatora koalescencyjnego AWK NG 3 Wykonawca wymieni matę filtracyjną (wkład koalescencyjny) na nową. Starą, zużytą matę zutylizuje. Podczas następnych czyszczeń Wykonawca sprawdzi poprawność umiejscowienia i działanie maty. W przypadku nieprawidłowego działania spowodowane przez silne zanieczyszczenie lub przemieszczenie się maty, usunie powstałą usterkę.

- Wykonawca podczas pierwszego czyszczenia osadnika TOS 10 wymieni koks w komorze filtracyjnej o pojemności 0,25 m3 na nowy. Zanieczyszczony koks odbierze i zutylizuje.

# Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usługi,

# zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

# II. Warunki wykonania zamówienia

- Od wykonawcy usługi wymaga się posiadania uregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie wytwarzania, transportu i przetwarzania odpadów zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.

- Przedstawione w ofercie koszty odbioru odpadu muszą odnosić się do jednostki objętości (m3).

- Wykonawca zobowiązany jest dysponować specjalistycznym pojazdem do hydraulicznego czyszczenia (mycia) i opróżniania osadników umożliwiającym odczyt objętości odbieranych odpadów za pomocą urządzenia, które znajduje się na pojeździe. Ustalenie objętości odbieranych odpadów nie może odbywać się poza terenem Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do czyszczenia osadników i separatorów, przyległych studni rewizyjnych i kanalików z osadów formie uwodnionej przy wykorzystaniu urządzenia wysokociśnieniowego zasilanego wodą ze zbiornika znajdującego się na samochodzie Wykonawcy oraz wybranie popłuczyn po wyczyszczeniu ścian osadników.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany objętości jednorazowo odbieranych osadów w formie uwodnionej oraz zmiany częstotliwości czyszczenia osadników i separatorów z osadów w formie uwodnionej. Zmiany te nie mogą powodować podwyższenia ceny oferty.

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprzętu ochrony osobistej i ochron zbiorowych zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do poleceń i przepisów BHP obowiązujących na terenie Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji zezwoleń posiadanych przez Wykonawcę i wpisów we właściwych rejestrach pod rygorem odstąpienia od umowy zawartej z Wykonawcą, jeżeli zdaniem Zamawiającego Wykonawca nie posiada uprawnień wymaganych do gospodarowania odpadami.