# Text boxes

STRONA  TYTUŁOWA

ORGBUD-SERWIS Poznań

Temat nr : L27-001-0001

KOBRA wer. 13

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :

Budowa przyłącza sieci wodociągowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej na działce nr 105 w m. Wąsosz

Obiekt :

Przyłacze wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej

Adres :

Wąsosz działka nr 105

Roboty ziemne i montażowe

Wykonawca :

Biuro Projektowe Lech Przybylak

Adres :

ul. Narutowicz 121, 64-100 Leszno

PRZEDMIAR  ROBÓT

ORGBUD-SERWIS Poznań

Temat nr : L27-001-0001

KOBRA wer. 13

Roboty ziemne i montażowe

Budowa :

Budowa przyłącza sieci wodociągowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej na działce nr 105 w m. Wąsosz

Obiekt :

Przyłacze wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej

Adres :

Wąsosz działka nr 105

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

Ilość

Jedn. miary

1

Przyłącze kanalizacji sanitarnej

1.1

Roboty ziemne

1

KNR 201-0120-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

0,081

km

Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych - trasa kanałów w terenie równinnym

(25 + 56) / 1000 =

0,081

Razem   =

0,081

km

2

KNR 201-0317-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

2,460

m3

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w

gruntach suchych kat. I-II, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m

((25 * (2.28 + 2.65) / 2 + 56 * (2.65 + 2.47) / 2) * 1.20) * 0.20 * 0.05 =

2,460

Razem   =

2,460

m3

3

KNR 201-0317-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

10,422

m3

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w

gruntach suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m

((25 * (2.28 + 2.65) / 2 + 56 * (2.65 + 2.47) / 2) * 1.20) * 0.80 * 0.05 =

9,839

81 * 0.15 * 1.20 * 0.80 * 0.05 =

0,583

Razem   =

10,422

m3

4

KNR 201-0218-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

46,737

m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w

gruncie kategorii: I-II

((25 * (2.28 + 2.65) / 2 + 56 * (2.65 + 2.47) / 2) * 1.20) * 0.20 * 0.95 =

46,737

Razem   =

46,737

m3

5

KNR 201-0218-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

198,027

m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w

gruncie kategorii: III

((25 * (2.28 + 2.65) / 2 + 56 * (2.65 + 2.47) / 2) * 1.20) * 0.80 * 0.95 =

186,946

81 * 0.15 * 1.20 * 0.80 * 0.95 =

11,081

Razem   =

198,027

m3

6

KNR 201-0202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

208,449

m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III - wywóz nadmiaru

gruntu na wysypisko gminne Uwaga: przewidzieć koszty przyjęcia gruntu

10.422 + 198.027 =

208,449

Razem   =

208,449

m3

7

KNR 201-0214-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

208,449

m3

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu

kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t - ok. 8 km

8

KNR 201-0202-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

201,886

m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. I-II - dowóz gruntu na

podsypkę i wymianę

208.449 - (81 * 0.785 * 0.200 * 0.200 + (2.65 + 2.47) * 0.785 * 1.0 * 1.0) =

201,886

Razem   =

201,886

m3

9

KNR 201-0214-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

201,449

m3

Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu

kat.I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczmi o ładowności: do 5 t - ok. 12 km

10

KNR 228-0501-04-10 MRiGŻ

97,200

m2

Podłoża z materiałów sypkich pod rurociągi - grubość podłoża: 10 cm  - z gr. dowiezionego

81 * 1.20 =

97,200

Razem   =

97,200

m2

11

KNR 228-0501-09-10 MRiGŻ

47,212

m3

Obsypka rurociągu pospółką

(2.460 + 46.732 + 201.449 - 81 * 0.15 * 1.20) * 0.20 =

47,212