Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów do remontu dróg na terenie Gminy Grodziczno

Nr postępowania: IP.271.1.2021

CPV: 14212200-2; 14211000-3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot umowy i zasady realizacji

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa materiałów do remontu dróg gminnych na terenie Gminy Grodziczno dla Zamawiającego.

- Przedmiot zamówienia podzielono na części:

- Część I przedmiotu zamówienia  obejmuje dostawę kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm do wykorzystania podczas remontów dróg gminnych na terenie Gminy Grodziczno w ilości do 2250 ton wraz z transportem do wyznaczonego przez Zamawiającego miejsca na terenie Gminy Grodziczno oraz rozładunkiem.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia na wskazane miejsce w granicach administracyjnych Gminy Grodziczno na sieci dróg gminnych i wewnętrznych pojazdami samowyładowczymi o tonażu 15t - 20t.

Kruszywo (przedmiot zamówienia) powinno być:

- naturalne,

- pochodzenia mineralnego,

- odpowiedniej wilgotności umożliwiającej jej zagęszczenie i zastosowanie do modernizacji i remontów nawierzchni dróg gruntowych i żwirowych zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwiązanych, przeznaczonych do zastosowania w warstwie PN-EN 13285 ,

- nie poddawane żadnym obróbkom z wyjątkiem mechanicznej,

- wolne od elementów szkodliwych dla środowiska (tj.  azbestu, popiołu itp.) tłuczonego gruzu budowlanego, materiałów odpadowych oraz elementów niebezpiecznych dla użytkowników dróg (tj. metalu, drutu itp.)

- Uziarnienie kruszywa - Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach.

Dostarczony przedmiot zamówienia:

- musi być dopuszczony do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania. Musi posiadać wszystkie niezbędne, wymagane świadectwa, atesty i certyfikaty oraz odpowiadać wszelkim normom i aprobatom technicznym,

- winien posiadać deklarację zgodności z normą PN-EN 13242.

Powyższe dokumenty należy przedstawić na każde wezwanie Zamawiającego. W przypadku, gdy powstanie wątpliwość co do jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia, Zamawiający wyznaczy termin wspólnych oględzin, z których zostanie sporządzony protokół. Zamawiający komisyjnie pobierze próby kruszywa oraz zleci zbadanie ich przez certyfikowane laboratorium drogowe. W przypadku negatywnego wyniku badań, Zamawiający może żądać wymiany przedmiotu zamówienia na zgodny z SWZ w wyznaczonym terminie.

Wykonawca realizując przedmiot zamówienia musi przestrzegać zasad związanych z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Minimalna ilość dostawy może wynieść od 1 tony, maksymalnie do 200 ton w ciągu jednego dnia roboczego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowego ważenia dostaw kruszywa na terenie gminy Grodziczno.

Zamówienie obejmuje również każdorazowe ważenie kruszywa przy wykonywanym załadunku, z której to czynności Wykonawca będzie sporządzał stosowny dokument, celem przedłożenia go Zamawiającemu.

W trakcie wykonywania dostaw, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo w ruchu drogowym, osób trzecich w obrębie miejsca dostawy oraz za utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających.

- Część II przedmiotu zamówienia  obejmuje dostawę kruszywa naturalnego (pospółka, kopalina bez uzdatnienia o przewadze frakcji 8-30) do wykorzystania podczas remontów dróg gminnych na terenie Gminy Grodziczno w ilości do 500 ton wraz z transportem do wyznaczonego przez Zamawiającego miejsca na terenie Gminy Grodziczno oraz rozładunkiem.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia na wskazane miejsce w granicach administracyjnych Gminy Grodziczno na sieci dróg gminnych i wewnętrznych pojazdami samowyładowczymi o tonażu 15t - 20t.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowego ważenia dostaw kruszywa na terenie gminy Grodziczno.

Zamówienie obejmuje również każdorazowe ważenie kruszywa przy wykonywanym załadunku, z której to czynności Wykonawca będzie sporządzał stosowny dokument, celem przedłożenia go Zamawiającemu.

Kruszywo (przedmiot zamówienia) powinno być:

- naturalne,

- pochodzenia mineralnego,

- odpowiedniej wilgotności umożliwiającej jej zagęszczenie i zastosowanie do modernizacji i remontów nawierzchni dróg gruntowych i żwirowych zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwiązanych, przeznaczonych do zastosowania w warstwie PN-EN 13285,

- nie powinno być poddawane żadnym obróbkom z wyjątkiem mechanicznej,

- być wolne od elementów szkodliwych dla środowiska ( tj.  azbestu, popiołu itp.) tłuczonego gruzu budowlanego, materiałów odpadowych oraz elementów niebezpiecznych dla użytkowników dróg ( tj. metalu, drutu itp.)

- powinno spełniać wymagania jakościowe, określone w obowiązujących w tym zakresie normach.

Dostarczony przedmiot zamówienia:

- musi być dopuszczony do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania. Powinien spełniać wymagania jakościowe, określone w obowiązujących w tym zakresie normach.

W przypadku, gdy powstanie wątpliwość co do jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia, Zamawiający wyznaczy termin wspólnych oględzin, z których zostanie sporządzony protokół. Zamawiający komisyjnie pobierze próby kruszywa oraz zleci zbadanie ich przez certyfikowane laboratorium drogowe. W przypadku negatywnego wyniku badań, Zamawiający może żądać wymiany przedmiotu zamówienia na zgodny z SWZ w wyznaczonym terminie.

Wykonawca realizując przedmiot zamówienia musi przestrzegać zasad związanych z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Minimalna ilość dostawy może wynieść od 1 tony, maksymalnie do 200 ton w ciągu jednego dnia roboczego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowego ważenia dostaw kruszywa na terenie gminy Grodziczno.

Zamówienie obejmuje również każdorazowe ważenie kruszywa przy wykonywanym załadunku, z której to czynności Wykonawca będzie sporządzał stosowny dokument, celem przedłożenia go Zamawiającemu.

W trakcie wykonywania dostaw, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo w ruchu drogowym, osób trzecich w obrębie miejsca dostawy oraz za utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających.

- Część III przedmiotu zamówienia  obejmuje dostawę piasku osianego frakcji 0-2 do wykorzystania podczas remontów dróg gminnych na terenie Gminy Grodziczno oraz przy budowie chodników jako podsypka w ilości do 500 ton wraz z transportem do wyznaczonego przez Zamawiającego miejsca na terenie Gminy Grodziczno oraz rozładunkiem.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie przedmiotu zamówienia na wskazane miejsce w granicach administracyjnych Gminy Grodziczno na sieci dróg gminnych i wewnętrznych pojazdami samowyładowczymi o tonażu 15t - 20t.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowego ważenia dostaw piasku na terenie gminy Grodziczno.

Zamówienie obejmuje również każdorazowe ważenie piasku przy wykonywanym załadunku, z której to czynności Wykonawca będzie sporządzał stosowny dokument, celem przedłożenia go Zamawiającemu.

Piasek (przedmiot zamówienia) powinien być:

- naturalny,

- pochodzenia mineralnego,

- nie powinien być poddawany żadnym obróbkom z wyjątkiem mechanicznej,

- być wolny od elementów szkodliwych dla środowiska ( tj.  azbestu, popiołu itp.) tłuczonego gruzu budowlanego, materiałów odpadowych oraz elementów niebezpiecznych dla użytkowników dróg ( tj. metalu, drutu itp.),

- powinien spełniać wymagania jakościowe, określone w obowiązujących w tym zakresie normach.

Dostarczony przedmiot zamówienia:

- musi być dopuszczony do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania. Powinien spełniać wymagania jakościowe, określone w obowiązujących w tym zakresie normach.

W przypadku, gdy powstanie wątpliwość co do jakości dostarczonego pisaku, Zamawiający wyznaczy termin wspólnych oględzin, z których zostanie sporządzony protokół. Zamawiający komisyjnie pobierze próby kruszywa oraz zleci zbadanie ich przez certyfikowane laboratorium drogowe. W przypadku negatywnego wyniku badań, Zamawiający może żądać wymiany przedmiotu zamówienia na zgodny z SWZ w wyznaczonym terminie.

Wykonawca realizując przedmiot zamówienia musi przestrzegać zasad związanych z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Minimalna ilość dostawy może wynieść od 1 tony, maksymalnie do 200 ton w ciągu jednego dnia roboczego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowego ważenia dostaw piasku na terenie gminy Grodziczno.

Zamówienie obejmuje również każdorazowe ważenie piasku przy wykonywanym załadunku, z której to czynności Wykonawca będzie sporządzał stosowny dokument, celem przedłożenia go Zamawiającemu.

W trakcie wykonywania dostaw, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo w ruchu drogowym, osób trzecich w obrębie miejsca dostawy oraz za utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających.

3.	Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z ofertą Wykonawcy i formularzem cenowym Wykonawcy.

4.	Oferta Wykonawcy stanowi załącznik do niniejszej umowy.

5.	Dodatkowo zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy określają obowiązujące w postępowaniu zapisy specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

6.	Dostawa realizowana będzie sukcesywnie według wskazań przekazywanych Wykonawcy przez Zamawiającego.

7.	Dostawa realizowana będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Do czasu odbioru części lub całości zamówienia przez Zamawiającego, ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

9.  Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia.

Czas trwania umowy

- Część I przedmiotu zamówienia  realizowana będzie sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do dnia 22.12.2021 roku lub do wykorzystania całości zamówionego materiału i wykonania jego ułożenia.

Dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie partiami w zależności od potrzeb Zamawiającego na telefoniczne lub e-mailowe polecenie Zamawiającego, na wskazane miejsce w granicach administracyjnych Gminy Grodziczno na sieci dróg gminnych i wewnętrznych.

Wykonawca musi dostarczyć kruszywo w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00 w ilości podanej w zamówieniu.

Odbiór ilościowy i jakościowy będzie dokonywany na bieżąco, przez uprawnioną osobę z ramienia Zamawiającego a przekazywany będzie przez uprawnioną osobę z ramienia Wykonawcy. Wykonawca do każdej partii dostarczanego materiału dołączy dowód WZ i dowód wagowy.

W przypadku wątpliwości co do jakości materiału wykonane będą badania laboratoryjne. Jeśli dostarczony towar nie będzie spełniał norm jakościowych wymaganych dla tego typu materiałów, badanie będzie wykonane na koszt dostawcy.

W przypadku negatywnego wyniku badań, Zamawiający może odmówić przyjęcia dostarczonego materiału lub żądać wymiany zamówienia dostarczonego materiału na zgodny z SWZ w wyznaczonym terminie. W przypadku gdy materiał zostanie ułożony, zamawiający ma prawo żądać wymiany materiału i ponownego wykonania dostawy wyznaczając Wykonawcy odpowiedni ku temu termin nie krótszy niż 14 dni.

Wykonawca wystawi fakturę za już dostarczony przedmiot zamówienia zgodnie z wystawionymi dowodami WZ, nie częściej jednak niż dwa razy w miesiącu z 30-dniowym terminem płatności.

Zamawiający wymaga, żeby dostawa była wykonana w taki sposób, aby ostatnia faktura za dostawę przedmiotu zamówienia została wystawiona maksymalnie do dnia 22.12.2021r.

- Część II przedmiotu zamówienia realizowana będzie sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do dnia 22.12.2021 roku lub do wykorzystania całości zamówionego materiału i wykonania jego ułożenia.

Dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie partiami w zależności od potrzeb Zamawiającego na telefoniczne lub e-mailowe polecenie Zamawiającego, na wskazane miejsce w granicach administracyjnych Gminy Grodziczno na sieci dróg gminnych i wewnętrznych.

Wykonawca musi dostarczyć kruszywo w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00 w ilości podanej w zamówieniu.

Odbiór ilościowy i jakościowy będzie dokonywany na bieżąco, przez uprawnioną osobę z ramienia Zamawiającego a przekazywany będzie przez uprawnioną osobę z ramienia Wykonawcy.  Wykonawca do każdej partii dostarczanego materiału dołączy dowód WZ i dowód wagowy.

Weryfikacja parametrów jakościowych kruszywa odbywać się będzie organoleptycznie przy odbiorze dostaw.

W przypadku negatywnego wyniku badań, Zamawiający może odmówić przyjęcia dostarczonego materiału lub żądać wymiany zamówienia dostarczonego materiału na zgodny z SWZ w wyznaczonym terminie. W przypadku gdy materiał zostanie ułożony, zamawiający ma prawo żądać wymiany materiału i ponownego wykonania dostawy wyznaczając Wykonawcy odpowiedni ku temu termin nie krótszy niż 14 dni.

Wykonawca wystawi fakturę za już dostarczony przedmiot zamówienia zgodnie z wystawionymi dowodami WZ, nie częściej jednak niż dwa razy w miesiącu z 30-dniowym terminem płatności.

Zamawiający wymaga, żeby dostawa była wykonana w taki sposób, aby ostatnia faktura za dostawę przedmiotu zamówienia została wystawiona maksymalnie do dnia 22.12.2021r.

- Część III przedmiotu zamówienia realizowana będzie sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do dnia 22.12.2021 roku lub do wykorzystania całości zamówionego materiału i wykonania jego ułożenia.

Dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie partiami w zależności od potrzeb Zamawiającego na telefoniczne lub e-mailowe polecenie Zamawiającego, na wskazane miejsce w granicach administracyjnych Gminy Grodziczno na sieci dróg gminnych i wewnętrznych.

Wykonawca musi dostarczyć kruszywo w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00 w ilości podanej w zamówieniu.

Odbiór ilościowy i jakościowy będzie dokonywany na bieżąco, przez uprawnioną osobę z ramienia Zamawiającego a przekazywany będzie przez uprawnioną osobę z ramienia Wykonawcy. Wykonawca do każdej partii dostarczanego materiału dołączy dowód WZ i dowód wagowy.

Weryfikacja parametrów jakościowych kruszywa odbywać się będzie organoleptycznie przy odbiorze dostaw.

W przypadku negatywnego wyniku badań, Zamawiający może odmówić przyjęcia dostarczonego materiału lub żądać wymiany zamówienia dostarczonego materiału na zgodny z SWZ w wyznaczonym terminie. W przypadku gdy materiał zostanie ułożony, zamawiający ma prawo żądać wymiany materiału i ponownego wykonania dostawy wyznaczając Wykonawcy odpowiedni ku temu termin nie krótszy niż 14 dni.

Wykonawca wystawi fakturę za już dostarczony przedmiot zamówienia zgodnie z wystawionymi dowodami WZ, nie częściej jednak niż dwa razy w miesiącu z 30-dniowym terminem płatności.

Zamawiający wymaga, żeby dostawa była wykonana w taki sposób, aby ostatnia faktura za dostawę przedmiotu zamówienia została wystawiona maksymalnie do dnia 22.12.2021r.

Warunki zapłaty wynagrodzenia

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty w danej części przedmiotu zamówienia wartość za 1 tonę obliczoną jako iloraz wartości za całość dostawy podzieloną przez ilość ton.

Cena za 1 tonę zawiera również koszt transportu zamówienia na wskazane miejsce w granicach administracyjnych Gminy Grodziczno na sieci dróg gminnych i wewnętrznych oraz rozładunek.

Rozliczenie częściowe

- W celu dokonania rozliczenia okresowego wykonawca przedstawia Zamawiającemu do 10 dnia każdego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie zestawienie wykonanych dostaw wraz z rozliczeniem ich wartości. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie protokół z odbioru ilościowego i jakościowego przez uprawnioną osobę z ramienia Zamawiającego a przekazywany przez uprawnioną osobę z ramienia Wykonawcy oraz wystawiona na jego podstawie faktura częściowa.

- Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych dostaw i rozliczenie ich wartości, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień.

- Po zatwierdzeniu przez zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w sposób określony w punkcie 3, wykonawca wystawia fakturę VAT częściową za wykonanie w/w dostaw.

Rozliczenie końcowe

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgłasza Zamawiającemu do odbioru przedmiot zamówienia oraz przedstawia Zamawiającemu zestawienie wartości wykonanych dostaw i rozliczenie ich wartości. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie protokół z odbioru ilościowego i jakościowego przez uprawnioną osobę z ramienia Zamawiającego a przekazywany przez uprawnioną osobę z ramienia Wykonawcy oraz wystawiona na jego podstawie faktura końcowa.

- Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych dostaw i rozliczenie ich wartości, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty wykonawcy w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień.

- Po zatwierdzeniu przez zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w sposób określony w punkcie 6., wykonawca wystawia fakturę VAT końcową za wykonanie przedmiotu umowy. Faktura wystawiana jest na kwotę ustaloną w ww. rozliczeniu, pomniejszoną o kwoty poprzednio zafakturowane na podstawie faktur częściowych.

- Zamawiający wymaga, żeby ostatnia faktura za dostawę przedmiotu zamówienia została wystawiona maksymalnie do dnia 22.12.2021r.

- Termin zapłaty ustala się na 30 dni od daty otrzymania faktury VAT za realizację zamówienia.

- Zamawiający umożliwia wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018r o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2191), przesłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiającego: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl.

- Zamawiający dokona zapłaty wynikających z wystawionych faktur metodą podzielonej płatności (split payment). Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest/nie jest/nie dotyczy związany z działalnością gospodarczą Wykonawcy, dla którego wydzielony został rachunek VAT.