Opis przedmioty Zamówienia/formularz ofertowy

Tabela nr 1.

| L.p. | Relacja | Rodzaj łącza, przepływność | Rodzaj styku łącza | Wartość opłaty miesięcznej (zł brutto) | Wartość brutto za 14 miesięcy (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Strona A | Strona B |  |  |  |  |
| 1 | KWP Wrocław ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław | PP Malczyce ul. Dworcowa 7, 55-320 Malczyce | cyfrowe 10 Mb/s | CARRIER ETHERNET zakończenie RJ45 | Do uzupełnienia | Do uzupełnienia |
| 2 | KMP Jelenia Góra ul. Nowowiejska 43, 58-500 Jelenia Góra | PP Gromadka ul. 11 Listopada 18A, 59-706 Gromadka | cyfrowe 10 Mb/s | CARRIER ETHERNET zakończenie RJ45 | Do uzupełnienia | Do uzupełnienia |
| Łącznie | Do uzupełnienia |

- Wykonawca zestawi i uruchomi łącze objęte umową w dniu 01.07.2024 r.

- Umowa zostanie podpisana na czas określony tj. do 31.08.2025 r.

- Wymagania dotyczące łącza zostały zawarte w tabeli nr 1.

- Wykonawca zapewni łącze do Posterunków Policji wymienionych w Tabeli nr 1 z wykorzystaniem infrastruktury:

- kablem optotelekomunikacyjnym;

- miedzianym kablem telekomunikacyjnym;

- dostępem radioliniowy;

- Po zestawieniu łącza Wykonawca przedstawi wyniki przeprowadzonych testów poprawności działania łącza Carrier Ethernet.

- W przypadku poprawnej pracy zostanie podpisany protokół dla łącza przez upoważnionych przedstawicieli stron.

- W przypadku negatywnych wyników testów pracy łącza, Wykonawca ma 1 dzień roboczy na usunięcie usterek.

- Łącze musi przeźroczyście przenosić ramki Ethernet o wartości MTU minimum 1543 bajtów i VLAN-y o pełnym zakresie numeracji (QinQ) i obsługiwać ruch typu broadcast, unicast, jak i multicast.

- SLA (Service Level Agreement) dla łącza cyfrowego musi wynosić 99,0%.

- Gwarantowana przepływność dwukierunkowa CIR łącza Carrier Ethernet ma być nie mniejsza niż ta zapisana w tabeli nr 1.

- Wszelkie koszty niezbędne do uruchomienia, utrzymania łącza oraz demontażu urządzeń/sprzętu po zakończeniu umowy należy wkalkulować w wartość oferty. Łącze musi być zakończone w szafie telekomunikacyjnej. Wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w celu doprowadzenia zakończenia łącza do szafy telekomunikacyjnej winny być uwzględnione w sumarycznej opłacie miesięcznej. Zamawiający nie wymaga żadnych opłat za udostępnienie obiektów będących we władaniu Policji. 
W przypadku konieczności budowy infrastruktury przez Wykonawcę, uzgodnienia tras kablowych oraz ponoszenia wszelkich kosztów leży wyłącznie w gestii Wykonawcy. Przedmiotem zamówienia jest wyłącznie dzierżawa łącza telekomunikacyjnego
w wymienionej relacji z punktem zakończenia w szafie telekomunikacyjnej Zamawiającego.

- W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń elewacji, tynków lub istniejących instalacji powstałych podczas montażu i demontażu urządzeń dostępowych, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu pierwotnego na własny koszt.

- W czasie obowiązywania umowy Zamawiający może żądać zmiany miejsca instalacji lub przepływności łącza:

  - W przypadku braku możliwości technicznych realizacji żądania Zamawiającego Wykonawca w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia powiadomi pisemnie o tym fakcie Zamawiającego.

  - W przypadku braku możliwości technicznych zmiany przepływności lub zmiany miejsca instalacji łącza, Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z jego dalszego dzierżawienia z 30 dniowym okresem wypowiedzenia.

…………………………………………

WYKONAWCA