Załącznik nr 2

Dostawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty technicznej przez uzupełnienie kolumny „Dane techniczne oferowane”, poprzez wpisanie TAK lub wpisanie parametrów oferowanego pojazdu.

| Specyfikacja pojazdu śmieciarki do zbiórki odpadów komunalnych | Dane techniczne oferowane |
| --- | --- |
| 1 | Pojazd używany, rok produkcji min. 2016 | Wymagane, podać |  |
| 2 | Podwozie 4x2 | Wymagane |  |
| 3 | Przebieg maksymalny | 220 000 km |  |
| 4 | Pojazd wyprodukowany w roku 2016 lub nowszy | Wymagane |  |
| 5 | Maksymalna dopuszczalna masa całkowita podwozia 7000 kg; | Wymagane |  |
| 6 | Kabina, minimum 3-miejscowa | Wymagane |  |
| 7 | Silnik zasilany olejem napędowym | Wymagane |  |
| 8 | Silnik spełniający normy emisji spalin zgodne z obowiązującymi przepisami minimum EURO 5 | Wymagane |  |
| 9 | Minimalna moc 140KM | Wymagane |  |
| 10 | Systemy ESP+ASR+ABS lub równoważne | Wymagane |  |
| 11 | Skrzynia biegów manualna | Wymagane |  |
| 12 | Dokument lub oświadczenie potwierdzający wymianę oleju oraz filtrów w przypadku skrzyni hydraulicznej w ostatnich 10 000km pojazdu używanego | Wymagane |  |
| 13 | Dokument lub oświadczenie potwierdzający wymianę materiałów eksploatacyjnych podwozia w okresie ostatnich 5 000km (filtry oleju, paliwa, powietrza, systemu osuszania powietrza w układzie pneumatycznym(jeśli występuje), olej silnikowy itp. - dotyczy pojazdu używanego | Wymagane |  |
| 14 | Nowa przystawka odbioru mocy spełniająca wymogi zabudowy oraz nowa pompa do napędu zabudowy | Wymagane |  |
| 15 | Wbudowany tachograf cyfrowy | Wymagane |  |
| 16 | Pojemność skrzyni załadunkowej min. 8m3 | Wymagane |  |
| 17 | Układ hamulcowy z systemem zapobiegającym blokowaniu się kół podczas hamowania ABS; | Wymagane |  |
| 18 | Układ antypoślizgowy ASR; | Wymagane |  |
| 19 | Komputer pokładowy | Wymagane |  |
| 20 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem; | Wymagane |  |
| 21 | Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem; | Wymagane |  |
| 22 | Klimatyzacja; | Wymagane |  |
| 23 | Oświetlenie zgodne z przepisami ruchu drogowego, | Wymagane |  |
| 24 | Minimum dwa komplety kluczyków umożliwiających otwarcie i rozruch pojazdu, dostęp do zbiornika paliwa oraz zbiornika AdBlue (jeśli występuje) | Wymagane |  |
| 25 | Pomarańczowe światło ostrzegawcze w przedniej części pojazdu | Wymagane |  |
| 26 | Urządzenie załadowcze boczne prawe, załadunek pojemników o pojemności od 110 litrów do 1100 litrów(pojemniki zgodnie z obowiązującymi normami) oraz otwór do ręcznego opróżniania worków z odpadami | Wymagane |  |
| 27 | Radio | Wymagane |  |
| 28 | Ostrzegawczy sygnał dźwiękowy, włączany wraz z uruchomieniem biegu wstecznego | Wymagane |  |
| 29 | Kliny pod koła | Wymagane |  |
| 30 | Gniazdo zapalniczki 12V min. 1 szt. | Wymagane |  |
| 31 | Trójkąt ostrzegawczy | Wymagane |  |
| 32 | Gaśnica proszkowa 6kg. produkcji polskiej z uchwytem, | Wymagane |  |
| 33 | Apteczka spełniająca wymogi normy DIN 13164 | Wymagane |  |
| 34 | Sterowanie urządzeniem załadowczym do pojemników oraz płytą zgniatającą za pomocą manipulatora czteropołożeniowego lub przycisków | Wymagane |  |
| 35 | Masa przewożonych odpadów min 2000 kg | Wymagane |  |
| 36 | Udźwig urządzenia załadowczego min 560 kg | Wymagane |  |
| 37 | Sposób ugniatania odpadów hydrauliczny płytowy, praca płyty na całej długości zbiornika zasypowego, stopień zgniotu od 2 do 5 | Wymagane |  |
| 38 | Podłoga zabudowy z blachy trudnościeralnej | Wymagane |  |
| 39 | Odświeżona powłoka malarska na zabudowie w kolorze pomarańczowym RAI 2011 | Wymagane |  |
| 40 | Światła ostrzegawcze (kogut z tyłu) | Wymagane |  |
| 41 | Zabudowa przystosowana do przewozu bioodpadow — uszczelniona | Wymagane |  |
| 42 | Z przodu zabudowy zawór kulowy umożliwiający opróżnianie skrzyni z płynów, | Wymagane |  |
| 43 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Wymagane |  |
| 44 | Dostawa śmieciarki w terminie do 3 tygodni od podpisania umowy | Wymagane |  |
| 45 | Książka serwisowa | Wymagane |  |
| 46 | Katalog części zabudowy | Wymagane |  |
| 47 | Pojazd powinien posiadać ważne badanie techniczne | Wymagane |  |
| 48 | Pojazd powinien być zarejestrowany lub przygotowany do rejestracji | Wymagane |  |
| 49 | W przypadku pojazdu używanego z ofertą należy załączyć zdjęcia pojazdu przedstawiające pojazd ze wszystkich 4 stron oraz zdjęcia wnętrza | Wymagane |  |
| 50 | Wymagane oświadczenie o gotowości do świadczenia usług gwarancyjnych dotyczących wszystkich elementów zabudowy w czasie 72h, przez okres minimum dwóch lat w przypadku pojazdu nowego oraz roku w przypadku pojazdu nowego, od momentu podpisania protokołu odbioru | Wymagane |  |
| 51 | Pojazd powinien zostać dostarczony z listą rodzajów oraz ilości płynów eksploatacyjnych znajdujących się w poszczególnych układach pojazdów w formie odpowiedniego wykazu skumulowanego na kartkach formatu A4 (olej silnikowy, olej w układzie wspomagania, olej w skrzyni biegów, olej w tylnym moście, olej hydrauliczny zabudowy). | Wymagane |  |
| 52 | Zamawiający na etapie wyboru oferty, zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin każdego pojazdu przed zawarciem umowy sprzedaży, prawo do jazdy próbnej i przeprowadzenia badania pojazdu trwającego nie dłużej niż 8 godzin w siedzibie dostawcy (niewykonanie tego warunku skutkować będzie prawem Zamawiającego do odrzucenia oferty oraz nie zawarcia umowy z tym Wykonawcą). Ponadto Zamawiający ma prawo nie zawrzeć umowy z Wykonawcą w przypadku ujawnienia istotnych wad pojazdu w trakcie badania i jazdy próbnej. | Wymagane |  |

Niniejszy dokument należy opatrzyć zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz wypełnić kolumnę dane techniczne oferowane. Uwaga! Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu w.w. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.