WSzSL/FZ.381.37/24.           .2024				  	 Legnica 13-06-.2024 r.

WYKONAWCY

INFORMACJA  O DOKONANIU MODYFIKACJI TREŚCI SWZ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ:

1) DWÓCH ANGIOGRAFÓW I WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO

WRAZ Z ROZBUDOWĄ AKTUALNIE ISTNIEJĄCEJ PRACOWNI ELEKTROFIZJOLOGII,

2) DWÓCH APARATÓW USG

znak sprawy WSzSL/FZ-37/24

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, informuje iż dokonuje modyfikacji SWZ Załącznika 2A do SWZ  w zakresie Części 1 jak poniżej:

1)  następuje zmiana w treści w Tabeli A.1. punkt 28, z:

| 28. | Resuscytacja pacjenta dozwolona w przy maksymalnym wysunięciu płyty pacjenta, brak piktogramu określającego położenie pacjenta nad stopą stołu | Nie dotyczy |  |
| --- | --- | --- | --- |

na:

| 28. | Resuscytacja pacjenta dozwolona w przy maksymalnym wysunięciu płyty pacjenta, brak piktogramu określającego położenie pacjenta nad stopą stołu | TAK – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |

- następuje zmiana treści w Tabela A.1. punkt 52 -  poprzez jego usunięcie / wykreślenie.

- następuje zmiana treści w Tabeli A.1. punkt 65, z:

| 65. | 1 monitor w sali badań na zawieszeniu sufitowym, LCD o przekątnej min. 56", umożliwiający swobodne pozycjonowanie monitora wokół stołu. Pozycjonowanie monitora za pomocą sterownika lub ręcznie. Możliwość jednoczesnej prezentacji: - obrazu live - obrazu referencyjnego - obrazów wzmacniania krawędzi stentów wieńcowych - parametrów hemodynamiki - obrazów z urządzeń zewnętrznych generujących zarówno analogowy (min. VGA, S-Video i composite) - wraz z zapewnieniem odpowiedniej separacji galwanicznej - jak i cyfrowy (DVI-D) sygnał wizyjny wraz z dedykowanym panelem umożliwiającym podłączanie takich urządzeń (np. USG, IVUS) | Sterowanie ręczne – 0 pkt Sterowanie ręczne i za pomocą sterownika 5 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |

na:

| 65. | 1 monitor w sali badań na zawieszeniu sufitowym, LCD o przekątnej min. 55", umożliwiający swobodne pozycjonowanie monitora wokół stołu. Pozycjonowanie monitora za pomocą sterownika lub ręcznie. Możliwość jednoczesnej prezentacji: - obrazu live - obrazu referencyjnego - obrazów wzmacniania krawędzi stentów wieńcowych - parametrów hemodynamiki - obrazów z urządzeń zewnętrznych generujących zarówno analogowy (min. VGA, S-Video i composite) - wraz z zapewnieniem odpowiedniej separacji galwanicznej - jak i cyfrowy (DVI-D) sygnał wizyjny wraz z dedykowanym panelem umożliwiającym podłączanie takich urządzeń (np. USG, IVUS) | Sterowanie ręczne – 0 pkt Sterowanie ręczne i za pomocą sterownika 5 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |

4) następuje zmiana w Tabeli A. punkt 69 z:

| 69. | Możliwość dowolnej liczby manipulacji podziałami monitora min 56” niezależnie od wcześniejszego zaprogramowania łącznie z możliwością powiększenia wybranych obrazów | TAK – 10pkt Nie – 0pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |

na

| 69. | Możliwość dowolnej liczby manipulacji podziałami monitora min 55” niezależnie od wcześniejszego zaprogramowania łącznie z możliwością powiększenia wybranych obrazów | TAK – 10pkt Nie – 0pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |

5) następuje zmiana w Tabeli A.1. punkt 98 z:

| 98. | Możliwość zmiany parametrów obrazowania angiografu z poziomu monitora min. 56 calowego w Sali badań w zakresie conajmniej: - zmiana programu anatomicznego - zmiana prędkości filmowania - sprzężenie strzykawki - zmian ustawień fluoroskopii - zmiana ustawień roadmappingu - przeglądanie serii - ustawienie obrazu referencyjnego | TAK- 10pkt Nie- 0pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |

na:

| 98. | Możliwość zmiany parametrów obrazowania angiografu z poziomu monitora min. 55 calowego w Sali badań w zakresie conajmniej: - zmiana programu anatomicznego - zmiana prędkości filmowania - sprzężenie strzykawki - zmian ustawień fluoroskopii - zmiana ustawień roadmappingu - przeglądanie serii - ustawienie obrazu referencyjnego | TAK- 10pkt Nie- 0pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |

- następuje zmiana treści w Tabeli A.1. Punkt 103 z:

| 103. | Realizacja funkcji system cyfrowego z pulpit sterowniczego w Sali zabiegowej (łącznie z analizą stenoz naczyń wieńcowych) | Nie dotyczy |  |
| --- | --- | --- | --- |

na:

| 103. | Realizacja funkcji system cyfrowego z pulpit sterowniczego w Sali zabiegowej (łącznie z analizą stenoz naczyń wieńcowych) | TAK- 10pkt Nie- 0pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |

- następuje zmiana treści w Tabeli A – pkt 55 -  poprzez jego usunięcie / wykreślenie,

- następuje zmiana treści w Tabeli A.1 – pkt 53 -  poprzez jego usunięcie / wykreślenie.

Niezależnie od powyższego informujemy, iż:

- zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert  - nowy termin to 04-07-2024 r.,

- zmianie ulega termin związania ofertą – nowy termin to 05-09-2024 r.,

- Zamawiający uzupełnia w Części 1 w Tabeli A.1. w kolumnie B omyłkowo pominięte frazy „nie dotyczy” w punktach: od 6 do 10, od 22 do 24, 27 i 30,

- zmianie ulega treść w zakresie Części 2 w Tabeli A w poz. 19 i 56; poprawione zostaje również odniesienie znajdujące się w Tabeli B przedmiotowej Części.

Zmiany, o których mowa w niniejszej informacji  zostały wprowadzone czcionką koloru zielonego.

Poprawiona Specyfikacja warunków zamówienia wraz z Załącznikiem 2A oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  zostają opublikowane na stronie prowadzonego postępowania.

Z poważaniem