Załącznik nr 1A do SWZ/ Zadanie nr 1

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Opis minimalnych wymagań | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent, kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Model | Podać |  |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2020 | Tak/podać |  |

| LP. | OPIS |  |
| --- | --- | --- |
| Przelotowy sterylizator parowy z wbudowaną wytwornicą pary – 1 szt. Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawę, montaż, podłączenie do instalacji wody, zasilania elektrycznego przygotowanego przez Szpital Uruchomienie wraz z asystą podczas odbioru UDT, szkolenie personelu Adaptacja otworu w ścianie pod nowy sterylizator Wykonanie opanelowania ze stali nierdzewnej po obu stronach |
| PARAMETRY WYMAGANE: | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Pozioma przelotowa komora sterylizacyjna. |  |
|  | Wymiary umożliwiające umieszczenie w miejscu posiadanego Sterylizatora parowego |  |
|  | Pojemność komory: 6 jedn. wsadu wg PN-EN 285 lub równoważnej. Wymiary wewnętrzne komory min. (szer. x wys. x dług.): 650 x 700 x 1000 mm (+/- 5%). |  |
|  | Zasilany parą z własnej wbudowanej elektrycznej wytwornicy pary. |  |
|  | Dostęp do przestrzeni serwisowej od strony czystej, z prawej strony |  |
|  | Wytwornica pary zasilana wodą o przewodności poniżej 5µS/cm. |  |
|  | Zasilanie elektryczne (400V), moc urządzenia 50kW (+/-10%) |  |
|  | System automatycznego odmulania wytwornicy pary oraz możliwość automatycznego całkowitego opróżnienia wytwornicy pary. |  |
|  | Poziom wody w wytwornicy pary kontrolowany niezależnie od przewodności wody zasilającej. |  |
|  | Konstrukcja urządzenia umożliwia jego transport w obrębie szpitala przez otwory o szerokości 90 cm. |  |
|  | Programy sterylizacji parowej (134˚C i 121˚C) w tym program do sterylizacji zestawów narzędziowych w kontenerach oraz program szybki. |  |
|  | Programy testowe (Bowie Dick i Test Szczelności). |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego |  |
|  | Konstrukcja sterownika umożliwiająca podłączenie posiadanego przez Szpital Systemu komputerowego |  |
|  | Optyczna informacja o błędach i awariach |  |
|  | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony po stronie załadowczej i rozładowczej w kolorowy graficzny ekran dotykowy o przekątnej aktywnej matrycy min. 7,5”. Panel Sterowania zlokalizowany obok komory urządzenia. |  |
|  | Po stronie załadowczej prezentacja w czasie rzeczywistym parametrów aktualnego procesu na ekranie sterownika oraz czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. |  |
|  | Po stronie rozładowczej prezentacja w czasie rzeczywistym czasu pozostałego do końca programu oraz nazwy i numeru aktualnego programu. |  |
|  | Pomiar, prezentacja na ekranie sterownika oraz rejestracja na wydruku parametrów procesu – temperatura i ciśnienie w komorze z 2 niezależnych źródeł (2 czujniki ciśnienia i 2 czujniki temperatury w komorze, osobne dla każdego czujnika temperatury i ciśnienia układy przetwarzające) oraz temperatura płaszcza. |  |
|  | Możliwość programowania automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator i samoczynnego wykonania testu szczelności |  |
|  | Komunikaty na ekranie sterownika oraz napisy/opisy umieszczone na urządzeniu w języku polskim. |  |
|  | Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na ekranie sterownika oraz na wydruku prezentowane w języku polskim. |  |
|  | Wbudowana drukarka do wydruku protokołów tekstowych i wykresów przebiegu procesu sterylizacji w postaci gotowego raportu. |  |
|  | Rejestracja parametrów w języku polskim, wydruk parametrów procesu na wbudowanej w sterylizator drukarce (drukarka w panelu sterowania po stronie załadowczej). Wydruk wartości ciśnienia w komorze (dwa niezależne czujniki), temperatury komory (dwa niezależne czujniki) oraz temperatury płaszcza. Załączyć wzór wydruku z wbudowanej drukarki |  |
|  | Rejestracja parametrów w języku polskim – w wersji elektronicznej – plik typu .pdf, na zewnętrznym nośniku pamięci np. pamięć USB. Złącze zewnętrznego nośnika pamięci zlokalizowane po stronie załadowczej. |  |
|  | Programowalne ustawienia w sterowniku - informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego |  |
|  | Dostęp do ustawień parametrów procesu zabezpieczony kodem |  |
|  | Niezależny mikroprocesorowy system kontroli pracy sterownika zatrzymujący automatycznie proces w przypadku wykrycia nieprawidłowości. |  |
|  | Pomiar ciśnienia w komorze niezależny od ciśnienia atmosferycznego. |  |
|  | Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. |  |
|  | W panelu czołowym po stronie załadowczej manometry wskazujące ciśnienie w komorze oraz ciśnienie pary zasilającej. |  |
|  | Komora prostopadłościenna, szlifowane i polerowane wewnętrzne powierzchnie komory . |  |
|  | Lekka i energooszczędna konstrukcja komory - grubość ścian komory nie większa niż 8 mm. |  |
|  | Komora, drzwi, płaszcz grzewczy, wytwornica pary, rama i orurowanie wykonane ze stali kwasoodpornej. |  |
|  | Komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe przeprowadzenie czynności konserwacji i utrzymania czystości: - brak przewężenia światła komory przez kanał uszczelki, - łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr drenu. |  |
|  | Pierścieniowy płaszcz grzewczy komory ułatwiający okresową inspekcję spawów. Spawy łączące komorę z pierścieniami grzewczymi widoczne bezpośrednio po demontażu izolacji. |  |
|  | Zawory procesowe sterowane pneumatycznie. |  |
|  | Drzwi komory napędzane pneumatycznie lub elektrycznie wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie drzwi, gdy natrafią one na opór. |  |
|  | Drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej – automatycznie zamykane i blokowane w trakcie trwania procesu. |  |
|  | Przy otwartych drzwiach komory brak widocznych elementów przenoszących napęd drzwi np. siłowników, łańcuchów itp., których złożony kształt utrudnia utrzymanie czystości. |  |
|  | Uszczelka drzwi dociskana sprężonym powietrzem lub parą wodną |  |
|  | Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej. |  |
|  | Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą wbudowanej w sterylizator mechanicznej pompy próżniowej z uszczelnieniem wodnym. |  |
|  | Układ wytwarzania próżni bez dodatkowych elementów powodujących dodatkowe zużycie wody (np. wyrzutnik wodny – ejector). |  |
|  | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. |  |
|  | Zgodność z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/EC dla elementów ciśnieniowych oferowanego urządzenia. Potwierdzona certyfikatem EC |  |
|  | Budowa, konstrukcja i wykonanie sterylizatora winna być zgodna z normą PN-EN 285 / EN 285 lub równoważną. Konstrukcja winna umożliwiać wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych przewidzianych w PN-EN 17665-1 / EN 17665-1 lub równoważną. |  |
|  | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) |  |
|  | Demontaż posiadanych przez Szpital 2 sterylizatorów parowych wraz z transportem 1 urządzenia do wskazanego miejsca na terenie Szpitala. Instalacja, montaż i uruchomienie drugiego zdemontowanego Sterylizatora we wskazanym miejscu przez Szpital. |  |
|  | Opanelowanie ze stali nierdzewnej po obu stronach wraz z wykonaniem drzwi do przestrzeni serwisowej. |  |
|  | Komplet wyposażenia: |  |
|  | Wózek wsadowy do wnętrza komory umożliwiający umieszczenie w komorze koszy i/lub kontenerów sterylizacyjnych. Wykonany ze stali nierdzewnej. Wózek dwupoziomowy wyposażony w górną półkę o regulowanym położeniu (min. 5 różnych położeń). Ilość – 1 kpl. |  |
|  | Wózek transportowy dla wózka wsadowego do za/wyładunku komory. Ilość – 2 kpl. |  |
|  | Kosz o wielkości 1 jednostki wsadu (585 x 395 x 195), wykonany ze stali kwasoodpornej - 6 szt. |  |
|  | Kosz o wielkości 1 jednostki wsadu (585 x 395 x 100), wykonany ze stali kwasoodpornej - 4 szt. |  |
|  | Stacja Uzdatniania Wody zasilająca sterylizator parowy. W skład stacji uzdatniania wchodzą: Zmiękczacz dwukolumnowy ze sterowaniem elektronicznym z automatyczną regeneracją złoża Urządzenie do odwróconej osmozy z pomiarem przewodności produkowanej wody i układem płukania membran, wydajność godzinowa min. 150 l/h, Demineralizator System podnoszenia ciśnienia wody po odwróconej osmozie z pompą wykonaną ze stali kwasoodpornej oraz lampą bakteriobójczą UV, Zbiornik magazynowy wody demineralizowanej, poj. min. 0,7 m3. Instalacja wszystkich podzespołów Stacji uzdatniania wraz z wykonaniem niezbędnych połączeń i podłączeniem do instalacji doprowadzającej wodę z sieci oraz instalacji wody uzdatnionej. Wszystkie połączenia w obrębie pomieszczenia przeznaczonego na zainstalowanie Stacji Uzdatniania – 1 kpl. |  |
|  | Sprężarka powietrza – cichobieżna. Wydajność dostosowana do zapotrzebowania Sterylizatora. |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy |  |
|  | Urządzenie musi udostępniać, poprzez bezpośredni odczyt danych z urządzenia, pełny przebieg swojej pracy w postaci elektronicznej (parametry cyklu). Zamawiający wymaga aby dostarczone urządzenie komunikowało się poprzez bezpośredni kanał transmisyjny z systemem komputerowym MEDOK, posiadany przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie pośrednich plików lub oprogramowania w celu przekazywania danych. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest wyposażyć dostarczone urządzenie w kompletny interfejs sprzętowo – programowy umożliwiający wymianę danych z oprogramowaniem komputerowym MEDOK, służącym do zarządzania pracą CS. Urządzenie musi być wyposażone w niezbędny interfejs umożliwiający zintegrowanie go z systemem MEDOK firmy ELMI Systemy Automatyki, w zakresie rejestracji jego pracy. Zakres danych przekazywanych do zewnętrznego systemu, nie może być mniejszy niż ten, prezentowany na wydruku z cyklu. Wykonawca ma zrealizować podłączenie oferowanego urządzenia do systemu MEDOK, w ramach dostawy. Koszt podłączenia urządzenia po stronie Wykonawcy. |  |
|  | Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi zawarte SWZ, jest kompletny, fabrycznie nowy, sprawny, gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. |  |

UWAGA:

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2. Parametry w kolumnie „Parametry wymagane” są wymogiem granicznym. Jeżeli w kolumnie „Parametry wymagane” pod słowem podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem granicznym. Oferty które nie spełniają tych wymagań nie zostaną dopuszczone do oceny.

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 1B do SWZ/ Zadanie nr 2

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Opis minimalnych wymagań | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent, kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Model | Podać |  |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2020 | Tak/podać |  |

| LP. | OPIS |
| --- | --- |
| Przelotowa myjnia dezynfekcyjna – 1 szt. Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawę, montaż, podłączenie do instalacji wody, zasilania elektrycznego przygotowanych wg DTR urządzenia. Uruchomienie, szkolenie personelu Adaptacja otworu w ścianie pod nową myjnię dezynfekcyjną Wykonanie maskownicy ze stali nierdzewnej po obu stronach. |
| PARAMETRY WYMAGANE: | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Myjnia dezynfektor - przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu AN, kontenerów oraz obuwia operacyjnego. |  |
|  | Komora przelotowa, dwudrzwiowa, lub jednodrzwiowa przesuwana. Drzwi uchylne, tworzące po otwarciu wygodny stolik do załadunku i rozładunku komory. |  |
|  | Pojemność komory min. 8 tac narzędziowych o wymiarach zgodnych ze standardem DIN 1/1. |  |
|  | Moc urządzenia 10 kW (-20% /+ 5%) |  |
|  | Komora ogrzewana elektryczne. Krótki czas procesu dzięki mocy elementów grzewczych komory > 7 kW |  |
|  | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonane ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej. |  |
|  | Zintegrowana suszarka z kondensatorem oparów wyposażonym w układ odzysku ciepła. Kondensator oparów powietrza usuwanego typu „powietrze-powietrze”, odzyskujący energię w czasie rzeczywistym. |  |
|  | Przeszklone drzwi komory (zapewniające przejrzystość nie mniej niż 75% powierzchni drzwi) wraz z oświetleniem elektrycznym wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia. |  |
|  | Wymiary urządzenia (umożliwiające wstawienie w miejscu posiadanych myjni dezynfektorów): - szerokość: maksymalnie 65 cm, - głębokość: maksymalnie 70 cm, - wysokość: maksymalnie 193 cm. |  |
|  | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa – wykonane ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej. |  |
|  | Wlot wody zimnej, ciepłej i uzdatnionej w dolnej części komory. |  |
|  | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną. |  |
|  | Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu pompy spustowej lub zaworu spustowego. |  |
|  | Cztery pompy detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. |  |
|  | Kontrola poziomu dozowanych środków chemicznych w zbiornikach. |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. |  |
|  | Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w klawiaturę membranową lub ekran dotykowy. |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w wyświetlacz, na którym może być prezentowane nie mniej niż 35 znaków graficznych. |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w drukarkę parametrów procesu - (drukarka po stronie rozładowczej). |  |
|  | Wyświetlanie informacji o potrzebie wykonania przeglądu technicznego. |  |
|  | Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej. |  |
|  | Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu. |  |
|  | Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej. |  |
|  | Minimum 10 programów mycia i dezynfekcji, w tym nie mniej niż 5 programów najczęściej stosowanych, wybieranych bezpośrednio za pomocą dedykowanych klawiszy panelu sterowania (każdy z programów ma przypisany oddzielny klawisz). |  |
|  | Specjalny, odrębny program oczyszczający komorę, zbiornik oraz orurowanie wewnętrzne urządzenia z osadów mineralnych. |  |
|  | Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny. |  |
|  | Układ suszenia z wbudowanym kondensatorem oparów nie wykorzystującym wody. Kondenser pary typu: powietrze – powietrze – wykorzystujący energię z wyrzucanego gorącego powietrza do ogrzania powietrza zasysanego. |  |
|  | Silniki suszarki bezszczotkowe. |  |
|  | Automatyczny układ monitorujący stan filtra suszarki. Sygnalizacja dwóch stanów krytycznych filtra: - zapchania filtra oraz - uszkodzenia (przerwania) filtra komunikatami alarmowymi na ekranie sterownika. Niniejsza funkcja ma zapewnić wymianę filtra wtedy, kiedy to konieczne (w przypadku zapchania lub uszkodzenia), a nie co określony czas, czyli na zapas. |  |
|  | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. (Brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa), których mycie jest utrudnione). |  |
|  | Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu |  |
|  | Ramiona spryskujące wyposażone w zdejmowalne zakończenia, umożliwiające dokładne oczyszczenie wnętrza (usunięcie pozostałości nici chirurgicznych, elementów igieł, itp.), poprzez możliwość przelotowego przepłukania każdego z ramion w celu zapobieżenia gromadzenia się zanieczyszczeń w zakończeniach ramion. Demontaż zakończeń niewymagający użycia narzędzi. |  |
|  | Ilość pojemników na detergenty do umieszczenia wewnątrz urządzenia – 4 pojemniki po min. 5 l każdy. |  |
|  | Konstrukcja urządzenia niewymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. |  |
|  | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). |  |
|  | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883 lub równoważną. |  |
|  | Opanelowanie wokół otworu w ścianie wykonane ze stali nierdzewnej. |  |
|  | Komplet wyposażenia: |  |
|  | Wózek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzędzi układanych na tacach narzędziowych o pojemności 10 tac DIN 1/1 (480x250x50 mm). Konstrukcja wózka zapewniająca mycie przedmiotów o wysokości większej niż wysokość pojedynczego poziomu mycia – demontaż wybranych poziomów mycia. Natrysk każdego poziomu z góry i z dołu za pomocą obrotowych ramion natryskowych. Demontowalne zakończenia ramiona natryskowych umożliwiające okresowe czyszczenie wnętrza. Ilość – szt. 3 |  |
|  | Wsad do mycia i dezynfekcji narzędzi laparoskopowych, pojemności minimum 35 instrumentów kanałowych, w tym 10 instrumentów umieszczanych w sztywnych tubach oraz 10 węży podłączanych za pomocą złącza tupy Luer-lock. Wsad umieszczany na wózku narzędziowym. PO zainstalowaniu wsadu możliwość jednorazowego mycia narzędzi kanałowych oraz 4 tac DIN 1/1 na wyższych poziomach wózka. Wykonany ze stali nierdzewnej. Ilość – szt. 1. |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy |  |
|  | 1. Urządzenie musi udostępniać, poprzez bezpośredni odczyt danych z urządzenia, pełny przebieg swojej pracy w postaci elektronicznej (parametry cyklu). Zamawiający wymaga aby dostarczone urządzenie komunikowało się poprzez bezpośredni kanał transmisyjny z systemem komputerowym MEDOK, posiadany przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie pośrednich plików lub oprogramowania w celu przekazywania danych. 2. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest wyposażyć dostarczone urządzenie w kompletny interfejs sprzętowo – programowy umożliwiający wymianę danych z oprogramowaniem komputerowym MEDOK, służącym do zarządzania pracą CS. 3. Urządzenie musi być wyposażone w niezbędny interfejs umożliwiający zintegrowanie go z systemem MEDOK firmy ELMI Systemy Automatyki, w zakresie rejestracji jego pracy. Zakres danych przekazywanych do zewnętrznego systemu, nie może być mniejszy niż ten, prezentowany na wydruku z cyklu. 4. Wykonawca ma zrealizować podłączenie oferowanego urządzenia do systemu MEDOK, w ramach dostawy. Koszt podłączenia urządzenia po stronie Wykonawcy. |  |
|  | Oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi zawarte SWZ, jest kompletny, fabrycznie nowy, sprawny, gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. |  |

UWAGA:

1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2. Parametry w kolumnie „Parametry wymagane” są wymogiem granicznym. Jeżeli w kolumnie „Parametry wymagane” pod słowem podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem granicznym. Oferty które nie spełniają tych wymagań nie zostaną dopuszczone do oceny.

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SWZ

Nazwa (firma) Oferenta

Adres (ulica i nr, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

Wpisany do rejestru przez/na podstawie/pod numerem (jeżeli dotyczy)

Telefon

Adres e-mail

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym (jeśli dotyczy)

* w przypadku oferty składanej przez podmioty występujące wspólnie, powyższą tabelę należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno (kopiowanie tabeli). Dotyczy wspólników spółki cywilnej, członków konsorcjum.

| Czy Oferent jest mikroprzedsiębiorstwem, małym przedsiębiorstwem czy średnim przedsiębiorstwem ? | [ ] Oferent jest mikroprzedsiębiorstwem [ ] Oferent jest małym przedsiębiorstwem [ ] Oferent jest średnim przedsiębiorstwem [ ] Oferent prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą [ ]Oferent jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej [ ] Inny rodzaj (właściwą odpowiedź zaznaczyć) |
| --- | --- |

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę i montaż sprzętu do sterylizacji”, zgodnie z wymaganiami określonymi                           w ogłoszeniu i SWZ:

1. Niniejszym składam/składamy ofertę na:

I. Zadanie nr 1:

a). Dostawa przelotowego sterylizatora parowego

Oferuję/Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę:

netto ......................... zł, słownie .......................................................................................................................

brutto ......................... zł słownie ......................................................................................................................

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
|  |  |  |  |  | D*E |
| 1. | Przelotowy sterylizator parowy |  | 1 |  |  |
| Wartość brutto razem |  |  |

b). Termin realizacji zamówienia

Oferuję/Oferujemy termin realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia w terminie:

| TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA |
| --- |
| UZUPEŁNIA WYKONAWCA | Punkty możliwe do zdobycia |
| TAK*/NIE* Do 42 dni od dnia zawarcia umowy TAK*/NIE* Od 43 do 56 dni od dnia zawarcia umowy TAK*/NIE* Od 57 do 70 dni od dnia zawarcia umowy | Do 42 dni od dnia zawarcia umowy = otrzyma 40 pkt. Od 43 do 56 dni od dnia zawarcia umowy = otrzyma 20 pkt. Od 57 do 70 dni od dnia zawarcia umowy = otrzyma 0 pkt. |

* - niewłaściwe skreślić

II. Zadanie nr 2:

a). Dostawa przelotowej myjni dezynfekcyjnej

Oferuję/Oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę:

netto ......................... zł, słownie .............................................................................................................

brutto ......................... zł słownie .............................................................................................................

| Lp. | Nazwa asortymentu | Nr katalogowy | Ilość | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
|  |  |  |  |  | D*E |
| 1. | Przelotowa myjnia dezynfekcyjna |  | 1 |  |  |
| Wartość brutto razem |  |  |

b). Termin realizacji zamówienia

Oferuję/Oferujemy termin realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia w terminie:

| TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA |
| --- |
| UZUPEŁNIA WYKONAWCA | Punkty możliwe do zdobycia |
| TAK*/NIE* Do 42 dni od dnia zawarcia umowy TAK*/NIE* Od 43 do 56 dni od dnia zawarcia umowy TAK*/NIE* Od 57 do 70 dni od dnia zawarcia umowy | Do 42 dni od dnia zawarcia umowy = otrzyma 40 pkt. Od 43 do 56 dni od dnia zawarcia umowy = otrzyma 20 pkt. Od 57 do 70 dni od dnia zawarcia umowy = otrzyma 0 pkt. |

* - niewłaściwe skreślić

2. Powierzenie do podwykonania części (zakresu) zamówienia:

- Nie zamierzam/y powierzać do podwykonania żadnej części (zakresu) niniejszego zamówienia*, lub

- Następujące części (zakres) zamierzam/y powierzyć podwykonawcom*:

*- niewłaściwe skreślić

| Lp. | Zakres prac, które będą wykonywać Podwykonawcy (o ile jest to wiadome) | Przewidywana procentowa część zamówienia powierzona Podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

3. Jesteśmy związani niniejszą ofertą na okres 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert.

4. Oświadczam/Oświadczamy, że:

Zapoznaliśmy się ze specyfikacją wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty

Przyjmujemy warunki i terminy płatności

Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji warunków zamówienia

Zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z Zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru

W cenie oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia

Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

5. Składając ofertę na:

a) Zadanie nr 1 oświadczam/y, że:

- posiadam/y dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U.2020.186 z dnia 2020.02.06, z późn. zm.).

- Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia

b) Zadanie nr 2 oświadczam/y, że:

- posiadam/y dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U.2020.186 z dnia 2020.02.06, z późn. zm.).

- Oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia

8. Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane (wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa):

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

9. Dane o Wykonawcy.

Niniejszym oświadczam, że:

- Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  TAK*/NIE*  
 Skrót literowy nazwy państwa:

- Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: TAK*/NIE*  Skrót literowy nazwy państwa:

* - zaznaczyć odpowiednio

Uwaga: Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z innymi dokumentami określonymi w SWZ.

Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację.

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SWZ

Nazwa (firma) Oferenta

Adres (ulica i nr, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

Wpisany do rejestru przez/na podstawie/pod numerem (jeżeli dotyczy)

Telefon

Adres e-mail

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym (jeśli dotyczy)

* w przypadku oferty składanej przez podmioty występujące wspólnie, powyższą tabelę należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno (kopiowanie tabeli). Dotyczy wspólników spółki cywilnej, członków konsorcjum.

„Dostawa i montaż sprzętu do sterylizacji”

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW ORAZ NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU, 
O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1

USTAWY z dnia 11 września 2019r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Oświadczenie o spełnianiu warunków:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ.

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy PZP;

Informacja na temat podwykonawców nie będących podmiotami udostępniającymi zasoby (JEŻELI DOTYCZY)

Informuję, że podwykonawca nie będący podmiotem udostępniającym zasoby nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy PZP;

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

........................................................................................................................

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Informacja na temat podmiotów, na których zasoby Wykonawca się powołuje (JEŻELI DOTYCZY)

Oświadczenie o spełnianiu warunków:

Oświadczam, że w zakresie w jakim udostępniam zasoby, spełniam warunki udziału                        w postępowaniu określone w SWZ.

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu:

Informuję, że jako podmiot udostępniający zasoby nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy PZP;

kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego

Załącznik nr 4 do SWZ

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Nazwa (firma) Oferenta

Adres (ulica i nr, kod pocztowy, miejscowość, województwo)

Wpisany do rejestru przez/na podstawie/pod numerem (jeżeli dotyczy)

Telefon

Adres e-mail

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym (jeśli dotyczy)

* w przypadku oferty składanej przez podmioty występujące wspólnie, powyższą tabelę należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno (kopiowanie tabeli). Dotyczy wspólników spółki cywilnej, członków konsorcjum.

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa i montaż sprzętu do sterylizacji”

Oświadczam/y, że:

- Nie przynależę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału                                
w postępowaniu.

- Przynależę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jednocześnie załączam następujące dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej:

* niepotrzebne skreślić

Uwaga! 	Niniejsze oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie w/w zamówienia.

kwalifikowany podpis elektroniczny

osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SWZ

PROJEKT Umowy nr .../2022

zawarta w dniu ..................... 2022 roku w Mrągowie pomiędzy:

Szpitalem Mrągowskim im. Michała Kajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy                                ul. Wolności 12, 11-700 Mrągowo, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000490118, NIP: 7422247985, REGON: 510938349, reprezentowanym przez:

Brygidę Schlueter-Górską  – Prezesa Zarządu

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”

a ........................ z siedzibą w ...................., ul. ......................, wpisaną do rejestru ………, prowadzonego przez …………, pod numerem ………………, reprezentowanym/reprezentowaną przez:

- ..............................................................

- ……………………………………….

zwaną w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019, z późn. zm.) zawarta zostaje Umowa o następującej treści:

§1 Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu do sterylizacji zgodnie z Załącznikiem nr 1A/1B.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

## montaż sprzętu do sterylizacji wraz z osprzętem,

## uruchomienie urządzenia, przygotowanie odbioru UDT i przekazanie urządzenia Użytkownikowi

- Parametry sprzętu do sterylizacji wraz z osprzętem zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 1A/1B do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, kompletny, niezużyty, nie ma defektów, błędów konstrukcyjnych, wykonawczych i innych wad technicznych, które mogłyby się ujawnić podczas użytkowania. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy urządzeń regenerowanych, używanych lub będących przedmiotem pokazów, demonstracji, itp. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy oraz dopuszczony do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 1565, z późn. zm.), posiadać znak CE na potwierdzenie, że spełniają wszystkie stosowne wymagania prawne obowiązujące w UE m.in. wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia czy środowiska naturalnego.

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, przy użyciu własnych środków transportu 
i na własny koszt, ponosząc także koszt załadunku i rozładunku oraz ubezpieczenia podczas transportu,                         w kosztach własnych dokona pierwszego uruchomienia oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ.

- Przedmiot zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentem przekazania, tj. protokołem zdawczo – odbiorczym. Wraz przekazaniem Wykonawca dostarczy stosowne dokumenty dopuszczające do używania, dokumentację producenta, instrukcję obsługi oraz gwarancję na dostarczany przedmiot zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia dokumenty w tym m.in. instrukcje obsługi, dokumentację techniczną, książki pracy i kontroli jakości aparatury w tym paszport techniczny aparatury medycznej, karty gwarancyjne, wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta sprzętu do sprawowania serwisu gwarancyjnego, przeprowadzania napraw, wykazu dostawców części zamiennych, zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych.

- Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacją Projektu „Wsparcie Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o. w związku z zagrożeniem pojawienia się koronawirusa SARS-CoV-2” w ramach Osi Priorytetowej 9 „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych” Działania 9.1 – „Infrastruktura ochrony zdrowia” Poddziałania 9.1.1 – „Rozwój specjalistycznych usług medycznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Integralną część umowy stanowi: Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy.

§ 2 Realizacja przedmiotu umowy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z dokumentacją postępowania, postanowieniami niniejszej umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do ……….. dni od dnia podpisania niniejszej umowy (kryterium oceny ofert), tj. do dnia …………………………… .

- Koszty przewozu, zabezpieczenia przedmiotu umowy i ubezpieczenia za czas przewozu oraz rozładunku (wniesienia, rozpakowania), montażu, uruchomienia w miejscu dostawy ponosi Wykonawca.

- Cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o., w tym między innymi: transport, dostawę, rozładunek, wniesienie, montaż, sprawdzenie poprawności działania, przeszkolenie pracowników, uprzątnięcie miejsca montażu.

- Wykonawca w pełni odpowiada za jakość, kompletność i terminowość dostawy.

- Z chwilą podpisania protokołu odbioru urządzenia (bez wad i zastrzeżeń), przedmiot umowy przechodzi na własność Zamawiającego.

§ 3 Warunki gwarancji i serwisu

- Wykonawca będzie wykonywał pełną obsługę serwisową w okresie trwania gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta i zakresem szczegółowo opisanym w karcie gwarancyjnej.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu min. 36 miesięcznej gwarancji oraz rękojmi na wykonanie przedmiotu umowy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

- Okres gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru urządzenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia wszelkich kosztów związanych z serwisem gwarancyjnym, w szczególności kosztów transportu, instalacji i uruchomienia.

- Zgłoszenia wad lub usterek Urządzeń będą przesyłane drogą elektroniczną lub za pomocą połączenia telefonicznego przeznaczonego do zgłaszania awarii. Za datę zgłoszenia wad lub usterek uważa się datę wysłania e-maila lub dokonania odbioru zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego przez Wykonawcę. Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia, o którym mowa powyżej, prześle Zamawiającemu e-mailem, potwierdzenie jego przyjęcia do realizacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy zgłoszonych usterek jednak nie dłużej niż 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia. Czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę - następny dzień roboczy od momentu zakończenia zdalnej diagnostyki urządzenia i przyjęcia zgłoszenia serwisowego przez konsultanta.

- Jeżeli naprawa zgłoszonych usterek nie nastąpi w ciągu 30 dni Wykonawca ma obowiązek wymienić uszkodzony sprzęt na nowy – równoważny.

- Po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie stwierdzonych wad i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie bez zgody Sądu wybranemu przez siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do roszczeń i naprawienia szkody powstałej w wyniku opóźnienia.

- Do odbioru naprawy gwarancyjnej stosuje się odpowiednio zapisy umowy dotyczące odbioru przedmiotu umowy.

§4 Wynagrodzenie

- Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 k.c.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 wynosić będzie …………….. zł brutto (słownie: ……………………………………………………. ), w tym VAT……%.

- Wartość wynagrodzenia brutto zawiera w szczególności:

a) wynagrodzenie za sprzęt,

b) koszty związane z zakupem sprzętu,

c) wynagrodzenie i koszty kompletów akcesoriów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sprzętu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji,

d) wynagrodzenie i koszty związane z dostarczeniem, w tym koszty transportu, załadunku i rozładunku,

e) wynagrodzenie i koszty związane z montażem, instalacją i rozruchem,

f) wynagrodzenie i koszty instrukcji obsługi oraz jej aktualizacji i tłumaczeń,

g) wynagrodzenie i koszty wykonania testów specjalistycznych (jeśli dotyczy) oraz testów odbiorczych,

h) wynagrodzenie i koszty przeglądów okresowych w ilości wymaganej przez producenta w okresie trwania gwarancji,

i) wynagrodzenie i koszty związane z przeszkoleniem personelu,

j) wynagrodzenie i koszty napraw gwarancyjnych w okresie trwania gwarancji (w tym części).

- Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej obejmuje również wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty oraz wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sprzętu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji.

- Wartość brutto określona przez Wykonawcę w ofercie jest na poziomie maksymalnym i nie wzrośnie w okresie obowiązywania Umowy.

- Wynagrodzenie jest niezmienne (bezwzględnie na ryzyko Sprzedawcy), ma charakter stały i nie będzie podlegało żadnym zmianom.

- Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów (sensu largo) na etapie przygotowania oferty nie może być podstawą jakichkolwiek skutecznych roszczeń w stosunku do Zamawiającego, co Wykonawca bezwzględnie akceptuje.

- Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2  nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,            w terminie 14 dni, na podstawie  poprawnie wystawionej faktury/rachunku oraz protokołu odbioru urządzenia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszelkie koszty związane z należytą i prawidłową realizacją zamówienia. Wykonawca na własny koszt dokona, wniesienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego, ustawienia, instalacji i uruchomienia sprzętu. Ponadto Wykonawca na koszt własny będzie świadczył usługi gwarancyjne oraz w okresie gwarancji będzie świadczył przeglądy serwisowo – technicznych zgodne z zaleceniami producenta i prowadzenia dokumentacji technicznej sprzętu dopuszczającej go do używania (m.in założenia paszportu technicznego, księgi napraw gwarancyjnych i innych niezbędnych). Wszelkie naprawy lub wymiana podzespołów musi być dokonywana przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Po stronie Wykonawcy leżą koszty podróży i konsultacji technicznych.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT.

- Wykonawca oświadcza, że w zakresie prowadzonej działalności jest podatnikiem podatku od towarów  i usług (VAT) i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§5 Siła wyższa

- Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia drugiej Strony o zajściu okoliczności mogących stanowić przeszkodę w należytym wykonaniu Umowy.

- W przypadku działań siły wyższej, tj. zdarzeń zewnętrznych, na które Strony nie mają wpływu, a które uniemożliwiają wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, których nie można było przewidzieć i których nie dało się uniknąć nawet w przypadku dołożenia przez Strony najwyższej staranności, Strona dotknięta działaniem siły wyższej poinformuje niezwłocznie pisemnie drugą Stronę o wystąpieniu siły wyższej oraz o przewidywanych konsekwencjach w wykonaniu zobowiązań przewidzianych w niniejszej Umowie w celu wspólnego ustalenia dalszego postępowania.

§6 Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub mimo otrzymania pisemnego wezwania nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy.

- Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

- Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej Stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie to musi zawierać uzasadnienie.

§ 7 Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy powstałe po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi  - w wysokości  0,3 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, z przyczyn określonych w § 6 ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy kary umowne naliczone przez Zamawiającego.

- Kary umowne należą się Zamawiającemu bez względu na fakt poniesienia szkody.

- W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Strony Umowy zastrzegą sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

- Strony zgodnie oświadczają, iż przyjęcie przez Wykonawcę odpowiedzialności o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 następuje w trybie art. 473 § 1 k.c.

§8 Zmiany umowy, postanowienia końcowe

- Wszelkie istotne postanowienia zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w zakresie dopuszczonym ustawą Prawo zamówień publicznych, wymagają zgodnej woli Stron oraz zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisów § 8 ust. 3 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w zakresie nazwy lub numeru katalogowego Przedmiotu Zamówienia, przy zachowaniu jego parametrów, ewentualnie zaoferowanie przedmiotu o wyższych parametrach przy zachowaniu cech określonych w złożonej ofercie.

- Powyższe zmiany powinny być uprzednio, pisemnie (pod rygorem nieważności) zaakceptowane przez Zamawiającego, nie mogą skutkować zwiększeniem wartości Umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

- Jakakolwiek zmiana postanowień umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jest możliwa wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji warunków zamówienia, w formie pisemnej.

- Wykonawca nie może przenieść na inny podmiot zobowiązań i uprawnień wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- W sprawach cywilnych nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

- Rozstrzyganie ewentualnych sporów nastąpi w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                              					WYKONAWCA