Opis  przedmiotu zamówienia.

Rodzaj zamówienia:    x dostawa                     □ usługa

1. Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia są cztery cykloergometry rowerowe umożliwiające wykonywanie intensywnych wysiłków fizycznych ze stałym oporem zewnętrznym, wyposażone w wyświetlacz umożliwiający bieżącą kontrolę mocy mięśni kończyn dolnych.

- Cykloergometry powinny być wyposażone w:

- Koło zamachowe o masie przynajmniej 20kg

- Wyświetlacz umożliwiający bieżącą kontrolę mocy, częstotliwości obrotów korby, częstotliwości skurczów serca, czasu.

- Sztycę, umożliwiającą regulację położenia w płaszczyźnie pionowej i poziomej.

- Sportową kierownicę, typową dla rowerów szosowych z regulacją położenia w płaszczyźnie pionowej i poziomej.

- System regulacji pozycji osoby wykonującej wysiłek na cykloergometrze. System powinien umożliwiać ustawienie pozycji zbliżonej do pozycji kolarza na rowerze sportowym.

- Wymagania techniczne

| Możliwość wymiany siedzenia, kierownicy i pedałów na części użytkowane w rowerach sportowych |  |
| --- | --- |
| Zakres regulowania obciążenia: 0-1200W Możliwość regulowania oporu |  |
| System odczytu częstości skurczów serca – ANT+ |  |
| Możliwość podłączenia do komputera |  |
| Komunikacja z komputerem poprzez łącze USB |  |
| Dopuszczalna masa trenującego – 140kg |  |
| Masa koła zamachowego – minimum 20kg |  |
| Możliwość wykonywania krótkich wysiłków maksymalnych o zmiennej mocy, np. test Wingate |  |

- Oczekuje się, że wykonawca zamówienia dostarczy przedmiot zamówienia do Pracowni Badań Wysiłkowych przy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dokona instalacji urządzenia oraz przeprowadzi szkolenie w zakresie obsługi urządzenia dla obsługi Pracowni Badań Wysiłkowych.

- Cykloergometry powinny posiadać oznaczenia CE dla wyrobów medycznych klasy IIa.

- Producent cykloergometrów powinien posiadać certyfikat ISO 9001.

2. Kwalifikacja celu:

Zamówienie realizowane jest w celu nabycia urządzeń treningowych służących wykonaniu badań naukowych podstawowych i stosowanych.
3. Kod CPV:

Nr: 37441300-4 Nazwa: Rowery stacjonarne (wg Wspólnego Słownika Zamówień)

(podpis kierownika jednostki)