Rozbudowa istniejącego systemu komputerowego IBM

(2 x IBM Power 710 + 2 x IBM Power S922 - 9009-22A+10 x IBM SS SAN24B

+ 2 x IBM TS3310 + IBM FlashSystem 900+ 2 x IBM Storwize V7000 +

2 x IBM Storwize V5030E + 2 x IBM FlashSystem 5035 + 2 x IBM FlashSystem 5200

+4 x IBM SAN Volume Controller )

Opis przedmiotu

Rozbudowa macierzy IBM FlashSystem 5200 (4662-6H2) S/N 78F1AP6 o: 6 x 4,8TB 2.5In NVMe FlashCoreModule (muszą znajdować się na liście producenta w/w macierzy – dedykowane dla danego modelu macierzy), SAS Expansion Enclosure Attach (Pair) umożliwiające podłączenie dodatkowej półki dyskowej, półkę dyskową, spełniające n/w konfigurację: obudowa rack 19” o wysokości 2U (zdublowane: zasilacze, wentylatory), 6 dysków Flash Drive 2.5In 7,68TB 12Gb SAS, półka połączona z macierzą 2 interfejsami SAS 12Gb (2 kable SAS długości 0,6m), współpraca z w/w macierzą (półka musi znajdować się na liście producenta w/w macierzy – dedykowana dla danego modelu macierzy). Rozbudowa macierzy IBM FlashSystem 5200 (4662-6H2) S/N 78F1ARV o: 6 x 4,8TB 2.5In NVMe FlashCoreModule (muszą znajdować się na liście producenta w/w macierzy – dedykowane dla danego modelu macierzy), SAS Expansion Enclosure Attach (Pair) umożliwiające podłączenie dodatkowej półki dyskowej, półkę dyskową, spełniające n/w konfigurację: obudowa rack 19” o wysokości 2U (zdublowane: zasilacze, wentylatory), 6 dysków Flash Drive 2.5In 7,68TB 12Gb SAS, półka połączona z macierzą 2 interfejsami SAS 12Gb (2 kable SAS długości 0,6m), współpraca z w/w macierzą (półka musi znajdować się na liście producenta w/w macierzy – dedykowana dla danego modelu macierzy). Rozbudowa bibliotek taśmowych poprzez dodanie do 2 istniejących IBM TS3310 (3576-L5B S/N 1316671 oraz 3576-L5B S/N 1316672) kolejnej biblioteki taśmowej TS4300 model 3555_L3A (lub równoważnej), spełniającej poniżą konfigurację: obudowa rack 19” o wysokości 3U (zdublowane: zasilacze, wentylatory), 3 napędy taśmowe HH LTO9 FC 8 Gbps z możliwością rozbudowy do 48, 40 slotów na taśmy z możliwością rozbudowy do 640, 5 zatok wejścia/wyjścia z możliwością rozbudowy do 80, 2 porty 1Gb Ethernet, czytnik kodów kreskowych umożliwiający automatyczne rozpoznawania i inwentaryzację taśm, robot obsługujący automatyczne załadowanie i rozładowanie taśm pomiędzy slotami i napędami, obsługa protokołów: IPv4, IPv6, SNMP, HTTP, SSL, SMTP, NTP, LDAP, DNS, obsługa szyfrowania w trybach LME i AME, zdalne zarzadzanie biblioteką poprzez interfejs www, 40 nośników taśmowych LTO9 18TB z kodami kreskowymi (numeracja od 000500L9), dedykowanych do w/w biblioteki, 1 kaseta czyszcząca dedykowana do w/w biblioteki, 3 kable światłowodowe OM3 o długości 15m, wsparcie dla systemu Commvault 11.x

Dodatkowe wymogi rozbudowy zawarte w cenie:

Całość w/w sprzętu musi zostać zainstalowana, skonfigurowana i uruchomiona pod nadzorem Zamawiającego, zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu oraz podłączona do infrastruktury informatycznej Zamawiającego. Wykonawca dostarcza wszelkie konieczne podzespoły, licencje oprogramowania oraz kable niezbędne do wykonania w/w rozbudowy i funkcjonowania dostarczonych elementów. W wyniku rozbudowy Zamawiający nie może utracić żadnej funkcjonalności rozbudowywanego systemu komputerowego, Sprzęt musi być zaprojektowany i wyprodukowany przez producenta u którego wdrożono normę PN/EN-9001 (ISO 9001) lub równoważną w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju urządzeń lub systemów lub rozwiązań informatycznych, Sprzęt musi być fabrycznie nowy, Całość rozbudowy, instalacji i konfiguracji musi zostać dokonana przez osobę przeszkoloną przez producenta sprzętu i oprogramowania firmy IBM w zakresie jego konfiguracji (w tym instalacja nowych mikrokodów dla elementów istniejącego systemu w przypadku takiej konieczności), którą będzie dysponował Wykonawca, Cały system po modernizacji musi być objęty wsparciem technicznym producenta istniejącego systemu komputerowego, Zamawiający w wyniku rozbudowy nie może utracić gwarancji producenta istniejącego systemu komputerowego na dotychczasowe elementy systemu, Wykupienie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 60 miesięcznej gwarancji (24x7 Committed Fix 24h + HDR) producenta sprzętu na dokładane elementy z opcją pozostawienia u Zamawiającego dysków które uległy awarii (wykupiona gwarancja nie może skutkować koniecznością podpisywania przez Zamawiającego dodatkowych umów lub dokumentów), Na potwierdzenie powyższego Wykonawca przed podpisaniem protokołu odbioru, zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu pisemne potwierdzenie firmy IBM Polska utrzymania gwarancji rozbudowanego systemu komputerowego na dotychczasowe elementy oraz wykupienia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 60 miesięcznej gwarancji (24x7 Committed Fix 24h + HDR) na dokładane elementy. Sprzęt dostarczony do siedziby Zamawiającego (Poznań, pl. Kolegiacki 17).

Równoważność

W celu utrzymania standaryzacji sprzętu komputerowego oraz pełnej jego kompatybilności, w opisie przedmiotu zamówienia wskazano znak towarowy firmy IBM, ze względu na fakt rozbudowy posiadanego i użytkowanego przez Zamawiającego systemu komputerowego IBM. Znak towarowy firmy IBM stanowi wzorzec funkcjonalno-jakościowy przedmiotu zamówienia. Oznacza to tym samym, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na sprzęt o parametrach funkcjonalnych i jakościowych tożsamych z parametrami sprzętu określonego we wzorcu, o ile jednocześnie zostaną zachowane pozostałe wymagania, określone w SWZ i zaoferowany sprzęt będzie w pełni i poprawnie funkcjonował z posiadanym i użytkowanym przez Zamawiającego systemem komputerowym IBM. Wykazanie równoważności złożonej oferty leży po stronie Wykonawcy i powinno zostać udokumentowane w możliwie najbardziej obiektywny sposób. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę sprzętu innego niż wskazanego w załączniku do wzoru umowy - oświadczenie tego Wykonawcy zostanie przesłane do producenta posiadanego i użytkowanego przez Zamawiającego systemu komputerowego IBM, celem jego weryfikacji.