Załącznik  nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„ Budowa oświetleń drogowych  na terenie Gminy Mosina – Cz. II”

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych :  Budowa oświetleń drogowych na terenie Gminy Mosina – cz. II - obejmujących następujące części :

Część  nr 1: Budowa  linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz słupów  oświetlenia  drogowego wraz 
z szafką oświetleniową  w miejscowości Daszewice, ulica Dolna , Jesienna  –   ETAP I

polegające w szczególności na wykonaniu  następujących robót:

- wykonać montaż szafki oświetleniowej SO wraz z wyposażeniem  1 kpl. oraz zamontować zegar  astronomiczny,

- ułożyć  linię kablową oświetlenia ulicznego,

- wykonać montaż  3  słupów  oświetleniowych  stalowych ocynkowanych ośmiokątnych

o h = 7 m o numerach: II/1/1,  I/1, I/2 (oznaczenia wg projektu Nr Rys. 1) z wysięgnikami

jednoramiennymi i oprawami LED  o emitowanej barwie świat  biała - neutralna,

- wykonać montaż  3 słupów  oświetleniowych  stalowych ocynkowanych ośmiokątnych o h = 7 m

o numerach:  II/1, II/2, II/1/2  (oznaczenie wg projektu Nr Rys. 1 ) z wysięgnikami

dwuramiennymi i oprawami LED  o emitowanej barwie światła  biała - neutralna,

- przewierty mechaniczne pod obiektami,

- roboty towarzyszące:

  - przygotowanie i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,

  - wykonanie zagęszczenia gruntu do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu min

0,99,

  - zabezpieczenie i oznakowanie  robót  w terenie,

  - opracowanie  projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót, obejmujący ulicę Jasienną . Opracowany projekt winien być zatwierdzony przez  Burmistrza Gminy Mosina,

  - opracowanie  projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót, obejmujący ulicę Dolną wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnień i zatwierdzeniem przez Starostę Poznańskiego,

  - obsługa geodezyjna,

  - inwentaryzacja powykonawcza,

  - założenie książki obiektu  budowlanego.

UWAGA: Wykonawca w kosztach wykonania winien  uwzględnić  opracowanie i uzgodnienie projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót.

Załącznik nr  10 do SWZ - Przedmiar robót – Budowa  linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz słupów    oświetlenia drogowego  wraz z szafką oświetleniową  w miejscowości Daszewice, ul. Dolna, Jesienna

– ETAP I

Załącznik nr  11  do SWZ - STWiOR – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót-Szczegółowa specyfikacja techniczna oświetlenia drogowego – budowa linii kablowej energetycznej oświetlenia drogowego w m. Daszewice, ul. Dolna, Jesienna

Załącznik nr  12  cz.1  do SWZ – Dokumentacja projektowa budowa  linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz słupów  oświetlenia drogowego  wraz z szafką oświetleniową  w miejscowości Daszewice, ul. Dolna, Jesienna

Załącznik nr 12 cz. 2  do SWZ – Plan projektowy Nr Rys. 1 – Dokumentacja projektowa  budowa  linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz słupów  oświetlenia drogowego  wraz z szafką oświetleniową  
w miejscowości Daszewice, ul. Dolna, Jesienna

Część nr 2 :  Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz słupów oświetlenia drogowego wraz 
z szafką oświetleniową w miejscowości Borkowice, ulica Bajkowa

polegające w szczególności na wykonaniu  następujących robót:

- wykonać montaż szafki oświetleniowej SO wraz z wyposażeniem  1 kpl. oraz zamontować zegar  astronomiczny,

- ułożyć  linię kablową oświetlenia ulicznego,

- wykonać montaż  4  słupów  oświetleniowych  stalowych ocynkowanych ośmiokątnych

o h = 7 m o numerach: 2, 3, 4, 5   (oznaczenia wg projektu Nr Rys. 1 ) z wysięgnikami

jednoramiennymi i oprawami LED  o emitowanej barwie światła  biała – neutralna,

- wykonać montaż  1 słupa  oświetleniowego  stalowego ocynkowanego ośmiokątnego o h = 7 m

o numerze:  1  (oznaczenie wg projektu Nr Rys. 1 ) z wysięgnikiem  dwuramiennym i oprawami LED  o emitowanej barwie światła  biała – neutralna,

- przewierty mechaniczne pod obiektami,

- roboty towarzyszące:

- przygotowanie i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie zagęszczenia gruntu do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu min  0,99,

- zabezpieczenie i oznakowanie  robót  w terenie,

- opracowanie  projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót. Opracowany

projekt winien być zatwierdzony przez  Burmistrza Gminy Mosina,

- obsługa geodezyjna,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- założenie książki obiektu  budowlanego.

UWAGA: Wykonawca w kosztach wykonania winien  uwzględnić  opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót.

Załącznik nr 10 a  do SWZ -  Przedmiar robót  –  Budowa  linii energetycznej 0,4 kV kablowej  oraz słupów oświetlenia drogowego wraz z szafką oświetleniową w miejscowości Borkowice, ulica Bajkowa

załącznik nr  11 a do SWZ - STWiOR  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Oświetlenie Drogowego -  budowa linii energetycznej oświetlenia drogowego w m. Borkowice , ul. Bajkowa

Załącznik nr  12 a cz. 1  do SWZ – Dokumentacja projektowa  budowa  linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz słupów oświetlenia drogowego z szafką oświetleniową w miejscowości Borkowice, ulica Bajkowa

Załącznik nr 12 a  cz. 2  do SWZ – Plan projektowy Nr Rys. 1 Dokumentacja projektowa  budowa  linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz słupów oświetlenia drogowego z szafką oświetleniową w miejscowości Borkowice, ulica Bajkowa

Część nr 3:  Budowa  linii  energetycznej 0,4 kV kablowej, szafki SO oraz słupów oświetlenia drogowego w miejscowości Rogalinek, ulica Fiedlera

polegające w szczególności na wykonaniu  następujących robót:

1.wykonać montaż szafki oświetleniowej SO wraz z wyposażeniem  1 kpl. oraz zamontować

zegar  astronomiczny,

- ułożyć  linię kablową oświetlenia ulicznego,

- wykonać montaż  4  słupów  oświetleniowych  stalowych ocynkowanych ośmiokątnych

o h = 7 m o numerach: 1/1, 1, 2, 3  (oznaczenia wg projektu Nr Rys. 1 ) z wysięgnikami

jednoramiennymi i oprawami LED  o emitowanej barwie światła  biała – neutralna,

- na słupie oświetlenia drogowego o nr 3 zabudować tablice metalowe do oznaczenia ograniczeń poziomej drogi U – 9a i U - 9b,

- przewierty mechaniczne pod obiektami,

- roboty towarzyszące:

- przygotowanie i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie zagęszczenia gruntu do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu min  0,99,

- zabezpieczenie i oznakowanie  robót  w terenie,

- opracowanie  projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót. Opracowany

projekt winien być zatwierdzony przez  Burmistrza Gminy Mosina,

- obsługa geodezyjna,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- założenie książki obiektu  budowlanego.

UWAGA: Wykonawca w kosztach wykonania winien  uwzględnić  opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót.

Załącznik nr 10 b do SWZ -  Przedmiar robót - Budowa  linii  energetycznej 0,4 kV kablowej, szafki SO oraz słupów oświetlenia drogowego w miejscowości Rogalinek , ulica Fiedlera

Załącznik nr  11 b do SWZ - STWiOR  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej, szafki SO oraz słupów oświetlenia drogowego  w m. Rogalinek, ul. Fiedlera

Załącznik nr  12 b  cz.1  do SWZ – Dokumentacja projektowa  budowa  linii  energetycznej 0,4 kV kablowej, szafki SO oraz słupów oświetlenia drogowego w miejscowości Rogalinek , ulica Fiedlera

Załącznik nr 12 b  cz. 2  do SWZ -  Plan projektowy  Nr Rys. 1 - Dokumentacja projektowa  budowa  linii  energetycznej 0,4 kV kablowej, szafki SO oraz słupów oświetlenia drogowego w miejscowości Rogalinek , ulica Fiedlera

Część nr 4:  Budowa  linii energetycznej 0,4 kV  kablowej  oraz słupów  oświetlenia  drogowego 
w  miejscowości Mosina, ulica Strzelecka

polegające w szczególności na wykonaniu  następujących robót:

- od istniejącego słupa oświetleniowego znajdującego się w  działce o nr 2704/35 w Mosinie do słupa oświetleniowego  o nr 3, ułożyć linię kablową oświetlenia ulicznego,

- wykonać montaż  2  słupów  oświetleniowych  stalowych ocynkowanych ośmiokątnych

o h = 6 m o numerach: 2 , 3   (oznaczenia wg projektu Nr Rys. 1) z wysięgnikami

jednoramiennymi i oprawami LED  o emitowanej barwie światła  biała - neutralna,

- wykonać montaż  1 słupa  oświetleniowego  stalowego ocynkowanego ośmiokątnego o h = 6 m

numerze:  1  (oznaczenie wg projektu Nr Rys. 1 ) z wysięgnikiem  dwuramiennym i oprawami LED

o emitowanej barwie światła  biała – neutralna,

- przewierty mechaniczne pod obiektami,

- roboty towarzyszące:

1) przygotowanie i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,

2)  wykonanie zagęszczenia gruntu do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu min  0,99 ,

3) zabezpieczenie i oznakowanie  robót  w terenie,

4) opracowanie  projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót. Opracowany

projekt winien być zatwierdzony przez  Burmistrza Gminy Mosina, dz. o nr 2525/15, 2525/20,

2704/35.

W przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym dz. nr 2704/29  w Mosinie, Wykonawca

opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót wraz z uzyskaniem

wszystkich uzgodnień i zatwierdzeniem przez Starostę Poznańskiego,

5) obsługa geodezyjna,

6) inwentaryzacja powykonawcza

7) założenie książki obiektu  budowlanego.

UWAGA: Wykonawca w kosztach wykonania winien  uwzględnić  opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót.

Załącznik nr 10 c  do SWZ -  Przedmiar robót  –   Budowa  linii energetycznej 0,4 kV  kablowej  oraz słupów oświetlenia drogowego w miejscowości Mosina, ul. Strzelecka.

Załącznik nr  11 c   do SWZ - STWiOR  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót –  szczegółowa specyfikacja techniczna oświetlenie drogowego –  Budowa  linii kablowej energetycznej   oświetlenia drogowego w m. Mosina, ul. Strzelecka

Załącznik nr  12 c do SWZ – Dokumentacja projektowa budowa linii energetycznej 0,4 kV  kablowej  oraz słupów oświetlenia  drogowego w m. Mosina, ul. Strzelecka

Część nr 5: Budowa  linii kablowej energetycznej oświetlenia drogowego w miejscowości  Krosno,

ulica: Tylna, Wiosenna : w ETAPIE  III  ulica Tylna

polegające w szczególności na wykonaniu  następujących robót:

W etapie III rejon ulicy Tylnej ( ul. Kamienna, Żwirowa)

- ułożyć linię kablową oświetlenia ulicznego na odcinkach:

- od istniejącego  słupa oświetlenia drogowego o nr I/6 do słupa  o nr I/8,

- od istniejącego słupa oświetlenia drogowego o nr II/2/1   do słupa  o nr II/2/2.

- w nawiązaniu do istniejącego  oświetlenia drogowego wykonać :

- montaż  2  słupów  oświetleniowych  stalowych ocynkowanych ośmiokątnych

o h = 8 m o numerach: I/7, II/2/2   (oznaczenia wg projektu Nr Rys. 1) z wysięgnikami

jednoramiennymi i oprawami LED  o emitowanej barwie światła  biała – neutralna,

- montaż  1 słupa  oświetleniowego  stalowego ocynkowanego ośmiokątnego o h = 8 m

o numerze:  I/8  (oznaczenie wg projektu Nr Rys. 1 ) z wysięgnikiem  dwuramiennym i

oprawami LED  o emitowanej barwie światła  biała – neutralna,

- przewierty  mechaniczne pod obiektami,

- roboty towarzyszące:

- przygotowanie i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie zagęszczenia gruntu do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu min  0,98 ,

- zabezpieczenie i oznakowanie  robót  w terenie,

- opracowanie  projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót. Opracowany

projekt winien być zatwierdzony przez  Burmistrza Gminy Mosina,

- obsługa geodezyjna,

- inwentaryzacja powykonawcza.

UWAGA: Wykonawca w kosztach wykonania winien  uwzględnić  opracowanie i uzgodnienie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót.

Załącznik nr 10 d  do SWZ -  Przedmiar robót  –    Budowa  linii kablowej  energetycznej  oświetlenia drogowego w miejscowości Krosno, ul. Tylna Wiosenna: w ETAPIE III ulica Tylna

Załącznik nr  11 d do SWZ - STWiOR  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót –  szczegółowa specyfikacja techniczna oświetlenie dróg- oświetlenie drogi –  w m. Krosno, ul. Tylna , Wiosenna.

Załącznik nr  12 d cz. 1  do SWZ – Dokumentacja projektowa budowa linii kablowej energetycznej oświetlenia drogowego  w miejscowości Krosno, ul. Tylna, Wiosenna.

Załącznik nr  12 d  cz. 2 do SWZ –  Plan projektowy Nr Rys. 1 - Dokumentacja projektowa budowa linii kablowej energetycznej oświetlenia drogowego  w miejscowości Krosno, ul. Tylna, Wiosenna.

Część  nr 6: Budowa  linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz słupów oświetlenia mikroparku 
w miejscowości Mosina, ulica Strzelecka

polegające w szczególności na wykonaniu  następujących robót:

- z istniejącego  słupa oświetlenia drogowego znajdującego się na działce nr 2703/1 w Mosinie, ułożyć  linię kablową oświetlenia mikroparku,

- wykonać montaż  6  słupów  aluminiowych  koloru naturalnego  o h = 4 m o numerach: 1, 2, 3, 4, 1/1,  1/2 (oznaczenia wg projektu Nr Rys. 1)  z  oprawami LED  o emitowanej barwie światła  biała – neutralna,

- przewierty mechaniczne pod obiektami,

- roboty towarzyszące:

- zabezpieczenie  drzew w czasie prowadzenia robót budowlanych – przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Urzędem Miejskim w Mosinie,

- przygotowanie i odtworzenie terenu do stanu pierwotnego,

- zabezpieczenie i oznakowanie  robót  w terenie,

- wykonanie zagęszczenia gruntu do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu min  0,98 ,

- obsługa geodezyjna,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- założenie książki obiektu  budowlanego.

Załącznik nr 10 e  do SWZ -  Przedmiar robót  –    Budowa  linii energetycznej 0,4 kV kablowej  oraz słupów oświetlenia mikroparku w miejscowości Mosina, ul. Strzelecka

Załącznik nr  11 e do SWZ - STWiOR  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót –  szczegółowa specyfikacja techniczna  oświetlenia mikroparku – budowa linii kablowej energetycznej oświetlenia mikroparku w m. Mosina, ul. Strzelecka

Załącznik nr  12 e   cz.1  do SWZ – Dokumentacja projektowa budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej oraz słupów oświetlenia mikroparku w miejscowości Mosina, ul. Strzelecka

Załącznik nr  12 e   cz.2  do SWZ – Mosina, ul. Strzelecka – mikropark – zdjęcie drzew i przykładowy sposób zabezpieczenia drzew