OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Pakiet nr 2

| ZESTAW KOMPUTEROWY - wariant I – 4 SZT. |
| --- |
| Procesor |
| Typ | Zgodny z x64 dwunastordzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2.1 GHz, 4.9 GHz TurboBoost, pamięć cache co najmniej 25 MB lub procesor o równoważnej wydajności osiągający minimum 31100 punktów w teście PassMark – CPU Mark. Jeżeli osiągi zaoferowanego procesora nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście PassMark – CPU Mark. |
| Dysk Twardy |
| Typ | SSD m.2 |
| Pojemność | Min. 1TB |
| Pamięć |
| Wielkość pamięci | Min. 32 GB |
| Rodzaj pamięci | DDR4 |
| Karta Graficzna |
| Model | Zintegrowana Intel UHD Graphics 770 lub równoważna tzn, uzyskująca w rankingu Passmark G3D Mark wartość minimum 1780. Jeżeli osiągi zaoferowanej karty graficznej nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście Passmark G3D Mark. |
| Multimedia |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
| Komunikacja |
| Karta sieciowa LAN | 10/100/1000 Mbit/s |
| Napęd Optyczny |
| Rodzaj napędu | DVD±RW |
| Interfejsy |
| Porty wejścia/wyjścia | HDMI VGA (15 pin D-Sub) RJ-45 (LAN) Audio (mikrofon, słuchawki, line-in, line-out) Min. 6 x USB |
| Oprogramowanie |
| System operacyjny | Microsoft Windows 11 Professional 64-bit PL lub równoważny – przez równoważność Zamawiający rozumie pełną funkcjonalność, jaką posiada wskazany system operacyjny |
| Inne |
| W zestawie | Klawiatura + Mysz bezprzewodowa |
| Format ekranu monitora | Panoramiczny |
| Przekątna ekranu | Od 23 do 25 cali |
| Proporcje obrazu‎ | 16:9‎ |
| Typ panelu LCD | VA |
| Typ wyświetlacza | LED |
| Powłoka ekranu | Matowa |
| Rozdzielczość obrazu | Min. 1920 x 1080 pikseli |
| Czas reakcji matrycy | Max. 4 ms |
| Jasność | Min. 250 cd/m2 |
| Nominalny współczynnik kontrastu | Min. 3000:1 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Złącza | VGA HDMI |

| ZESTAW KOMPUTEROWY - wariant II – 3 SZT. |
| --- |
| Procesor |
| Typ | Zgodny z x64 dwunastordzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2.1 GHz, 4.9 GHz TurboBoost, pamięć cache co najmniej 25 MB lub procesor o równoważnej wydajności osiągający minimum 31100 punktów w teście PassMark – CPU Mark. Jeżeli osiągi zaoferowanego procesora nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście PassMark – CPU Mark. |
| Dysk Twardy |
| Typ | SSD m.2 |
| Pojemność | Min. 1TB |
| Pamięć |
| Wielkość pamięci | Min. 16 GB |
| Rodzaj pamięci | DDR4 |
| Karta Graficzna |
| Model | Zintegrowana Intel UHD Graphics 770 lub równoważna tzn, uzyskująca w rankingu Passmark G3D Mark wartość minimum 1780. Jeżeli osiągi zaoferowanej karty graficznej nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście Passmark G3D Mark. |
| Multimedia |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
| Komunikacja |
| Karta sieciowa LAN | 10/100/1000 Mbit/s |
| Napęd Optyczny |
| Rodzaj napędu | DVD±RW |
| Interfejsy |
| Porty wejścia/wyjścia | HDMI VGA (15 pin D-Sub) RJ-45 (LAN) Audio (mikrofon, słuchawki, line-in, line-out) Min. 6 x USB |
| Oprogramowanie |
| System operacyjny | Microsoft Windows 11 Professional 64-bit PL lub równoważny – przez równoważność Zamawiający rozumie pełną funkcjonalność, jaką posiada wskazany system operacyjny |
| Inne |
| W zestawie | Klawiatura + Mysz bezprzewodowa |
| Format ekranu monitora | Panoramiczny |
| Przekątna ekranu | Od 23 do 25 cali |
| Proporcje obrazu‎ | 16:9‎ |
| Typ panelu LCD | VA |
| Typ wyświetlacza | LED |
| Powłoka ekranu | Matowa |
| Rozdzielczość obrazu | Min. 1920 x 1080 pikseli |
| Czas reakcji matrycy | Max. 4 ms |
| Jasność | Min. 250 cd/m2 |
| Nominalny współczynnik kontrastu | Min. 3000:1 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Złącza | VGA HDMI |

| ZESTAW KOMPUTEROWY - wariant III – 2 SZT. |
| --- |
| Procesor |
| Typ | Zgodny z x64 sześciordzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2.6 GHz, 4.4 GHz TurboBoost, pamięć cache co najmniej 16 MB lub procesor o równoważnej wydajności osiągający minimum 17000 punktów w teście PassMark – CPU Mark. Jeżeli osiągi zaoferowanego procesora nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście PassMark – CPU Mark. |
| Dysk Twardy |
| Typ | SSD m.2 |
| Pojemność | Min. 1TB |
| Pamięć |
| Wielkość pamięci | Min. 32 GB |
| Rodzaj pamięci | DDR4 |
| Karta Graficzna |
| Model | Zintegrowana Intel UHD Graphics 770 lub równoważna tzn, uzyskująca w rankingu Passmark G3D Mark wartość minimum 1780. Jeżeli osiągi zaoferowanej karty graficznej nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście Passmark G3D Mark. |
| Multimedia |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
| Komunikacja |
| Karta sieciowa LAN | 10/100/1000 Mbit/s |
| Napęd Optyczny |
| Rodzaj napędu | DVD±RW |
| Interfejsy |
| Porty wejścia/wyjścia | HDMI VGA (15 pin D-Sub) RJ-45 (LAN) Audio (mikrofon, słuchawki, line-in, line-out) Min. 6 x USB |
| Oprogramowanie |
| System operacyjny | Microsoft Windows 11 Professional 64-bit PL lub równoważny – przez równoważność Zamawiający rozumie pełną funkcjonalność, jaką posiada wskazany system operacyjny |
| Inne |
| W zestawie | Klawiatura + Mysz bezprzewodowa |
| Format ekranu monitora | Panoramiczny |
| Przekątna ekranu | Od 23 do 25 cali |
| Proporcje obrazu‎ | 16:9‎ |
| Typ panelu LCD | VA |
| Typ wyświetlacza | LED |
| Powłoka ekranu | Matowa |
| Rozdzielczość obrazu | Min. 1920 x 1080 pikseli |
| Czas reakcji matrycy | Max. 4 ms |
| Jasność | Min. 250 cd/m2 |
| Nominalny współczynnik kontrastu | Min. 3000:1 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Złącza | VGA HDMI |

| ZESTAW KOMPUTEROWY - wariant IV – 1 SZT. |
| --- |
| Procesor |
| Typ | Zgodny z x64 dwunastordzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2.1 GHz, 4.9 GHz TurboBoost, pamięć cache co najmniej 25 MB lub procesor o równoważnej wydajności osiągający minimum 31100 punktów w teście PassMark – CPU Mark. Jeżeli osiągi zaoferowanego procesora nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście PassMark – CPU Mark. |
| Dysk Twardy I |
| Typ | SSD m.2 |
| Pojemność | Min. 1TB |
| Dysk Twardy II |
| Typ | HDD |
| Pojemność | Min. 1TB |
| Pamięć |
| Wielkość pamięci | Min. 32 GB |
| Rodzaj pamięci | DDR4 |
| Karta Graficzna |
| Model | Dedykowana karta graficzna GeForce RTX 3060Ti, posiadająca min. 8 GB pamięci własnej lub równoważna tzn, uzyskująca w rankingu Passmark G3D Mark wartość minimum 20600. Jeżeli osiągi zaoferowanej karty graficznej nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście Passmark G3D Mark. Zintegrowana Intel UHD Graphics 770 lub równoważna tzn, uzyskująca w rankingu Passmark G3D Mark wartość minimum 1780. Jeżeli osiągi zaoferowanej karty graficznej nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście Passmark G3D Mark. |
| Multimedia |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
| Komunikacja |
| Karta sieciowa LAN | 10/100/1000 Mbit/s |
| Napęd Optyczny |
| Rodzaj napędu | DVD±RW |
| Interfejsy |
| Porty wejścia/wyjścia | HDMI VGA (15 pin D-Sub) RJ-45 (LAN) Audio (mikrofon, słuchawki, line-in, line-out) Min. 6 x USB |
| Oprogramowanie |
| System operacyjny | Microsoft Windows 11 Professional 64-bit PL lub równoważny – przez równoważność Zamawiający rozumie pełną funkcjonalność, jaką posiada wskazany system operacyjny |
| Inne |
| W zestawie | Klawiatura + Mysz bezprzewodowa |
| Format ekranu monitora | Panoramiczny |
| Przekątna ekranu | Od 26 do 28 cali |
| Proporcje obrazu‎ | 16:9‎ |
| Typ panelu LCD | IPS |
| Typ wyświetlacza | LED |
| Powłoka ekranu | Matowa |
| Rozdzielczość obrazu | Min. 1920 x 1080 pikseli |
| Czas reakcji matrycy | Max. 5 ms |
| Jasność | Min. 250 cd/m2 |
| Nominalny współczynnik kontrastu | Min. 1000:1 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Złącza | VGA HDMI DisplayPort Wyjście słuchawkowe USB 3.2 Gen. 1 |

| ZESTAW KOMPUTEROWY - wariant V – 1 SZT. |
| --- |
| Procesor |
| Typ | Zgodny z x64 dwunastordzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2.1 GHz, 4.9 GHz TurboBoost, pamięć cache co najmniej 25 MB lub procesor o równoważnej wydajności osiągający minimum 31100 punktów w teście PassMark – CPU Mark. Jeżeli osiągi zaoferowanego procesora nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście PassMark – CPU Mark. |
| Dysk Twardy I |
| Typ | SSD m.2 |
| Pojemność | Min. 4TB |
| Dysk Twardy II |
| Typ | SSD |
| Pojemność | Min. 4TB |
| Pamięć |
| Wielkość pamięci | Min. 64 GB |
| Rodzaj pamięci | DDR4 |
| Karta Graficzna |
| Model | Zintegrowana Intel UHD Graphics 770 lub równoważna tzn, uzyskująca w rankingu Passmark G3D Mark wartość minimum 1780. Jeżeli osiągi zaoferowanej karty graficznej nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście Passmark G3D Mark. |
| Multimedia |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
| Komunikacja |
| Karta sieciowa LAN | 10/100/1000 Mbit/s |
| Napęd Optyczny |
| Rodzaj napędu | DVD±RW |
| Interfejsy |
| Porty wejścia/wyjścia | HDMI VGA (15 pin D-Sub) RJ-45 (LAN) Audio (mikrofon, słuchawki, line-in, line-out) Min. 6 x USB |
| Oprogramowanie |
| System operacyjny | Microsoft Windows 11 Professional 64-bit PL lub równoważny – przez równoważność Zamawiający rozumie pełną funkcjonalność, jaką posiada wskazany system operacyjny |
| Inne |
| W zestawie | Klawiatura + Mysz bezprzewodowa |
| Format ekranu monitora | Panoramiczny |
| Przekątna ekranu | Od 26 do 28 cali |
| Proporcje obrazu‎ | 16:9‎ |
| Typ panelu LCD | IPS |
| Typ wyświetlacza | LED |
| Powłoka ekranu | Matowa |
| Rozdzielczość obrazu | Min. 1920 x 1080 pikseli |
| Czas reakcji matrycy | Max. 5 ms |
| Jasność | Min. 250 cd/m2 |
| Nominalny współczynnik kontrastu | Min. 1000:1 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Złącza | VGA HDMI DisplayPort Wyjście słuchawkowe USB 3.2 Gen. 1 |

| ZESTAW KOMPUTEROWY - wariant VI – 1 SZT. |
| --- |
| Procesor |
| Typ | Zgodny z x64 szesnastordzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2.1 GHz, 5.2 GHz TurboBoost, pamięć cache co najmniej 30 MB lub procesor o równoważnej wydajności osiągający minimum 39600 punktów w teście PassMark – CPU Mark. Jeżeli osiągi zaoferowanego procesora nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście PassMark – CPU Mark. |
| Dysk Twardy I |
| Typ | SSD m.2 NVMe |
| Pojemność | Min. 1TB |
| Dysk Twardy II |
| Typ | SSD |
| Pojemność | Min. 4TB |
| Pamięć |
| Wielkość pamięci | Min. 64 GB |
| Rodzaj pamięci | DDR4 |
| Karta Graficzna |
| Model | Zintegrowana Intel UHD Graphics 770 lub równoważna tzn, uzyskująca w rankingu Passmark G3D Mark wartość minimum 1780. Jeżeli osiągi zaoferowanej karty graficznej nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście Passmark G3D Mark. |
| Multimedia |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
| Komunikacja |
| Karta sieciowa LAN | 10/100/1000 Mbit/s |
| Napęd Optyczny |
| Rodzaj napędu | DVD±RW |
| Interfejsy |
| Porty wejścia/wyjścia | HDMI DisplayPort RJ-45 (LAN) Audio (mikrofon, słuchawki, line-in, line-out) Min. 6 x USB |
| Oprogramowanie |
| System operacyjny | Microsoft Windows 11 Professional 64-bit PL lub równoważny – przez równoważność Zamawiający rozumie pełną funkcjonalność, jaką posiada wskazany system operacyjny |
| Inne |
| Zasilacz | Min. 850W |
| W zestawie | Klawiatura + Mysz bezprzewodowa |
| Monitor |  |
| Format ekranu monitora | Panoramiczny |
| Przekątna ekranu | Od 23 do 25 cali |
| Proporcje obrazu‎ | 16:9‎ |
| Typ panelu LCD | IPS |
| Typ wyświetlacza | LED |
| Powłoka ekranu | Matowa |
| Rozdzielczość obrazu | Min. 1920 x 1080 pikseli |
| Czas reakcji matrycy | Max. 6 ms |
| Jasność | Min. 250 cd/m2 |
| Nominalny współczynnik kontrastu | Min. 1000:1 |
| Złącza | VGA (D-sub) HDMI DisplayPort Wyjście słuchawkowe min. 4 x USB 3.2 Gen. 1 USB 3.2 Gen. 1 Typu-B |
| Obrotowy ekran (PIVOT) | Tak |
| Regulacja wysokości (Height) | Tak |
| Regulacja kąta pochylenia (Tilt) | Tak |
| Regulacja kąta obrotu (Swivel) | Tak |
| Kamera internetowa |  |
| Technologia matrycy | CMOS |
| Rozdzielczość połączeń wideo | min. 1920 x 1080 (FullHD) |
| Mikrofon | Podwójny wbudowany mikrofon wielokierunkowy |
| Pole widzenia | Min. 77° po przekątnej |
| Głośniki |  |
| Rodzaj zestawu | 2.0 |
| Moc głośników (RMS) | min. 16W |
| Łączność bezprzewodowa | Bluetooth |
| Regulacja poziomu głośności | Tak |
| Złącza | USB (Type C) AUX |
| Zasilanie | Akumulator wbudowany |

| ZESTAW KOMPUTEROWY - wariant VII – 1 SZT. |
| --- |
| Procesor |
| Typ | Zgodny z x64 sześciordzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2.6 GHz, 4.4 GHz TurboBoost, pamięć cache co najmniej 16 MB lub procesor o równoważnej wydajności osiągający minimum 17000 punktów w teście PassMark – CPU Mark. Jeżeli osiągi zaoferowanego procesora nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście PassMark – CPU Mark. |
| Dysk Twardy |
| Typ | SSD m.2 |
| Pojemność | Min. 1TB |
| Pamięć |
| Wielkość pamięci | Min. 16 GB |
| Rodzaj pamięci | DDR4 |
| Karta Graficzna |
| Model | Zintegrowana Intel UHD Graphics 770 lub równoważna tzn, uzyskująca w rankingu Passmark G3D Mark wartość minimum 1780. Jeżeli osiągi zaoferowanej karty graficznej nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście Passmark G3D Mark. |
| Multimedia |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
| Komunikacja |
| Karta sieciowa LAN | 10/100/1000 Mbit/s |
| Napęd Optyczny |
| Rodzaj napędu | DVD±RW |
| Interfejsy |
| Porty wejścia/wyjścia | HDMI VGA (15 pin D-Sub) RJ-45 (LAN) Audio (mikrofon, słuchawki, line-in, line-out) Min. 6 x USB |
| Oprogramowanie |
| System operacyjny | Microsoft Windows 11 Professional 64-bit PL lub równoważny – przez równoważność Zamawiający rozumie pełną funkcjonalność, jaką posiada wskazany system operacyjny |
| Inne |
| W zestawie | Klawiatura + Mysz bezprzewodowa |
| Format ekranu monitora | Panoramiczny |
| Przekątna ekranu | Od 23 do 25 cali |
| Proporcje obrazu‎ | 16:9‎ |
| Typ panelu LCD | IPS |
| Typ wyświetlacza | LED |
| Powłoka ekranu | Matowa |
| Rozdzielczość obrazu | Min. 1920 x 1080 pikseli |
| Czas reakcji matrycy | Max. 5 ms |
| Jasność | Min. 300 cd/m2 |
| Nominalny współczynnik kontrastu | Min. 1000:1 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Porty wejścia/wyjścia | 3,5 mm minijack 15-pin D-Sub HDMI DisplayPort USB (Type B) |

| ZESTAW KOMPUTEROWY - wariant VIII – 1 SZT. |
| --- |
| Procesor |
| Typ | Zgodny z x64 24-rdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 2.0 GHz, 5.6 GHz TurboBoost, pamięć cache co najmniej 36 MB lub procesor o równoważnej wydajności osiągający minimum 51400 punktów w teście PassMark – CPU Mark. Jeżeli osiągi zaoferowanego procesora nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście PassMark – CPU Mark. |
| Dysk Twardy |
| Typ | SSD m.2 NVMe |
| Pojemność | Min. 1TB |
| Pamięć |
| Wielkość pamięci | Min. 64 GB |
| Rodzaj pamięci | DDR5 |
| Karta Graficzna |
| Model | Dedykowana karta graficzna GeForce RTX 3060, posiadająca min. 8 GB pamięci własnej lub równoważna tzn, uzyskująca w rankingu Passmark G3D Mark wartość minimum 17180. Jeżeli osiągi zaoferowanej karty graficznej nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście Passmark G3D Mark. |
| Multimedia |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
| Komunikacja |
| Karta sieciowa LAN | 10/100/1000 Mbit/s |
| Napęd Optyczny |
| Rodzaj napędu | DVD±RW |
| Interfejsy |
| Porty wejścia/wyjścia | HDMI RJ-45 (LAN) Audio (mikrofon, słuchawki, line-in, line-out) Min. 6 x USB |
| Oprogramowanie |
| System operacyjny | Microsoft Windows 11 Pro 64-bit PL lub równoważny – przez równoważność Zamawiający rozumie pełną funkcjonalność, jaką posiada wskazany system operacyjny |
| Inne |
| Zasilacz | Min. 1000 W |
| W zestawie | Klawiatura + Mysz bezprzewodowa |
| Monitor |  |
| Format ekranu monitora | Panoramiczny |
| Przekątna ekranu | Od 23 do 25 cali |
| Proporcje obrazu‎ | 16:9‎ |
| Typ panelu LCD | VA |
| Typ wyświetlacza | LED |
| Powłoka ekranu | Matowa |
| Rozdzielczość obrazu | Min. 1920 x 1080 pikseli |
| Czas reakcji matrycy | Max. 4 ms |
| Jasność | Min. 250 cd/m2 |
| Nominalny współczynnik kontrastu | Min. 3000:1 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Złącza | VGA HDMI |