Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

postępowanie numer sprawy: BZP-3942-9/2021

| Część nr 1 - Zestaw oświetleniowy |
| --- |
| Ilość sztuk | Zgodnie ze specyfikacją poniżej |
| Termin dostawy | 4 tygodnie od daty zawarcia umowy |
| Wymagania | Oferowane produkty fabrycznie nowe, nieużywane, niepowystawowe |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Biblioteka Główna ASP, 31-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu nr 1 | Lampa studyjna |  |
| Model wzorcowy | Quadralite Pulse Pro 400, lub równoważny |  |
| Ilość sztuk | 2 |  |
| Mocowanie | uniwersalne |  |
| Moc | 400 Ws |  |
| Liczba przewodnia dla [100 ISO] | 65 |  |
| Zakres regulacji mocy | 1-1/128 |  |
| Czas trwania błysku | 1/5000 s – 1/800 s |  |
| Czas ładowania lampy | Do 1.2 s |  |
| Światło modelujące | 150 W |  |
| Sterowanie i wyzwalanie lampy | bezprzewodowe |  |
| Mocowanie akcesoriów | w standardzie Bowens, lub równoważny |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| Nazwa przedmiotu nr 2 | Lampa studyjna |  |
| Model wzorcowy | Quadralite Pulse Pro 800, lub równoważny |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Mocowanie | uniwersalne |  |
| Moc | 800 Ws |  |
| Zakres regulacji mocy | 1-1/128 |  |
| Czas trwania błysku | 1/5000 s – 1/800 s |  |
| Czas ładowania lampy | Do 1,5 s, do 10 błysków na sekundę |  |
| Światło modelujące | 150W |  |
| Regulacja mocy błysku | Min. 50 kroków w zakresie 5,0 – 10,0/6 EV z przyrostem co 0,1 (1/64 – 1/1) |  |
| Sterowanie i wyzwalanie lampy | bezprzewodowe |  |
| Stabilność barwowa | (+/- 100 K) |  |
| Mocowanie akcesoriów | w standardzie Bowens, lub równoważny |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| Nazwa przedmiotu nr 3 | Statyw oświetleniowy |  |
| Model wzorcowy | Joyart L-2900 air, lub równoważny |  |
| Ilość sztuk | 2 |  |
| Wysokość | Minimalna 120 cm, maksymalna 290 cm |  |
| Długość złożonego statywu | 104 cm |  |
| Średnica rozstawu nóg | 120 cm |  |
| Ilość sekcji | 3 |  |
| Średnica rur [mm] | 25, 30, 35 |  |
| Materiał | Aluminium |  |
| Obciążenie | Maksymalne 5 kg |  |
| Mocowanie | Trzpień 16 mm – 3/8” i 1/4" |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| Nazwa przedmiotu nr 4 | Softbox parasolkowy |  |
| Model wzorcowy | Joyart softbox parasolkowy 60x90 cm, lub równoważny |  |
| Ilość sztuk | 2 |  |
| Typ mocowania | w standardzie Bowens, lub równoważny |  |
| Wymiary | 60x90x48 cm |  |
| Wymiary po złożeniu | 65x26x6 cm |  |
| Waga | Do 1,2 kg |  |
| Mocowanie grida | Kołnierz z rzepem 4 cm |  |
| Materiał | Pokrycie z niepalnego, sztywnego, grubego materiału z perforowaną srebrną folią |  |
| Dodatkowe wyposażenie | Pokrowiec |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| Nazwa przedmiotu nr 5 | Softbox oktagonalny |  |
| Model wzorcowy | Joyart softbox oktagonalny 200 cm, lub równoważny |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Typ mocowania | w standardzie Bowens, lub równoważny |  |
| Wymiary | 200x48 cm |  |
| Wymiary po złożeniu | 75x31x6 cm |  |
| Waga | Do 1,7 kg |  |
| Mocowanie grida | Kołnierz z rzepem 4 cm |  |
| Materiał | Pokrycie z niepalnego, sztywnego, grubego materiału z perforowaną srebrną folią |  |
| Dodatkowe wyposażenie | Pokrowiec |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| Nazwa przedmiotu nr 6 | Nadajnik (nadajnik + odbiornik) |  |
| Model wzorcowy | Quadralite Navigator, lub równoważny |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Zasięg na otwartym terenie | Do 50 m |  |
| Kanały radiowe (dostępność) | Do 16 kanałów |  |
| Regulacja mocy | Regulacja mocy błysku z możliwością jego wyłączenia |  |
| Synchronizacja błysku | Do 1/250s |  |
| Ekran | LCD, podświetlany |  |
| Częstotliwość radiowa | 433 MHz |  |
| Zasilanie | 2xAA 1.5V |  |
| Funkcjonalność | Możliwość rozbudowy o dodatkowe odbiorniki radiowe, wyzwalanie błysku testowego |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| Nazwa przedmiotu nr 7 | Odbiornik |  |
| Model wzorcowy | Quadralite nawigator dodatkowy odbiornik, lub równoważny |  |
| Ilość sztuk | 2 |  |
| Częstotliwość radiowa | 433 MHz |  |
| Kanały radiowe (dostępność) | Do 16 kanałów |  |
| Inne | nie musi wymagać dodatkowego zasilania, nie musi zawierać nadajnika, możliwość operowania jedną lub wieloma lampami jednocześnie |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| Nazwa przedmiotu nr 8 | Wzorzec kolorystyczny |  |
| Model wzorcowy | X-Rite ColorChecker Passport Photo 2, lub równoważny |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Funkcjonalność | Wzorzec 18% szarości, wzorzec balansu bieli, wzorzec klasyczny, wzorzec kreatywny |  |
| Oprogramowanie | Oprogramowanie do kalibracji |  |
| Dodatkowe wyposażenie | Ochronne etui |  |
| Gwarancja | Min. 2 lata |  |
| Nazwa przedmiotu 9 | Statyw oświetleniowy z wysięgnikiem (zestaw) |  |
| Model wzorcowy | Manfrotto Super boom 025BSL ze statywem 008BU, lub równoważny |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Opis zestawu | Zestaw wysięgnika do statywów oświetleniowych Manfrotto Super boom 025BSL wraz ze statywem oświetleniowym Manfrotto 008BU. Długość ramienia wysięgnika wynosi 270 cm. W zestawie z klamrą Pivoting Clamp 123, przeciwwagą 022, klipsami do kabli oraz adapterem 014-38, lub równoważne |  |
| Cechy charakterystyczne | Maksymalny udźwig wysięgnika to 5 kg przy maksymalnym wysunięciu Maksymalny udźwig statywu to 30 kg, maksymalna wysokość 2,1 m Podwójne wzmocnienie nóg statywu dla większej stabilności Przekładnia zębata do kontroli położenia końcówki wysięgnika pozwala na ruch 180 stopni Maksymalna długość bomu 2,7 m Mocowanie do gniazd 28 mm lub na trzpień 16 mm Wyjmowany trzpień 16mm ze śrubą z gwintem 3/8" na końcu Dwie dźwignie pozwalają na sterowanie położeniem zamocowanej lampy Wykonany z aluminium Waga zestawu: 21 kg Kolor: czarny |  |
| Specyfikacja wysięgnika |  |  |
| mocowanie | typ 17 + adapter 014, lub równoważne |  |
| średnica przekroju ramienia | 35 mm |  |
| przekrój ramienia | okrągły |  |
| udźwig przy maksymalnym rozsunięciu | 5 kg |  |
| materiał | aluminium |  |
| maksymalna przeciwwaga | 20 kg |  |
| maksymalna długość ramienia | 270 cm |  |
| ilość sekcji | 1 |  |
| waga | 10.8 kg |  |
| Gwarancja | 2 lata, lub więcej |  |

| Część nr 2 – Skaner płaski A3 |
| --- |
| Ilość sztuk | 1 |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Biblioteka Główna ASP, 31-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu | Skaner płaski A3 |  |
| Model wzorcowy | Skaner Plustek Skaner OPTICPRO A360 PLUS, lub równoważny |  |
| Typ skanera | Płaski |  |
| Typ sensora (technologia) | CCD |  |
| Źródło światła | LED |  |
| Rozdzielczość optyczna | 600 dpi, lub więcej |  |
| Głębia barw | Kolor: 48 bitów wej./ 24 bitów wyj. Skala szarości: 16 bitów wej./ 8 bitów wyj. |  |
| Szybkość skanowania | 2.48 sek. (Kolor, 300dpi, A3) 1.10 sek. (Skala szarości/ Czarno-biały, 300dpi, A3) |  |
| Obszar skanowania (szer. x dł.) | Maksymalny: 304.8 mm x 431.8 mm (12” x 17”), A3 |  |
| Dzienna liczba skanowań (arkuszy) | 2500 lub więcej |  |
| Przycisk działania | Scan, OCR, Copy, File, Email, Custom1 & Custom2 |  |
| Podłączenie | USB 2.0 |  |
| Wymiary (szer. x dł. x wys.) | 623 x 400 x 140 mm (24.53” x 15.75” x 5.51”) |  |
| Protokół | W pełni kompatybilny ze standardem TWAIN, WIA |  |
| System operacyjny (kompatybilność) | Windows 10, lub równoważny |  |
| Dołączone oprogramowanie | Plustek DocAction ABBYY FineReader 12 Sprint, lub równoważne |  |
| Funkcje | Szeroka głębia ostrości zasięgu, pozwala na skanowanie wgłębionych mikro wzorów, nawet na szorstkich powierzchniach, np. pomiędzy grzbietem książki. |  |
| Gwarancja | Min. 2 lata |  |
| Wymagania | Oferowany produkt fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy |  |
| Termin dostawy | 4 tygodnie od daty zawarcia umowy |  |

| Część nr 3 – Monitor 65” z oprogramowaniem CMS i akcesoriami (zestaw multimedialny) |
| --- |
| Ilość sztuk | Zgodnie ze specyfikacją poniżej |
| Termin dostawy | 4 tygodnie od daty zawarcia umowy |
| Wymagania | Oferowane produkty fabrycznie nowe, nieużywane, niepowystawowe |
| Użytkownik / miejsce dostawy | Biblioteka Główna ASP, 31-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9 |
| Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez Zamawiającego (opis przedmiotu zamówienia) | Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) Wypełnia Wykonawca *(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany parametr/warunek) |
| 1 | 2 |
| Nazwa przedmiotu nr 1 | Monitor 65” |  |
| Model wzorcowy | Monitor LG 65UH5E, lub równoważny |  |
| Ilość sztuk | 2 |  |
| Typ podświetlania | LED |  |
| Rozmiar ekranu | 65 cali |  |
| Rozdzielczość | 3 840 x 2 160 (UHD 4K) |  |
| Jasność | Min. 500 cd/m2 |  |
| Kontrast | 1100: 1 |  |
| Wejście | Display Port, Audio (wył./stałe/zmienne), głośnik zewnętrzny |  |
| Porty komunikacyjne | wejście/wyjście RS232C, wejście RJ45 (LAN), wejście IR |  |
| Wbudowane głośniki | tak |  |
| Wbudowany moduł wifi | tak |  |
| Wbudowany player multimedialny | tak |  |
| Możliwość pracy 24/7 | tak |  |
| Waga maksymalna | 30 kg |  |
| Wymagana kompatybilność | Oprogramowanie CMS z tej części zamówienia. Wózek mobilny do monitora w tym zamówieniu |  |
| Gwarancja | 3 lata lub więcej |  |
| Nazwa przedmiotu nr 2 | Oprogramowanie CMS (do zarządzania treścią) |  |
| Model wzorcowy | System CMS SuperSign, lub równoważny |  |
| Ilość licencji | dla dwóch monitorów, lub więcej |  |
| Typ licencji | Bezterminowa (niewygasająca) |  |
| Charakterystyka oprogramowania | Serwer do zarządzania wieloma ekranami. Podstawową funkcjonalnością jest zarządzanie treścią, umożliwia m.in. dodawanie plików multimedialnych, tworzenie i edycję treści, tworzenie i zarządzanie listami odtwarzania, oraz ich dystrybucję na ekrany. Obsługuje wiele ekranów i kont, może łączyć się z zewnętrznymi bazami danych oraz umożliwia dostęp do serwera z urządzeń mobilnych. Użytkownik może korzystać z wcześniej ustalonych harmonogramów jasności i głośności oraz zmieniać harmonogramy przy użyciu funkcji planowania treści w wielu kanałach, która przechowuje treść zapisaną wcześniej. Umożliwia ograniczanie dostępu innych użytkowników, aby nikt niepowołany nie mógł zarządzać ekranami. Oprogramowanie jest zoptymalizowane pod kątem urządzeń signage LG z webOS, lub równoważnych. |  |
| Wymagania dodatkowe | Instalacja, konfiguracja, uruchomienie całości zestawu multimedialnego w siedzibie zamawiającego. Dostarczyć instrukcje instalacji i obsługi systemu CMS, w języku polskim w postaci elektronicznej, np. plików PDF i video na płycie DVD. Przeprowadzić szkolenia, z zakresu instalacji i obsługi systemu CMS, z ćwiczeniami praktycznymi, w siedzibie zamawiającego, w terminie do trzech miesięcy od dostarczenia sprzętu i oprogramowania, w ilości 8 godzin, chyba że strony uzgodnią inaczej. |  |
| Wymagana kompatybilność | Z monitorem z tej części zamówienia, pod nazwą Monitor 65” (model wzorcowy LG 65UH5E) |  |
| Nazwa przedmiotu nr 3 | Stojak podłogowy na kółkach (wózek) do monitora 65” |  |
| Model wzorcowy | Maclean MC-801, lub równoważny |  |
| Ilość sztuk | 2 |  |
| Opis | Stojak podłogowy/wózek na kółkach do montażu monitora lub telewizora 65 cali |  |
| Najważniejsze cechy | Kolor czarny lub srebrny Podstawa wyposażona w 4 duże kółka, gumowane z hamulcami Płynnie regulowana wysokość do 180 cm Maksymalna waga ekranu 50 kg, lub więcej Regulacja pochylenia ekranu Możliwość ukrycia kabli Półka do postawienia sprzętu audio-video (opcjonalnie) |  |
| Kompatybilność | Z monitorem z tej części zamówienia, pod nazwą Monitor 65” z oprogramowaniem CMS” (model wzorcowy LG 65UH5E) |  |
| Gwarancja | 3 lata, lub więcej |  |
| Nazwa przedmiotu nr 4 | Spliter HDMI |  |
| Model wzorcowy | Key Digital KD-DA1x2, lub równoważny |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Rozdzielacz sygnału | 1 wejście HDMI – 2 wyjścia HDMI |  |
| Obsługa rozdzielczości | SD, HD, oraz VESA do UHD/4K (4096x2160 or 3840x2160 30Hz at 4:4:4 and 60Hz at 4:4:4) Obsługa 3D; Obsługa Deep Color: UHD/4K 30Hz 4:4:4/12 bits or 60Hz 4:4:4/8 bit |  |
| Inne wymagania | Obsługa HDR10 oraz HDCP 2.2. W pełni licencjonowane i kompatybilne ze wszystkimi technologiami HDMI® i HDCP |  |
| Gwarancja | 2 lata, lub więcej |  |
| Nazwa przedmiotu nr 5 | Konwerter HDMI na LAN Kaskada 4K |  |
| Model wzorcowy | Spacetronik IP SPH-676C Zestaw, lub równoważny |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Opis | Przedłużacz HDMI umożliwia transmisję i rozszerzenie nieskompresowanego sygnału HDMI UHD 4K @ 60Hz za pomocą kabla sieciowego CAT6 / 6A / 7, odległość transmisji wynosi do 70 metrów w rozdzielczości 4K przy zerowym opóźnieniu. Zestaw zawiera jednostkę nadajnika (TX) i jednostkę odbiornika (RX), pracujące jako para. Urządzenie posiada funkcje obsługi dwukierunkowej IR oraz można je podłączyć w sposób kaskadowy po przez dodatkowe odbiorniki (RX). |  |
| Rozdzielczość przesyłanych danych | 4K@60Hz HDR z przędkością 18Gbps |  |
| Dodatkowe cechy | Zero opóźnień Złącze dźwięku S/PDIF Ochrona antyprzepięciąciowa, antystatyczna i przeciwzwarciowa Port HDMI na nadajniku do dodatkowego ekranu (loop) HDCP 2.2 / HDMI 2.0 Możliwość ciągłej pracy 24/7 Możliwość połączenia kaskadowego obsługa IR |  |
| Gwarancja | 2 lata, lub więcej |  |
| Nazwa przedmiotu nr 6 | Kabel HDMI 15 m |  |
| Model wzorcowy | Savio Kabel HDMI 15m, lub równoważny |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Typ | HDMI męskie - HDMI męskie |  |
| Specyfikacja i parametry kabla | Długość 15 m HDMI 1.4: High Speed HDMI 1.4 Cable Pozłacane złącza Transfer danych do 10 Gb/sek. HDMI Ethernet Channel transfer do 100 Mbps Obsługuje kanał zwrotny audio, Obsługa wysokich rozdzielczości nawet do 4K x 2K (max 4096x2160p24) Pełne ekranowanie żył sygnałowych - odporny na zakłócenia zewn. Przewody z miedzi beztlenowej OFC o wysokim stopniu czystości (99,96%) Średnica zewnętrzna: 7,3 mm Kolor czarny |  |
| Nazwa przedmiotu nr 7 | Kabel HDMI 10 m |  |
| Model wzorcowy | Kabel HDMI 2.0 4k UHD 3d 48bit HD Vayox Slim 10m, lub równoważny |  |
| Ilość sztuk | 2 |  |
| Typ | HDMI męskie - HDMI męskie |  |
| Specyfikacja i parametry kabla | Standard HDMI v2.0 Wtyki pozłacane Wykonany w 99,9% z czystej miedzi Kanał Ethernet i zwrotny Audio Długość 10m Kolor czarny |  |
| Nazwa przedmiotu nr 8 | Kabel HDMI 5 m |  |
| Model wzorcowy | Silver Monkey Kabel HDMI 2.0 - HDMI 5m, lub równoważny |  |
| Ilość sztuk | 4 |  |
| Typ | HDMI męskie - HDMI męskie |  |
| Specyfikacja i parametry kabla | Standard HDMI v2.0 Długość 5 m Pozłacane styki Kolor czarny |  |
| Nazwa przedmiotu nr 9 | Przewód skrętka F/UTP kat. 6, LINKA, 50 m |  |
| Model wzorcowy | Przewód F/UTP kat. 6 typu linka firmy Wave Cables, lub równoważny |  |
| Ilość sztuk | 1 |  |
| Długość | 50 m |  |
| Konstrukcja żył | linka |  |
| Materiał żył | 100% miedzi |  |
| Nazwa przedmiotu nr 10 | Adapter AV mini display port do HDMI |  |
| Model wzorcowy | Adapter AV Gembird mini display port (męski) do HDMI (żeński) lub równoważny |  |
| Ilość sztuk | 4 |  |
| Złącze 1 | DisplayPort Mini wtyk (męski) |  |
| Złącze 2 | HDMI gniazdo (żeńskie) |  |
| Wtyczka kątowa | Nie |  |

........................, dnia ................... r.

………….............................................................................                                                                                                                                                                        	                                                                                                (podpis osoby/osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)