Załącznik nr 6.7 do SWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 037/2022

Zadanie nr 5

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Aparat do znieczuleń dla noworodków i dzieci – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................…………

Oferowany model …………………………………………………………..................................

Producent …………………………………………………………………………......................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………......................

Rok produkcji - 2021

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana - warunki graniczne i wymogi do oceny | Wartości oferowane (Należy wskazać nr strony w katalogu, na której znajduje się potwierdzenie cechy lub wartości parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Parametry ogólne |
|  | Zasilanie 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Waga aparatu max. 146 kg | TAK |  |
|  | Wbudowany blat do pisania | TAK |  |
|  | Zintegrowane z aparatem oświetlenie przestrzeni roboczej | TAK |  |
|  | Min. 3 szuflady na drobne akcesoria | TAK |  |
|  | Mobilny aparat, cztery koła jezdne, min. dwa koła z hamulcami | TAK |  |
|  | Fabryczny uchwyt 10 l butli rezerwowych zgodnych z PN, tlenowej i podtlenku azotu na tylnej ścianie aparatu | TAK |  |
|  | Min. 4 dodatkowe gniazda elektryczne 230V umożliwiające podłączenie dodatkowych urządzeń | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej | TAK |  |
|  | Awaryjne zasilanie gazowe z butli (N2O, O2), reduktory (bez butli) w komplecie | TAK |  |
|  | Manometry dotyczące ciśnienia z sieci centralnej oraz osobne dla butli rezerwowych na panelu przednim aparatu | TAK |  |
|  | Zasilanie awaryjne aparatu na min. 90 minut; akumulator doładowywany w czasie pracy; wskaźnik poziomu naładowania na ekranie respiratora | TAK |  |
|  | Szyna na dodatkowe akcesoria z boku aparatu | TAK |  |
|  | Uchwyty 2 parowników mocowanych jednocześnie – system Selectatec | TAK |  |
|  | Parownik do Sevofluranu | TAK |  |
|  | Blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych | TAK |  |
| System dystrybucji gazów |
|  | Precyzyjne przepływomierze elektroniczne dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza. Wyświetlanie wartości przepływów w postaci elektronicznej lub tzw. wirtualnych przepływomierzy. Zakres min. tlen, powietrze: 0-15 l/min; N2O: 0-12 l/min | TAK |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25% | TAK |  |
|  | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów | TAK |  |
|  | Funkcja ekonometru znieczulenia | TAK |  |
|  | Dostosowanie do znieczulania z niskimi przepływami: ustawianie przepływu świeżych gazów od min. 200 ml/min | TAK |  |
| Układ oddechowy |
|  | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych, dzieci i noworodków. Jednorazowy obwód oddechowy pacjenta dla noworodków i dzieci po 10 szt | TAK |  |
|  | Układ oddechowy fabrycznie podgrzewany | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych, osobne wyjście bez konieczności rozłączania układu okrężnego | TAK |  |
|  | Obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności min. 50 l/min. | TAK |  |
|  | Dodatkowy, zintegrowany z aparatem niezależny przepływomierz O2 do podaży na maskę lub wąsy tlenowe, zakres: 0-15 l/min | TAK |  |
|  | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności min. 1,5 l. Możliwość wymiany pochłaniacza w czasie pracy bez rozszczelnienia układu. Sygnalizacja odłączenia pochłaniacza. | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania zamiennych pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i bez konieczności użycia narzędzi | TAK |  |
|  | Wizualizacja zastawek wdechowej i wydechowej w układzie okrężnym. Możliwość demontażu do czyszczenia i sterylizacji. | TAK |  |
|  | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną | TAK |  |
|  | Respirator anestetyczny napędzany pneumatycznie, sterowany mikroprocesorowo | TAK |  |
| Tryby wentylacji |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością VCV | TAK |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV | TAK |  |
|  | Wentylacja w trybie SIMV ze wspomaganiem PS | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu | TAK |  |
|  | Wentylacja w trybie kontrolowanym ciśnieniem z gwarantowaną objętością: PCV-VG – możliwość rozbudowy | TAK |  |
| Regulacje |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP (podać zakres) min. 3 do 30 cmH2O | TAK |  |
|  | Reg. Stosunku wdechu do wydechu – podać zakres, min 4:1 do 1:8 | TAK |  |
|  | Reg. częstości oddechu (podać zakres) min 4 do 90 odd./min | TAK |  |
|  | Reg. ciśnienia wdechowego od min 5 do 65 cmH2O | TAK |  |
|  | Reg. ciśnienia wspomagania od min 3 do 60 cmH2O | TAK |  |
|  | Reg. objętości oddechowej (podać zakres) min: 20 – 1500 ml | TAK |  |
|  | Regulacja czasu wdechu od min 0,3 do 5 sek. | TAK |  |
|  | Reg. pauzy wdechowej w zakresie min 5-60% | TAK |  |
|  | Reg. czułości wyzwalania w zakresie min. 0,5 - 15 l/min | TAK |  |
|  | Reg. czułości wyzwalania ciśnieniowego w zakresie min. 1 - 15 cmH2O | TAK |  |
| Alarmy |
|  | Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej MV | TAK |  |
|  | Alarm niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV | TAK |  |
|  | Alarm niskiej i wysokiej częstości oddechów f | TAK |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Alarm Apnea | TAK |  |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego stężenia tlenu | TAK |  |
|  | Alarm nieprawidłowego montażu lub odłączonego pochłaniacza CO2 | TAK |  |
|  | Automatyczny zapis z możliwością łatwego odczytu min. 100 ostatnich komunikatów o alarmach i błędach | TAK |  |
| Pomiar i obrazowanie |
|  | Pomiar objętości oddechowej TV | TAK |  |
|  | Pomiar objętości minutowej MV | TAK |  |
|  | Pomiar częstotliwości oddechowej f | TAK |  |
|  | Pomiar I:E (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Ciśnienia szczytowego (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Ciśnienia Plateau (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Ciśnienia średniego (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Ciśnienia PEEP (wartość cyfrowa) | TAK |  |
|  | Krzywa ciśnienia i krzywa przepływu w funkcji czasu wyświetlane na ekranie aparatu przy wentylacji mechanicznej i ręcznej | TAK |  |
|  | Wyświetlanie pętli oddechowych: ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania min. 4 wyświetlonych pętli spirometrycznych. Pomiar z wyświetlaniem oporów i podatności dróg oddechowych | TAK |  |
|  | Wyświetlanie całkowitego przepływu oraz stężenia tlenu świeżych gazów | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran respiratora, przekątna min. 15’’, wbudowany w korpus aparatu o rozdzielczości min. 1024x768 | TAK |  |
|  | Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i ekranu dotykowego | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja dopływu świeżych gazów w trakcie pracy | TAK |  |
|  | Pomiar podatności układu oddechowego wraz z automatyczną kompensacją w czasie pracy | TAK |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne min. dla TVe, MV, Ppeak, Plateau, PEEP, Pmean, f, EtCO2, FiO2. Trendy z min. 24 godz. | TAK |  |
|  | Stale wyświetlana na ekranie aparatu aktualna data i czas oraz wbudowany stoper umożliwiający monitorowanie czasu trwania zabiegu | TAK |  |
| Kapnografia z analizą gazów anestetycznych i pomiarem stężenia tlenu (moduł aparatu) |
|  | Pomiar stężenia CO2 (wdechowe i wydechowe) | TAK |  |
|  | Pomiar stężenia tlenu (wdechowe i wydechowe) za pomocą czujnika paramagnetycznego. Nie dopuszcza się czujników galwanicznych. | TAK |  |
|  | Monitorowane gazy anestetyczne: izofluran, enfluran, sewofluran, desfluran (automatyczna identyfikacja środka) | TAK |  |
|  | Wyświetlanie krzywej kapnograficznej | TAK |  |
|  | Obliczanie i wyświetlanie wartości MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta | TAK |  |
| INNE |
|  | Wbudowany w aparat ssak inżektorowy z regulacją siły ssania, napędzany sprężonymi gazami z butlą wielorazowego użytku o pojemności min 1,0 l. | TAK |  |
|  | Komunikacja całego systemu z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Aparat i monitor jednego producenta, kompatybilność modułowa (możliwość wykorzystania modułów aparatu w monitorze z wyświetlaniem parametrów dotyczących np. stężeń gazów i BIS) | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| MONITOR PACJENTA |
|  | Monitor przystosowany do pracy w standardowej sieci Ethernet | TAK |  |
|  | Modułowa budowa systemu - moduły parametrowe wymienialne przez użytkownika bez udziału serwisu. Nie dopuszcza się monitora kompaktowego. | TAK |  |
|  | Komunikacja moduły - jednostka centralna poprzez złącze podczerwieni | TAK |  |
|  | Kolorowy, zintegrowany w jednej obudowie z jednostką centralną i miejscami parkingowymi na moduły, ekran LCD TFT o przekątnej min. 12” | TAK |  |
|  | Uchwyt do powieszenia monitora na aparacie do znieczulania | TAK |  |
|  | Ilość kanałów dynamicznych – co najmniej 8 | TAK |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Przyciski szybkiego dostępu do menu obsługi poszczególnych mierzonych parametrów na obudowach ich modułów pomiarowych | TAK |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów | > 90-godz – 10 pkt < 90 godz – 0 pkt |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (full disclosure) | > 1 godz – 10 pkt < 1 godz – 0 pkt |  |
|  | Zapamiętywanie odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowym | > 100 – 10 pkt < 100 – 0 pkt |  |
|  | Funkcja obliczeń hemodynamicznych | TAK |  |
|  | Funkcja obliczania dawkowania leków (kalkulator lekowy) | TAK |  |
|  | Funkcja obliczeń parametrów nerkowych | TAK |  |
|  | Zasilanie monitora 230V/50Hz | TAK |  |
|  | Wbudowane zasilanie akumulatorowe pozwalające na co najmniej 90 minut pracy | TAK |  |
|  | Monitor pacjenta wyposażony w monitor transportowy z podglądem monitorowanych parametrów (wymienionych powyżej tj. EKG, Resp., NIBP, SpO2, 2xTemp) podczas transportu pacjenta, będący jednocześnie modułem pomiarowym monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej. Ekran monitora transportowego minimum 5”, wyposażony w funkcję automatycznej zmiany sposobu wyświetlania krzywych i parametrów po zmianie warunków oświetleniowych. Ciężar monitora nie więcej niż 1,5 kg. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym co najmniej 4 godziny. Własna wewnętrzna pamięć monitora transportowego pozwalająca na zapamiętywanie co najmniej 8 godzin trendów monitorowanych parametrów. Obsługa poprzez ekran dotykowy. Monitor wyposażony w funkcję blokady ekranu dotykowego zabezpieczająca przed przypadkowymi zmianami podczas transportu. Monitor zabezpieczony przez zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX2. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o moduły: inwazyjny pomiar ciśnienia (do 4 wejść), inwazyjny pomiar rzutu minutowego, nieinwazyjny ciągły rzut minutowy serca, BIS | TAK |  |
| Pomiar EKG/ST/Resp |
|  | 7-odprowadzeniowe EKG – moduł wyposażony w przewód EKG z 5. końcówkami EKG + 3 kocówki EKG | TAK |  |
|  | Pomiar częstości pracy serca w zakresie co najmniej 20 do 250 B/min | TAK |  |
|  | Pomiar częstości oddechu w zakresie co najmniej od 6 od 120 R/min | TAK |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST | TAK |  |
|  | Analiza arytmii - ilość wykrywanych kategorii zaburzeń rytmu | ≥ 10 – 10 pkt < 10 – 0 pkt |  |
| Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną |
|  | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego | TAK |  |
|  | Tryb pracy ręczny | TAK |  |
|  | Tryb pracy automatyczny – odstępy pomiarowe co najmniej od 3 do 360 minut | TAK |  |
|  | Mankiety pediatryczne: mały, b. mały, niemowlęcy. Przewód łączący mankiet z modułem | TAK |  |
| Pomiar saturacji i pletyzmografia |
|  | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu | TAK |  |
|  | Dźwięk sygnalizujący wykrycie pulsu o zmiennej charakterystyce zależnej od wartości saturacji | TAK |  |
|  | Czujnik pomiarowy dla dzieci typu soft Adapter łączący czujnik pomiarowy z monitorem x 1 szt. | TAK |  |
| Pomiar temperatury (dwa kanały) |
|  | Wyświetlanie wartości temperatur w dwóch punktach ciała | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wartości temperatury różnicowej | TAK |  |
|  | Czujnik temperatury głębokiej dla dzieci -1 szt. | TAK |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE MONITORA |
| 117. | Modułowa konstrukcja monitora. Monitor konfigurowalny, wszystkie mierzone parametry dostępne w postaci jedno lub wieloparametrowych modułów zabudowanych wewnątrz monitora. Każdy z monitorów przystosowany do pomiaru wszystkich wymaganych parametrów na każdym stanowisku. Możliwość rozbudowy monitorów o moduły pomiarowe: rzutu minutowego metodą termodylucji oraz impedancji kardiograficznej, EEG, ScvO2 lub SvO2, NMT, BIS. | TAK |  |
| EKRAN |
| 4 | Ekran kolorowy, pojedynczy, zintegrowany z obudową monitora, aktywna matryca TFT. Przekątna ekranu min. 12". Możliwość podłączenia dwóch ekranów kopiujących z tego jeden konfigurowalny w inny sposób niż ekran główny | TAK |  |
| 5 | Jednoczesna prezentacja min. 8 różnych krzywych dynamicznych na ekranie. Funkcja ekranu dużych odczytów, minitrendów, podglądu innych monitorów połączonych we wspólną sieć | TAK |  |
| OBSŁUGA |
| 7 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| 8 | Komunikacja z użytkownikiem przez przyciski skrótów i pokrętło oraz ekran dotykowy | TAK |  |
| 9 | Automatyczna rekonfiguracja ustawień ekranu monitora w zależności od podłączonych akcesoriów pomiarowych. | TAK |  |
| ZASILANIE |
| 10 | Monitory zasilane elektrycznie 100 - 240 VAC/50 Hz | TAK |  |
| 11 | Zasilanie awaryjne z wbudowanego akumulatora na min. 120 minut pracy | TAK |  |
| 12 | Chłodzenie monitora konwekcyjne poprzez radiator | TAK |  |
| PRACA W SIECI |
| 13 | Monitor z opcją pracy w sieci przewodowej LAN lub bezprzewodowej Ethernet | TAK |  |
| ALARMY |
| 15 | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  |
| 16 | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. Ustawianie różnych wzorców dźwiękowej sygnalizacji alarmowej – co najmniej 3 do wyboru | TAK |  |
| 17 | Historia alarmów – zapamiętywanie 100 grup odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi | TAK |  |
| ZAPAMIĘTYWANIE DANYCH |
| 18 | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 120 godzin. Pamięć i prezentacja krzywych dynamicznym monitorowanych parametrów co najmniej 12 godzin. | TAK |  |
| MIERZONE PARAMETRY |
| 19 | EKG - Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 7 odprowadzeń EKG ( I, II, III, aVL, aVR, aVF, V) Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 15-300 ud/min. Akcesoria na każdy monitor: przewód główny + 5 końcówek EKG + 3 końcówki EKG Wzmocnienie AUTO; x0,125; x0,25; x0,5; x1; x2; x4 Prędkości przesuwu krzywej do wyboru 6.25, 12.5, 25, 50 mmm/s | TAK |  |
| 20 | Analiza odcinka ST Analiza odchylenia odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST. Prezentacja zmian w odcinku ST w postaci referencyjnych wzorców z nanoszonymi bieżącymi odcinkami ST. | TAK |  |
| 21 | Analiza odcinka QT Możliwość prezentacji analizy QT. Obliczanie wartości QTc – dostępne co najmniej cztery formuły obliczania | TAK |  |
| 22 | Analiza arytmii Rozpoznawanie min. 20 rodzajów zaburzeń w tym co najmniej AF, VF/VT, asystolia, bradykardia, tachykardia. | TAK |  |
| 23 | Oddech Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-200 odd./min. Wybór odprowadzenia I lub II Prędkości przesuwu krzywej do wyboru 3, 6.25, 12.5, 25, 50 mmm/s Pomiar bezdechu w zakresie min. 10 – 40 sekund. | TAK |  |
| 24 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 1 – 480 minut. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. Funkcja stazy. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. Min. zakres pomiarowy ciśnienia: 10 – 290 mmHg. Pomiar częstości pulsu co najmniej w zakresie do 30 do 300 P/min. Akcesoria: - przewód łączący mankiet z monitorem - mankiet do pomiaru NIBP, wielorazowy dla dzieci i niemowląt (mały, b. mały, niemowlęcy). | TAK |  |
| 25 | Pomiar saturacji Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji Zakres pomiarowy SpO2: 0 – 100%. Min. zakres pomiarowy pulsu: 25 – 280 ud./min. Alarm desaturacji. Akcesoria: - adapter łączący czujnik pomiarowy z monitorem x 1 szt. - czujnik do pomiaru SpO2 typu dla noworodków i dzieci x 1 szt. Możliwość rozbudowy o funkcję jednoczesnego pomiaru saturacji w dwóch miejscach wraz z wyświetlaniem wartości ∆SpO2 | TAK |  |
| 26 | Pomiar temperatury w każdym monitorze Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. Min. zakres pomiarowy: 25 – 50,0 ºC dokładność minimum º 0,1ºC Wielorazowa sonda do pomiaru temperatury głębokiej dla dzieci - 1 szt. - Wielorazowa sonda do pomiaru temperatury powierzchniowej dla dzieci – 1 szt | TAK |  |
| 29 | Monitor pacjenta wyposażony w monitor transportowy z podglądem monitorowanych parametrów (wymienionych powyżej tj. EKG, Resp., NIBP, SpO2, 2xTemp, 2xIBP) podczas transportu pacjenta, będący jednocześnie modułem pomiarowym monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej. Ekran monitora transportowego minimum 5”, wyposażony w funkcję automatycznej zmiany sposobu wyświetlania krzywych i parametrów po zmianie warunków oświetleniowych. Ciężar monitora nie więcej niż 1.5 kg. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym co najmniej 4 godziny. Własna wewnętrzna pamięć monitora transportowego pozwalająca na zapamiętywanie co najmniej 8 godzin trendów monitorowanych parametrów. Obsługa poprzez ekran dotykowy. Monitor wyposażony w funkcję blokady ekranu dotykowego zabezpieczająca przed przypadkowymi zmianami podczas transportu. Monitor zabezpieczony przez zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX2. | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)