Załącznik 1B Zakres nr 1 -  Parametry techniczne - ŚRUBY DO BEZPOŚREDNIEGO

ZESPOLENIA ZĘBA OBROTNIKA.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – ŚRUBY DO BEZPOŚREDNIEGO ZESPOLENIA ZĘBA OBROTNIKA |
| 1.. | Śruby do bezpośredniego zespolenia zęba obrotnika. Zestaw 1 śruba. -Śruby kaniulowane (średnica wewnętrzena 1,3 mm), kompresyjne (z gwintem na przedniej części śruby długości 12 mm), samowywiercające. | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Śruby o średnicy gwintu fi 3,5 mm, średnicy rdzenia fi 2,4 mm, średnicy trzonu 2,5 mm. | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Średnica główki śruby 6,0 mm, z gniazdem heksagonalnym szerokości 2,5 mm pod śrubokręt. | Tak | (**) | Bez oceny |
| 4.. | Długość śrub 38-45 mm (skok co 2 mm), dostępne w dwóch powtórzeniach | Tak, opisać | (*) | Długość śrub 36-50 mm – 20 pkt Nie- 0 pkt |
| 5.. | W zestawie specjalna penceta do podawania śrub. | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | W zestawie kaniulowane: śrubokręt kątowy do śrub średnicy 3,5 mm z końcówką heksagonalną, prowadnica do drutów Kirschner’a oraz rozwiertak pod główkę śruby. | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | Instrumentarium z miarką do drutów Kirschnera determinującą zarazem długość potrzebnej śruby. | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | W zestawie druty Kirschner’a średnicy fi 1,25 mm, długości 200 mm (skorelowanej z miarką). | Tak | (**) | Bez oceny |
| 9.. | W zestawie podważka do kości przezierna na promienie RTG (szer. 30 mm, dł. 290 mm). | Tak/ Nie | (*) | W zestawie podważka do kości przezierna na promienie RTG – 10 pkt Brak – 0 pkt. |
| 10. | Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze ze stali nierdzewnej przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji | Tak |  | Bez oceny |
| 11. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1B Zakres nr 2 -  Parametry techniczne - PŁYTKI DO ZESPOLEŃ KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO NISKOPROFILOWE

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – PŁYTKI DO ZESPOLEŃ KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO NISKOPROFILOWE |
| 1.. | płyta niskoprofilowa o wysokości poniżej 2,7 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | płytka szyjna: materiał – tytan, | Tak | (**) | Bez oceny |
| 3.. | długość płytki 25-90 mm, skok długości, co max. 3 mm, | Tak, opisać | (*) | długość od 20 -90mm – 15 pkt Maksymalna długość od 20-110 mm – 30 pkt |
| 4.. | śruby samogwintujące i samonawiercające się (nie wymagające nawiercania korówki) - dostępne w min. dwóch średnicach, automatyczne blokowanie śrub zintegrowane z płytką oraz z możliwością powtórzeń, nie powodujące zwiększenia profilu płytki, długości śrub samogwintujących od 11 – 19 mm, samonawiercające od 11 – 15 mm ze skokiem max. co 2 mm, wymagana możliwość zmiany wygięcia płytki (lordoza, kifoza) bez utraty możliwości blokady, blokada wkręta musi pozwalać na jej łatwe rewizyjne usunięcie | Tak, | (**) | Bez oceny |
| 5.. | dwa rodzaje śrub, umożliwiające stałe lub wielokątowi ustawienie wobec płytki, możliwość wprowadzenia i blokowania wkrętów na każdym stabilizowanym poziomie | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | w zestawie piny umożliwiające wstępne mocowanie płytki na powierzchni trzonów | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | instrumentarium (wkrętaki, gwintowniki, uchwyt) Komplet: 1 płyta + 4 śruby | Tak |  | Bez oceny |
| 8. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1B Zakres nr 3 -  Parametry techniczne - PŁYTKI DO ZESPOLEŃ KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO ZWYKŁE

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – PŁYTKI DO ZESPOLEŃ KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO ZWYKŁE |
| 1.. | Płytki do zespoleń kręgosłupa szyjnego zwykłe : Zestaw 1 sztuka | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | materiał: tytan | Tak | (**) | Bez oceny |
| 3.. | długość stopniowana od 25 mm do 70 mm | Tak, opisać | (*) | długość stopniowana od 25 mm do 80 mm: 10 pkt długość stopniowana od 25 mm do 90 mm: 30 pkt |
| 4.. | śruby samogwintujące, do kości gąbczastej | Tak |  | Bez oceny |
| 5. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1B Zakres nr 4 -  Parametry techniczne - Proteza trzonów odcinka szyjnego, materiał tytan komórkowy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Proteza trzonu odcinka szyjnego, materiał tytan komórkowy |
| 1.. | Implanty służące do protezowania trzonów odcinka szyjnego kręgosłupa z dojścia przedniego | Tak | (**) | Bez oceny |
| 2.. | Protezy wykonane ze stopu tytanu | Tak | (*) | technologia wykonania implantu z proszku tytanu – 15 pkt klasyczna technologia - 0 pkt |
| 3.. | Wszczepy o specjalnej kratowej, trabekularnej strukturze stwarzającej doskonałe warunki do przerostu kostnego | Tak | (*) | w zakresie od 65-70% przestrzeni implantu – 15 pkt < 65% - 0 pkt |
| 4. | dopasowane anatomicznie do kształtu kręgu o wymiarach szerokość 14mm, głębokość 12mm, wysokość od 16 do 50mm ze skokiem co 2mm | Tak |  | Bez oceny |
| 5. | Proteza wyposażona w centralny otwór do współpracy z narzędziem implantacyjnym oraz do połączenia z płytką szyjną | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1B Zakres nr 5 -  Parametry techniczne - IMPLANTY DO ZESPOLEŃ TYLNYCH KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO i CZASZKOWO-KRĘGOSŁUPOWYCH  METODĄ KLASYCZNĄ I Z NAWIGACJĄ O-ARM

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – IMPLANTY DO ZESPOLEŃ TYLNYCH KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO i CZASZKOWO-KRĘGOSŁUPOWYCH METODĄ KLASYCZNĄ I Z NAWIGACJĄ O-ARM |
| 1.. | Implant do zespoleń tylnych kręgosłupa szyjnego potyliczno-kręgosłupowych zakotwiczanych w : masywach bocznych, nasadach i za łuki wraz z kością potyliczną.(materiał tytan) | Tak | (**) | Bez oceny |
| 2.. | Proponowany zestaw: 4 śruby potyliczne, 4 elementy zaczepowe za kręgosłup (śruby, haki laminarne lub kombinacja haków i śrub), 2 pręty potyliczno | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Elementy systemu muszą spełniać następujące warunki: a) haki laminarne: minimum 3 wielkości haki odsadzone w prawo i lewo krótkie i długie tulipanowe mocowanie haka do pręta jednym elementem blokującycm b) śruby wieloosiowe (+/- 50 º ) tulipanowe samogwintujące wkręcane w masywy boczne mocowanie pręta do śruby jednym elementem blokującym, z możliwością stałej, powtarzalnej siły docisku (śrubokręt dynamometryczny) w średnicach 3,5mm; 4,0mm i 4,5mm, długościach 8-50 mm c) śruby do odcinka C1/C2 (wkręcane przez staw C1/C2): dostępne w wersji z gwintem do kości korowej W zestawie również dostępne śruby do odcinka C1/C2 z przedłużonym niegwintowanym rdzeniem pod główką śruby na długości 10mm. d) Śruby potyliczne samogwintujące, stosownie do metody połączenia z potylicą odpowiednio o średnicy 3,5 mm; 4,5mm lub 5,0mm, oraz długościach 4-18 mm. e) Pręty potyliczno-szyjne: niskoprofilowe (jednoelementowy płytko-pręt) średnicy 3,5 mm. Możliwość gięcia i skracania części prostej i płytkowej pręta. Możliwość połączenia prętów do potylicy za pomocą płytek. f) w zestawie dostępne otwarte łączniki bocznie odsadzone. g) W zestawie dostępne również łączniki śrub i pręta/prętów. Możliwość bocznego zamocowania pręta do śruby (offset). h) W instrumentarium narzędzia do wyginania i cięcia prętów, klucz dynamometryczny do śrub szyjnych, narzędzia do remobilizacji wieloosiowych główek śrub szyjnych “in situ“, celownik z ogranicznikiem do nawiercania otworów pod śruby potyliczne i szyjne w zakresie 6-50 mm (stopniowanie co 2 mm), miarka do ustalania długości śrub, znaczniki radiologiczne na prawą i lewą stronę. W zestawie pręt próbny do tworzenia wzorca dla wyginania prętów właściwych. i) Implanty posiadające oznaczenia. Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji. | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | wszystkie implanty kompatybilne i współpracujące z O-arm i neuronawigacją | Tak, opisać/Nie | (*) | wszystkie implanty kompatybilne i współpracujące z O-arm i neuronawigacją S7 – 5 pkt |
| 5.. | specjalistyczne narzędzia do implantacji współpracujące z O-arm i neuronawigacją | Tak, opisać/Nie | (*) | specjalistyczne narzędzia do implantacji współpracujące z O-arm i neuronawigacją S7 – 25 pkt |
| 6.. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów taka metoda klasyczna jak i pełnego zestawu narzędzi z ramkami referencyjnymi współpracujących z nawigacja O-arm w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1B Zakres nr 6 -  Parametry techniczne - RUCHOMA PROTEZA SZYJNEGO KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – RUCHOMA PROTEZA SZYJNEGO KRĄŻKA MIĘDZYKRĘGOWEGO |
| 1.. | ruchoma we wszystkich kierunkach | Tak | (**) | Bez oceny |
| 2.. | budowa modularna trójelementowa: płytki graniczne (CoCr) utwardzona polietylenowa wkładka (UHMWPE) | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | górna i dolna powierzchnia implantu pokryta piramidalnymi zębami kotwiczącymi implant w blaszkach granicznych trzonów | Tak, Nie | (*) | Z zębami – 30 pkt Bez zębów – 0 pkt |
| 4.. | zewnętrzne powierzchnie protezy napylone tytanem i pokryte hydroksyapatytem w celu zwiększenia osteointegracji | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | implanty dostępne w szerokościach 15mm; 17mm; 19mm | Tak | (**) | Bez oceny |
| 6. | implanty dostępne w głębokościach 13mm; 15mm; 17mm; 19mm | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | Instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji. Implanty posiadające trwałe oznaczenia, sterylne. | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1B Zakres nr 7 -  Parametry techniczne - ZESTAW DO PRZESKÓRNEJ IMPLANTACJI CEMENTU KOSTNEGO DO TRZONÓW KRĘGOWYCH ODCINKA PIERSIOWEGO I LĘDŹWIOWEGO Z IGŁA BIOPSYJNĄ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZESTAW DO PRZESKÓRNEJ IMPLANTACJI CEMENTU KOSTNEGO DO TRZONÓW KRĘGOWYCH ODCINKA PIERSIOWEGO I LĘDŹWIOWEGO Z IGŁA BIOPSYJNĄ |
| 1.. | Zestaw do przezskórnej implantacji cementu kostnego do trzonów kręgowych odcinka piersiowego i lędźwiowego składający się z: 1 cement kostny z mieszalnikiem, 1 x strzykawki do podania cementu 2 igły/kaniule do podawania cementu, 1 x igła biopsyjna | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Cement o podwyższonej lepkości (konsystencji plasteliny), gotowy do użycia natychmiast po zmieszaniu reagentów. | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Czas podawania cementu rozpoczynający się z końcem mieszania cementu trwający do 25 minut w temperaturze pokojowej. | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Środek kontrastujący dwutlenek cyrkonu. | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Strzykawki do podawania cementu wyposażone w duże skrzydła ułatwiające aplikację cementu 10G, 12G. Dostępne igły o zakończeniu grotowym oraz jednostronnie ścięte. | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | W zestawie igły kodowane kolorami o średnicy 8G, 10G, 12G. | Tak | (*) | Igły bocznie otwarte – 15 pkt Bez otwracia bocznego 0 pkt |
| 7.. | Dostępne igły o zakończeniu grotowym oraz jednostronnie ścięte. Igły bocznie otwarte. | Tak | (*) | Do zestawu dołączony adapter służący do pojedynczego napełniania strzykawek – 15 pkt Bez adaptera 0 pkt |
| 8.. | Bezpieczna technika wprowadzania igieł – prowadzenie po drucie Kirschner’a (prowadnik skalowany). | Tak |  | Bez oceny |
| 10.. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1B Zakres nr 8 -  Parametry techniczne - STABLIZACJA TRANSPEDIKULARNA ODCINKA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWEGO

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – STABLIZACJA TRANSPEDIKULARNA ODCINKA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWEGO |
| 1.. | Podstawowy komplet składa się z 8 śrub/haków piersiowo-lędźwiowych, 2 śrub krzyżowo-biodrowych, 10 blokerów, 2 prętów, 1 poprzeczki, 1 łącznika | Tak | (**) | Bez oceny |
| 2.. | śruby transpedikularne jednoosiowe i wieloosiowe tulipanowe o konikalnym trzonie, gwintowane na całej długości śruby nie wymagają gwintowania, śruby o podwójnym gwincie. średnice śrub od 5,5 mm do 7 mm 25mm do 100mm ze skokiem co 5mm | Tak, opisać | (*) | średnice śrub od 4.35 mm do 7.5 mm – 20 pkt |
| 3.. | pręty o średnicy 6.0mm w zakresie długości od 30-60mm, łącznik poprzeczny pręcikowo-kabłąkowy mocowany na prętach, w zakresie długości 35 do 80 mm. | Tak, opisać | (*) | długości 30-65mm ze stopniowaniem co 5mm – 10 pkt |
| 4.. | wysokość głowy śruby nie może przekraczać 14 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | wysokość implantów wraz z elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 3.99mm powyżej pręta, | Tak |  | Bez oceny |
| 6 | tulipanowe haki laminarne szerokie i wąskie, haki pedikularne, haki odgięte w prawo i w lewo, haki ,,offsetowe’’, haki wyciągowe. | Tak |  | Bez oceny |
| 7 | Pręt: - materiał wykonania tytan, - średnica pręta 5,5mm, - pręty dostępne w długościach od 30mm do 600mm z możliwością docinania do pożądanego rozmiaru, - dostępne pręty kobaltowo-chromowe w długościach : 120mm, 300mm, 480, 600mm. - pręty mocowane od góry jednym elementem blokującym, - dostępny podwójny element mocujący śruby mono- i poliaksjalne umożliwiający dystrakcję i kompresję równoległą | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1B Zakres nr 9 -  Parametry techniczne - STABLIZATOR DO REDUKCJI I STABILIZACJI KRĘGOZMYKU LĘDŹWIOWEGO.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – STABLIZATOR DO REDUKCJI I STABILIZACJI KRĘGOZMYKU LĘDŹWIOWEGO |
| 1.. | Stabilizator do redukcji i stabilizacji kręgozmyku lędźwiowego. Zestaw: 4 śrub + 2 pręty + 4 klemy | Tak | (**) | Bez oceny |
| 2.. | materiał: tytan | Tak | (**) | Bez oceny |
| 3.. | śruby stożkowe z gwintem samotnącym (fi 5,6,7mm i dłg. 35-65mm); | Tak | (**) | Bez oceny |
| 4.. | zestaw narzędzi i elementów montowanych na implantach, umożliwiający przeprowadzenie korekcji wzajemnego położenia kręgów z poza pola operacyjnego (dystrakcja, kompresja, redukcja, lordotyzacja, nieurazowe i precyzyjne podciągnięcie kręgozmyku – każda z nich również po łuku, a nie tylko w jednej osi); | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | możliwość zastosowania elementu zespalającego pręt i śrubę różnej wielkości oraz w różnych położeniach (wąski i szerokie) - zależnie od wielkości pola operacyjnego, wymaganej siły zespolenia, stabilizacji na końcu lub jako trakcja itp. (można łączyć w pionie lub poziomie oraz odchylać do 150 na boki); | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | system powinien umożliwiać wielosegmentową stabilizację odcinka piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa; | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | pręty o dłg. 40-200mm o gwintowanej powierzchni; | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | -poręczność i ergonomiczność zestawu narzędzi (chodzi o to, żeby nie było narzędzi zakładanych jeden w drugi, a trzecie dochodzi jeszcze np. z boku); | Tak |  | Bez oceny |
| 9.. | możliwość dociągnięcia nakrętki przy pomocy klucza dynamometrycznego | Tak |  | Bez oceny |
| 10. | redukcja i stabilizacja w oparciu o maksimum 6 śruby nasadowe | Tak, opisać | (*) | redukcja i stabilizacja w oparciu o maksimum 4 śruby nasadowe – 10 pkt |
| 11. | instrumentarium do redukcji kręgozmyku musi umożliwiać kontrolowaną trakcję do tyłu ześlizgniętego kręgu z jednoczesnym “wypychaniem” dolnego kręgu do przodu za pomocą precyzyjnego mechanizmu a nie siły fizycznej i bezpośredniej manipulacji dźwigniami przez operatora | Tak, opisać/Nie | (*) | instrumentarium do redukcji kręgozmyku musi umożliwiać kontrolowaną trakcję do tyłu ześlizgniętego kręgu z jednoczesnym “wypychaniem” dolnego kręgu do przodu za pomocą precyzyjnego mechanizmu a nie siły fizycznej i bezpośredniej manipulacji dźwigniami przez operatora – 20 pkt |
| 12. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1B Zakres nr 10 -  Wszczepy typu cage (klatka) do biointegracyjnej spondylodezy międzytrzonowej odcinka szyjnego kręgosłupa

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Wszczepy typu cage (klatka) do biointegracyjnej spondylodezy międzytrzonowej odcinka szyjnego kręgosłupa |
| 1.. | Klatka szyjna do stabilizacji międzytrzonowej z dostępu przedniego bez konieczności użycia materiałów kościozastępczych, | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Klatki szyjne do przywracania wysokości przestrzeni międzytrzonowej wykonane ze stopu tytanu typu „Cellurar Titanium” (tytan komórkowy) | Tak/ Nie | (*) | Klatki o strukturze wysokoporowatej >65% - 15 pkt Nie – 0 pkt |
| 3.. | Klatki biointegracyjne o strukturze wysokoporowatej min. 60%, zbliżonej do okładu beleczek kostnych, o wielkości szczelin 650µm, osteokonduktywne- zapewniające spondylodezę międzytrzonową, | Tak | (**) | Bez oceny |
| 4.. | Klatki o kształcie prostopadłościennym o wys. min. Od 7 do 9 mm (stopniowane co 1 mm) | Tak, opisać | (*) | Klatki o kształcie prostopadłościennym o wysokości od 6 do 10 mm (stopniowane co 1 mm) – 15 pkt Nie – 0 pkt |
| 5.. | Klatki w min. 8 rozmiarach, o min. 2 wymiarach 12x16 mm i 14x18 mm, | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1B Zakres nr 11 -  Parametry techniczne - TYTANOWY SYSTEM DO JEDNO- I WIELOSEGMENTOWEJ STABILIZACJI ODCINKA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO KRĘGOSŁUPA

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – TYTANOWY SYSTEM DO JEDNO- I WIELOSEGMENTOWEJ STABILIZACJI ODCINKA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO KRĘGOSŁUPA |
| 1.. | Śruby o trzonie pięciokątnym i podwójnie prowadzonym gwintem na całej długości, tulipanowe kaniulowane sztywne oraz ruchome, kaniulowane oraz augumentacyjne. Śruby kodowane kolorami w celu prawidłowej identyfikacji rozmiaru. Śruby samotnące i samogwintujące z atraumatycznym zakończeniem, sterylne. | Tak | (**) | Bez oceny |
| 2.. | Pręty proste o zakończeniach heksagonalnych i okrągłych srednicy 5mm, 24 rożnych rozmiarów długości od 30 do 500mm. Od 35mm do 55 mm skok co 5mm i od 60mm do 200mm co 10 mm i od 200mm do 500 mm co 100 mm. Pręty dostępne w wersji sterylnej. Pręty wstępnie dogięte o zakończeniach heksagonalnych i okrągłych śr. 5,5mm, dł. 35-150mm, w 16 rozmiarach. Od 30mm do 55mm skok co 5mm od 60mm do 150mm co 10mm. Pręty dostępne w wersji sterylnej | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Elementy blokujące śrubę do pręta | Tak/Nie | (*) | Jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący – 30 pkt Brak – 0 pkt |
| 4. | Poprzeczki sztywne na pręt o grubości 5,5mm w rozmiarach od 30mm do 40mm ze skokiem co 2mm. Poprzeczki ruchome na pręt o grubości 5,5 mm w 13 rozmiarach | Tak |  | Bez oceny |
| 5. | 1.Łączniki pręta 5,5 mm : •Osiowy w rozmiarach 19mm i 34 mm •Zamknięty typu domino w rozmiarach 7mm i 11mm •Zamknięto otwarty typu domino w rozmiarach 7mm i 11mm 2.Łączniki offsetowe : •Zamknięte w rozmiarach 20mm ,35mm, 50mm •Otwarte w rozmiarach 20mm, 35mm, 50mm | Tak |  | Bez oceny |
| 6. | Możliwość wielokrotnego blokowania ruchomości śruby bez zakładania pręta i nakrętki blokującej. | Tak |  | Bez oceny |
| 7 | Zestaw z kompletnym instrumentarium trwałe oznaczenie każdego implantu numerem serii oraz kodem. | Tak |  | Bez oceny |
| 8 | Narzędzia oraz implanty umieszczone w oznakowanych miejscach, zamykanych pojemnikach do sterylizacji. | Tak |  | Bez oceny |
| 9 | Poręczne, ergonomiczne i ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, zawierające kaniulowane narzędzia implantacyjne . | Tak |  | Bez oceny |
| 10 | Zestaw w kontenerach wraz z filtrami wielorazowymi do 5000 cykli sterylizacyjnych. | Tak |  | Bez oceny |
| 11 | Śruby sztywne pełne oraz kaniulowane dostępne w rozmiarach: fi4,5mm i 5,5mm o dłg. 25-50mm, ze skokiem co 5mm; fi6,5mm o dłg. 25-55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60-80mm ze skokiem co 10 mm fi7,5mm o dłg. 25-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm fi8,5mm o dłg. 30-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm fi9,5mm o dłg. 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm 10,5mm o dłg. 35-55mm,ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 12 | Śruby ruchome pełne oraz kaniulowane dostępne w rozmiarach: fi4,5mm i fi5,5mm o dłg. 25-50mm, ze skokiem co 5mm; fi6,5mm o dłg. 25-55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60-80mm ze skokiem co 10 mm fi7,5mm o dłg. 25-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-110 ze skokiem co 10 mm fi8,5mm o dłg. 30-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-110 ze skokiem co 10 mm fi9,5mm o dłg. 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-110 ze skokiem co 10 mm fi10,5mm o dłg. 35-55mm,ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-110 ze skokiem co 10 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 13 | Śruby sztywne i ruchome augumentacyjne dostępne w rozmiarach: fi5,5mm o dłg. 35-50mm, ze skokiem co 5mm; fi6,5mm o dłg. 35-55mm, ze skokiem co 5mm; oraz o dł 60-80mm ze skokiem co 10 mm fi7,5mm o dłg. 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm fi8,5mm o dłg. 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm fi9,5mm o dłg. 35-55mm, ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm fi10,5mm o dłg. 35-55mm,ze skokiem co 5mm;oraz o dł 60-80 ze skokiem co 10 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 14. | do każdego typu implantu oferent ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1B Zakres nr 12 -  Parametry techniczne -  Protezy trzonów piersiowych i lędźwiowych z płynną regulacją wysokości

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – - Protezy trzonów piersiowych i lędźwiowych z płynną regulacją wysokości |
| 1.. | Protezy trzonów piersiowych i lędźwiowych z płynną regulacją wysokości Zestaw: Jedna proteza | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Co najmniej dwie różne średnice (18 i 22 mm) implantu | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Możliwość płynnej, powtarzalnej regulacji wysokości koszyka od 20,5 do 90,5 mm | Tak | (**) | Bez oceny |
| 4.. | Materiał: tytan | Tak | (**) | Bez oceny |
| 5.. | Co najmniej 3 stopnie skosu wszczepów w celu odtworzenia prawidłowej krzywizny kręgosłupa ( 0º,3º, 8º) | Tak, Nie, opisać | (*) | Co najmniej 3 i więcej stopnie skosu wszczepów w celu odtworzenia prawidłowej krzywizny kręgosłupa (0º,3º, 8º i więcej stopni) – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 6.. | W skład zestawu wchodzą: - 1 koszyk - 2 kątowe zakończenia (górne i dolne) | Tak, Nie, opisać | (*) | wysokości koszyka od 20,5 do 120 mm – 10 pkt jeśli poniżej 20,5mm – 0 pkt |
| 7.. | jedno narzędzie do chwytania, przenoszenia i jednoczesnej dystrakcji protezy | Tak, opisać | (*) | Jedno narzędzie do chwytania, przenoszenia i jednoczesnej dystrakcji protezy – 10 pkt |
| 8.. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1B Zakres nr 13 -  Parametry techniczne -  System tytanowy do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa lędźwiowego i piersiowego z przygotowaniem i wyprofilowaniem prętów metodą komputerowego planowania 3D przed operacją

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – System tytanowy do stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa lędźwiowego i piersiowego z przygotowaniem i wyprofilowaniem prętów metodą komputerowego planowania 3D przed operacją |
| 1.. | Zaplanowanie przed operacją korekcji deformacji i kształtu pręta za pomocą oprogramowania komputerowego | Tak, Nie | (*) | Samodzielny dostęp online chirurga do platformy planowania 3D - 30 pkt Brak dostępu chirurga do platformy – 0 pkt |
| 2.. | Śruby Srednica 4,5 mm z długością: • 30 mm • 35 mm • 40 mm Srednica 5,5 mm z długością • 30 mm • 35 mm • 40 mm • 45 mm Srednica 6,5 mm z długością • 40 mm • 45 mm • 50 mm • 55 mm Srednica 7,5 mm z długością • 40 mm • 45 mm • 50 mm • 55 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Łaczniki offsetowe do łączenia pręta ze śrubą i prętów między sobą | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Pręty dogięte przed operacją w oparciu o planowanie 3D długości: 35 mm, 45 mm 55 mm 65 mm 75 mm 85 mm 95 mm 105 mm 115 mm 135 mm 285 mm 505 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Pręty 5,5 mm dogięte o dużym kącie krzywizny • 40° L50-200 mm • 40° L150-150 mm • 65° L50-200 mm • 65° L150-150 mm • 90° L50-200 mm • 90° L150-150 mm | Tak, opisać | (**) | Bez oceny |
| 6.. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1B Zakres nr 14 -  Parametry techniczne -  WSZCZEPY MIĘDZYTRZONOWE DO ODCINKA LĘDŹWIOWEGO (cage) Z DOJŚCIA TYLNEGO (PLIF).

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – WSZCZEPY MIĘDZYTRZONOWE DO ODCINKA LĘDŹWIOWEGO (cage) Z DOJŚCIA TYLNEGO (PLIF). |
| 1.. | Wszczepy międzytrzonowe do odcinka lędźwiowego (cage) z dojścia tylnego (PLIF). Zestaw: 1 para wszczepów (2 sztuki) | Tak | (**) | Bez oceny |
| 2.. | Tytanowe implanty do odcinka lędźwiowego. | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Konstrukcja implantów umożliwiająca wszczepienie techniką PLIF. | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Wszczepy o specjalnej kratowej siatkowej (trabekularnej) strukturze zapewniające doskonałe warunki do przerostu kostnego. | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Czoło implantu o kształcie pocisku ułatwiające wprowadzenie implantu. Powierzchnie boczne gładkie/ślizgowe, umożliwiające bezpieczne umieszczenie | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | Typoszereg rozmiarowy w zakresie długości 22mm, 25mm, 28mm, wysokości od 6 do 11mm stopniowane minimum co 2 mm | Tak, opisać | (*) | Stopniowane wysokości co 1 mm – 10pkt |
| 7.. | Powierzchnia górna i dolna implantu wyposażona w odpowiednio wyprofilowane karby zabezpieczające implant przed wysuwaniem lub dyslokacją z przestrzeni międzytrzonowej | Tak, opisać/Nie | (*) | Powierzchnia górna i dolna implantu wyposażona w odpowiednio wyprofilowane karby zabezpieczające implant przed wysuwaniem lub dyslokacją z przestrzeni międzytrzonowej – 20 pkt |
| 8.. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1B Zakres nr 15 -  Parametry techniczne -  WSZCZEPY MIĘDZYTRZONOWE  DO ODCINKA LĘDŹWIOWEGO Z DOSTĘPU PRZEDNIEGO ALIF z możliowścią implantacji tak bez śrub jak i ze śrubami mocującymi kejdz do sąsiednich trzonow

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – WSZCZEPY MIĘDZYTRZONOWE DO ODCINKA LĘDŹWIOWEGO Z DOSTĘPU PRZEDNIEGO ALIF z mozliowścią implantacji tak bez śrub jak i ze śrubami mocującymi kejdz do sąsiednich trzonow |
| 1.. | Wszczep międzytrzonowy (tzw klatka albo “cage”) do odcinka lędźwiowego z dostępu przedniego (ALIF) Zestaw podstawowy: | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | -1 wszczep na poziom | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | wszczepy o kształcie prostopadłościennym do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa lędźwiowego z dostępu przedniego, sterylne. wykonane z tytanu | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | odtwarzające lordozę lędźwiową (kąt 10° i 12°). | Tak | (**) | Bez oceny |
| 8.. | dostępne w różnych wysokościach 12-19mm i rozmiarach: 24mm/30mm oraz 28mm/38mm. | Tak | (**) | Bez oceny |
| 9.. | W zestawie implanty próbne umożliwiające odpowiedni dobór właściwego rozmiaru klatki. | Tak |  | Bez oceny |
| 10.. | -narzędzia dostarczane w specjalnej kasecie przeznaczonej do ich przechowywania i sterylizacji. | Tak |  | Bez oceny |
| 12.. | Można je aplikować w przestrzeń międzykręgową jednym narzędziem | Tak, opisać | (*) | Można je aplikować w przestrzeń międzykręgową bocznie lub przodem (narzadzie powinno chwytać wszczep tak z boku jak i przodu) – 30 pkt |
| 13.. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1B Zakres nr 16 -  Parametry techniczne -  SZTUCZNY SUBSTYTUT PRZESZCZEPU KOŚCI

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – SZTUCZNY SUBSTYTUT PRZESZCZEPU KOŚCI |
| 1.. | Sztuczny substytut przeszczepu kości dostarczany razem ze strzykawką oraz pojemnikiem do perfuzji biomateriału krwią lub szpikiem kostnym pacjenta. | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | granulat 2,8-5,6 mm op. 20 ml | Tak | (**) | Bez oceny |
| 3.. | granulat 2,8-5,6 mm op. 10 ml | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | granulat 2,8-5,6 mm op. 5 ml | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Cylinder 9mm/20mm | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | Bloczek 20/20/10mm | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | Klin 25/20/10mm | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | Substytut dostępny dodatkowo w formie bloczka | Tak, opisać/Nie | (*) | Substytut dostępny dodatkowo w formie bloczka – 15 pkt Nie – 0 pkt |
| 9.. | Substytut dostępny dodatkowo w formie cylindra | Tak, opisać/Nie | (*) | Substytut dostępny dodatkowo w formie cylindra – 15 pkt Nie – 0 pkt |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1B Zakres nr 17 -  Parametry techniczne -  WSZCZEPY MIĘDZYTRZONOWE (typu cage) DO ODCINKA szyjnego

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – WSZCZEPY MIĘDZYTRZONOWE (typu cage) DO ODCINKA szyjnego |
| 1.. | Wszczepy międzytrzonowe (typu cage - klatka) do odcinka szyjnego kręgosłupa Zestaw : Sztuka (1 wszczep) | Tak / Nie | (*) | Wszczepy wypełnione fabrycznie i sterylnie biomateriałem (substytutem kości) – 30 pkt Nie wypełnione – 0 pkt |
| 2.. | Klatki o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa szyjnego | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Klatki wykonane z PEEK, bez elementów metalowych uniemożliwiających wykonanie badań CT, MRI. | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Klatki z trzema tytanowymi znacznikami radiologicznymi ułatwiającymi ocenę położenia klatki w przestrzeni międzytrzonowej. | Tak | (**) | Bez oceny |
| 5.. | Klatki odtwarzające lordozę szyjną | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | W zestawie klatki klinowe oraz zakrzywione, w celu lepszego dopasowania do anatomii kręgów szyjnych | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | W zestawie klatki klinowe oraz zakrzywione, w celu lepszego dopasowania do anatomii kręgów szyjnych | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | Klatki o wysokości 7-10mm, (stopniowane co 1mm). | Tak | (**) | Bez oceny |
| 9.. | W zestawie implanty próbne umożliwiające odpowiedni dobór właściwego rozmiaru klatki. | Tak |  | Bez oceny |
| 10.. | W zestawie ogranicznik głębokości dla implantów próbnych i właściwych. | Tak |  | Bez oceny |
| 11.. | W zestawie dystraktory typu Caspar (z regulacją ustawienia kątowego i regulacją kąta lodrozy) ułatwiające wykonanie gniazda pod implant i osadzenie klatki w przestrzeni międzytrzonowej (mocowane szpilami do sąsiednich trzonów). | Tak |  | Bez oceny |
| 12.. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1B Zakres nr 18 -  Parametry techniczne -  STABILIZACJA PIERSIOWO LĘDŹWIOWA KRÓTKOODCINKOWA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – STABILIZACJA PIERSIOWO LĘDŹWIOWA KRÓTKOODCINKOWA |
| 1.. | STABILIZACJA PIERSIOWO LĘDŹWIOWA KRÓTKOODCINKOWA | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Komplet: 4 śruby z blokadą 2 pręty | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Śruby transpedikularne “tulipanowe” mono-i poliaxialne o gwincie konikalnym (stożkowy rdzeń), | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Śruby transpedikularne “tulipanowe” wyciągowe, | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Haki pedikularne i laminarne tulipanowe multiaxialne, | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | Wszystkie implanty (haki, śruby tulipanowe monoaxialne i poliaxialne) blokowane jednym identycznym elementem blokującym, | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | Mocowanie belki od góry w osi śruby, haka | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | Śruby długości 30 do 50 mm | Tak, opisać | (*) | Śruby długości 25 do 55 mm – 15 pkt Śruby długości od 30 do 50 mm – 0 pkt |
| 9.. | Średnice śrub od 4 do 8 mm | Tak | (**) | Bez oceny |
| 10. | Belki różnej długości od 40 do 500 mm | Tak | (**) | Bez oceny |
| 11. | Możliwość fiksacji belki pod różnym kątem w stosunku do śruby-haka, | Tak |  | Bez oceny |
| 12. | Możliwość zastosowania haków niskoprofilowych pedikularnych i laminarnych różnych typów. | Tak |  | Bez oceny |
| 13. | Materiał: tytan. | Tak |  | Bez oceny |
| 14. | Haki z długim gwintem (“z długimi ramionami”) | Tak, opisać/Nie | (*) | Haki z długim gwintem (“z długimi ramionami”) – 15 pkt Nie – 0 pkt |
| 14. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1B Zakres nr 19 -  Parametry techniczne - STABILIZACJA PRZEZNASADOWA DO STOSOWANIA OTWARTEGO I PRZESKÓRNEGO ORAZ Z UZYCIEM NAWIGACJI O-ARM

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – STABILIZACJA PRZEZNASADOWA DO STOSOWANIA OTWARTEGO I PRZESKÓRNEGO ORAZ Z UZYCIEM NAWIGACJI O-ARM |
| 1.. | Stabilizacja przeznasadowa do odcinka lędźwiowego i piersiowego kręgosłupa metodą otwartą z możliwością aplikacji/zamiany na przezskórną ZESTAW 4 śruby i 2 pręty | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe -walcowy kształt gwintu. | Tak | (**) | Bez oceny |
| 3.. | -ujemny kąt pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku -łączniki poprzeczne mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika -system mocowania śruby do pręta otwarty od góry (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym -mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka) | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | średnica śrub od 4,5mm do 7,5mm ze skokiem co 1mm i długość 30-55 mm | Tak | (**) | Bez oceny |
| 5.. | możliwość stosowania wielokątowych śrub tulipanowych wyciągowych do korekcji kręgozmyku | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | system musi zawierać śruby kaniulowane wraz z instrumentarium od przezskórnych stabilizacji możliwością rozwoju do więcej niż dwusegmentowej aplikacji przezskórnej | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | system musi zawierać haki laminarne i pedikularne | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | możliwość stosowania śrub wprowadzanych w talerze biodrowe | Tak |  | Bez oceny |
| 9.. | pręty proste różnej długości | Tak |  | Bez oceny |
| 10. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów | Tak | (*) | Narzędzia w instrumentarium współpracujące z ramieniem O i nawigacją S7 – 30 pkt Nie – 0 pkt |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1B Zakres nr 20 -  Parametry techniczne - Kyphoplastyka

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. |  | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POZ. 1. – Kyphoplastyka |
| 1.. | W zestawie na jeden poziom (wszystkie elementy sterylne): 2x manometr sprężynowy, 1x komplet igieł trepanacyjnych do nakłucia i wypełnienia trzonu (dwie kompletne igły na poziom), 2x cewnik wysokociśnieniowy ze stentem na balonie: 13x15mm, 15x17mm, 20x17mm, 1x cement kostny z mieszalnikiem, 1x rozdzielacz z kompletem strzykawek, |  | Tak, opisać/Nie | (*) | Igły pozwalające na biopsję trzonu – 30 pkt Nie – 0pkt |
| 2 | Igły bocznie otwarte o średnicy 8G, dł. 134mm. |  | Tak | (**) | Bez oceny |
| 3 | Manometr sprężynowy, sterylny, pozwalający na płynne, kontrolowane podnoszenie i obniżanie ciśnienia. |  | Tak |  | Bez oceny |
| 4 | Komplet igieł zawierający między innymi druty Kirschner’a, kaniule robocze, igły trepanobiopsyjne oraz elementy do wytworzenia przestrzeni na stent i cement kostny (wszystkie elementy w podwójnym powtórzeniu). |  | Tak |  | Bez oceny |
| 5 | Cement kostny o podwyższonej biokompatybilości, dostarczany w specjalnym jednorazowym mieszalniku. Cement o podwyższonej lepkości (konsystencji plasteliny), gotowy do użycia natychmiast po zmieszaniu reagentów. Czas podawania cementu rozpoczynający się z końcem mieszania cementu trwający do 27 minut w temperaturze pokojowej |  | Tak |  | Bez oceny |
| 6 | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. |  | Tak |  | Bez oceny |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1B Zakres nr 21 -  Parametry techniczne - Klatka szyjna do stabilizacji międzytrzonowej z dostępu przedniego bez konieczności użycia materiałów kościozastępczych

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Klatka szyjna do stabilizacji międzytrzonowej z dostępu przedniego bez konieczności użycia materiałów kościozastępczych |
| 1.. | 1. Klatka szyjna do stabilizacji międzytrzonowej z dostępu przedniego bez konieczności użycia materiałów kościozastępczych 2. Wsuwana klatka międzytrzonowa do stabilizacji kręgosłupa szyjnego 3. ze stopu tytanu (proszek tytanu) 4. Implant o kratowej, przestrzennej strukturze (3D) stwarzającej optymalne warunki do przerostu kostnego (proteza posiadająca do 65% pustej przestrzeni). 5. Klatka dostosowana pod względem geometrii do anatomii i fizjologii odcinka szyjnego kręgosłupa, odzwierciedlająca kształtem obrys trzonu. Implant musi posiadać karbowane płaszczyzny górne 6. stykające się z trzonami, zabezpieczające przed przesuwaniem i dyslokacją po umieszczeniu w przestrzeni międzytrzonowej 7. Wypukłe płaszczyzny pozwalające na pełniejsze dopasowanie do konkretnej sytuacji w polu operacyjnym. 8. Klatki w co najmniej 3 typach kształtowych (płaskie, jednostronnie wypukłe, klinowe) 9. obejmując w danym rodzaju pełny typoszereg wymiarowy od 4 do 10mm (skok co 1mm). 10. do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak poz. 1-9 Tak | (**) dot. Poz. 3. (*) | Bez oceny proteza posiadająca do 65% pustej przestrzeni – 30 pkt (*) Nie 0 pkt. Bez oceny |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1B Zakres nr 22-  Parametry techniczne - Implant międzytrzonowy do odcinka lędźwiowego z dojścia bocznego (XLIF) minimalnie inwazyjnego

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Implant międzytrzonowy do odcinka lędźwiowego z dojścia bocznego (XLIF) minimalnie inwazyjnego |
| 1.. | Implant międzytrzonowy do odcinka lędźwiowego z dojścia bocznego (XLIF) minimalnie inwazyjnego. 1 wszczep | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Materiał tytan | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Powierzchnia implantu ząbkowana, zapewniająca dobre zakotwiczenie i zapobiegające migracji. | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Specjalny kształt implantu ułatwiający jego implantację pomiędzy trzonami kręgów. | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | Implant dostępny w wysokościach 10-16 mm ze skokiem co 2 mm. | Tak, opisać | (*) | Implant dostępny w wysokościach 9-17mm ze skokiem co 2 mm – 20 pkt Implant dostępny w wysokościach 10-16 mm ze skokiem co 2 mm. – 0 pkt |
| 7.. | Długość implantu od 40 mm do 55 mm | Tak | (**) | Bez oceny |
| 9.. | Instrumentarium dostosowane do wszczepiania implantów z dostępu bocznego minimalnie inwazyjnego wyposażone w małoinwazyjny dystraktor montowany do ramy stołu z możliwością dodatkowego zakotwiczenia w trzonie kręgu lub w przestrzeni międzytrzonowej | Tak | (*) | Mozliwość monitorowania elementów splotu ledzwiowo-krzyzowego – 10 pkt Brak możliwości – 0 pkt |
| 10. | W zestawie implanty próbne oraz narzędzia umożliwiające usunięcie dysku i wytworzenie przestrzeni na implant, obustronne (np. łyżeczki proste, wygięte, raspatory, wycinaki do dysków). | Tak |  | Bez oceny |
| 11. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1B Zakres nr 23 -  Parametry techniczne - Półsztywny system (pręty) do przeznasadowej osteosyntezy wewnętrznej kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego  z dostępu tylnego

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Półsztywny system (pręty) do przeznasadowej osteosyntezy wewnętrznej kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego z dostępu tylnego |
| 1.. | Półsztywny system (pręty) do przeznasadowej osteosyntezy wewnętrznej kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego i krzyżowego z dostępu tylnego | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Pręt o średnicy 5,4mm | Tak | (**) | Bez oceny |
| 3.. | Śruby kręgowe w wersji sztywnej (jednoosiowej) oraz ruchomej (wieloosiowej) w średnicach 5mm, 6mm, 7mm oraz długościach od 30mm do 50mm, stopniowane co 5mm | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Śruby wyciągowe o średnicy 6mm w długościach 35, 40, 45 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Śruby ze stożkowym początkiem części gwintu kostnego (min. 1/3 długości gwintu) ułatwiające wprowadzenie i pilotowanie śruby w nasadzie i cylindryczną częścią mocującą w nasadzie | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | Śruby ruchome z minimum 40 stopniowym zakresem ruchomości | Tak, opisać | (*) | Śruby ruchome z 50 stopniowym zakresem ruchomości – 30 pkt Nie – 0 pkt |
| 7.. | Pręty wstępnie profilowane w długościach od 30 do 90mm | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | Do stabilizacji długoodcinkowych pręty proste w długościach od 100 do 350mm | Tak |  | Bez oceny |
| 9.. | Wieloosiowy łącznik poprzeczny z możliwością blokady kąta | Tak |  | Bez oceny |
| 10.. | Niski profil systemu: całkowita łba wysokoś śruby 14mm, 3,8mm powyżej pręta | Tak |  | Bez oceny |
| 11.. | Średnica łba śruby 14mm | Tak |  | Bez oceny |
| 12.. | Element blokujący z ujemnym kątem pióra gwintu, zwiększający siłę mocowania oraz ułatwiający wprowadzenie | Tak |  | Bez oceny |
| 13. | Kompaktowy zestaw narzędzi zawarty w jednym kontenerze | Tak |  | Bez oceny |
| 14. | Śruby nieruchome tylko w jedna stronę (do derotacji kręgu na pręcie) | Tak, |  | Bez oceny |
| 15. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1B Zakres nr 24 -  Parametry techniczne - - Stymulator rdzeniowy ze stymulacją toniczną oraz typu burst – dla pacjentów nie odpowiadających na stymulację toniczną

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Stymulator rdzeniowy ze stymulacją toniczną oraz typu burst – dla pacjentów nie odpowiadających na stymulację toniczną |
| 1.. | Stymulator rdzeniowy ze stymulacją toniczną oraz typu burst – dla pacjentów nie odpowiadających na stymulację toniczną | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Możliwość zastosowania stymulacji tonicznej lub stymulacji burst (impulsy uwalniane w interwałach znoszące uczucie zmrowienia) W JEDNYM URZĄDZENIU. | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Stymulacja burst o częstotliwości 40Hz składająca się ze stałej sekwencji impulsów o częstości 500 Hz w stałych interwałach (z potwierdzoną skutecznością w badaniach klinicznych) | Tak | (**) | Bez oceny |
| 4.. | Generatory o stałym natężeniu prądu, który gwarantuje stały poziom stymulacji bez względu na zmiany oporów | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Elektrody wybierane w zależności od lokalizacji bólu, obszaru bólu, miejsca i sposobu impedancji Ilość kolumn w elektrodzie: 20 kontaktowe (5 kolumn, 4 rzędy z wykorzystaniem technologii mikroteksturingu) 16 kontaktowe, trójkolumnowe o anatomicznym kształcie elektrody Długośc łaczników do wyboru: minimum 30 cm | Tak | (*) | Bez oceny Bez oceny Bez oceny Długość łączników do wyboru: 0d 31-60 cm – 30 pkt Nie- 0 pkt |
| 6.. | Możliwość przeprowadzenia międzyoperacyjnej stymulacji próbnej za pomocą elektrody chirurgicznej docelowej (nie wymaga wymiany elektrody próbnej na docelową przy wszczepieniu stymulatora na stałe | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | System do stymulacji próbnej bezprzewodowy | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | Programator pacjenta umożliwiający obsługę urządzenia bezprzewodowo za pomocą połączenia bluetooth | Tak |  | Bez oceny |
| 9.. | Możliwość wyboru przez Zamawiającego poszczególnych elementów stymulatora | Tak |  | Bez oceny |
| 10. | Wykonawca zapewnia pomoc techniczną podczas implantacji systemu oraz pomoc podczas programowania, edukację pacjentów. | Tak |  | Bez oceny |
| 11. | Stymulator MRI-kompatybilny (możliwość wykonania badania MRI przy określonych ustawieniach) | Tak |  | Bez oceny |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1B Zakres nr 25 -  Parametry techniczne - Przeciwbólowy stymulator rdzenia kręgowego 16-kontaktowy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Przeciwbólowy stymulator rdzenia kręgowego 16-kontaktowy |
| 1.. | Przeciwbólowy stymulator rdzenia kręgowego 16-kontaktowy | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | źródło zasilania 6,3 amperogodziny, hybrydowe ogniwo kombinowane SVO (wykorzystujące tlenek srebrowo-wanadowy) | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | wysokość 65 milimetrów, | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | szerokość 49 milimetrów | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | amplituda od 0 do 10,5 V (przyrost 0,05 V lub 0,1 V dla wartości do 10 V, przyrost 0,1 V dla wartości 10,0 V do 10,5 V), | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | czas trwania impulsu od 60 do 450 μs (przyrost 10 μs), | Tak, opisać | (**) | Bez oceny |
| 7.. | częstotliwość od 2 do 130 Hz (przyrost 1 Hz dla wartości do 10 Hz, przyrost 5 Hz dla wartości od 10 Hz do 130 Hz), | Tak | (**) | Bez oceny |
| 8.. | możliwość ustawienia do minimum 20 programów | Tak | (**) | Bez oceny |
| 9.. | długość przewodu elektrod do wyboru: 30 do minimum 50 cm centymetrów | Tak, opisać | (*) | długość przewodu elektrod do wyboru: 0d 31 do minimum 75 centymetrów – 15 pkt długość przewodu elektrod do wyboru: 30 do minimum 50 cm centymetrów- 0 pkt |
| 10. | długość łączników do wyboru: 20 do minimum 50 centymetrów | Tak, opisać | (*) | długość łączników do wyboru: 20 do minimum 60 centymetrów – 15 pkt długość łączników do wyboru: 20 do minimum 50 centymetrów - 0pkt |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1B Zakres nr 26 - Parametry techniczne - CZASOWA STYMULACJA RDZENIA PULSAYJNYMI FALAMI RF

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - CZASOWA STYMULACJA RDZENIA PULSAYJNYMI FALAMI RF |
| 1.. | Wielofunkcyjne elektrody do pulsacyjnej, czasowej, nadtwardówkowej stymulacji rdzenia falami RF | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | cechy elektrody: elektrody dwukontaktowe do czasowej stymulacji rdzenia, wielkość kontaktu elektrody: 3 mm, odstępu między kontaktami 4 mm. Średnica max 0,38 mm. Długośc kabla minimum 30 cm | Tak, Nie - opisać | (*) | długości kabla elektrody do 31-60 cm – 15 pkt długości kabla elektrody poniżej 30 cm – 0 pkt |
| 3.. | elektroda multifunkcyjna, sterowalna – umożliwiająca stymulację toniczną, pulsacyjnymi falami RF, | Tak, Nie | (*) | możliwość użycia elektrody jako cewnika wewąntrzkanałowego – 15 pkt brak w/w możliwości - 0 pkt |
| 4.. | elektrody wyposażone w czujnik temperatury w dystalnej części, port w kształcie litery Y, który umożliwia podanie leków oraz płynów obniżających temperaturę w trakcie zabiegu bez konieczności wyjmowania prowadnika z elektrody; | Tak, opisać | (**) | Bez oceny |
| 5 | Zestaw do wprowadzania elektrody do przestrzeni nadtwardówkowej: igla Touhy wraz z caniulą – 5 sztuk w opakowaniu | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | Wykonawca musi za kążdym razem dotarczyć w użyczenie aparat do stymulacji czasowej rdzenia pulsacyjnymi falami RF, wyposażony w program z automatycznym doborem parametrów do stymulacji elektrodami wielofunkcyjnymi. Program ten, poza automatycznym doborem parametrów stymulacji posiada automatyczną kontrolę teperatury, która uniemożliwia dokonanie zniszczeń termicznych. | Tak |  | Bez oceny |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1B Zakres nr 27 -  Parametry techniczne - ZACISKI DO MOCOWANIA PŁATÓW KOSTNYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – ZACISKI DO MOCOWANIA PŁATÓW KOSTNYCH |
| 1.. | Zaciski do płata kostnego o średnicy 11mm, wykonane ze stopu tytanu pakowane sterylnie | Tak | (**) | Bez oceny |
| 2.. | Zaciski do płata kostnego o średnicy 16mm, wykonane ze stopu tytanu pakowane sterylnie | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Zaciski do płata kostnego o średnicy 20mm, wykonane ze stopu tytanu, pakowane sterylnie | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Oferent ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów tj: -aplikator nierozbieralny z automatycznym dociąganiem szt. 1. -kleszczyki podtrzymujace szt. 1. -kleszczyki do zdejmowania szt. 1. -kleszczyki do zdejmowania zacisków szt. 1. | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Minimalne artefakty w obrazowaniu MRI o nateżeniu do 3 Tesli | Tak, opisać |  | Bez oceny |
| 6.. | Wszystkie narzędzia dostosowane do sterylizacji autoklawowej | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | Wszystkie elementy aplikatora możliwe do smarowania | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | Zaciski z otworem na drenażu, | Tak, opisać/Nie | (*) | Zaciski z otworem na drenaz, pakowane pojedynczo – 15 pkt Nie – 0pkt |
| 9.. | Zaciski sterylnie | Tak, opisać/Nie | (*) | Zaciski pakowane sterylnie pojedynczo – 15 pkt Nie – 0pkt |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1B Zakres nr 28 -  Parametry techniczne - KLIPSY NACZYNIOWE DO TĘTNIAKÓW

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – KLIPSY NACZYNIOWE DO TĘTNIAKÓW |
| 1.. | Klipsy stałe (tzw permanent) typu Yasargil (materiał tytan) | Tak | (**) | Bez oceny |
| 2.. | Kształty i rozmiar jak w katalogach Peter Lazic | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Klipsy nie muszą być pakowane sterylnie | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Wykonawca zapewnia zamawiającemu śródoperacyjny wybór i dostęp do całej gamy kształtów i rozmiarów wyspecyfikowanych klipsów co oznacza że : a). wszystkie klipsy o kształtach i rozmiarach jak w załączniku będą zdeponowane w postaci banku klipsów na Bloku operacyjnym oddziału Neurochirurgii szpitala wojewódzkiego w Tarnowie tak aby w czasie operacji można było dobrać adekwatne klipsy b). Klipsy zdeponowane w banku klipsów będą rozpakowane, wysterylizowane i gotowe do użycia tak aby można było swobodnie dobrać rozmiar i kształt klipsa w czasie każdej operacji, w której możne być użyty klips | Tak | (*) | Bez oceny Kształty i rozmiary 20 do 30 - 10 pkt. Kształty i rozmiary >30 20 pkt. Bez oceny |
| 5.. | Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich klipsów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1B Zakres nr 29 -  Parametry techniczne - MIKROPLYTKI DO ZESPOLEŃ KOŚCI CZASZKI

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – MIKROPLYTKI DO ZESPOLEŃ KOŚCI CZASZKI |
| 1.. | Płytka typu Y 5 otworowa, dł. całkowita 17mm, pakowane pojedynczo | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Płytka prosta 16 otworowa, dł. całkowita 63mm, pakowane pojedynczo | Tak | (**) | Bez oceny |
| 3.. | Podwójna płytka typu Y 6 otworowa, dł. całkowita 15mm, pakowane pojedynczo | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Podwójna płytka typu Y 6 otworowa, dł. całkowita 17mm, pakowane pojedynczo | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Płytka do otworu trepacyjnego o średnicy 16mm, pakowane pojedynczo | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | Płytka w kształcie siatki o wymiarach 65mmx90mm, grubość 0,6mm, pakowane pojedynczo | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | w płytce wyżłobienie na ukrycie główki śruby | Tak, opisać/Nie | (*) | w płytce wyżłobienie na ukrycie główki śruby – 30 pkt Nie- 0 pkt |
| 8.. | Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich klipsów w celu realizacji umowy - uchwyt śrubokręta z wymiennymi ostrzami, dostępne co najmniej dwa rodzaje ostrzy, w zestawie ostrze krzyżakowe -kleszcze do cięcia płytek, pozłacana rękojeść -kleszcze do zaginania płytek -pęseta do pobierania płytek -moduł do przechowywania płytek, co najmniej 11 miejsc na różnego rodzaju płytki -Moduł do przechowywania magazynków śrub, co najmniej 8 miejsc na równego rodzaju magazynki -Moduł do przechowywania siatek, mozliwośc umieszczenia siatki o wymiarach 65x90mm -Taca do przechowywania i strylizacji instrumentarium do zakladania plytek, zacików do czepca i zacisków tytanowych do płytek czaszki, taca składajaca się z trzech elementów i pokryw | Tak |  | Bez oceny |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1B Zakres nr 30 -  Parametry techniczne - CAGE TLIF SAMOŻŁOBIĄCY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – CAGE TLIF SAMOŻŁOBIĄCY |
| 1.. | Konstrukcja wszczepu umożliwiająca implantację z różnych dostępów operacyjnych w odcinku lędźwiowym (techniką PLIF, TLIF, ALIF). | Tak, opisać | (*) | Możliwość umieszczenia w przestrzeni dwóch wszczepów obok siebie metodą TLIF – 15 pkt. Nie-0pkt |
| 2.. | Tytanowe wszczepy o kratowej siatkowej (trabekularnej) strukturze zapewniające optymalne warunki do przerostu kostnego. | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Powierzchnie górna i dolna implantu wyposażone w odpowiednio wyprofilowane prowadnice-płozy, umożliwiające samo-prowadzenie i sytuowanie implantu w przestrzeni międzytrzonowej. Czoło implantu o kształcie pocisku ułatwiające wprowadzenie implantu. | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Powierzchnie boczne gładkie/ślizgowe, umożliwiające bezpieczne umieszczenie implantu między trzonami. | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Narzędzie implantacyjne umożliwiające kontrolowane przemieszczenie i obrót implantu do kąta 90 stopni w stosunku do kierunku jego wprowadzania. | Tak | (**) | Bez oceny |
| 6.. | Typoszereg rozmiarowy w zakresie wysokości od 9 do 14 mm, co 1mm oraz w trzech rozmiarach długości 25, 30 i 35mm dopasowany do lordozy lędźwiowej. Komplet: 1 czop | Tak, opisać | (*) | typoszereg rozmiarowy w zakresie wysokości od 7 do 17mm co 1mm – 15 pkt Typoszereg rozmiarowy w zakresie wysokości od 9 do 14 mm-0pkt |
| 7.. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1B Zakres nr 31 -  Parametry techniczne - ZESTAW DO DRENAZU LĘDŹWIOWEGO

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – ZESTAW DO DRENAZU LĘDŹWIOWEGO |
| 1.. | Zestaw do drenażu lędźwiowego EDM z komorą 120 ml z podziałką. | Tak | (**) | Bez oceny |
| 2.. | Zestaw drenażowy EDM o długości 150 cm, Cewnik lędźwiowy, impregnowany barem, długość minimum 80 cm, średnica wew. 0,7mm, średnica zewn. maksimu 1,5mm, Igła Touhy o rozmiarze 14, długości 9 cm (3-1/2”) z końcówką Hubera, drut prowadzący z regulowanym ogranicznikiem. | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Element odprężający. Wystepy mocujące (2 sztuki) łącznik Luer z wbudowanym zamknięciem. Tepo zakończona igła o rozmiarze 20. Torebka drenażowa 700ml, Linka pleciona. Skala taśmowa ciśnienia z podziałką. | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Obecność zawór jednokierunkowego (antyrefleksyjnego) | Tak opisać/Nie | (*) | Obecność zawór jednokierunkowego (antyrefleksyjnego) – 30 pkt Nie – 0pkt |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1B Zakres nr 32 -  Parametry techniczne PROGRAMOWALNA POMPA BAKLOFENOWA WSZCZEPIALNA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – PROGRAMOWALNA POMPA BAKLOFENOWA WSZCZEPIALNA |
| 1.. | Wszczepialna pompa baklofenowa o programowalnym przepływie i objętość zbiornika 20 ml lub 40 ml | Tak, Nie | (*) | MRI kompatybilna – 30 pkt Niekompatybilna – 0 pkt |
| 2.. | Stabilność baklofenu w pompie 180 dni | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów | Tak |  | Bez oceny |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1B Zakres nr 33 -  Parametry techniczne – PERSONALIZOWANY SYSTEM STABILIZACJI ODCINKA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA ŚRUBAMI TRANSPEDIKULARNYMI

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – PERSONALIZOWANY SYSTEM STABILIZACJI ODCINKA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWEGO KRĘGOSŁUPA ŚRUBAMI TRANSPEDIKULARNYMI |
| 1.. | Personalizowany system stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa śrubami transpedikularnymi | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | - System wieloosiowy - zarówno śruby, płytki, jak i haki są poliaksjalne. - System wprowadzany od góry, pozwalający na łączenie z prętem w pewnej odległości od kręgosłupa. - umozliwiający korekcję 3D wykonywana poprzez progresywne rozłożenie nacisków na wszystkich zaczepach przy pomocy techniki jednoczesnego przesunięcia na dwóch prętach - Simultaneous Translation on 2 Rods (ST2R). | Tak, opisać | (**) | Bez oceny |
| 3.. | System składający się z: - śrub transpedikularnych, - nakrętek, - prętów, - łączników | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | -mozliwość konturowania prętów fabrycznie (u producenta) przed operacją pod założony plan operacyjny (korekcja krzywizn) i indywidualną anatomię pacjenta (tzw personalizowany implant) w cenie implantu - na ukształtowanych przedoperacyjnie prętach zaznaczane położenie skrajnych srub | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Śruby transpedikularne znakowane kolorem oraz dodatkowo średnica i długość oznaczone na elemencie gwintowanym. Średnica śrub od 4,5 do 7,5 mm, ze skokiem co 1 mm; | Tak | (*) | Długość śruby ze skokiem co 5mm >50mm– 30 pkt Długość śruby ze skokiem co 5mm <50mm - 0 pkt |
| 6.. | Możliwość użycia offsetowych śrub transpedikularnych celem blokowania możliwego przesunięcia (np. kręgozmyk) podczas wyrównywania pręta na głowie śruby. Łeb śruby jest podniesiony o dodatkowe 5 mm. Średnica śrub offsetowych 5,5 lub 6,5 mm, długość od 30 do 50 mm, ze skokiem co 5 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 7 | Pręty wykonane ze stopu tytanowego (Ti6Al4V ELI) o dwóch średnicach: Ø5,5 mm i Ø6,0 mm. Wszystkie pręty mają sześciokątne 5 mm końcówki z długością zaznaczoną laserowo „LLmm”. Dostępne giętkie pręty do określania długości i kształtu prętów właściwych. Długości: 30mm - 100 mm (ze skokiem co 10mm) z mozliwoscia zamowienia preta wygietego pod danego pacjent(spersonifikowanego) w oparciu o Sagittal Balance - Pręty wykonane ze stopu tytanowego (Ti6Al4V ELI) o dwóch średnicach: Ø5,5 mm i Ø6,0 mm. Wszystkie pręty mają sześciokątne 5 mm końcówki z długością zaznaczoną laserowo „LLmm”. Dostępne giętkie pręty do określania długości i kształtu prętów właściwych. Długości: 120mm - 180 mm (ze skokiem co 20mm) z mozliwoscia zamowienia preta wygietego pod danego pacjent(spersonifikowanego) w oparciu o Sagittal Balance - Pręty wykonane ze stopu tytanowego (Ti6Al4V ELI) o dwóch średnicach: Ø5,5 mm i Ø6,0 mm. Wszystkie pręty mają sześciokątne 5 mm końcówki z długością zaznaczoną laserowo „LLmm”. Dostępne giętkie pręty do określania długości i kształtu prętów właściwych. Długości: 200mm - 280 mm (ze skokiem co 20mm) z mozliwoscia zamowienia preta wygietego pod danego pacjent(spersonifikowanego) w oparciu o Sagittal Balance - Pręty wykonane ze stopu tytanowego (Ti6Al4V ELI) o dwóch średnicach: Ø5,5 mm i Ø6,0 mm. Wszystkie pręty mają sześciokątne 5 mm końcówki z długością zaznaczoną laserowo „LLmm”. Dostępne giętkie pręty do określania długości i kształtu prętów właściwych. Długości: 280mm - 380 mm (ze skokiem co 20mm) z mozliwoscia zamowienia preta wygietego pod danego pacjent(spersonifikowanego) w oparciu o Sagittal Balance - Pręty wykonane ze stopu tytanowego (Ti6Al4V ELI) o dwóch średnicach: Ø5,5 mm i Ø6,0 mm. Wszystkie pręty mają sześciokątne 5 mm końcówki z długością zaznaczoną laserowo „LLmm”. Dostępne giętkie pręty do określania długości i kształtu prętów właściwych. Długości: 380mm - 400 mm (ze skokiem co 20mm) z mozliwoscia zamowienia preta wygietego pod danego pacjent(spersonifikowanego) w oparciu o Sagittal Balance - Pręty wykonane ze stopu tytanowego (Ti6Al4V ELI) o dwóch średnicach: Ø5,5 mm i Ø6,0 mm. Wszystkie pręty mają sześciokątne 5 mm końcówki z długością zaznaczoną laserowo „LLmm”. Dostępne giętkie pręty do określania długości i kształtu prętów właściwych. Długości: 450 mm z mozliwoscia zamowienia preta wygietego pod danego pacjent(spersonifikowanego) w oparciu o Sagittal Balance - Pręty wykonane ze stopu tytanowego (Ti6Al4V ELI) o dwóch średnicach: Ø5,5 mm i Ø6,0 mm. Wszystkie pręty mają sześciokątne 5 mm końcówki z długością zaznaczoną laserowo „LLmm”. Dostępne giętkie pręty do określania długości i kształtu prętów właściwych. Długości: 500 mm z mozliwoscia zamowienia preta wygietego pod danego pacjent(spersonifikowanego) w oparciu o Sagittal Balance - Pręty wykonane ze stopu kobaltowo-chromowe (CoCr) o dwóch średnicach: Ø5,5 mm i Ø6,0 mm. Wszystkie pręty mają sześciokątne 5 mm końcówki z długością zaznaczoną laserowo „LLmm”. Długości: 260 mm z możliwością zamówienia pręta dogiętego zgodnie z Sagittal Balance - Pręty wykonane ze stopu kobaltowo-chromowe (CoCr) o dwóch średnicach: Ø5,5 mm i Ø6,0 mm. Wszystkie pręty mają sześciokątne 5 mm końcówki z długością zaznaczoną laserowo „LLmm”. Długości: 500 mm z mozliwoscia zamowienia preta wygietego pod danego pacjent(spersonifikowanego) w oparciu o Sagittal Balance | Tak |  | Bez oceny |
| 8 | Łącznik standardowy -Zapewnia wieloosiowe połączenie pręta; przydatny przy prostym mocowaniu. Kompatybilna średnica pręta oznaczona laserowo na implancie, aby ułatwić identyfikację. 360-stopniowy bezpieczny uchwyt pręta. -Łącznik wyrównujący -Umożliwia modyfikację śruby wieloosiowej na jednoosiową poprzez połączenie z łbem śruby. Po ostatecznym dokręceniu, śruba wieloosiowa zostanie umieszczona prostopadle do pręta (jak w przypadku standardowej śruby jednoosiowej). Kompatybilna średnica pręta oznaczona laserowo na implancie, aby ułatwić identyfikację. 360-stopniowy bezpieczny uchwyt pręta. -Łącznik skośny -Uzywany na szczycie konstrukcji do ochrony poziomów sąsiednich przed naruszeniem. Możliwość użycia także przy stromym skosie L5/S1 u dołu konstrukcji. Łącznik redukuje wymaganą długość pręta o 5 mm. Kompatybilna średnica pręta oznaczona laserowo na implancie, aby ułatwić identyfikację. 360-stopniowy bezpieczny uchwyt pręta. -Łącznik derotacyjny -Wykorzystywany do przeprowadzenia derotacji osiowej kręgów wzdłuż wierzchołka krzywizny -Łącznik offsetowy -Łącznik zwiększający odległość boczną pomiędzy prętem a śrubą o 5 mm. Przydatny przy utrzymywaniu wyrównania pręta przy różnym anatomicznym umieszczeniu śrub. Kompatybilna średnica pręta oznaczona laserowo na implancie, aby ułatwić identyfikację. 360-stopniowy bezpieczny uchwyt pręta. -Łącznik pourazowy -Umożliwia modyfikację śruby wieloosiowej na jednoosiową, z niezależnym blokowaniem na pręcie, poprzez jednoczesne wykonanie kompresji/dystrakcji przy pomocy śrub dociskowych. Ułatwia wyrównanie kręgów w płaszczyźnie strzałkowej w przypadkach poważnego kręgozmyku, złamań wybuchowych czy złamań kompresyjnych. -Łącznik otwarty -Łącznik używany przy zabiegach rewizyjnych oraz w mocowaniach biodrowych. Kompatybilna średnica pręta oznaczona laserowo na implancie, aby ułatwić identyfikację. -Przedłużka śruby do rewizji -Płytki krzyżowe - dostępne dwa specjalne wzory płytek krzyżowych: • Laserowe oznaczenie “L” wskazujące stronę lewą • Laserowe oznaczenie “R” wskazujące stronę prawą -Śruby krzyżowe o średnicach 6,5 i 7,2 mm, dostępne w długościach od 30 mm do 55 mm (co 5 mm). -Nasadka blokująca na płytkę -Haki wieloosiowe -Haki wieloosiowe (szczęki) -Dostępnych wiele konfiguracji modułów hak/szczęki w różnych rozmiarach dla najlepszego dopasowania do budowy anatomicznej pacjenta. Możliwość łączenia wybranego haka pedikularnego z przeciwhakiem poprzecznym lub laminarnym, w celu utworzenia samostabilnego mocowania na jednym kręgu piersiowym (tzw. szczęka). -Pasmo pojedyncze (Pasma plecione, wykonane z politereftalanu etylenu (PET). Giętkie końcówki pasm wykonane z czystego tytanu (T40), bez lateksu, bez DEHP. Okres trwałości: min. 5 lat. Pasmo pojedyncze o długości 970 mm. Łącznik dostosowany do niskoprofilowego mocowania sublaminarnego) -Pasmo podwójne (Pasma plecione, wykonane z politereftalanu etylenu (PET). Giętkie końcówki pasm wykonane z czystego tytanu (T40), bez lateksu, bez DEHP. Okres trwałości: min. 5 lat. Pasmo pojedyncze o długości 970 mm. Łącznik dostosowany do niskoprofilowego mocowania sublaminarnego) -Łącznik do pasma standardowy/niskoprog]filowy/otwarty -Łącznik biodrowy (Łączniki biodrowe dostępne w trzech wzorach: lewy, prawy, neutralny; wszystkie wzory dostępne w wersji krótkiej (20 mm) oraz w wersji standard (40 mm). Łączniki biodrowe kompatybilne z prętami o średnicy 5,5 mm i 6,0 mm.) -Śruba biodrowa (Wieloosiowe śruby biodrowe o średnicy 7,5 i 8,5mm, długości od 70 do 100 mm (co 10 mm). Oznaczenie średnicy kolorem oraz laserowo na tule) -Domino - Systemy kompatybilne z pretami o średnicy 5,5 mm i 6,0 mm, umożliwiające wydłużenie wstępnie zmontowanej konstrukcji. -Dostępne dwa typy łączeń typu domino w formie zamkniętej i otwartej/zamkniętej: • Równoległe domino: 1 domino do połączenia 2 prętów i końca konstrukcji. • Pojedyncze domino: 2 domina do połączenia 2 prętów - 1 górnego i 1 dolnego z ostatnią śrubą pomiędzy prętami. -Poprzeczka łącząca pręty - Systemy kompatybilne z pretami o średnicy 5,5 mm i 6,0 mm, umożliwiające łączenie poprzeczne pręt do preta. Dostępne w rozmiarach: 22-34 mm, 34-48mm oraz 48-62 mm -KONSTRUKCJA PŁYTKA –PRĘT -Płytka do prętów stosowana ze standardowymi śrubami wieloosiowymi, offsetowymi śrubami wieloosiowymi i płytkami krzyżowymi. Dostarczana w formie wstępnie zagiętej. Dostępna w czterech wersjach: - 1 poziom, mały, 42 mm - 2 poziomy, mały, 66 mm -KONSTRUKCJA PŁYTKA –PRĘT -Płytka do prętów stosowana ze standardowymi śrubami wieloosiowymi, offsetowymi śrubami wieloosiowymi i płytkami krzyżowymi. Dostarczana w formie wstępnie zagiętej. Dostępna w czterech wersjach: - 1 poziom, duży, 50 mm - 2 poziomy, duży, 74 mm | Tak |  | Bez oceny |
| 9.. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów | Tak |  | Bez oceny |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1B Zakres nr 34 -  Parametry techniczne –ŚRUBY KORTYKALNE DO STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA Z DOSTEPU PRZYŚRODKOWEGO.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – ŚRUBY KORTYKALNE DO STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA Z DOSTEPU PRZYŚRODKOWEGO |
| 1.. | Małoinwazyjne śruby krotykalne do stabilizacji tylnej kręgosłupa wykorzystująca dostęp przyśrodkowy poprzez odsłonięcie bocznej części wyrostka stawowego. | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Śruby kortykalne | Tak/Nie | (*) | Kaniulowane – 30 pkt Niekaniuowane – 0pkt |
| 3.. | Śruby podwójnie gwintowane, posiadające dodatkowy 18mm gwint kortykalny, który umożliwi prawidłowe umocowanie śruby w nasadzi. | Tak | (**) | Bez oceny |
| 4.. | Śruby w średnicach 4,35mm-8mm pracujące na pręcie 5.5mm | Tak | (**) | Bez oceny |
| 5.. | Śruby samogwintujące i samocentrujące. | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | W zestawie implant typu TLIF wykonany z materiału PEEK w kształcie nerki, umożliwiający przywrócenie naturalnej wysokości dysku dostępny w rozmiarach 10x28mm oraz 12x31mm, oraz wysokościach 7-17mm i kącie lordozy wynoszącym 5 stop. | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie system przeziernych retraktorów oraz napęd szybkoobrotowy | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | do każdego typu implantu Wykonawca ma obowiązek dostarczyć w użytkowanie pełen zestaw narzędzi niezbędnych do implantacji swoich wszczepów w celu realizacji umowy. | Tak |  | Bez oceny |

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik 1B Zakres nr 35 -  Parametry techniczne – Uniwersalny system śrub do stabilizacji tylnej przeznasadowej i bocznej metoda otwartą i przezskórną

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAKRES. Uniwersalny system śrub do stabilizacji tylnej przeznasadowej i bocznej metoda otwartą i przezskórną |
| 1. | 1. ŚRUBA POLIAKSJALNA i POLIAKSJALNA REDUKCYJNA Śruby poliaksjalne oferują ruch łba śruby w każdym kierunku, ruchomość śruby zawiera się w stożku o rozpiętości minimum 40° śruba posiada stożkowy rdzeń gwintu kostnego i cylindryczny kształt powierzchni zewnętrznej gwintu kostnego, trapezowy zarys gwintu kostnego oraz wyposażona jest w dwa zacięcia samogwintujące, śruba atraumatyczna (z zaokrąglonym końcem), śruba umożliwia osadzenie pręta od góry (główka tulipanowa), wysokość profilu głowy dla śruby poliaksjalnej wynosi 17mm, wysokość łba śruby wystającej ponad pręt wynosi 5,5mm, średnica łba śruby wraz z elementem blokującym wynosi 14mm, śruby dostępne w 7 rozmiarach średnicowych (4,0mm; 4,5mm; 5,0mm; 5,5mm; 6,0mm; 6,5mm; 7,5mm); średnice kodowane kolorami, długości śrub poliaksjalnych ze skokiem co 5 mm w zakresach: dla średnic od 4,0mm do 4,5mm - długości od 25mm do 45mm, dla średnicy 5,0mm - długości od 25mm do 50mm, dla średnicy 5,5mm - długości od 25mm do 55mm, dla średnic od 6,0mm do 6,5mm - długości od 25mm do 65mm, śruba współpracuje z jednoelementowym, wewnętrzny wkrętem blokującym o specjalnym podciętym (ujemnym) zarysie gwintu, zapobiegającym rozchylaniu się ramion śruby i zmniejszającym ryzyko przekoszenia gwintu, kształt kanałka na pręt posiada kształt pryzmy, co po dokręceniu wkręta blokującego zapewnia trzypunktowy docisk tego pręta. śruby poliaksjalne posiadają specjalne żłobienia na obwodzie części kulistej przegubu, zwiększającą stabilność kątową śruby po zablokowaniu; śruby redukcyjne (z długimi ramionami gwintowanymi na całej długości i odłamywanymi po zabiegu) umożliwiają osadzenie pręta w kanałku śruby bez użycia dodatkowych narzędzi dopychających, materiał wykonania: stop tytanu. | Tak Opisać | (*) | Śruby poliaksjalne oferują ruch łba śruby w każdym kierunku, ruchomość śruby zawiera się w stożku o rozpiętości MINIMUM 40° -0 PKT POWYŻEJ 40° - 20 PKT Bez oceny |
| 2 | 2. ŚRUBA UNIPLANARNA i UNIPLANARNA REDUKCYJNA Śruba uniplanarna, które łączy w sobie cechy sztywności przyśrodkowo-bocznej śrub monoaksjalnych z ruchomością śrub poliaksjalnych w kierunku głowowo-ogonowym; ruchomość śruby zawiera się w trójkącie o rozpiętości minimum 25°, śruba posiada stożkowy rdzeń gwintu kostnego i cylindryczny kształt powierzchni zewnętrznej gwintu kostnego, trapezowy zarys gwintu kostnego oraz wyposażona jest w dwa zacięcia samogwintujące, śruba atraumatyczna (z zaokrąglonym końcem), śruba umożliwia osadzenie pręta od góry (główka tulipanowa), wysokość profilu głowy dla śruby uniplanarnej wynosi 18mm, wysokość łba śruby wystającej ponad pręt wynosi 5,5mm, średnica łba śruby wraz z elementem blokującym wynosi 14mm, śruby dostępne w 7 rozmiarach średnicowych (4,0mm; 4,5mm; 5,0mm; 5,5mm; 6,0mm; 6,5mm; 7,5mm); średnice kodowane kolorami, długości śrub uniplanarnych ze skokiem co 5 mm w zakresach: dla średnic od 4,0mm do 4,5mm - długości od 25mm do 45mm, dla średnicy 5,0mm - długości od 25mm do 50mm, dla średnicy 5,5mm - długości od 25mm do 55mm, dla średnic od 6,0mm do 6,5mm - długości od 25mm do 65mm, dla średnicy 7,5mm - długości od 25mm do 90mm, śruba współpracuje z jednoelementowym, wewnętrzny wkrętem blokującym o specjalnym podciętym (ujemnym) zarysie gwintu, zapobiegającym rozchylaniu się ramion śruby i zmniejszającym ryzyko przekoszenia gwintu, kształt kanałka na pręt posiada kształt pryzmy, co po dokręceniu wkręta blokującego zapewnia trzypunktowy docisk tego pręta. śruby redukcyjne (z długimi ramionami gwintowanymi na całej długości i odłamywanymi po zabiegu) umożliwiają osadzenie pręta w kanałku śruby bez użycia dodatkowych narzędzi dopychających. materiał wykonania: stop tytanu | Tak Tak,Opisać | (*) | Bez oceny ruchomość śruby zawiera się w trójkącie o rozpiętości 25° - 0 PKT >25° - 10 PKT Bez oceny |
| 3 | 3. ŚRUBA POLIAKSJALNA DO MIEDNICY Śruby poliaksjalne do miednicy umożliwiają mocowanie w talerzu kości biodrowej. Śruba oferuje zwiększony, niesymetryczny zakres ruchu w jednej z płaszczyzn, ułatwiając mocowanie śruby do pręta. ruchomość śruby zawiera się w całkowitym zakresie kątowym 65° ( od -20° do +45°), śruba posiada stożkowy rdzeń gwintu kostnego i cylindryczny kształt powierzchni zewnętrznej gwintu kostnego, trapezowy zarys gwintu kostnego oraz wyposażona jest w dwa zacięcia samogwintujące, śruba atraumatyczna (z zaokrąglonym końcem), śruba umożliwia osadzenie pręta od góry (główka tulipanowa), wysokość profilu głowy dla śruby poliaksjalnej do miednicy wynosi 17mm, wysokość łba śruby wystającej ponad pręt wynosi 5,5mm, średnica łba śruby wraz z elementem blokującym wynosi 14mm, śruby dostępne w 2 rozmiarach średnicowych (6,5mm i 7,5mm); średnice kodowane kolorami, długości śrub poliaksjalnych do miednicy ze skokiem co 5 mm w zakresie od 25mm do 90mm, śruba współpracuje z jednoelementowym, wewnętrzny wkrętem blokującym o specjalnym podciętym (ujemnym) zarysie gwintu, zapobiegającym rozchylaniu się ramion śruby i zmniejszającym ryzyko przekoszenia gwintu, kształt kanałka na pręt posiada kształt pryzmy, co po dokręceniu wkręta blokującego zapewnia trzypunktowy docisk tego pręta, materiał wykonania: stop tytanu | Tak | (**) | Bez oceny |
| 4 | 4. WKRĘT BLOKUJĄCY wkręt blokujący jest wspólny dla śrub monoaksjalnych, poliaksjalnych, uniplanarnych, śrub do miednicy oraz haków. wkręt blokujący posiada specjalny, podcięty (ujemny) zarys gwintu, zapobiegający rozchylaniu się ramion śruby i zmniejszający ryzyko przekoszenia gwintu; mechanizm blokowania umożliwia jednoznaczne, powtarzalne blokowanie śruby (brak elementów zrywanych, dokręcanie kluczem dynamometrycznym 12 Nm) oraz daje możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (co również umożliwia powtórzenie redukcji kręgozmyku i repozycji stabilizacji na każdym etapie zabiegu), posiada gniazdo pod wkrętak typu TORX o rozmiarze T30, wkręt blokujący posiada zabezpieczenie zapobiegające odwrotnemu wkręceniu w łeb śruby (możliwość połączenia z wkrętakiem tylko z jednej strony, oznaczonej kolorem), materiał wykonania: stop tytanu | Tak | (**) | Bez oceny |
| 5 | 5. PRĘTY pręty proste, o średnicy 6mm, dostępne w dwóch gradacjach sztywności - standardowe (wykonane ze stopu tytanu) oraz bardzo sztywne (wykonane ze stopu kobaltu) i w zakresie długości od 40 do 500mm; pręty obustronnie posiadają zakończenia sześciokątne w rozmiarze S5 umożliwiające derotację śródoperacyjną; pręty odgięte, o śrdnicy 6mm, dostępne w dwóch gradacjach sztywności - standardowe (wykonane ze stopu tytanu) oraz bardzo sztywne (wykonane ze stopu kobaltu), ułatwiające połączenie śrub wprowadzonych w odcinku lędźwiowo-krzyżowym ze śrubą wprowadzoną w talerz kości biodrowej; dostępne w 3 odmianach kątowych: 50°, 60° i 70°, pręty po stronie dłuższej posiadają zakończenia sześciokątne w rozmiarze S5 umożliwiające derotację śródoperacyjną; pręty zakrzywione (wygięte lordycznie) o średnicy 6mm, dostępne w dwóch głębokościach wygięcia dla danej długości pręta, dostępne w zakresie długości od 35 do 85mm; pręty obustronnie posiadają zakończenia sześciokątne w rozmiarze S5 umożliwiające derotację śródoperacyjną; materiał wykonania: stop tytanu. | Tak |  | Bez oceny |
| 6 | 6. PRĘTY pręty proste, o średnicy 6mm, dostępne w dwóch gradacjach sztywności - standardowe (wykonane ze stopu tytanu) oraz bardzo sztywne (wykonane ze stopu kobaltu) i w zakresie długości od 40 do 500mm; pręty obustronnie posiadają zakończenia sześciokątne w rozmiarze S5 umożliwiające derotację śródoperacyjną; pręty odgięte, o średnicy 6mm, dostępne w dwóch gradacjach sztywności - standardowe (wykonane ze stopu tytanu) oraz bardzo sztywne (wykonane ze stopu kobaltu), ułatwiające połączenie śrub wprowadzonych w odcinku lędźwiowo-krzyżowym ze śrubą wprowadzoną w talerz kości biodrowej; dostępne w 3 odmianach kątowych: 50°, 60° i 70°, pręty po stronie dłuższej posiadają zakończenia sześciokątne w rozmiarze S5 umożliwiające derotację śródoperacyjną; pręty zakrzywione (wygięte lordycznie) o średnicy 6mm, dostępne w dwóch głębokościach wygięcia dla danej długości pręta, dostępne w zakresie długości od 35 do 85mm; pręty obustronnie posiadają zakończenia sześciokątne w rozmiarze S5 umożliwiające derotację śródoperacyjną; materiał wykonania: stop tytanu. pręty proste, o średnicy 6mm, dostępne w dwóch gradacjach sztywności - standardowe (wykonane ze stopu tytanu) oraz bardzo sztywne (wykonane ze stopu kobaltu) i w zakresie długości od 40 do 500mm; pręty obustronnie posiadają zakończenia sześciokątne w rozmiarze S5 umożliwiające derotację śródoperacyjną; pręty odgięte, o średnicy 6mm, dostępne w dwóch gradacjach sztywności - standardowe (wykonane ze stopu tytanu) oraz bardzo sztywne (wykonane ze stopu kobaltu), ułatwiające połączenie śrub wprowadzonych w odcinku lędźwiowo-krzyżowym ze śrubą wprowadzoną w talerz kości biodrowej; dostępne w 3 odmianach kątowych: 50°, 60° i 70°, pręty po stronie dłuższej posiadają zakończenia sześciokątne w rozmiarze S5 umożliwiające derotację śródoperacyjną; pręty zakrzywione (wygięte lordycznie) o średnicy 6mm, dostępne w dwóch głębokościach wygięcia dla danej długości pręta, dostępne w zakresie długości od 35 do 85mm; pręty obustronnie posiadają zakończenia sześciokątne w rozmiarze S5 umożliwiające derotację śródoperacyjną; materiał wykonania: stop tytanu. | Tak |  | Bez oceny |
| 7 | ŁĄCZNIKI PRĘTA ŁĄCZNIK WSPÓŁOSIOWY umożliwia połączenie dwóch prętów w jednej osi, dostępny w konfiguracjach umożliwiających łączenie prętów o różnych średnicach (5mm i 6mm), wkręty blokujące dokręcane kluczem dynamometrycznym 3,5Nm, materiał wykonania: stop tytanu ŁĄCZNIK RÓWNOLEGŁY („domino”) łącznik równoległy ( tzw. domino) umożliwia równolegle połączenie dwóch prętów obok siebie, dostępny w konfiguracjach umożliwiających łączenie prętów o różnych średnicach (5mm i 6mm), wkręty blokujące dokręcane kluczem dynamometrycznym 3,5Nm, materiał wykonania: stop tytanu. © ŁĄCZNIK RÓWNOLEGŁY umożliwia równolegle połączenie dwóch prętów o rozstawie osi 12mm, co pozwala na zamocowanie drugiego pręta omijającego śruby zamocowane na pręcie pierwszym, wkręty blokujące dokręcane kluczem dynamometrycznym 3,5Nm, materiał wykonania: stop tytanu. ŁĄCZNIKI BOCZNE I KĄTOWE ŁĄCZNIK KĄTOWY umożliwia równoległe lub skośne (0°, 10° i 30°) łączenie prętów, rozszerzając możliwości systemu np. przy stabilizacjach wymagających silnego mocowania łączonych prętów, np. kość krzyżowa – miednica, współpracuje z tym samym wkrętem blokującym, który stosowany jest w śrubach przeznasadowych, materiał wykonania: stop tytanu. ŁĄCZNIK BOCZNY łącznik boczny (ang. offset connector) umożliwia mocowanie śruby bocznie (ofsetowo) w stosunku do osi pręta, umożliwia połączenie stabilizacji lędźwiowo-krzyżowej ze śrubą wprowadzoną do miednicy bez konieczności dodatkowego profilowania pręta, dostępny w trzech odmianach kątowych 75°, 90° i 105° i długościach trzonka od 15 do 35 mm (ze skokiem 5mm), współpracuje z tym samym wkrętem blokującym, który stosowany jest w śrubach przeznasadowych, materiał wykonania: stop tytanu. | Tak |  | Bez oceny |
| 8 | KLAMRY KLAMRA JEDNOOTWOROWA klamra jednootworowa jest przeznaczona przy stabilizacjach jednoprętowych z dostępu przednio-bocznego, pozwala uzyskać bardziej równomierny rozkład nacisków na powierzchni trzonów kręgowych oraz zmniejsza prawdopodobieństwo ich rozszczepienia w trakcie manipulacji korekcyjnych, materiał wykonania: stop tytanu. Cztery ostro zakończone kolce na obwodzie. Średnica zewnętrzna pierścienia 14mm. KLAMRA DWUOTWOROWA klamra dwuotworowa jest przeznaczona przy stabilizacjach dwuprętowych z dostępu przednio-bocznego, pozwala uzyskać bardziej równomierny rozkład nacisków na powierzchni trzonów kręgowych oraz zmniejsza prawdopodobieństwo ich rozszczepienia w trakcie manipulacji korekcyjnych, klamra wyprofilowana łukowo zarówno w przekroju wzdłużnym jak i poprzecznym w celu jak najlepszego dopasowania do kształtu powierzchni bocznej trzonu kręgowego, występuje w dwóch odmianach: górnej, osadzanej dogłowowo (ang. rostral) oraz dolnej, osadzanej ogonowo (ang. caudal), klamry dostępne w 5 szerokościach of 19mm do 27mm ze skokiem co 2mm, materiał wykonania: stop tytanu. | Tak |  | Bez oceny |
| 9 | INSTRUMENTARIUM DO STABILIZACJI PRZEZNASADOWEJ nieskomplikowane, ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium, w skład którego wchodzą intuicyjne w obsłudze narzędzia, klucze do śrub (monoaksjalnych, poliaksjalnych, uniplanarnych i biodrowych) zapewniające sztywne, gwintowe mocowanie śrub w chwytaku i posiadające mechanizm zapadkowy zapobiegający przypadkowemu poluzowaniu śruby w chwytaku podczas implantacji, klucze do śrub (monoaksjalnych, poliaksjalnych, uniplanarnych i biodrowych) posiadające możliwość demontażu grota podczas mycia, opcjonalnie dostępne również klucze do śrub (monoaksjalnych, poliaksjalnych, uniplanarnych i biodrowych) w wersji skróconej, w zestawie 2 rodzaje rękojeści z szybkozłączem do montażu z gwintownikami oraz 2 kluczami do śrub – rękojeść typu T oraz rękojeść owalna, wyposażone w sprzęgła zapadkowe „ratchet” przyspieszające i ułatwiające procedurę gwintowania lub wkręcania śrub, dostępne 3 długości kluczy do srub. w zestawie szczypce dystrakcyjne i kompresyjne o konstrukcji zapewniającej równoległy przesuw szczęk roboczych, w zestawie specjalne narzędzie oparte na mechanizmie śrubowym, pozwalające na płynne dociąganie śrub do pręta „in situ”, opcjonalnie dostępne również narzędzie dociągające śruby do pręta „in situ” wyposażone w mechanizm dźwigniowo-zapadkowy z silikonowym chwytem pistoletowym, przystosowane do użycia z wykorzystaniem tylko jednej ręki, w zestawie wyginak rolkowy do pręta z możliwością 3-stopniowej regulacji głębokości wygięcia oraz wygodne, wyposażone w silikonowe uchwyty wyginaki do doginania pręta „in situ” (prawy i lewy), w zestawie przyrząd do ofdłamywania ramion śrub redukcyjnych, wyposażony w specjalny chwytak z wyrzutnikiem, umożliwiający bezpieczne wyniesienie odłamanego fragmentu śruby poza pole operacyjne i szybkie, z użyciem jednej ręki wypchnięcie tego fragmentu z chwytaka, w zestawie 2 rękojeści dynamometryczne z szybkozłączem do montażu grotów wkrętaków: rękojeść z momentem 12Nm do blokowania śrub (monoaksjalnych, poliaksjalnych, uniplanarnych i biodrowych) oraz rękojeść z momentem 3,5Nm do blokowania łączników poprzecznych, w zestawie trokary do preparacji nasad łuków kręgowych, dostępne w konfiguracji prostej, wygiętej do kręgów lędźwiowych oraz w wersji do kręgów piersiowych, z wygodną silikonową rękojeścią przezierną dla promieni RTG, w zestawie narzędzia do wprowadzania i dobijania klamerek kostnych, w zestawie uniwersalny chwytak do różnych rodzajów łączników poprzecznych, opcjonalnie dostępne odkształcalne, silikonowe przymiary pręta, używane są do wstępnej, zgrubnej oceny rozmiaru i kształtu wygięcia pręta, opcjonalnie dostępne nożyce gilotynowe z 3 gniazdami umożliwiającymi cięcie prętów o średnicach 6mm, 5mm oraz 3,5mm, opcjonalnie dostępna sonda pedikularna dwustronna (wyposażona w dwie końcówki o różnej sztywności), opcjonalnie dostępne wyginaki rurowe do doginania pręta do kąta ostrego, zwłaszcza przy stabilizacji na poziomie kość krzyżowa – talerz biodrowy, opcjonalnie dostępny zestaw do preparacji kręgosłupa lędźwiowego z dostępu tylnego, zawierający przynajmniej 9 rodzajów odgryzaczy prostych i odgiętych w górę, o szerokościach ostrzy 2mm, 4mm i 6mm, przynajmniej 10 rodzajów skrobaczek, pilniki, podważki do nerwów, hak do nerwów, osteotom oraz duży odgryzacz typu Sypert. | Tak |  | Bez oceny |

Zestaw: 4 śruby, 4 blokery, 2 prety

1. W przypadku parametru ocenianego, nie będącego parametrem granicznym. W tych przypadkach za odpowiedzi z minimalnym określonym parametrem, Zamawiający przyzna w wysokości określonej w danej rubryce ocenianej, a za odpowiedź z maksymalnym parametrem punkty w wysokości określonej w danej rubryce.

2. W kolumnie „Parametr oferowany (w miejscach oznaczonych (*)(**) podać numerem strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanej wartość)” należy odnieść się do dołączonej dokumentacji (katalogi techniczne, firmowe materiały informacyjne, specyfikacje handlowe, foldery, oświadczenia wykonawcy uprawnionego do składania oświadczeń w imieniu producenta w zakresie parametrów technicznych oferowanych, w języku polskim, w oryginale lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

3. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

(*) Uwaga: Wraz z oferta Wykonawca zobowiązany jest złożyć materiały firmowe potwierdzające oferowane parametry oceniane, w przypadku braku potwierdzenia w materiałach firmowych oraz nie załączenia do oferty przez wykonawcę materiałów firmowych potwierdzające oferowane parametry oceniane Zamawiający przyzna 0 pkt.

(**) Materiały potwierdzające parametry wymagane na wezwanie Zamawiającego.

Miejscowość ............................ data ...............................

....................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)