Załącznik nr 8 do SWZ

……………………..………….

(pełna nazwa Wykonawcy)

WYKAZ POJAZDÓW I SPRZĘTU

(dokument składany wraz z ofertą)

do postępowania pn. Czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, studni oraz inspekcja TV na terenie AWL we Wrocławiu.

• Dysponowanie 1 samochodem do czyszczenia kanalizacji wyposażonych w system recyklingu wody z beczką o pojemności min. 12 000 L, pompy wysokociśnieniowe o wydajności 450 L/min. i ciśnieniu 170 bar, pompy ssące Vacum o wydajności min. 3 000 m3 /h,

• Dysponowanie 1 samochodem specjalistycznym do inspekcji tv kanałów, który wyposażony jest 
w samojezdną kamerę uchylno-obrotową w zakresie średnic 0,15-0,6 m, pomiarem spadków, oprogramowaniem do wykonywania raportów z kodowaniem informacji wg PN-EN 13508-2 
(np. WIN CAN); kamera powinna również posiadać doposażenie w roboty frezowe umożliwiające frezowanie dużych korzeni oraz innych twardych osadów w zakresie średnicy DN 200-600 mm,

• Posiadanie pomp szlamowych z napędem elektrycznym i spalinowym posiadających węże tłoczne 
o długości min. 100 mb do odpompowywania wód opadowych z zakorkowanych kanałów deszczowych; wydajność pomp min 100 m3 /h,

• Posiadanie korków kanalizacyjnych do korkowania kanałów w zakresie średnic DN 200-600 mm.

| l.p. | Pojazd/sprzęt | Opis wyposażenia * | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

* Opis wyposażenia – posiada/zawiera:

- system recyklingu wody z beczką o pojemności min. 12 000 L

- pompy wysokociśnieniowe o wydajności 450 L/min. i ciśnieniu 170 bar

- pompy ssące Vacum o wydajności min. 3 000 m3 /h,

- samojezdną kamerę uchylno-obrotową w zakresie średnic 0,15-0,6 m

- pomiar spadków

- oprogramowanie do wykonywania raportów z kodowaniem informacji wg PN-EN 13508-2 
(kamera powinna również posiadać doposażenie w roboty frezowe umożliwiające frezowanie dużych korzeni oraz innych twardych osadów w zakresie średnicy DN 200-600 mm)

- pompy szlamowe z napędem elektrycznym i spalinowym posiadające węże tłoczne o długości min. 100 mb do odpompowywania wód opadowych z zakorkowanych kanałów deszczowych; wydajność pomp min 100 m3 /h,

- korki kanalizacyjne do korkowania kanałów w zakresie średnic DN 200-600 mm.

dokument należy podpisać elektronicznie