Pabianice, dnia 08.06.2021 r.

.........................................................

pieczątka Zarządu Powiatu

DM.272.17.2021

.........................................................

znak sprawy

............................................................

nazwa  wykonawcy

............................................................

adres  wykonawcy

............................................................

Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E od miejscowości Dłutów w kierunku miejscowości Mierzączka Duża, Gmina Dłutów” przeprowadzonego w trybie podstawowym, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 
z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postepowania, bez ujawniania źródła zapytania.

Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

W projekcie docelowej organizacji ruchu zaprojektowane są progi zwalniające, brak jest szczegółów i wymiarów, jak mają one wyglądać. Na rysunkach jest opis: ,,próg zwalniający wyspowy - 2 szt. separatorów drogowych z elementami odblaskowymi". W przedmiarze jest pozycja nr 42 o nazwie ,,Montaż separatorów drogowych z elementami odblaskowymi". Prosimy o odpowiedź: Czy progi zwalniające mają być wykonane z elementów separatorów 
i jakie mają być ich wymiary? Czy pozycja 42 powiela pozycję 41 montaż progów zwalniających, czy może oznacza wykonanie kocich oczek aktywnych solarnych, które zostały dopisane do legendy na rysunku nr 2.3?

Wyjaśnienie Zarządu

Należy zastosować wskazane w projekcie stałej organizacji ruchu progi zwalniające wyspowe ( tzw. poduszki berlińskie) o wym. typowych 200cmx180cmx6,5cm w ilości 4 szt. jak w poz. 41 Przedmiaru robót.

Poz. 42 Przedmiaru robót i Kosztorysu ofertowego zostaje zmieniona w ten sposób, że zamiast „Montaż separatorów drogowych  z elementami odblaskowymi”- powinno być „Montaż separatorów drogowych wraz z solarnymi elementami odblaskowymi”. Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 2

W dokumentacji projektowej nie znaleźliśmy informacji o wielkości tarcz znaków i lustra, prosimy o uzupełnienie.

Wyjaśnienie Zarządu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz 
z późniejszymi zmianami na drogach powiatowych należy ustawiać znaki z grupy znaki średnie (S).

Pytanie nr 3

W projekcie docelowej organizacji ruchu zaprojektowane jest oznakowanie przejścia dla pieszych jako termoplastyczne. Producenci mas zalecają aby oznakowanie tego typu było wykonane najwcześniej 30 dni po ułożeniu warstwy ścieralnej. Zważywszy na krótki termin wykonania a tym samym brak możliwości wykonania oznakowania przed terminem realizacji inwestycji prosimy o zamian oznakowania przejścia dla pieszych z termoplastycznego na chemoutwardzalne.

Wyjaśnienie Zarządu

Należy wykonać oznakowanie termoplastyczne przejścia dla pieszych.

Pytanie nr 4

Zgodnie z Decyzją Wójta Gminy Dłutów z dnia 31.01.2020 r. ,,Dopuszcza się wycinkę drzew w terminie od 15 sierpnia do 15 października" poprzedzoną ekspertyzą ornitologiczną. 
W związku z wymaganiem wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia w terminie nie dłuższym niż 100 dni od dnia podpisania umowy termin ten może być zagrożony. 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wycinki drzew w terminie innym niż określony 
w przywołanej decyzji?

Wyjaśnienie Zarządu

Występuje brak w terenie drzew wskazanych w projekcie do wycinki w ilości 2 szt. Zmieniona zostaje poz. 2 w Przedmiarze robót i w Kosztorysie ofertowym w ten sposób, że zamiast ilości 2 szt. zostaje wpisane 0 szt.  Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ 
w powyższym zakresie.

Pytanie nr 5

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie ,,Długość bariery przewidzianej tylko na drogowym obiekcie inżynierskim nie może być mniejsza niż długość, jaka była zastosowana do badania zderzeniowego na zgodność z normą przenoszącą normę EN 1317", ,,Do długości barier nie wlicza się wymaganych odcink6w początkowych i końcowych barier" oraz ,,Bariery na obiekcie powinny być połączone z barierami przed i za obiektem za pomocą odcinków przejściowych na długości nie mniejszej niż 12 m". Długość całkowita jednego odcinka bariery na przepuście powinna zatem wynosie, w zależności od typu bariery od 56 m. Czy zamawiający potwierdza, że Wykonawca zobowiązany jest ustawić bariery w ilościach podanych 
w przedmiarach?

Wyjaśnienie Zarządu

Należy wykonać bariery o długościach wskazanych w projekcie budowlanymi                            i w przedmiarze robót.

Pytanie nr 6

Prosimy o podanie rozstawu słupków dla barier stalowych drogowych.

Wyjaśnienie Zarządu

Należy zastosować rozstaw słupków zgodny z zaleceniami producenta bariery drogowej.

Pytanie nr 7

W ramach zamówienia należy wykonać nawierzchnię z destruktu bitumicznego w ilości 391,5 m3, a z rozbiórki nawierzchni bitumicznej można pozyskać maksymalnie 150 m3 destruktu. W związku z deficytem destruktu na budowie prosimy o zgodę na zamianę brakującego destruktu na kruszywo łamane.

Wyjaśnienie Zarządu

Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu,  pkt 4.2.2 Krótki opis przedmiotu zamówienia pobocza należy utwardzić destruktem będącym materiałem dostarczonym przez Wykonawcę.

Pełnomocnik Zarządu Powiatu

ds. Zamówień Publicznych

/-/ Marcin Somorowski