Przedmiotem zamówienia jest dostawę i montaż klimatyzacji marki ELECTROLUX OPTIBREEZE X3 oraz ROTENSO model IMOTO pracującą na ekologicznym czynniku R-32. W pomieszczeniach serwerowni oraz pomieszczeniach działu kadr Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.

Termin dostawy i wykonania prac montażowych: do 27 grudnia 2019r.

Opis urządzeń:
1. Electrolux Optibreeze model EPS12V38HWI/O
    jednostka zewnętrzna – 1 szt.
    jednostka wewnętrzna – 1 szt.
   Dane techniczne:
   Wydajność grzania: 3,7 kW
   Wydajność chłodzenia: 3,5 kW
   SEER: 6,4
   SCOP średnio: 4,0
   Klasa efektywności energetycznej:
   Chłodzenie (SEER): A++
   Grzanie (SCOP średnio): A+
   Temperatura zewnętrzna (grzanie): -25~24 °C
   Temperatura zewnętrzna (chłodzenie): -15~50 °C
   Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wew: 21-35 dB
   Poziom ciśnienia akustycznego jednostki zew: 54 dB
   Zasilanie: 230V/1~/50Hz

2. ROTENSO model IMOTO multi 1+2
    Jednostki wewnętrzne zasilane z jednego agregatu

IMOTO (biały) ścienny – 2 szt.
   Moc chłodzenia: 2,7 kW
   Moc grzania: 2,9 kW
   Automatyczne czyszczenie
   Filtry: Cold Nano, antybakteryjny, elektrostatyczny
   Poziom ciśnienia akustycznego: 20-37 dB(A)
   Sterowanie: przewodowe

HIROW Agregat – 1 szt.
Moc chłodzenia: 5,3 kW
Moc grzania: 6,2 kW
Pobór mocy/prądu
chłodzenie: 1,7 kW/7,6 A
grzanie: 1,5 kW/6,3 A
Zasilanie: 220-240V/50Hz/1~
Poziom ciśnienia akustycznego: 56dB(A)
Waga: 39 kg

Zakres prac:
- montaż instalacji chłodniczej wraz z jednostkami
- instalacja komunikacji między jednostkami
- instalacja materiałów do odprowadzania skroplin
- wykonanie zasilania elektrycznego z najbliższego gniazdka
- uruchomienie instalacji
- przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi

Zakres oferty:
- dostawa urządzeń
- montaż przez uprawnionych instalatorów
- wykonanie instalacji freonowej
- wykonanie próby szczelności instalacji
- okablowanie pomiędzy jednostkami
- montaż agregatu na zewnątrz budynku
- kontrola przejścia z zewnątrz budynku przed zaciekaniem.

Każdy z Wykonawców jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej w celu sprawdzenia miejsca realizacji zamówienia i warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty.