Załącznik nr 1.1

do Umowy nr…./2020

z dnia …………2020 r.

# PODSTAWOWE WYMAGANIA ZABUDOWY SAMOCHODU TYPU FURGON 
W WERSJI  NIEOZNAKOWANEJ  – AMBULANS KRYMINALISTYCZNY

Marka, model pojazdu MERCEDES SPRINTER KL3A4 – rok prod. 2019

| L.p. | Parametr : wymagany przez zamawiającego | Parametr: oferowany przez wykonawcę* |
| --- | --- | --- |
| Wyposażenie specjalne wnętrza pojazdu |  |
| 1 | Pojazd musi być przystosowany do przewożenia w jego wnętrzu: I rząd siedzeń – 2 funkcjonariuszy (w tym kierowcy) – przedział I, Przedział biurowy – co najmniej 2 funkcjonariuszy – przedział II, Przedział techniczny – przedział III. Do celów obliczeniowych należy przyjąć wagę jednego funkcjonariusza (w tym kierowcy) – 95 kg. Masa pojazdu po zabudowie wraz z pełnym wyposażeniem oraz z paliwem, olejami, smarami, i cieczami w ilościach nominalnych powiększona o masę co najmniej 4 funkcjonariuszy (4 x 95 kg) oraz masę wyposażenia służbowego nie może przekraczać maksymalnej wartości określonej przez producenta pojazdu bazowego. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (badanie techniczne pojazdu ze wskazaną jego masą własną po zabudowie wydane przez uprawnioną stację kontroli pojazdów) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie dostawy pojazdu. I rząd musi być wyposażony w: dodatkowe oświetlenie led (2 punkty), o mocy strumienia świetlnego min. 250 lm każdy o ciepłej barwie światła maksymalnie 3500 K. Lampy muszą być umieszczone nad siedzeniem kierowcy i dysponenta w miejscu umożliwiającym czytanie i sporządzanie dokumentacji służbowej. Szczegóły dot. umiejscowienia zostaną określone w fazie oceny prototypu zabudowy pojazdu. Materiały obiciowe siedzeń I-go i II-go przedziału oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwym w utrzymaniu w czystości. W przypadku pierwszego rzędu siedzeń materiały obiciowe muszą posiadać wzmocnienie co najmniej siedziska i odcinka lędźwiowego oparcia w postaci dodatkowego wzmocnienia tapicerki lub dodatkowego pokrowca, wykonane z ciemnego materiału odpornego na zużycie mechaniczne, które ma zapobiegać uszkodzeniu poszycia foteli przez indywidualne wyposażenie służbowe policjanta. Dodatkowe pokrowce muszą być tak skonstruowane, aby nie kolidowały z otwierającymi się poduszkami gazowymi. W przypadku siedzeń w przedziale II musi/szą być pokrowiec/e wykonany/e z ciemnego materiału, odpornego na zużycie mechaniczne, łatwego do utrzymania w czystości, przystosowanego do zmywania wodą (np. materiału imitującego skórę naturalną). Użyte dodatkowe materiały (inne niż fabrycznie zamontowane przez producenta pojazdu) obiciowe foteli, kanapy i pokrowca muszą spełniać wymagania w zakresie palności wg Dyrektywy 95/28/WE. Zabudowa wnętrza pojazdu nie może kolidować z poduszkami i kurtynami gazowymi. Wnętrze pojazdu powinno być przedzielone przegrodami na trzy przedziały: a) przedział I- kabina kierowcy dla policjantów: kierującego pojazdem, oraz jednego funkcjonariusza, b) przedział II - biurowy, c) przedział III - magazynowy 3. Wejście do poszczególnych przedziałów powinno być możliwe: a) do przedziału I - drzwiami bocznymi (kabina kierowcy) po prawej i lewej stronie w części przedniej samochodu b) do przedziału II - drzwiami przesuwnymi (w części środkowej pojazdu) c) do przedziału III - tylnymi drzwiami pojazdu, otwieranymi na boki . 4. Przedział I oddzielony będzie od przedziału II przegrodą o wysokości od 800 do 1000 mm od podłogi przedziału biurowego (do wysokości oparć siedzisk). 8. Przedział II - biurowy a) podłoga wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian, b) ściany boczne i sufit pokryte warstwą izolacji termiczno-dźwiękowej, c) szyby w przedziale biurowym o przepuszczalności światła nie większej niż 30%. d) co najmniej trzy siedziska: dla dwóch policjantów i pracownika procesowego. Wszystkie siedziska z wewnętrznymi schowkami (wyposażone w pasy bezpieczeństwa) Proponowane rozwiązanie: Siedziska dla policjantów zlokalizowane na całej długości lewej ściany przedziału biurowego, przodem zwrócone w kierunku drzwi wejściowych do przedziału. Siedzisko dla pracownika procesowego po przeciwległej stronie, na prawej ścianie przedziału, e) dwa składane stoliki, jeden przylegający do ściany działowej z kabiną kierowcy, drugi przylegający do ściany działowej z przedziałem magazynowym. Stoliki usytuowane przed siedziskami dla policjantów, zamontowane na szynie przesuwnej, w sposób umożliwiający przesunięcie stolików wzdłuż ścian działowych, z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem się stolika podczas jazdy. Każdy ze stolików powinien umożliwiać stabilne zamontowanie laptopa razem z zasilaczem (w celu unieruchomienia go podczas jazdy) z możliwością zamknięcia go pod płytą stołu. Po podniesieniu każdego z blatów stolika laptop winien automatycznie unosić się do góry na wysokość odpowiednią do pracy. Wytrzymałość stolików na obciążenie – min.100 kg., f) na ścianie działowej oddzielającej przedział biurowy od przedziału magazynowego – od strony biurowej zestaw szafek z drzwiczkami i szuflad o głębokości min 40 cm., g) część szafek i szuflad musi umożliwiać przechowywanie w nich segregatorów do dokumentów formatu A4 i A3., h) drzwiczki wszystkich szafek i szuflad zabezpieczone samozatrzaskowymi zamkami, uniemożliwiającymi samoczynne otwarcie się podczas jazdy, i) oświetlenie przedziału biurowego – światło rozproszone umieszczone w górnej części przedziału biurowego oraz oświetlenie punktowe nad miejscami pracy (tj. nad stolikami – kierunkowe reflektory halogenowe punktowo zamontowane w suficie przedziału biurowego), j) zamontowane w pojeździe meble wykonane ze sklejki (pokryte łatwo czyszczącym laminatem) k) niezależny od silnika system ogrzewania przedziału biurowego z możliwością ustawienia temperatury w przedziale i termostatem (układ wydechowy systemu ogrzewania powinien być tak skonstruowany i umieszczony żeby nie powodował przedostawania się spalin do przedziału biurowego przy otwartych drzwiach bocznych). Co najmniej 2 wyloty ciepłego powietrza z układu ogrzewania rozmieszczone równomiernie w całym przedziale biurowym, zapewniające jednakową temperaturę w całej przestrzeni przedziału. Elementy wyposażenia elektrycznego przedziału zabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływaniem ciepłego powietrza z wylotów układu ogrzewania. 9. Przedział III – magazynowy. a) ściana działowa z przedziałem biurowym zabudowana otwartymi półkami wyposażonymi w uchwyty umożliwiające unieruchomienie za pomocą linek lub pasów przewożonych urządzeń i wyposażenia. b) przewidziane miejsce na stojak wraz z dwoma przenośnymi lampami oświetleniowymi, c) przewidziane miejsce oraz na dwa składane parawany opisanych w załączniku 4.1 o wymiarach wysokość min 1,15 m, długości min 2,5 m., d) przewidziane miejsce na zestaw narzędzi, e) Gaśnice 2 szt. po 5 kg.i przewidziane miejsce ich montażu. Sposób montażu musi umożliwiać łatwy i szybki dostęp do gaśnic, f) przewidziane miejsce na walizki kryminalistyczne w ilości 5 szt., g) przewidziane miejsce na przedłużacz zwijany bębnowy 50 m, h) przewidziane miejsce i drogomierz kołowy, i) przewidziane miejsce na wykrywacz metali wraz ze słuchawkami j) przewidziane miejsce na zestaw pachołków oraz lamp ostrzegawczych Szczegóły dot. umiejscowienia wyposażenia zostaną określone w fazie oceny prototypu zabudowy pojazdu 10. Instalacja elektryczna. a) zespół dwóch dodatkowych bezobsługowych akumulatorów żelowych (niezależnych od akumulatora fabrycznie zainstalowanego w pojeździe) o łącznej pojemności min. 200 Ah. Do zestawu akumulatorów podłączona przetwornica prądu z 12 na 230 V, zapewniająca wyjściowy prąd zmienny o pełnej sinusoidzie, umożliwiająca uzyskanie w gniazdach napięcia 230 V (o mocy 1000 WAT) wraz z instalacją przyłączeniową umożliwiającą zasilanie wewnętrznych odbiorników prądu (komputer, aparat cyfrowy, ładowarki do baterii, urządzenia wielofunkcyjne). Zamontowana instalacja powinna zapewniać możliwość jednoczesnego użytkowania wszystkich wymienionych urządzeń jednocześnie oraz zabezpieczać obwód przed chwilowymi spadkami napięcia, b) generator prądotwórczy zapewniający (poprzez układ ładowania wymieniony w punkcie c) ładowanie zespołu dwóch dodatkowych akumulatorów oraz użytkowanie zainstalowanych odbiorników prądu (komputer, urządzenia wielofunkcyjne, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne), zamontowany w części magazynowej. Podczas pracy generatora możliwość użytkowania wszystkich wskazanych urządzeń jednocześnie. Moc nominalna min. 2,8 kVA (w pracy ciągłej) i maksymalna min 3 kVA (w pracy chwilowej), napięcie znamionowe 230V 50Hz, prąd znamionowy min. 10A. Silnik benzynowy, czterosuwowy, lub Diesla. Czas pracy bez tankowania przy pełnym obciążeniu min. 7h. Zabezpieczenie termiczne i przeciążeniowe generatora. Generator obudowany i wyciszony – maks. poziom hałasu maks. 60 dB (w odległości do 7m). Generator powinien pracować przy zamkniętych tylnych drzwiach i być uruchamiany z części biurowej. Podczas pracy generator powinien zasilać wszystkie gniazda 230V i ładować wszystkie akumulatory, a po jego wyłączeniu zasilanie 230V powinno odbywać się automatycznie z przetwornicy. Dodatkowo agregat prądotwórczy musi posiadać: 1. System regulacji napięcia-elektroniczny z mikroprocesorem (inwertorowy) 2. System rozruchu-ręczny i elektryczny. 3. Zabezpieczenie olejowe silnika 4. Zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy 5. Wyjście prądu stałego dodatkowo. 6. Kontrolki pracy - przeciążęnia, wskaźnik poziomu paliwa. 7. Agregat musi zapewniać energię elektryczną o parametrach umożliwiających zasilanie wszystkich urządzeń elektronicznych takich jak np: komputery, UPS, urządzenie wielofunkcyjne, alkomat, drukarki – kserokopiarki. c) bezobsługowy, automatyczny układ ładowania (ładowarka ok. 20 A) dwóch akumulatorów na postoju przy podłączonym zasilaniu 230 V z jednym gniazdem zewnętrznym zamontowanym w bocznej ścianie pojazdu. Ładowanie akumulatorów powinno być alternatywnie realizowane z generatora wym. w pkt. 7b. Kontrolka ładowania zespołu dodatkowych akumulatorów w przedziale biurowym (wskaźnik poziomu naładowania dodatkowych akumulatorów), d) zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym 230V lub uruchomionym generatorem prądotwórczym wraz z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym. Zabezpieczenie przed jednoczesnym podłączeniem zasilania zewnętrznego i zasilania z generatora prądotwórczego, e) centralny wyłącznik źródła zasilania dla przedziału biurowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem (umieszczony w przedziale II), f) minimum cztery gniazda 230 V w przedziale biurowym do zasilania urządzeń biurowych oraz dwa w przedziale magazynowym. Dwa samochodowe gniazda 12V (typu „zapalniczka”) w przedziale biurowym i dwa w przedziale magazynowym, g) okablowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej zabudowane, umożliwiające jednoczesne podłączenie urządzenia wielofunkcyjnego i dwóch komputerów oraz współpracę komputerów z drukarką (zabudowane przewody ze złączami USB zapewniające komunikację pomiędzy komputerami i urządzeniem wielofunkcyjnym, umożliwiające łatwe przełączanie pomiędzy dwoma komputerami i drukarką. Zapewniony dostęp do zamontowanej w pojeździe przetwornicy, i) oświetlenie zewnętrzne z trzech stron pojazdu (z lewej, prawej i tyłu pojazdu) podwójnymi lampami halogenowymi, rozpraszającymi, uruchamianymi z przedziału biurowego. | SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* ………………………… (podpis osoby reprezentującej Wykonawcę) SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* ………………………… (podpis osoby reprezentującej Wykonawcę) SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* ………………………… (podpis osoby reprezentującej Wykonawcę) SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* ………………………… (podpis osoby reprezentującej Wykonawcę) |
| Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu |  |
| 2 | Pojazd musi posiadać: Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczególnych punktach niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie współpracować z wyposażeniem pojazdu bazowego oraz zapewniać wymaganą jakość i odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC („-„ na masie). Wykonawca na podstawie sporządzonego bilansu mocy wyposaży pojazd w odpowiedni dla pełnego obciążenia akumulator i alternator. | SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* ………………………… (podpis osoby reprezentującej Wykonawcę) |
| Uprzywilejowanie w ruchu |  |
| 3 | Pojazd musi posiadać dwie tablice z napisem „POLICJA” wykonane na podłożu z folii magnetycznej o wymiarach 160x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm. Tablice wykonane w barwie niebieskiej odblaskowej a napis w barwie białej odblaskowej. Materiały użyte do wykonania tablic muszą spełniać, co najmniej wymagania: punkt 1.3.2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych koloru niebieskiego i białego 2 generacji (Dz. U. 2003, nr 220, poz. 2181, ze zm.), punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16, oraz 4.17 Załącznika nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. 2016, poz. 1038, ze zm.), współrzędne trójchromatyczne barwy białej i niebieskiej odblaskowej muszą zawierać się w granicach pól tolerancji barwnych przedstawionych w tabeli 1. Tabela nr 1 Barwa materiału Współrzędne punktów narożnych Minimalne wartości współczynnika luminacji 1 2 3 4 Biała x 0,355 0,305 0,285 0,335 0,27 y 0,355 0,305 0,325 0,375 Niebieska x 0,078 0,150 0,210 0,137 0,01 y 0,171 0,220 0,160 0,038 1. Pojazd musi posiadać lampę wykonaną w technologii LED o barwie światła niebieskiej z mocowaniem magnetycznym lub elektromagnetycznym. Lampa musi być o odpowiedniej wysokości klosza zapewniającego świetlną widoczność dookólną (klosz lampy nie może być zasłonięty przez relingi dachowe – musi wystawać poza obrys relingów) Lampa musi posiadać klosz wykonany z poliwęglanu oraz przewód spiralny o długości w zakresie od 5 do 5,5 metra w stanie rozciągniętym służący do jej zasilania z gniazd, o których mowa w załączniku 4.1. Lampa musi posiadać homologację. Podstawa lampy nie może powodować uszkodzeń powłoki lakierniczej pojazdu. Sposób mocowania lampy musi zapewniać możliwość jazdy pojazdem z maksymalną prędkością określoną dla pojazdu bazowego. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Wyniki badań muszą być uzyskane na podstawie badań drogowych i muszą uwzględniać drgania spowodowane nierównościami nawierzchni drogi, przeciążenia wynikające z poruszania się pojazdu po łuku, nagłego hamowania oraz podmuchu wiatru. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą. Wyniki badań muszą być uzyskane na podstawie badań drogowych i muszą uwzględniać drgania spowodowane nierównościami nawierzchni drogi, przeciążenia wynikające z poruszania się pojazdu po łuku, nagłego hamowania oraz podmuchu wiatru. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. Wykonawca we wnętrzu pojazdu musi zapewnić miejsce do przewozu lampy LED umożliwiające jej łatwe podłączenie i umieszczenie na dachu pojazdu przez funkcjonariuszy poruszających się pojazdem. Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty po zamontowaniu w pojeździe musi: wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m od przedniego zderzaka pojazdu musi zawierać się w granicach 105 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu, wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB (A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-90/S-04052 ISO 5128. Wymóg musi być potwierdzony badaniem wykonanym przez właściwą akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdów, być zamontowane w komorze silnika w sposób nieutrudniający dostępu do innych elementów pojazdu, spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie min. IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie oceny prototypu samochodu. We wnętrzu pojazdu musi być zamontowany w sposób skryty manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo - alarmowym przez dysponenta lub kierowcę, które musi posiadać funkcje: wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków, przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail), sterowania sygnalizacją świetlną, rozgłaszania komunikatów i sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym. Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki: włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej), musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (bez sygnalizacji dźwiękowej), włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną, włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona, działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. musi istnieć możliwość korzystania z urządzenia rozgłaszającego przy wyłączonej sygnalizacji świetlnej. 5. W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim muszą być zamontowane w sposób skryty (zakamuflowany) dwie lampy LED o kloszach bezbarwnych, o barwie światła niebieskiej. Lampy muszą być zamocowane w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności ich demontażu. Lampy muszą świecić naprzemiennie. Każda z lamp musi posiadać jeden rząd z co najmniej trzema LED-ami o wysokiej światłości. 6. Zastosowane w pojeździe lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym, muszą: a. posiadać homologację, b. być zamontowane w taki sposób, aby źródło światła było umieszczone prostopadle do osi poziomej pojazdu, c. posiadać klosze wykonane z poliwęglanu. | SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* ………………………… (podpis osoby reprezentującej Wykonawcę) SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* ………………………… (podpis osoby reprezentującej Wykonawcę) SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* ……………………… (podpis osoby reprezentującej Wykonawcę) |
| Wymagania odnośnie oznaczania i znakowania |  |
| 4 | Pojazd musi posiadać trwale umieszczone w miejscu łatwo dostępnym wewnątrz pojazdu: tabliczkę zawierającą naniesione w sposób trwały co najmniej dane o producencie, typie roku produkcji oraz numerze identyfikacyjnym pojazdu (VIN) lub numerze nadwozia, podwozia lub ramy, tabliczkę wskazującą dopuszczalną liczbę przewożonych osób łącznie z kierowcą. Wszystkie urządzenia zamontowane jako elementy zabudowy pojazdu muszą posiadać tabliczki znamionowe zawierające co najmniej następujące dane: symbol lub numer producenta, numer kolejny wyrobu, rok produkcji. Wszystkie elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przełączniki, gniazda itp., sterujące wyposażeniem pojazdu, muszą być oznaczone tabliczkami z opisem (słownym lub graficznym) ich funkcji i przeznaczenia. Tabliczki muszą być czytelne oraz wykonane i zamocowane w sposób trwały. | SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* ………………………… (podpis osoby reprezentującej Wykonawcę) |
| Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania |  |
|  | Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego użytkowania i obsługi pojazdu. Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP. Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały w widocznych miejscach. Pojazd na zewnątrz oraz wewnątrz nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkowania pojazdu. Konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe. Pojazd musi być wyposażony w gaśnicę typu samochodowego opisaną w załączniku 4.1. - wymagane dodatkowe wyposażenie. Pojazd musi być wyposażony w apteczkę samochodową opisaną w załączniku 4.1 - wymagane dodatkowe wyposażenie. Zabudowa pojazdu nie może utrudniać dostępu do elementów i wyposażenia pojazdu związanych z bezpieczeństwem użytkowania. | SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* ………………………… (podpis osoby reprezentującej Wykonawcę) |
| Wymagania techniczne dotyczące montażu elementów specjalistycznej zabudowy |  |
|  | 1. Wszystkie elementy zabudowy, systemy ich mocowania, instalacje zasilania i sterujące itp. musza być zamontowane w sposób, jak najmniej ingerujący w strukturę pojazdu bazowego. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych otworów w poszyciu zewnętrznym lub wewnętrznym pojazdu bazowego (np. w celu przeprowadzenia przewodów instalacji zasilającej lub sterującej), należy w taki sposób zaplanować i zaprojektować miejsca otworów, aby były one jak najmniej widoczne (skamuflowane). 2. Podczas montażu poszczególnych elementów zabudowy pojazdu Wykonawca musi korzystać z fabrycznych lub dedykowanych elementów przewidzianych przez producenta danego urządzenia. 3. Wszystkie elementy zabudowy oraz systemy ich mocowania muszą zapewniać szczelność konstrukcji (przez okres minimum 8 lat), wytrzymałość na zmienne warunki atmosferyczne oraz gwarantować odpowiednią jakość i estetykę wykonania. 4. Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszą spełniać wymogi określone w obowiązujących normach i przepisach | SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* ………………………… (podpis osoby reprezentującej Wykonawcę) |
|  | dotyczących instalacji elektrycznej w motoryzacji. Przewody muszą znajdować się w osłonach w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu przewodów należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia przewodu zgodny z wymaganiami producenta. 5. Wszystkie przewody należy ułożyć w sposób zapobiegający wibracji oraz możliwości samoczynnego przemieszczania się. Do łączenia przewodów należy stosować specjalistyczne łączniki albo kostki, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania przewodów na poziomie podłogi lub pod progiem, przewody należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody muszą być ułożone z odpowiednim zapasem długości zapobiegającym ich naprężeniu podczas eksploatacji. 6. Przewody antenowe urządzeń łączności radiowej nie mogą być układane razem z przewodami instalacji elektrycznej. 7. W przypadku zmian kierunku ułożenia przewodu, przed i za łukiem należy przymocować uchwyty przewodowe; jeśli przewód prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby i grubości układanych przewodów. 8. Wszystkie otwory i przewierty należy wygładzić i zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami. 9. Każde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostać dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie. 10. Zamawiający dopuszcza jedynie stosowanie następujących technologii mocowania elementów i podzespołów zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocą nitów zrywalnych stalowych, łączenie za pomocą śrub, wkrętów, śrub i nitonakrętek sześciokątnych. 11. Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie elementy łączące muszą być wykonane w technologii antykorozyjnej. 12. Wszystkie elementy zabudowy należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie. 13. Wszystkie elementy zabudowy muszą być zamontowane w pojeździe zgodnie ze wskazówkami montażu podanymi przez producentów tych elementów. | SPEŁNIA WYMAGANIA / NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ* ………………………… (podpis osoby reprezentującej Wykonawcę) |

* niepotrzebne skreślić

........................................................................................................................................................

(podpis Wykonawcy bądź upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

UWAGA:

Potwierdzenie zgodności/niezgodności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia               z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zamawiającego winno nastąpić poprzez skreślenie               w kolumnie „Parametr oferowany przez Wykonawcę” odpowiedniego sformułowania „spełnia wymagania” lub „nie spełnia wymagania”.