Załącznik nr 1 do wniosku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

zamienny

Budowa budynku Centrum Dydaktyczno - Egzaminacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  przy ulicy Szpitalnej  wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

Kody CPV:

A.	Dokumentacja Projektowa 	Kod CPV	71000000-8

B.	Przygotowanie terenu pod budowę 	Kod CPV	45100000-8

C.	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów bud., roboty ziemne	Kod CPV	45110000-1

D.	Częściowe lub pełne prace budowlane oraz prace inżynierii lądowej 	Kod CPV	45200000-9

E. 	Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 	                             Kod CPV   45215100-8

F.	Roboty instalacyjne w budynkach 	Kod CPV	45300000-0

G.	Roboty wykończeniowe	Kod CPV	45400000-1

H.	Konstrukcje i materiały budowlane, wyroby pomocnicze dla budownictwa 	Kod CPV	44000000-0

ADRES:

ul. Szpitalne, Białystok;

obręb 11 Śródmieście, działka nr ewid. 1784/28

ZAMAWIAJĄCY:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

15 – 089 Białystok, ul. Kilińskiego 1

## OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy robót polegających na budowie budynku Centrum Dydaktyczno - Egzaminacyjnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  przy ulicy Szpitalnej  wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Wykonawca jest zobowiązany przygotować wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jako kompletny, zawierające wszystkie wymagane załączniki, w tym w szczególności oświadczenia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wymienionych organów.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie projektu budowlanego, w tym: projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno–budowlanego, projektów technicznych wraz z załącznikami,                                               z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz z opisem zastosowanych rozwiązań, technologii, materiałów i urządzeń, wyczerpujących swym zakresem program rzeczowy inwestycji i projektów wykonawczych (w razie potrzeby) oraz opracowanie przedmiarów robót;

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi prawami i przepisami związanymi z budownictwem, projektowaniem oraz „Programem funkcjonalno – użytkowym”;

- uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z dopełnieniem niezbędnych formalności administracyjno – prawnych, w tym uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci 
(w razie potrzeby) w imieniu Inwestora i uzyskanie wszelkich uzgodnień mających na celu otrzymanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, przy jednoczesnym zastosowaniu praw
i przepisów wymienionych w „Programie funkcjonalno – użytkowym, koncepcji projektowej”;

- wybudowanie zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę.

- sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta w trakcie realizacji inwestycji;

- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nowego obiektu.

Zamawiający informuje, że dysponuje dokumentacją projektową na rozbiórkę istniejących budynków oraz nieprawomocnym ostatecznym pozwoleniem na rozbiórkę. Wykonanie rozbiórki istniejących budynków nie będzie w zakresie niniejszego zadania.

„Program funkcjonalno–użytkowy” stanowi dla Wykonawcy podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, decyzjami, w tym uzyskaniem decyzji                     o pozwoleniu na budowę, a dla robót niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót                    z odpowiednim wyprzedzeniem, do organu administracji architektoniczno–budowlanej, jak również na wykonanie wszelkich robót rozbiórkowych, budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych wraz z rozruchem technologicznym, przekazaniem obiektu do użytkowania.

## DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Wyposażenie sanitariatów w biały montaż, lustra, dozowniki mydła, podajniki papieru toaletowego i ręczników papierowych, kosze na śmieci, uchwyty dla osób z niepełnosprawnościami są objęte przedmiotem zamówienia.

- Wyposażenie w zakresie sytemu audiowizualnego, w tym: projektory, ekrany, nagłośnienie itp. jest w całości objęte przedmiotem zamówienia.

- Urządzenia medyczne (wyposażenie sal egzaminacyjnych) oraz wyposażenie meblowe (krzesła, biurka, stoliki, regały, szafy itp.), komputery, drukarki itp. nie są objęte przedmiotem zamówienia. Należy jednak opracować projekt technologii i wyposażenia wraz z preliminarzem kosztów.

W zakresie zamówienia jest dostarczenie i montaż zabudowy meblowej, lad recepcyjnych i szatniowych oraz wieszaków wierzchniego okrycia w pomieszczeniu szatni.

- Zamawiający na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu planowanego przedmiotu zamówienia.

- Do Wykonawcy zamówienia będzie należało uzyskanie zgody na ewentualną wycinkę drzew kolidujących z inwestycją oraz poniesienie wszelkich kosztów z tym związanych, np. koszt 
wycinki, koszt ewentualnych nasadzeń dodatkowych drzew i krzewów, itp.;

- Należy zastosować elementy z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, poprawy efektywności energetycznej i OZE, ochrony przyrody, Europejskiego Zielonego Ładu oraz rozwiązania zgodne z kryteriami oceny projektów unijnych, w szczególności:

- rozwiązania dla osób ze szczególnymi potrzebami, które wykraczają poza wymogi minimalne (obligatoryjne) zawarte w załączniku nr 2 do Wytycznych 8 (Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027) oraz w ustawie z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

- zastosowanie elementów z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, poprawy efektywności energetycznej i OZE, ochrony przyrody, Europejskiego Zielonego Ładu;

- wpisanie się w realizację wartości Nowego Europejskiego Bauhausu, tj. uwzględnienie wymiarów zrównoważonego rozwoju, dostępności i estetyki;

- zgodność z prawem dotyczącym ochrony środowiska, w tym:

- ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) i Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko;

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);

- ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) i Dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory;

- Wytycznymi w sprawie działań naprawczych w odniesieniu do projektów współfinansowanych w okresie programowania 2014 – 2020 oraz ubiegających się o współfinansowanie w okresie 2021 – 2027 z Funduszy UE, dotkniętych naruszeniem 2016/2046 w zakresie specustaw, dla których prowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (Ares(2021)1432319 z 23.02.2021r.).

- zgodność z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, Porozumienia Paryskiego oraz zasadą „nie czyń poważnych szkód” (DNSH). W ramach potwierdzenia spełnienia zasady „nie czyń poważnych szkód” należy odnieść się do zapisów ekspertyzy wykonanej na zlecenie MFiPR: „Analiza spełniania zasady „nie czyń poważnej szkody” (DNSH), w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) nr 2020/852 dla projektu dokumentu pn. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027”

- zgodność z metodologią wynikającą z Wytycznych Komisji Europejskiej: ZAWIADOMIENIE KOMISJI Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027 (2021/C 373/01).

Zespół projektowy zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia potwierdzającego wykonanie projektu zgodnie z zasadą „Niewyrządzania znaczącej szkody środowisku” (DNSH) oraz zasadą „Zrównoważonego rozwoju – racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych” wraz z wykazem sposobów spełnienia powyższych zasad.

- ZMIANY DO PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO:

- Sale seminaryjne 300-osobowe nr P34 i P35 na kondygnacji +1 należy zaprojektować w taki sposób, aby po połączeniu trzech sal uzyskać powierzchnię dla min. 900 osób. tych sal uzyskać powierzchnię dla min. 600 osób.  Jednocześnie rezygnuje się ze ścianek mobilnych pomiędzy ww. salami a komunikacją i hallem głównym.

- Dwie sale seminaryjne 80-osobowe nr P7 i P8 na kondygnacji +1 należy zaprojektować w taki sposób, aby możliwy był ich podział ściankami mobilnymi na sale min. 40-osobowe. Jednocześnie rezygnuje się ze ścianek mobilnych: pomiędzy salami P7 i P8, pomiędzy salą P8 a komunikacją oraz pomiędzy salami P7 i P6.

- Na kondygnacji +2 należy zaprojektować 12 sal OSCE wysokiej wierności wraz z pokojami kontroli i salami debriefingu, zmniejszając ilość sal dydaktycznych do minimum 6.

- Na kondygnacji  +2 należy zaprojektować również dodatkowo 2 sale symulacyjne każda po ok. 37.00 m2 z salkami do debriefingu.

- Należy zaprojektować miejsce do wypoczynku dla min. 100 studentów wyposażone w krzesła, kanapy, stoliki (dostawa wyposażenia nie jest przedmiotem zamówienia). W tym celu można pomniejszyć przestrzeń patio. lub antresoli.

- Należy zaprojektować wyposażenie w szafki dla min. 100 studentów i wykonać przebieralnie w poziomie +1 lub +2.

- W salach dydaktycznych należy wykonać instalację do nagrywania wykładów ( wyposażenie                   w lustra weneckie i studio nagrań min. 1 sala).

- Należy przewidzieć zaprojektowanie i wykonanie mediów w salach OSCE w ilości niezbędnej do odwzorowania różnorodnych sytuacji klinicznych.

- Sale seminaryjne P5, P6 i P10 należy zaprojektować w taki sposób, aby było możliwe ich połączenie w jedną przestrzeń na ok. 460 osób. Jednocześnie rezygnuje się ze ścianek mobilnych pomiędzy ww. salami a komunikacją i hallem głównym.

- Sale seminaryjne 300-osobowe nr P34, P 35, P 5 należy zaprojektować w taki sposób, aby możliwy był również ich podział ściankami mobilnymi - każda z sal po podziale na min. 150 osób.

- „Sceny” (miejsce dla wykładowcy/prezentera) i ekranów w salach seminaryjnych 300-osobowych nie należy sytuować przy ścianie z drzwiami wejściowymi do sal. Na ścianach bocznych należy przewidzieć dodatkowe monitory. Monitory należy również zamontować w komunikacji na ścianach przy drzwiach wejściowych do sal seminaryjnych 300-osobowych. Ilość monitorów przy wejściach do sal powinna odpowiadać ilości sal po podziale ściankami mobilnymi tzn. każda  sala 150-osobowa musi posiadać w komunikacji przypisany jej monitor.

- Kamery w salach powinny być tak zamontowane, żeby był możliwy przekaz obrazu, na którym będzie widoczny  prezenter/wykładowca.

- Ilość wieszaków wierzchniego okrycia w szatni na poziomie +1 ma zapewnić jednoczesne obsłużenie maksymalnej ilości osób przebywających na parterze budynku.

- Nad patio należy  zaprojektować i wykonać doświetlenie światłem naturalnym (świetlik w dachu),

- Wszystkie sale seminaryjne należy wyposażyć w oświetlenie konferencyjne RGB ledowe.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA – ZAŁĄCZNIKI:

- Wzór harmonogramu rzeczowo- finansowego,

- „Program funkcjonalno – użytkowy”