Zakres nr 1																Załącznik nr 1B

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ANALIZATORA DO ODCZYNNÓW

IMMUNOHISTOCHEMICZNYCH I HISTOCHEMICZNYCH

PARAMETRY GRANICZNE

| Lp. | Parametry Wymagane | Potwierdzenie spełnienia wymagań, Wpisuje Wykonawca (należy podać numer strony oferty) |
| --- | --- | --- |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE ANALIZATORA/ANALIZATORÓW DO IMMUNOHISTOCHEMII: |
|  | Analizator/analizatory fabrycznie nowe lub używane, z pełną gwarancją i obsługą serwisową. Zamawiający dopuszcza wyprodukowane w 2021 roku lub później. |  |
|  | Musi umożliwiać zautomatyzowaną obróbkę preparatu (bez konieczności stosowania dodatkowych przystawek), poprzez deparafinizację skrawka, jego ogrzanie w celu odsłonięcia antygenów, nakropienie przeciwciał i systemu wizualizacyjnego (detekcyjnego). |  |
|  | Możliwość wykonywania badań wraz z odczynem kontrolnym na jednym szkiełku. |  |
|  | Oszczędne gospodarowanie odczynnikami, stała ilość dozowanych odczynników niezależna od wielkości, ilości i rozmieszczenia skrawków na szkiełkach. |  |
|  | Możliwość jednoczesnego barwienia od 20 do 30 preparatów z użyciem różnych protokołów w jednym cyklu pracy |  |
|  | System otwarty na stosowanie przeciwciał innych niż producenta aparatu. |  |
|  | Musi posiadać programowalne procedury wykonywania odczynu. |  |
|  | Uniwersalne systemy detekcyjne, niezależne od rodzaju przeciwciał (mysie , królicze). |  |
|  | Musi pracować w technologii bezksylenowej. |  |
|  | Czas wykonywania barwienia od etapu deparafinizacji do podbarwienia tła ≤ 4h , przepustowość 90 odczynów w ciągu zmiany roboczej (7,35godz). |  |
|  | Możliwość zaprogramowania aparatu na „opóźniony start”. |  |
|  | Pozycja barwienia szkiełek – pozioma. |  |
|  | Możliwość stosowania więcej niż jednego protokołu w jednym cyklu barwienia. |  |
|  | Sprzęt i oprogramowanie do obsługi informatycznej w zestawie (komputer wraz z oprogramowaniem , niezbędne drukarki , UPS podtrzymujący pracę aparatu), szafa na odczynniki, płyta chłodząca, płyta grzewcza,mikrotom rotacyjny półautomatyczny z automatycznym podprowadzeniem głowicy. |  |
| SZAFA |
|  | Parametry szafy na odczynniki: Wymiary zewnętrzne: Szerokość – 1200 mm Głębokość – 550 mm Wysokość – 1975 mm Wymiary wewnętrzne: Szerokość – 1180 mm Głębokość – 490 mm Wysokość – 1580 mm |  |
| Płyta zimna chłodzaca |
|  | Wymiary zewnętrzne: Wysokość – 290 mm Głębokość – 550 mm Szerokość – 500 mm Wymiary powierzchni roboczej: szerokość – 400 mm Głębokość – 270 mm Pojemność minimum 80 standardowych bloczków Temperatura pracy do -20 st. C. |  |
| Płyta grzewcza |
|  | minimalne wymiary powierzchni roboczej – 300 x 400 mm. Moc maksymalna – 400 W .Temperatura sterowana przez elektroniczny termostat. Zakres temperatury +20°C - +90°C. |  |
| Mikrotom |  |
|  | Mikrotom rotacyjny półautomatyczny z automatycznym podprowadzeniem głowicy Mikrotom z jednym panelem sterującym wraz z wbudowanym wyświetlaczem, wyposażony w diodę informującą o włączeniu funkcji retrakcji, z możliwością wyjęcia go z obudowy mikrotomu i umieszczenia z prawej lub lewej strony mikrotomu w dowolnym miejscu (bez użycia narzędzi). |  |
|  | Zapewnienia prawidłowej pracy aparatów (zapewnienie optymalnej temperatury pracy aparatu.) |  |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODCZYNNIKÓW IMMUNOHISTOCHEMII: |
|  | W skład dostarczanych odczynników powinien wchodzić komplet substancji niezbędnych do wykonania odczynów, m.in.: do deparafinizacji , do odsłonięcia antygenów , przeciwciała RTU , zestawy detekcji ( w tym RED i medium wodne), oraz wszystkie pozostałe niezbędne płyny i bufory. Zestaw do hybrydyzacji metodą CISH/SISH na 200 oznaczeń. |  |
|  | Wielkość opakowania przeciwciał do immunohistochemii: 50 testów |  |
|  | Zaoferowane odczynniki powinny zagwarantować wykonanie wyszczególnionych badań w ciągu trwania umowy. Termin ważności odczynników min. 6 miesięcy. |  |
|  | Ilości odczynników mają być przeliczone z uwzględnieniem pokrycia całej powierzchni szkiełka i zapewnić wykonanie określonej w załączniku ilości badań. |  |
|  | Zapewnienie szkiełek podstawowych dwóch typów kompatybilnych z aparatem oraz materiałów zużywalnych (taśmy, kalki do drukarki) |  |
|  | W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania zewnętrznej kontroli jakości NordiQC (do 2 kontroli na rok) oraz dekontaminacji aparatów. |  |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE ANALIZATORA DO HISTOCHEMII: |
|  | Aparat do wykonywania barwień histochemicznych w procesie w pełni automatycznym nie starszy niż 2015 |  |
|  | Etapy wykonywane na pokładzie aparatu: deparafinizacja, reakcja barwna, podbarwienie tła. |  |
|  | Możliwość jednoczesnego barwienia minimum 20 preparatów z użyciem różnych protokołów w jednym cyklu pracy |  |
|  | Czas wykonywania barwienia niezależny od ilości barwionych preparatów w danym protokole. |  |
|  | Aparat zabezpieczający tkankę przed wysychaniem bez konieczności stosowania plastikowych bądź metalowych nakładek. |  |
|  | W zestawie komputer ,drukarka kodów kreskowych, UPS |  |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODCZYNNIKÓW DO HISTOCHEMII: |
|  | W skład dostarczanych odczynników powinien wchodzić komplet substancji niezbędnych do wykonania barwień, m.in.: do deparafinizacji , zestawy do barwienia RTU , zestawy detekcji oraz wszystkie pozostałe niezbędne płyny i bufory. |  |
|  | Zaoferowane odczynniki powinny zagwarantować wykonanie wyszczególnionych badań w ciągu trwania umowy. Termin ważności odczynników min. 6 miesięcy. |  |
|  | Wielkość opakowania przeciwciał do histochemii: poniżej 100 testów |  |
|  | Ilości odczynników mają być przeliczone z uwzględnieniem pokrycia całej powierzchni szkiełka i zapewnić wykonanie określonej w załączniku ilości badań. |  |
|  | Zapewnienie szkiełek podstawowych kompatybilnych z aparatem oraz materiałów zużywalnych (taśmy, kalki do drukarki) |  |

Należy dostarczyć materiały firmowe potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów z zaznaczeniem i podaniem pliku dla punktów 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 27.

UWAGA: niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych powoduje odrzucenie oferty.