Załącznik nr 1

Do Umowy nr………………………..

Z dnia ………………………………….

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji dachu i stropu budynku Centrum Kultury w Siechnicach przy ul. Fabrycznej 15, 55-011 Siechnice.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zadania jest wykonanie ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji dachu i stropu na części budynku użyteczności publicznej należącego do Gminy Siechnice. Adres inwestycji ul. Fabryczna 15, 55-011 Siechnice, działka o numerze ewidencyjnym 384/3, obręb Siechnice.

Poniżej mapa ogólna oraz ortofotomapa z zaznaczonym fragmentem dachu, który ma zostać poddany ekspertyzie.

- Charakterystyka obiektu

Działający budynek administracyjno-użytkowy, dwu i jedno kondygnacyjny, wybudowany w konstrukcji tradycyjnej murowanej, podpiwniczony. Dach płaski drewniany wentylowany. Pomiędzy stropem a górną połacią dachu (wodoszczelnym pokryciem), znajduje się przestrzeń. Podczas remontu w roku 2020 wymienione zostały górne belki połaci dachu wraz odeskowaniem i wierzchnimi warstwami izolacyjnymi połaci dachu. Niższa część w tym spróchniałe belki nie zostały wymienione. W związku z powyższym odkrywki mają być wykonane od dołu. Budynek to obiekt, który użytkowany jest przez gminną instytucję kultury – Centrum Kultury w Siechnicach. W obiekcie prowadzone są różnego rodzaju zajęcia. Do opisu przedmiotu zamówienia dołączony rzut dachu i przekroje budynku z zaznaczonym fragmentem objętym opracowaniem.

Powierzchnia użytkowa – 407,20 m2

Powierzchnia zabudowy – 596,86 m2

Kubatura – 2.734,83 m2

Poniżej zdjęcia przedstawiające obiekt z zewnątrz i wewnątrz oraz podczas prowadzonego remontu w 2020 roku.

- Zakres zamówienia obejmuje

- Przeprowadzenie wizji lokalnej oraz oględzin obiektu,

- Wskazanie miejsc na dokonanie niezbędnych odkrywek dachu. Zamawiający wykona je we własnym zakresie, wraz z przywróceniem do stanu pierwotnego (przewidywana ilość odkrywek 5-6 szt.),

- Sporządzenie dokumentacji fotograficznej obiektu, uszkodzonych elementów stropu i dachu,

- Dokonanie pomiarów inwentaryzacyjnych,

- Wykonanie opisu uszkodzeń stropu i dachu, poparte niezbędnymi badaniami jak np. badania zawilgocenia,

- Sporządzenie ogólnej oceny stanu technicznego stropu i dachu, wraz z oceną mykologiczno-budowlaną drewna,

- Sporządzenie oceny przyczyn powstania uszkodzeń elementów stropu i dachu,

- Opracowanie wniosków i zaleceń,

- Określenie zakresu robót koniecznych do wykonania wraz z ich kolejnością w celu likwidacji ujawnionych uszkodzeń, (naprawy przeprowadzane od dołu, nie zdejmując nowo remontowanej połaci dachu)

- Opracowanie szacunkowego kosztorysu, określonych robót koniecznych do wykonania w celu likwidacji ujawnionych uszkodzeń.

- Ekspertyza winna zawierać

- ekspertyza techniczna - 3 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD,

- przedmiar robót oraz szacunkowy kosztorys – po 3 egzemplarze w wersji papierowej (pdf.) i po 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej do edycji w programie kosztorysowym Norma Pro.

Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną  oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Inne istotne warunki zamówienia

- Miejsce i ilość wykonywanych odkrywek do ustalenia z Zamawiającym.

- Oferent przedłoży aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności  gospodarczej,

- Oferent będzie dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia posiadającymi uprawnienia bez ograniczeń projektowe w branży architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wraz z załączonym aktualnym zaświadczeniem przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

- Oferent zobowiązany jest w okresie trwania umowy do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej  przedmiot zamówienia i przedłożenia umowy ubezpieczeniowej.

Załączniki

- Rzut dachu

- Przekrój A-A; B-B