MACIERZ DYSKOWA

|  | Ilość | Nazwa, producent i opis |
| --- | --- | --- |
| MACIERZ w konfiguracji I | 1 |  |

| Jedna macierz w konfiguracji |
| --- |
| Lp. | Nazwa parametru | Minimalna wymagana wartość parametru | Oferowana konfiguracja (opis) |
|  | Obudowa | System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w szafie rack 19''. |  |
|  | Pojemność: | System musi zostać dostarczony w konfiguracji zawierającej minimum: - 16 dysków 1200GB SAS 10k - 10 dysków 800GB SSD - 12 dysków 10TB NL-SAS System musi ponadto wspierać dyski: - SAS: 900GB, 1200GB, 1800GB - SATA/NL-SAS: 4TB, 6TB, 8TB , 10TB - SSD: 800GB, 1,6TB, 3,2TB , 15.4TB System musi mieć możliwość rozbudowy do minimum 180 dysków oraz musi pozwalać na rozbudowę do wyższych modeli bez potrzeby migracji danych. (przez rozbudowę do wyższego modelu zamawiający rozumie do modelu macierzy z większą ilością Cache, większą skalowalnością i mocniejszymi procesorami) . |  |
|  | Kontroler | Dwa kontrolery wyposażone w przynajmniej 32GB cache każdy. Zamawiający dopuści rozwiązanie z mniejsza ilością pamięci cache w przypadku gdy cała wymagana pojemność macierzy zostanie zaoferowana na dyskach SSD W przypadku awarii zasilania dane nie zapisane na dyski, przechowywane w pamięci cache muszą być zabezpieczone za pomocą podtrzymania bateryjnego przez 72 godziny lub jako zrzut na pamięć flash. |  |
|  | Interfejsy | Oferowana macierz musi mieć minimum: - 8 portów 12Gbit SAS do podłączenia hostów, - 4 porty SAS 12 Gb/s (do podłączenia półek dyskowych), - pozwalać na rozbudowę o dodatkowe 4 porty 10GbE lub FC 16Gb. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie oparte o 4 porty SAS 12Gbit do podłączenia hostów, jeżeli z macierzą zostaną dostarczone 2 przełączniki 12 portowe SAS 12Gbit. |  |
|  | RAID | Wsparcie dla RAID: 0, 1, 5, 6, 10 Dodatkowo macierz musi posiadać mechanizm tworzenia wirtualnej przestrzeni na minimum 180 dyskach macierzy wraz z wyliczaniem parzystości oraz podwójnej parzystości w celu zabezpieczenia danych. Mechanizm ten musi być przygotowany do optymalizacji procesów odtwarzania dysków pojemnościowych NL_SAS. Obliczanie sum kontrolnych (kodów parzystości) dla grup dyskowych RAID5 i RAID6 musi być realizowane w sposób sprzętowy przez dedykowany układ w macierzy. |  |
|  | Obsługiwane protokoły | FC i iSCSI. (oraz SAS) Macierz musi pozwalać na zmianę udostępniania danych z FC na iSCSI i na odwrót bez zmiany wkładek SFP+ |  |
|  | Inne wymagania | Macierz musi posiadać wsparcie dla wielościeżkowości dla systemów: Microsoft® Windows Server®, Red Hat Enterprise Linux®, Novell SUSE Linux Enterprise Server, VMware® ESX®, Oracle® Solaris, HP HP-UX, IBM AIX, Macierz musi posiadać funkcjonalność wykonywania snapshotów minimum 128 per wolumen. Macierz musi posiadać funkcjonalność klonowania danych. Macierz musi posiadać funkcjonalność replikacji danych po FC (po zainstalowaniu portów FC na macierzy) w trybie synchronicznym i asynchronicznym, system musi pozwalać na wykonanie do 32 jednoczesnych replikacji. Macierz musi umożliwiać dynamiczną zmianę rozmiaru wolumenów logicznych bez przerywania pracy macierzy i bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na danym wolumenie. Macierz musi posiadać funkcjonalność partycjonowania macierzy na odseparowane od siebie logicznie systemy na których rezydują osobne dyski logiczne dla heterogenicznych systemów. Licencja na macierzy musi pozwalać na wykonanie do 128 partycji. Macierz musi pozwalać na dynamiczną migrację pomiędzy poziomami RAID. Macierz musi pozwalać na wykorzystanie dysków SSD w celu akceleracji odczytów. Macierz musi posiadać oprogramowanie do monitoringu stanu dysków, które pozwala na identyfikowanie potencjalnie zagrożonych awarią dysków Wraz z system musi zostać dostarczone narzędzie do monitoringu macierzy w kontekście: - wydajności i opóźnień na wolumenach - wydajności I/Ops, MB/s - trafności w cache Macierz musi posiadać oprogramowanie do aplikacji pozwalające na integrację z: - Vmware vCenter – provisioning i monitoring macierzy z widoku vCenter - VMware VASA - VMware Site Recovery Manager – wsparcie dla replikacji macierz z VMware - Microsoft SCOM – integracja systemu macierzowego z monitoringiem i alarmami w Microsoft SCOM - Microsoft MS SQL Management Studio - Microsoft Virtual Disk Service (VDS) - Microsoft Virtual Shadow Service (VSS) - Oracle Enterprise Manager – monitoring zasobów macierzowych Macierz musi zapewniać możliwość szyfrowania danych, realizacja procesu szyfrowania i zarządzania kluczem może się odbywać przez kontrolery macierzy lub zewnętrzne urządzenia i oprogramowanie do zarządzania kluczami. Wszystkie licencje na funkcjonalności muszą być dostarczone na maksymalną pojemność macierzy. |  |
|  | Pozostałe wymagania | W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnia wymianę podzespołu zapasowego na następny dzień roboczy. Dostarczony system musi posiadać również subskrypcję dla dostarczonego wraz z macierzą oprogramowania, przez cały okres gwarancji oraz dostęp do portalu serwisowego producenta, dostęp do wiedzy i informacji technicznych dotyczących oferowanego urządzenia. Zepsute nośniki pozostają własnością zamawiającego. |  |