Politechnika Morska w Szczecinie                                                               Szczecin, dnia 03.06.2024 r.

ul. Wały Chrobrego 1-2

70-500 Szczecin

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Numer sprawy: BZP-AG/262-12/24

### Dotyczy: Dostawa wyposażenia dla Politechniki Morskiej w Szczecinie w ramach programu wieloletniego pn. Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawców:

Pytanie:

Zamawiający w punkcie 7 opisu przedmiotu zamówienia wymaga dostarczenia

7) Urządzenie ratowniczo ewakuacyjne stosowane w przemyśle turbin wiatrowych

• Wyposażone w linę o długości od 15m do 25m;

• Zatwierdzone do obciążenia minimum 200kg (2 osoby);

• Prędkość zjazdu 0,7m/s;

• Automatyczna blokada zapobiegająca niepożądanym wypuszczeniu liny;

• Funkcja podnoszenia za pomocą teleskopowej grzechotki;

• Lina obustronnie zaszyta, wyposażona w karabinki;

• Odpowiednia do przekrojów lin 9mm do 10,5mm;

• Wbudowany w obudowę urządzenia krętlik;

• Dodatkowe wyposażenie: worek transportowy, zawiesie tekstylne długości 1,2m;

• Zgodna z normami EN341 / EN1496 / ANSI/ASSE Z359.4-2013 lub równoważnymi

• Co najmniej 3 letnia gwarancja.

Razem ilość:2 sztuki

Pytanie do podpunktu

• Prędkość zjazdu 0,7m/s;

Czy Zamawiający dopuści dostarczenie urządzenia (spełniającego pozostałe wymagania z Opisu

przedmiotu zamówienia) którego prędkość zjazdu wynosi ok 8m/s

Producent w instrukcji zamieszcza informację iż prędkość zjazdu wynosi ok.0,8m/s tłumacząc iż jest to parametr którego nie można ściśle określić ponieważ jest w dużej mierze uzależniony od wagi

ewakuowanego, długości zjazdu oraz warunków atmosferycznych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania, a tym samym podtrzymuje zapisy SWZ.

Powyższa odpowiedź nie stanowi zatem modyfikacji SWZ.