# PZ.271.1.4.2022.PZZiS-PZZ

# Załącznik nr 1 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# dla zadania pn. „Opracowanie projektu budowy drogi w sołectwie Bartków – Os. Knieje   i ul. Zielona”.

# I . Dokumentację projektową należy opracować w podziale na dwie części w oparciu o:

# - SWZ, niniejszy opis przedmiotu zamówienia

# - konsultacje i uzgodnienia z wyznaczonymi przedstawicielami Zamawiającego,

# - sporządzony przez Wykonawcę harmonogram prac projektowych, który Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

# II . Przedmiot zamówienia obejmuje:

# Projekt drogi Os. Knieje

# 1. Wykonanie map dla celów projektowych z uwzględnieniem źródłowej dokumentacji geodezyjnej (celem weryfikacji granic) w zakresie niezbędnym do opracowania przedmiotowej dokumentacji, w skali 1:500

# 2. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej – 4 egz.

# 3. Wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

# 4. Wykonanie koncepcji projektu celem akceptacji przez Zamawiającego.

# 5. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi oraz innych projektów koniecznych do przebudowy kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami technicznymi od zarządców sieci,  z podziałem na poszczególne branże wraz z wszelkimi uzgodnieniami m.in. uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej                  i dokonanie stosownych zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę. Wykonawca wystąpi do Lasów Państwowych w sprawie wydania wytycznych do projektowania na terenach leśnych wraz ze wszystkimi uzgodnieniami.

# 6. Zaprojektowanie odcinka drogi o długości ok. 867mb z betonu asfaltowego.

# - szerokość pasa drogowego – ok. 10,0m;

# - szerokość jezdni - 5,0 m;

# -  obciążenie ruchem KR-2;

# -  szerokość poboczy utwardzonych min. – 0,75m;

# 7. Zaprojektowanie chodnika jednostronnego przyjezdniowego  szer. 2m (licząc bez obrzeży)   z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8cm,

# 8. Zaprojektowanie odwodnienia pasa drogowego rowem otwartym, umocnionym na całej długości i wysokości płytami chodnikowymi, alternatywnie kanalizacja deszczowa;

# 9. Zaprojektowanie zjazdów na każdą nieruchomość zabudowaną z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8cm wraz z dojściami do furtek, na niezabudowaną                     o nawierzchni utwardzonej kruszywem; odrębnie uzgodnić potrzebę zaprojektowania zjazdów na teren leśny z Lasami Państwowymi. Lokalizację zjazdów uzgodnić                     z właścicielami poszczególnych nieruchomości.

# 10.Zaprojektowanie przebudowy kolidujących z pasem drogowym istniejących urządzeń infrastruktury energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej itp.(jeżeli będzie taka konieczność).

# 11. Zaprojektowanie oszczędnego oświetlenia ciągu uliczno-pieszego.

# 12. Zaprojektowanie stałej organizacji ruchu(projekt uzgodnić z odpowiednimi organami).

# 13. Zaprojektowanie kanału technologicznego(jeżeli jest wymagany).

# 14.Wykonanie map dla celów projektowych z uwzględnieniem źródłowej dokumentacji geodezyjnej (celem weryfikacji granic) w zakresie niezbędnym do opracowania przedmiotowej dokumentacji, w skali 1:500

# 15.Opracowanie dokumentacji geotechnicznej – 4 egz.

# 16. Wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

# 17. Wykonanie koncepcji projektu celem akceptacji przez Zamawiającego.

18. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

19. Opracowanie tabeli zjazdów (załączonej do projektu wykonawczego).

20. Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

21.Uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, w tym decyzji środowiskowej(jeżeli jest taka konieczność), pozwoleń, opinii, uzgodnień i sprawdzeń dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z przepisów koniecznych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz realizacji robót objętych zakresem zamawianych dokumentacji.

22. Wykonanie z podziałem na poszczególne branże przedmiarów robót, kosztorysów ślepych 
i kosztorysów inwestorskich wraz z ZZK (zbiorczym zestawieniem kosztów)

23. W oparciu o projekt budowy drogi i ewentualnej przebudowy urządzeń technicznych, projektant wyznaczy linie rozgraniczające pasa drogowego do podziałów oraz granice terenu niezbędnego do czasowego zajęcia dla obiektów budowlanych w przypadku gdy ich przebudowa odbywać się będzie poza wyznaczonym pasem drogowym, w celu przebudowy lub zabezpieczenia infrastruktury technicznej (innym kolorem) wkreślone w projekcie budowlanym i wykonawczym.

3. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa musi być opracowana w sposób zgodny 
z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami bhp, p.poż. 
i sanitarnohigienicznymi, oraz stanem prawnym obowiązującym na dzień przekazania Zamawiającemu ze szczegółowością wynikającą z następujących dokumentów:

•	Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania             i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. 2020 poz. 1363 ze zm.)

•	ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2020 poz. 1333 ze zm.),

•	rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego (j.t. Dz.U. z 2020 poz. 1609 ze zm.),

•	rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1129 ze zm.)

•	rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.       w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 124  ze zm.)

•	rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( Dz. U. z 2004r. poz. 130),

•	ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. 2020r. poz. 1219 ze zm.),

•	ustawy z dnia 1 lutego 2007r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 797 ze zm.),

•	innych aktów prawa powszechnie obowiązujących.

4. Zakres opracowania projektu podziału nieruchomości pod pas drogowy obejmuje:

4.1. Sporządzenie projektu podziału nieruchomości - 6 egz.;

4.2. Zgłoszenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Kielcach na koszt własny Wykonawcy;

4.3. Wskazanie Zamawiającemu na gruncie nowo wydzielonych nieruchomości;

4.4. Sporządzenie wykazu zmian gruntowych do przeprowadzenia zmian w księgach wieczystych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zaklauzulowane materiały geodezyjne:

4.4.1. mapy jednostkowe podziału dla każdej nieruchomości osobno wraz z wykazem zmian gruntowych - 6 egz.;

4.4.2. wykaz synchronizacyjny w przypadku, gdy w księdze wieczystej – lub w razie jej braku – w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenie i inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości, odrębnie dla każdej nieruchomości - 2 egz.;

4.4.3. mapa zbiorcza zawierająca projekt podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych - 6 egz.;

4.4.4. skrócony wypis hipoteczny - 1 egz.;

4.4.5 opis topograficzny punktów granicznych, nawiązanych do stałych elementów terenu, pozwalający na ich jednoznaczne wyznaczenie w terenie - 1egz.;

4.4.6. zarys pomiarowy – 1 egz.;

4.4.7. wykaz współrzędnych geodezyjnych granic pasa drogowego, osnowy geodezyjnej               i współrzędnych działek w pasie drogowym w formacie dwg na nośniku CD 
i w formie papierowej – po 1egz.

4.5. w/w materiały geodezyjne nie wykorzystane do uzyskania decyzji o zezwolenie 
na realizację inwestycji drogowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

4.6. wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych:

4.6.1. wszystkie punkty załamania pasa drogowego będą utrwalone betonowymi punktami  granicznymi z wyłączeniem przypadków, gdy granica zostanie ustalona po trwałym ogrodzeniu – po uprawomocnieniu się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

4.6.2. punkty przecięcia linii rozgraniczających z granicami działek będą stabilizowane słupkami drewnianymi oznaczonymi jaskrawą farbą;

5. Uzgodnienia projektu z zamawiającym:

5.1.  przed rozpoczęciem prac, projektant wraz z Zamawiającym przeprowadzi wizję lokalną 
w terenie i uszczegółowi zakres prac projektowych;

5.2. koncepcję projektową Wykonawca złoży u Zamawiającego do zaopiniowania. Koncepcja musi zawierać rozwiązania drogowe i przebudowy urządzeń technicznych pozwalające jednoznacznie uzgodnić całość projektu lub jego zmiany w formie docelowej. Obecność projektanta na spotkaniu uzgadniającym koncepcję jest obowiązkowa w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia koncepcji do akceptacji;

5.3. W przypadku uwag, Wykonawca zobowiązany jest nanieść poprawki i ponownie przedłożyć Zamawiającemu. Akceptacja końcowa przez Zamawiającego nastąpi niezwłocznie w formie pisemnej po uzgodnieniu z przedstawicielami samorządu lokalnego;

6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia, w tym koszty wszelkich uzgodnień.

7. Przed złożeniem wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, Wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację Projektu Budowlanego.

8. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna określać parametry techniczne             i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii uwzględniając zasady uczciwej konkurencji.

9 Po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację projektowo - kosztorysową Zamawiającemu 
w następującej formie:

a). 4 egz. w wersji papierowej zatwierdzonego projektu budowlano-wykonawczego, stanowiącego załącznik do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(2 oryginały i 2 kserokopie),

b). 2 egz. w wersji papierowej przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych,

c). 2 egz. na nośnikach elektronicznych, w tym:

- 1 egz. - zapis na płycie CD w programie Adobe Reader - całość dokumentacji                      z pieczątkami ZRID.

- 1 egz. - zapis na płycie CD: przedmiary i kosztorysy inwestorskie z rozszerzeniem .xls, dokumentacja projektowa – część rysunkowa z rozszerzeniem .dwg, dokumentacja projektowa – cześć opisowa z rozszerzeniem .doc.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu prac projektowych.

11. W odstępie kwartalnym, Wykonawca przedstawi na piśmie Zamawiającemu szczegółowe sprawozdanie z realizacji poszczególnych pozycji harmonogramu wykonywanych prac przedmiotu zamówienia.

Projekt drogi ul. Zielona

Przedmiot zamówienia.

1) Opracowanie  koncepcji rozwiązania projektowego budowy drogi do akceptacji przez Zamawiającego.

2) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.

3) Opracowanie  projektu budowlanego na budowę drogi w 4 egz. w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji elektronicznej.

4. Opracowanie projektów wykonawczych w 4 egz. w wersji papierowej i w egz. w wersji elektronicznej.

4) Opracowanie projektów branżowych w 2 egz.

5) Opracowanie operatu wodnoprawnego: na wykonanie urządzeń wodnych (wylotów) oraz na  odprowadzenie wód opadowych do rowów i cieków – 4 egz.

6) Uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

7) Opracowanie dokumentacji geotechnicznej – 4 egz.

8) Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień  i  opinii niezbędnych do uzyskania przez Projektanta pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

9) Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko - jeśli opracowanie będzie wymagane.

10) Wykonanie wszystkich opracowań wynikających z pozyskanych warunków.

11) Wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wynikających z uzgodnień w instytucjach biorących udział w postępowaniu o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

12) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji – jeśli będzie wymagana.

13) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi uzgodnieniami.

14) Wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. na płycie CD.

Przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie należy wykonać w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie przez odpowiedni opis parametrów precyzujących rodzaj, standard jak również inne istotne elementy zamówienia.

15) Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać w 2 egz. Opracowanie należy również dostarczyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej.

18) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Opracowanie należy również dostarczyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej.

Zakres projektowania

1. Zaprojektowanie odcinka drogi o długości ok. 490mb z betonu asfaltowego

- szerokość pasa drogowego – ok. 10,0m;

- szerokość jezdni - 5,0 m;

- obciążenie ruchem KR-2;

- szerokość poboczy utwardzonych min. – 0,75m;

2. Zaprojektowanie chodnika jednostronnego przyjezdniowego szer. 2m (licząc bez obrzeży) z kostki betonowej koloru czerwonego gr. 8cm,

3. Zaprojektowanie zjazdów na każdą nieruchomość zabudowaną z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 8cm wraz z dojściami do furtek, na niezabudowaną                     o nawierzchni utwardzonej kruszywem; odrębnie uzgodnić potrzebę zaprojektowania zjazdów na teren leśny z Lasami Państwowymi. Lokalizację zjazdów uzgodnić                    z właścicielami poszczególnych nieruchomości.

4. Zaprojektowanie oszczędnego oświetlenia ciągu uliczno-pieszego.

5. Zaprojektowanie stałej organizacji ruchu(projekt uzgodnić z odpowiednimi organami).

6. Zaprojektowanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do posesji zabudowanych,           do działek niezabudowanych zaprojektowanie wysięgników do granicy pasa drogowego zakończone zasuwą.

7. Zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji zabudowanych, do działek niezabudowanych zaprojektowanie wysięgników do granicy pasa drogowego zaślepione na końcu.

8. Zaprojektowanie kanału technologicznego (jeżeli jest wymagany).

III. Do obowiązku Wykonawcy należy rozpoznanie wszystkich okoliczności niezbędnych do opracowania projektu. Wszelkie braki w projekcie, które będą uniemożliwiały wykonanie projektu na etapie wykonawstwa, a które wynikać będą  z pominięcia lub niewłaściwego rozpoznania przez wykonawcę warunków terenowych muszą być uzupełnione w wymaganym zakresie bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

IV W przypadku odwołań od decyzji będących przedmiotem umowy,  Wykonawca ma obowiązek czynnie uczestniczyć w postępowaniu odwoławczym / postępowaniach odwoławczych udzielając wyjaśnień wraz z ewentualnym odwoływaniem się od wydanych rozstrzygnięć do czasu uprawomocnienia się przedmiotowej / przedmiotowych decyzji, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa objęta zamówieniem musi być zgodna 
z przepisami, normami, standardami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

V. Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę  wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy, ale zaleca, aby Wykonawca we własnym zakresie  zapoznał się z  warunkami terenowymi, które objęte będą opracowaniem  projektowym.

VI. Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 99 ust. 4 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 roku, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne, do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.