Zał. Nr 2 do SIWZ

Przetarg na sprzęt jednorazowy dla Pracowni Hemodynamiki

Depozyt nie dotyczy pakietu 6

| L.p. | Nazwa artykułu i specyfikacja techniczna | Ilość | Cena za 1 szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet 1 Prowadniki diagnostyczne Warunki: - dostępne średnice prowadników 0,018”; 0,032”; 0,035”; 0,038” - dostępne długości: 150cm, 200cm, 260cm - dostępne końcówki: prosta i typu J o promieniu nie przekraczającym 3mm - pokrycie hydrofobowe PTFE | 2500 szt |  |  |  |  | 120 szt |
| 2 | Pakiet 2 Zestawy do nakłucia i ucisku tętnicy promieniowej zawierające koszulkę naczyniową z igłą i prowadnikiem oraz opaskę o regulowanej sile ucisku Warunki: Koszulki naczyniowe z igłą i prowadnikiem - dedykowane i posiadające rejestrację do nakłucia i wprowadzania do tętnicy promieniowej - dostępne długości 10 cm, 16 cm, 25 cm lub szerszy zakres - dostępne średnice wewnętrzne 4F, 5F, 6F i 7F lub szerszy zakres - zawór hemostatyczny zapewniający szczelność w czasie pracy - pokrycie powłoką hydrofilną ułatwiającą wprowadzanie i usuwanie koszulki, zmniejszającą ból i dyskomfort pacjenta oraz redukującą ryzyko skurczu tętnicy promieniowej - rozszerzacz o konstrukcji zapewniającej możliwie atraumatyczne wprowadzanie do tętnicy z gładkim przejściem między koszulką a rozszerzaczem - w zestawie prowadniki nitinolowe dostępne w rozmiarach 0,018”;0,021” i 0,025” długości minimum 45cm dla koszulek 10 cm - duże światło wewnętrzne koszulki minimum 1,98mm przy zredukowanej zewnętrznej średnicy do ≤ 2,22mm dla koszulki kompatybilnej z cewnikami prowadzącymi 6F - grubość ściany koszulki nie przekraczająca 0,12mm (zewnętrzna średnica koszulki 6F porównywalna z innymi produktami o średnicy 5F, a 7F z innymi produktami 6F) - dren boczny zakończony kranikiem trójdrożnym do przepłukiwania koszulki - w zestawie cienkościenne igła angiograficzna z ostrym podwójnym szlifem kompatybilna z załączonym prowadnikiem Opaski uciskowe do tętnicy promieniowej: - jałowe, działające na zasadzie pneumatycznego ucisku - opaska musi pozwalać na regulację siły ucisku bez konieczności całkowitego zwolnienia ucisku i ponownego zakładania - wykonana z przezroczystego materiału umożliwiającego obserwację hemostazy w miejscu nakłute tętnicy - ergonomiczny i wygodny dla pacjenta kształt - dostępność opaski co najmniej w 2 rozmiarach pozwalająca na prawidłowy ucisk niezależnie od obwodu nadgarstka | 2000 szt |  |  |  |  | 150 szt |
| 3 | Pakiet 3 Prowadniki do angioplastyki Warunki: -średnica 0,014” - dostępne różne rodzaje prowadników dostosowane do charakteru zmian i morfologii naczyń – minimum 30 rodzajów niezależnie od długości i kształtu końcówki - dostępne końcówki proste i w kształcie J - dostępne długości 190cm i 300cm - dostępne prowadniki z powłoką hydrofilną i hydrofobową na całej długości - dostępne prowadniki z rdzeniem sięgającym końcówki „core to tip” zapewniające przeniesienie skrętu 1:1 i prowadniki z rdzeniem typu ribbon type” - dostępne prowadniki specjalistyczne do udrożnień (minimum 10 rodzajów) z końcówkami o średnicy 0,012” ; 0,0105” oraz 0,009” (do 5% wartości pakietu) - dostępne prowadniki o różnej sztywności części roboczej: 0,6g, 0,7g, 0,8g; 0,9g; 1,0g;1,2g; 1,5g; 2,7g; 2,8g; 3,5g; 4,1g; 4,8g; 9,7g; 12,5g; 13,0g 13,9g oraz różnej sztywności szaftu (normalne i extra support) zapewniające możliwość wyboru optymalnego prowadnika do typu zmiany | 600 szt |  |  |  |  | 120 szt |
| 4 | Pakiet 4 Inflatory do balonów do angioplastyki Warunki: - umożliwiające inflacje balonu ciśnieniem 28 atm lub wyższym - objętość strzykawki minimum 20 ml - zaopatrzone w manometr z dobrze widoczną tarczą w przyciemnionym pomieszczeniu - zaopatrzone w elastyczny łącznik wysokociśnieniowy wykonany z przezroczystego materiału z kranikiem trójdrożnym - podwójny system zabezpieczający przed przypadkowym zwolnieniem tłoka - ergonomiczny kształt - dokładność pomiaru ciśnienia inflacji do 3% | 1300 szt |  |  |  |  | 60 szt |
| 5 | Pakiet 5 Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek ze znacznikami na końcach Warunki: - stenty wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego pokryte pasywną warstwą węglową ze znacznikami ułatwiającymi lokalizację obu końców stentu - pokrycie abluminalne lekiem antymitotycznym – pochodną rapamycyny uwalnianym bez udziału polimeru - konstrukcja open-cell umożliwiająca dobry dostęp do bocznic - cienkościenna konstrukcja stentu – grubość przęseł nie przekraczająca 80 mikrometrów - dobra elestyczność i dostarczalność stentu do zmian w krętych tętnicach - niski profil przejścia (crossing profile) nie przekraczający 0,039” dla stentu o średnicy 3mm - kompatybilność z cewnikami prowadzącymi 5F dla stentów we wszystkich rozmiarach do 4,5 mm włącznie - dostępne długości od 8 do 38mm lub szerszy zakres - dostępne średnice stentu od 2,25 do 4,5mm lub szerszy zakres - zamocowanie stentu na balonie semi-compliant z możliwością doprężenia na tym samym balonie o co najmniej 0,5mm ponad średnice nominalną dla stentów 4,0mm i 4,5mm - wysokie ciśnienie RBP co najmniej 18 atm - długość systemu wprowadzającego minimum 140 cm | 200 szt |  |  |  |  | 30 szt |
| 6 | Pakiet 6 Coile hydrożelowe (sprężynki) do embolizacji naczyń z systemem wprowadzającym Warunki: - umożliwiające embolizację naczyń średnicy 2,0-4,0mm pożądany szerszy zakres - możliwość zastosowania w zakresie tętnic i malformacji naczyniowych w obrębie serca - pokrycie hydrożelowe pęczniejące w naczyniu po implantacji coila w czasie do 20 min zwiększające jego zdolność do okluzji naczynia - system umożliwiający repozycję/usunięcie coila przed odłączeniem i kontrolowane jego odłączenie przy użyciu prądu elektrycznego - dostępne coile tworzące pętle średnicy od 2 do 10mm - dostępne długości coili od 10 do 60 mm lub szerszy zakres - możliwość zabezpieczenia zabiegu szeroką gamą rozmiarów coili (dostarczenie na czas zabiegu szerokiego zakresu rozmiarów) i zapłacenia przez Szpital za rzeczywiste zużycie. Pakiet obejmuje: - 5 szt systemu wprowadzającego (mikrocewnik) - 10 szt coili z systemem uwalniania | 5+10 szt |  |  |  |  | Nie dotyczy |
| 7 | Pakiet 7 Systemy do rekanalizacji Warunki: - Systemy do rekanalizacji tętnic techniką przejścia subintimalnego i powrotu do światła naczynia - Zestaw złożony z 3 elementów: 1. mikrocewnik zbudowany ze skręconych drutów o tępo, atraumatycznie zakończonej końcówce średnicy 1 mm z uchwytem umożliwiającej szybką rotację 2. Płaski samopozycjonujący balon OTW przystosowany do rozprężania w przestrzeni subintimalnej z 2 przeciwległymi otworami do wyprowadzenia prowadnika 3. Zagięty pod kątem 28 stopni prowadnik z ostrym zakończeniem dedykowany do przebicia się z przestrzeni subintimalnej do światła naczynia, dostępne długości 185 i 300cm - możliwość osobnego zakupu poszczególnych elementów zestawu Pakiet obejmuje: - 4 mikrocewniki - 4 balony samopozycjonujące - 4 prowadniki | 4 zestawy |  |  |  |  | 1 zestaw |
| 8 | Pakiet 8 Niskoprofilowe mikrocewniki do rekanalizacji techniką antegrade Warunki: - dostępna długość 135 cm - duża sztywność szaftu (wzmocnienie oplotem na odcinku 45cm) i duża wytrzymałość taperowanej końcówki zapewniająca możliwość wprowadzenia w twarde zwłókniałe zmiany - niski profil wejścia nie przekraczający 1,6F i profil zewnętrzny części dystalnej szaftu nie przekraczający 2,25F - pokrycie hydrofilne dystalnej części szaftu na odcinku 43cm - końcówka za znacznikiem dobrze widocznym w skopii RTG - zbrojenie zapewniające sztywność i odporność na załamania - światło wewnętrzne nie mniejsze niż 0,016” - kompatybilne z prowadnikami 0,014” | 10szt |  |  |  |  | 2 szt |
| 9 | Pakiet 9 Balony do rekanalizacji Warunki - Balony kompatybilne z prowadnikami 0,014” - Dostępne średnice balonów 1,0mm; 1,25mm; 1,5mm; 1,75mm i 2,0mm (lub szerszy zakres) o długości roboczej szaftu 150cm lub więcej. - Bardzo niski profil przejścia poniżej 0,019” dla balonu o średnicy 1 i 1,25mm - Profil wejścia końcówki (tip entry profile) 0,016” - Dostępne długości balonu 5, 8, 10,15 i20 mm lub szerszy zakres - Dostępne wersje z pojedynczym znacznikiem do średnic do 1,75mm - Ciśnienie nominalne nie przekraczające 6 atm - Ciśnienie RBP (rated burst pressure) co najmniej 14atm - Duża odporność na uszkodzenia i zniszczenie przy wprowadzaniu w ciasne zwężenia - Pokrycie hydrofilne dystalnej części balonu poprawiające dostarczalność - Wzmocniony szaft balonu zapewniający doskonałą popychalność, ułatwiający wprowadzanie i i zapewniający odporność na uszkodzenia mechaniczne | 65 szt |  |  |  |  | 10 szt |
| 10 | Pakiet 10 Stenty pokryte zotarolimusem do tętnic krętych i dużego kalibru Warunki: - stent montowany na balonie z systemem wprowadząjącym typu Rapid Exchange (RX, Monorail) kompatybilnym z prowadnikami 0,014” - stent o konstrukcji sinusoidalnej wykonanej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo zzpewniającej bardzo dobre pokonywanie krętych odcinków naczyń - budowa open-cell zapewniająca bardzo dobry dostęp do bocznic i możliwość rozszerzenia oka stentu do ponad 4,5mm - platynowo-irydowy rdzeń zapewniający widoczność w skopii RTG i dużą siłę radialaną - stent uwalniający lek antyproliferacyjny - zotarolimus - dostępny szeroki zakres rozmiarów stentu: średnice od 2,0mm do 5,0mm i długości od 8 do 38mm lub szerszy zakres - montowane na balonie o RBP min 18 atm - bezpieczeństwo i skuteczność dla konstrukcji stentu potwierdzona wynikami wieloośrodkowych badań klinicznych z minimum 3 letnim okresem obserwacji Pakiet obejmuje 40szt stentów do dużych tętnic (4,5 - 5,0mm) 160szt stentów w rozmiarach 2,0mm do 4,0mm | 40+160 szt |  |  |  |  | 8 szt w rozmiarze 4,5-5,0mm 32 szt w rozmiarze 2,0-4,0mm |
| 11 | Pakiet 11 Balony nacinające Warunki: - dostępne średnice od 1,75 mm do 4,0 mm lub szerszy zakres - dostępne długości od 10 do 20mm lub szerszy zakres - co najmniej 2 druty lub ostrza uczestniczące w procesie modyfikacji blaszki - możliwość wysokociśnieniowej inflacji - RBP co najmniej 16 atm - kompatybilne z prowadnikami 0,014” i cewnikami prowadzącymi 6F - Profil przejścia nie przekraczający 0,032” dla balonu 3,0mm - kompatybilne z cewnikami prowadzącymi 5F lub większymi | 18 szt |  |  |  |  | 4 szt |
| 12 | Pakiet 12 Cewniki prowadzące do angioplastyki z dostępu promieniowego i udowego Warunki: - dostępne krzywizny zapewniające dobre podparcie z dostępu promieniowego (right extra back-up, left extra back-up, EBU, TIG) - dostępne wielkości cewników w zakresie co najmniej od 3,0 do 5,0 co 0,25 (minimum 6 wielkości dla cewników extra back-up do prawej i minimum 9 wielkości dla dla cewników extra back-up do lewej tętnicy wieńcowej) - pokrycie hydrofilne zapewniające redukcję tarcia i ryzyka skurczu tętnicy promieniowej w trakcie zabiegu - duża średnica wewnętrzna: minimum 0,058” dla cewnika 5F; 0,071” dla cewnika 6F i 0,082” dla cewnika 7F - dostępne średnice od 5F do 8F - dostępne cewniki 7F i 8F z bocznymi otworami (side holes) pozwalającymi uniknąć zablokowania przepływu przez tętnice wieńcowe w trakcie zabiegu - dostępne cewniki o krzywiźnie typu Tiger (TIG) w rozmiarach od 3,0 do 5,0 umożliwiające angioplastykę prawej i lewej tętnicy wieńcowej z użyciem 1 cewnika - dostępne cewniki prowadzące o długości 120cm i średnicy 5F proste umożliwiające zastosowanie techniki cewnik 5F w cewniku 6F - dobre przeniesienie skrętu 1:1 przez cewnik - utrzymywanie parametrów cewnika w temperaturze ciała (cewnik nie powinien mięknąć pod wpływem temperatury 37 stopni Celsiusza) | 250 szt |  |  |  |  | 80 szt |
| 13 | Pakiet 13 Prowadniki hydrofilne Warunki: - dostępne średnice 0,014” , 0,018” , 0,021 i 0,035” lub szerszy zakres; rozmiar 0,014” dedykowany do tętnic wieńcowych - długość dostępna 150cm, 180 cm, 200 cm, 260 cm lub szerszy zakres - końcówki atraumatyczne - dostępne w wersji z końcówką poddającą się kształtowaniu, z pamięcią kształtu - dostępne co najmniej w 3 wariantach sztywności - dostępne końcówki zagięte pod kątem 45 stopni, J o promieniu zagięcia końcówki 3,0mm i 1,5mm oraz proste - pokryte z zewnątrz substancją hydrofilną redukującą tarcie na całej długości prowadnika | 600 szt |  |  |  |  | 80 szt |
| 14 | Pakiet 14 Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające everolimus Warunki: - stenty wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego L-605 - pokrycie lekiem antymitotycznym – everolimusem - konstrukcja open-cell umożliwiająca dobry dostęp do bocznic - cienkościenna konstrukcja stentu – grubość przęseł nie przekraczająca 0,0032” - dobra elastyczność i dostarczalność stentu do zmian w krętych tętnicach - niski profil przejścia (crossing profile) nie przekraczający 0,039” i niski profil wejścia końcówki balonu (entry profile) 0,017” - kompatybilność z cewnikami prowadzącymi 5F dla stentów we wszystkich rozmiarach - dostępne długości od 8 do 38mm lub szerszy zakres - dostępne średnice stentu od 2,25 do 4,0mm lub szerszy zakres - możliwość postdylatacji stentów w rozmiarach 2,25-3,0mm do 3,75mm i stentów 3,5-4,0mm do 5,5mm bez skracania się i uszkodzenia stentu - długość systemu wprowadzającego minimum 145 cm - duża siła radialna | 60 szt |  |  |  |  | 20 szt |