# Załącznik nr 9 do SWZ

...................................................................................	                                                          ...................................., dnia ....................... 2021 r.

(Nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ OFEROWANYCH OPRAW

„Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łęczyca”

w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Wykaz oferowanych instalacji

Wykaz urządzeń przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem parametrów równoważności wynikających z odpowiedzi na pytania złożone przez oferentów w procesie przetargu:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Urządzenie wskazane w dokumentacji projektowej | Parametry równoważności | Czy oferowane urządzenie spełnia parametr (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent i model proponowanego panelu fotowoltaicznego: ………………………………………………………………………………………….. |
|  | Panel fotowoltaiczny | moc min. 450 Wp materiał ogniwa – krzem monokrystaliczny sprawność min. 19,5% temperaturowy współczynnik natężenia – max. +0,05%/°C temperaturowy współczynnik napięcia – max. do -0,30 %/°C temperaturowy współczynnik mocy – max. -0,32%/°C gniazdo przyłączeniowe – IP67 odporność na obciążenie śniegiem – 5400Pa potwierdzona certyfikatem odporność na napór wiatru – 2400Pa potwierdzona certyfikatem klasa modułu - A liczba busbar – min. 9 tolerancja mocy – min. + 4,99 grubość ramki min: 35 mm szyba: hartowana 3,2 mm z powłoką antyrefleksyjną nanopowłoka – naniesiona na etapie produkcji modułów fotowoltaicznych Certyfikat IEC 61215, 61730 | moc min. 450 Wp materiał ogniwa – krzem monokrystaliczny sprawność min. 19,5% temperaturowy współczynnik natężenia – max. +0,05%/°C temperaturowy współczynnik napięcia – max. do -0,30 %/°C temperaturowy współczynnik mocy – max. -0,32%/°C gniazdo przyłączeniowe – IP67 odporność na obciążenie śniegiem – 5400Pa potwierdzona certyfikatem odporność na napór wiatru – 2400Pa potwierdzona certyfikatem klasa modułu - A liczba busbar – min. 9 tolerancja mocy – min. + 4,99 grubość ramki min: 35 mm szyba: hartowana 3,2 mm z powłoką antyrefleksyjną nanopowłoka – naniesiona na etapie produkcji modułów fotowoltaicznych Certyfikat IEC 61215, 61730 | *………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. |
| 2. | Producent i model proponowanego falownika 2,25 kW: ………………………………………………………………………………………….. |
|  | Falownik 2,25 kW | Instalacja o mocy 2,25 kW liczba zasilanych faz –jedna faza moc inwertera - 3000W maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 150 V napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 200 V liczba niezależnych MPPT – 1, sprawność maksymalna – nie mniej niż 97,1%, stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | Instalacja o mocy 2,25 kW liczba zasilanych faz –jedna faza moc inwertera - 3000W +/- 10% maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 150 V napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 200 V liczba niezależnych MPPT – 1, sprawność maksymalna – nie mniej niż 97,1%, stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | * ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. |
| 3. | Producent i model proponowanego falownika 3,15 kW: ………………………………………………………………………………………….. |
|  | Falownik 3,15 kW | liczba zasilanych faz – jedna faza moc inwertera - 3000W maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 12,0 A / 12,0 A napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 80 V napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 100 V liczba niezależnych MPPT – 2, sprawność maksymalna – nie mniej niż 97,8%, stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | liczba zasilanych faz – jedna faza moc inwertera - 3000W maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 12,0 A / 12,0 A napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 80 V napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 100 V liczba niezależnych MPPT – 2, sprawność maksymalna – nie mniej niż 97,8%, stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | * ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. |
| 4. | Producent i model proponowanego falownika 3,60 kW: ………………………………………………………………………………………….. |
|  | Falownik 3,60 kW | liczba zasilanych faz – jedna faza moc inwertera - 3000W maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 12,0 A / 12,0 A napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 80 V napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 100 V liczba niezależnych MPPT – 2, sprawność maksymalna – nie mniej niż 97,8%, stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | liczba zasilanych faz – jedna faza moc inwertera - 3000W maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 12,0 A / 12,0 A napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 80 V napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 100 V liczba niezależnych MPPT – 2, sprawność maksymalna – nie mniej niż 97,8%, stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | * ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. |
| 5. | Producent i model proponowanego falownika 3,15 kW: ………………………………………………………………………………………….. |
|  | Falownik 3,15 kW | liczba zasilanych faz - trzy fazy moc inwertera - 3000W maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 160V napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 200 V liczba niezależnych MPPT – 2, sprawność maksymalna – nie mniej niż 98%, stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | liczba zasilanych faz - trzy fazy moc inwertera - 3000W maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 160V napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 200 V liczba niezależnych MPPT – 2, sprawność maksymalna – nie mniej niż 98%, stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | * ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. |
| 6. | Producent i model proponowanego falownika 4,05 kW: ………………………………………………………………………………………….. |
|  | Falownik 4,05 kW | liczba zasilanych faz - trzy fazy moc inwertera - 4000W maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 160V napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 200 V liczba niezależnych MPPT – 2, sprawność maksymalna – nie mniej niż 98%, stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | liczba zasilanych faz - trzy fazy moc inwertera - 4000W maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 160V napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 200 V liczba niezależnych MPPT – 2, sprawność maksymalna – nie mniej niż 98%, stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | * ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. |
| 7. | Producent i model proponowanego falownika 5,40 kW: ………………………………………………………………………………………….. |
|  | Falownik 5,40 kW | liczba zasilanych faz - trzy fazy moc inwertera - 5000W maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 160V napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 200 V liczba niezależnych MPPT – 2, sprawność maksymalna – nie mniej niż 98%, stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | liczba zasilanych faz - trzy fazy moc inwertera - 5000W maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 160V napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 200 V liczba niezależnych MPPT – 2, sprawność maksymalna – nie mniej niż 98%, stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | * ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. |
| 8. | Producent i model proponowanego falownika 6,30 kW: ………………………………………………………………………………………….. |
|  | Falownik 6,30 kW | liczba zasilanych faz - trzy fazy moc inwertera - 6000W maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 160V napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 200 V liczba niezależnych MPPT – 2, sprawność maksymalna – nie mniej niż 98%, stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | liczba zasilanych faz - trzy fazy moc inwertera - 6000W maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 160V napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 200 V liczba niezależnych MPPT – 2, sprawność maksymalna – nie mniej niż 98%, stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | * ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. |
| 9. | Producent i model proponowanego falownika 7,20 kW: ………………………………………………………………………………………….. |
|  | Falownik 7,20 kW | liczba zasilanych faz - trzy fazy moc inwertera - 7000W maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 160V napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 200 V liczba niezależnych MPPT – 2, sprawność maksymalna – nie mniej niż 98%, stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | liczba zasilanych faz - trzy fazy moc inwertera - 7000W maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 160V napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 200 V liczba niezależnych MPPT – 2, sprawność maksymalna – nie mniej niż 98%, stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | * ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. |
| 10. | Producent i model proponowanego falownika 8,10 kW: ………………………………………………………………………………………….. |
|  | Falownik 8,10 kW | liczba zasilanych faz - trzy fazy moc inwertera - 8000W maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 160V napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 200 V liczba niezależnych MPPT – 2, sprawność maksymalna – nie mniej niż 98%, stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | liczba zasilanych faz - trzy fazy moc inwertera - 8000W maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 160V napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 200 V liczba niezależnych MPPT – 2, sprawność maksymalna – nie mniej niż 98%, stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | * ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. |
| 11. | Producent i model proponowanego falownika 9,45 kW: ………………………………………………………………………………………….. |
|  | Falownik 9,45 kW | liczba zasilanych faz - trzy fazy moc inwertera - 9000W maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 160V napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 200 V liczba niezależnych MPPT – 2, sprawność maksymalna – nie mniej niż 98%, stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | liczba zasilanych faz - trzy fazy moc inwertera - 9000W maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 160V napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 200 V liczba niezależnych MPPT – 2, sprawność maksymalna – nie mniej niż 98%, stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | * ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. |
| 12. | Producent i model proponowanego falownika 9,90 kW: ………………………………………………………………………………………….. |
|  | Falownik 9,90 kW | liczba zasilanych faz - trzy fazy moc inwertera - 10000W maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 160V napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 200 V liczba niezależnych MPPT – 2, sprawność maksymalna – nie mniej niż 98%, stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | liczba zasilanych faz - trzy fazy moc inwertera - 10000W maksymalne natężenie prądu inwertera – nie większe niż 16,0 A / 16,0 A napięcie minimalne dla każdego MPPT inwertera – nie większe niż 160V napięcie rozpoczęcia pracy nie większe – nie większe niż 200 V liczba niezależnych MPPT – 2, sprawność maksymalna – nie mniej niż 98%, stopień ochrony przeciwporażeniowej – IP65 dopuszczalna wilgotność powietrza - 0-100% | * ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. |
| 13. | Producent i model kotła na biomasę ………………………………………………………………………………………….. |
|  | Kocioł na biomasę | • górny zakres mocy min.30 kW • sprawność cieplna: min. 96,0% • zakres temperatury pracy: 55-85 OC • pojemność zasobnika paliwa: min. 180l • sterowanie przez Internet • klasa efektywności energetycznej: A+ • klasa kotła wg normy PN-EN 303-5:2012: 5 • spełniają one wymagania EcoDesign | górny zakres mocy min.30 kW • sprawność cieplna: min. 96,0% • zakres temperatury pracy: 55-85 OC • pojemność zasobnika paliwa: min. 180l • sterowanie przez Internet • klasa efektywności energetycznej: A+ • klasa kotła wg normy PN-EN 303-5:2012: 5 • spełniają one wymagania EcoDesign | *………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. |
| 14. | Producent i model pompy ciepła 8,0 kW ………………………………………………………………………………………….. |
|  | Pompy ciepła 8,0 kW | Pompa ciepła o mocy 8,0 kW • Moc grzewcza (A7/W35 wg EN 14511): min. 8,0 kW • COP A7/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,5 • COP A7/W55 (wg normy EN 14511): min. 3,7 • Temperatura w obiegu grzewczym bez grzałki wspomagającej: min. 55 oC • Moc 3 stopniowej elektrycznej grzałki wspomagającej: minimalnie 6 kW • Temperatura w obiegu dolnego źródła: min. -20°C • Czynnik chłodniczy: R32 • Wbudowana pompa obiegowa do glikolu • Ogranicznik prądu rozruchu • Komunikacja internetowa • Klasa efektywności energetycznej (W35): A++ • Zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym • Sprężarka typu Scroll • Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrócenie obiegu. | Pompa ciepła o mocy 8,0 kW • Moc grzewcza (A7/W35 wg EN 14511): min. 8,0 kW • COP A7/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,5 • COP A7/W55 (wg normy EN 14511): min. 3,0 • Temperatura w obiegu grzewczym bez grzałki wspomagającej: min. 55 oC • Moc 3 stopniowej elektrycznej grzałki wspomagającej: minimalnie 6 kW • Temperatura w obiegu dolnego źródła: min. -20°C • Czynnik chłodniczy: R32 • Ogranicznik prądu rozruchu • Komunikacja internetowa • Klasa efektywności energetycznej (W35): A++ • Zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym • Sprężarka typu Scroll • Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrócenie obiegu. | *………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. |
| 15. | Producent i model pompy ciepła 11,0 kW ………………………………………………………………………………………….. |
|  | Pompy ciepła 11,0 kW | Pompa ciepła o mocy 11,0 kW • Moc grzewcza (A7/W35 wg EN 14511): min. 11,0 kW • COP A7/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,5 • COP A7/W55 (wg normy EN 14511): min. 3,7 • Temperatura w obiegu grzewczym bez grzałki wspomagającej: min. 55 oC • Moc 3 stopniowej elektrycznej grzałki wspomagającej: minimalnie 6 kW • Temperatura w obiegu dolnego źródła: min. -20°C • Czynnik chłodniczy: R32 • Wbudowana pompa obiegowa do glikolu • Ogranicznik prądu rozruchu • Komunikacja internetowa • Klasa efektywności energetycznej (W35): A++ • Zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym • Sprężarka typu Scroll • Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrócenie obiegu. | Pompa ciepła o mocy 11,0 kW • Moc grzewcza (A7/W35 wg EN 14511): min. 11,0 kW • COP A7/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,5 • COP A7/W55 (wg normy EN 14511): min. 3,0 • Temperatura w obiegu grzewczym bez grzałki wspomagającej: min. 55 oC • Moc 3 stopniowej elektrycznej grzałki wspomagającej: minimalnie 6 kW • Temperatura w obiegu dolnego źródła: min. -20°C • Czynnik chłodniczy: R32 • Ogranicznik prądu rozruchu • Komunikacja internetowa • Klasa efektywności energetycznej (W35): A++ • Zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym • Sprężarka typu Scroll • Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrócenie obiegu. | *………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. |
| 16. | Producent i model pompy ciepła 13,0 kW ………………………………………………………………………………………….. |
|  | Pompy ciepła 13,0 kW | Pompa ciepła o mocy 13,0 kW • Moc grzewcza (A7/W35 wg EN 14511): min. 13,0 kW • COP A7/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,5 • COP A7/W55 (wg normy EN 14511): min. 3,7 • Temperatura w obiegu grzewczym bez grzałki wspomagającej: min. 55 oC • Moc 3 stopniowej elektrycznej grzałki wspomagającej: minimalnie 6 kW • Temperatura w obiegu dolnego źródła: min. -20°C • Czynnik chłodniczy: R32 • Wbudowana pompa obiegowa do glikolu • Ogranicznik prądu rozruchu • Komunikacja internetowa • Klasa efektywności energetycznej (W35): A++ • Zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym • Sprężarka typu Scroll • Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrócenie obiegu. | Pompa ciepła o mocy 13,0 kW • Moc grzewcza (A7/W35 wg EN 14511): min. 13,0 kW • COP A7/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,5 • COP A7/W55 (wg normy EN 14511): min. 3,0 • Temperatura w obiegu grzewczym bez grzałki wspomagającej: min. 55 oC • Moc 3 stopniowej elektrycznej grzałki wspomagającej: minimalnie 6 kW • Temperatura w obiegu dolnego źródła: min. -20°C • Czynnik chłodniczy: R32 • Ogranicznik prądu rozruchu • Komunikacja internetowa • Klasa efektywności energetycznej (W35): A++ • Zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym • Sprężarka typu Scroll • Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrócenie obiegu. | *………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. |
| 17. | Producent i model pompy ciepła 15,0 kW ………………………………………………………………………………………….. |
|  | Pompy ciepła 15,0 kW | Pompa ciepła o mocy 15,0 kW • Moc grzewcza (A7/W35 wg EN 14511): min. 15,0 kW • COP A7/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,5 • COP A7/W55 (wg normy EN 14511): min. 3,7 • Temperatura w obiegu grzewczym bez grzałki wspomagającej: min. 55 oC • Moc 3 stopniowej elektrycznej grzałki wspomagającej: minimalnie 6 kW • Temperatura w obiegu dolnego źródła: min. -20°C • Czynnik chłodniczy: R32 • Wbudowana pompa obiegowa do glikolu • Ogranicznik prądu rozruchu • Komunikacja internetowa • Klasa efektywności energetycznej (W35): A++ • Zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym • Sprężarka typu Scroll • Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrócenie obiegu. | Pompa ciepła o mocy 15,0 kW • Moc grzewcza (A7/W35 wg EN 14511): min. 15,0 kW • COP A7/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,5 • COP A7/W55 (wg normy EN 14511): min. 3,0 • Temperatura w obiegu grzewczym bez grzałki wspomagającej: min. 55 oC • Moc 3 stopniowej elektrycznej grzałki wspomagającej: minimalnie 6 kW • Temperatura w obiegu dolnego źródła: min. -20°C • Czynnik chłodniczy: R32 • Ogranicznik prądu rozruchu • Komunikacja internetowa • Klasa efektywności energetycznej (W35): A++ • Zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym • Sprężarka typu Scroll • Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrócenie obiegu. | *………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. |
| 18. | Producent i model pompy ciepła 20,0 kW ………………………………………………………………………………………….. |
|  | Pompy ciepła 20,0 kW | Pompa ciepła o mocy 20,0 kW • Moc grzewcza (A7/W35 wg EN 14511): min. 20,0 kW • COP A7/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,5 • COP A2/W35 (wg normy EN 14511): min. 3,7 • Temperatura w obiegu grzewczym bez grzałki wspomagającej: min. 55 oC • Moc 3 stopniowej elektrycznej grzałki wspomagającej: minimalnie 6 kW • Temperatura w obiegu dolnego źródła: min. -20°C • Czynnik chłodniczy: R32 • Wbudowana pompa obiegowa do glikolu • Ogranicznik prądu rozruchu • Komunikacja internetowa • Klasa efektywności energetycznej (W35): A++ • Zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym • Sprężarka typu Scroll • Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrócenie obiegu. | Pompa ciepła o mocy 20,0 kW • Moc grzewcza (A7/W35 wg EN 14511): min. 20,0 kW • COP A7/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,5 • COP A2/W35 (wg normy EN 14511): min. 3,0 • Temperatura w obiegu grzewczym bez grzałki wspomagającej: min. 55 oC • Moc 3 stopniowej elektrycznej grzałki wspomagającej: minimalnie 6 kW • Temperatura w obiegu dolnego źródła: min. -20°C • Czynnik chłodniczy: R32 • Ogranicznik prądu rozruchu • Komunikacja internetowa • Klasa efektywności energetycznej (W35): A++ • Zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym • Sprężarka typu Scroll • Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrócenie obiegu. | *………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. |
| 19. | Producent i model pompy ciepła 25,0 kW ………………………………………………………………………………………….. |
|  | Pompy ciepła 25,0 kW | Pompa ciepła o mocy 25,0 kW • Moc grzewcza (A7/W35 wg EN 14511): min. 25,0 kW • COP A7/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,5 • COP A2/W35 (wg normy EN 14511): min. 3,7 • Temperatura w obiegu grzewczym bez grzałki wspomagającej: min. 55 oC • Moc 3 stopniowej elektrycznej grzałki wspomagającej: minimalnie 6 kW • Temperatura w obiegu dolnego źródła: min. -20°C • Czynnik chłodniczy: R32 • Wbudowana pompa obiegowa do glikolu • Ogranicznik prądu rozruchu • Komunikacja internetowa • Klasa efektywności energetycznej (W35): A++ • Zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym • Sprężarka typu Scroll • Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrócenie obiegu. | Pompa ciepła o mocy 25,0 kW • Moc grzewcza (A7/W35 wg EN 14511): min. 25,0 kW • COP A7/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,5 • COP A2/W35 (wg normy EN 14511): min. 3,0 • Temperatura w obiegu grzewczym bez grzałki wspomagającej: min. 55 oC • Moc 3 stopniowej elektrycznej grzałki wspomagającej: minimalnie 6 kW • Temperatura w obiegu dolnego źródła: min. -20°C • Czynnik chłodniczy: R32 • Ogranicznik prądu rozruchu • Komunikacja internetowa • Klasa efektywności energetycznej (W35): A++ • Zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym • Sprężarka typu Scroll • Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrócenie obiegu. | *………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. |
| 20. | Producent i model pompy ciepła 29,0 kW ………………………………………………………………………………………….. |
|  | Pompy ciepła 29,0 kW | Pompa ciepła o mocy 29,0 kW • Moc grzewcza (A7/W35 wg EN 14511): min. 29,0 kW • COP A7/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,5 • COP A2/W35 (wg normy EN 14511): min. 3,7 • Temperatura w obiegu grzewczym bez grzałki wspomagającej: min. 55 oC • Moc 3 stopniowej elektrycznej grzałki wspomagającej: minimalnie 6 kW • Temperatura w obiegu dolnego źródła: min. -20°C • Czynnik chłodniczy: R32 • Wbudowana pompa obiegowa do glikolu • Ogranicznik prądu rozruchu • Komunikacja internetowa • Klasa efektywności energetycznej (W35): A++ • Zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym • Sprężarka typu Scroll • Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrócenie obiegu. | Pompa ciepła o mocy 29,0 kW • Moc grzewcza (A7/W35 wg EN 14511): min. 29,0 kW • COP A7/W35 (wg normy EN 14511): min. 4,5 • COP A2/W35 (wg normy EN 14511): min. 3,0 • Temperatura w obiegu grzewczym bez grzałki wspomagającej: min. 55 oC • Moc 3 stopniowej elektrycznej grzałki wspomagającej: minimalnie 6 kW • Temperatura w obiegu dolnego źródła: min. -20°C • Czynnik chłodniczy: R32 • Ogranicznik prądu rozruchu • Komunikacja internetowa • Klasa efektywności energetycznej (W35): A++ • Zintegrowany układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym • Sprężarka typu Scroll • Automatyczny system odszraniana parownika przez odwrócenie obiegu. | *………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. |

- Należy wpisać odpowiedź tak/nie określającą czy zaoferowane urządzenie spełnia/ nie spełnia wskazany parametr.