OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | CPV | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Część I - sprzęt sportowy |  |  |  |
| 1. | Ergometr wioślarski: • System oporu: mechaniczny (taki jak w rowerach spiningowych) • Regulacja oporu: na ramionach (Shimano) • System napędu: pas klinowy • Waga koła zamachowego: 13-15 kg • Przełożenie: 1:8 • Łożyska kulkowe • Odległość między stopami: 8-12 cm • Wielopozycyjne uchwyty • Regulacja wysokości ramion • Regulacja długości przesuwu • Wygodne siedzisko z podparciem lędźwi • Stabilna płyta mocowania stóp • Przystosowany dla osób o wzroście do 2 metrów • Rolki transportowe • Zasilanie: 230V, 50Hz • Dopuszczalna max waga ćwiczącego: 100-130 kg Funkcje komputera • Wyświetlane jednocześnie parametry: czas, dystans, kalorie, tętno, ilość wiosłowań, wiosłowania/minutę • 3 przyciski szybkiego wybierania treningu: 2 min., 5 min. i 10 min. • Pomiar pulsu: pas telemetryczny (jako opcja) • Programy treningowe: 4-6 • Programy ukierunkowane na trening: rąk, nóg oraz całego ciała • Wyświetlacz: wysokiej jakości LCD • Ilość wyświetlanych funkcji jednocześnie: 4-6 • Ilość użytkowników: 1 Wyposażenie • listwa przeciwprzepięciowa dł. 3 m, min. 4 gniazda z uziemieniem i wyłącznikiem | 37441400-5 | szt | 2 |
| 2. | Trenażer rowerowy: • Układ hamulcowy: elektromagnetyczny hamulec indukcyjny • Moc: 25 - 1000 W (regulacja w krokach co 5 Watt) • Koło zamachowe: 15-18 kg • Przełożenie: 1:8 • Dopuszczalna max waga ćwiczącego: 100-130 kg Funkcje komputera • ekran: czas, dystans, prędkość, moc Wat, obr./min, kalorie, tętno • wskazanie profili treningowych za pomocą LCD Wyposażenie • pomiar częstotliwości skurczu mięśnia sercowego: pas piersiowy (w komplecie) • pas piersiowy do telemetrycznego pomiaru częstotliwości skurczu mięśnia sercowego w komplecie • regulacja siodełka: pozioma, pionowa • siodełko wymienne • regulacja kierownicy: pionowa, pozioma, • pedały kombi • elektroniczna zmiana biegów zapewniająca realistyczne wrażenie jazdy • kółka transportowe, wymienne ramiona korby, uchwyt na bidon • zasilanie: sieciowe • listwa przeciwprzepięciowa dł. 3 m, min. 4 gniazda z uziemieniem i wyłącznikiem | 37440000-4 | szt | 2 |
| 3. | Rower eliptyczny • Waga do 120 kg • Długość kroku - 51cm, • System hamowania - Elektromagnetyczny, sterowany z panelu komputera, 30-40 poziomów. • Koło zamachowe - 12-13,5kg • Konsola - Regulowany kąt nachylenia, półka pod tablet, kieszeń na drobiazgi, głośniki, MP3. • prędkość, HR • Programy treningowe - 10-12 programów • Pomiar pulsu w rączkach i bezprzewodowo. • Rama - Stalowa • Prowadnica - Podwójna, na podwójnych rolkach (4 rolki) • Zasilanie – sieciowe lub Generator (nie potrzebuje zewnętrznego źródła prądu) Funkcje komputera • Wyświetlacz: czas, poziom obciążenia, dystans, kalorie, RPM, Segment Time, Watts, Laps, Wyposażenie • listwa przeciwprzepięciowa dł. 3 m, min. 4 gniazda z uziemieniem i wyłącznikiem | 37440000-4 | szt | 2 |
| 4. | Bieżnia elektryczna • Dopuszczalna maks. waga użytkownika - 140-160 kg • Moc silnika 4 KM • Regulacja nachylenia pasa - Elektroniczna • Pochylenie podłużne - 6,2° (10,85%) • Poziomy nachylenia - 0-18% • Długość pasa – min. 160 cm • Szerokość pasa – min. 55 cm • Minimalna prędkość - 1 km/h • Maksymalna prędkość – do 25 km/h • Całkowita liczba programów - 25-30 • Liczba predefiniowanych programów - 22-24 • Programy użytkownika - 3 • Programy: HRC i manualny • Czujnik tętna • Uchwyt na butelkę • Uchwyt na tablet • Kółka transportowe • System poziomowania • Amortyzacja - Shock Absorbing System • Hamulec bezpieczeństwa • Odbiornik pasa piersiowego • Wejście audio • Wysokość po rozłożeniu – do 150 cm • Szerokość po rozłożeniu – do 90 cm • Długość po rozłożeniu – do 220 cm • Typ bieżni - Elektryczna • Waga bieżni – do 200 kg • Źródło zasilania - 220V, 230V Funkcje komputera • Panel LCD • Wyświetlane: prędkość, czas, dystans, tętno, oraz spalone kalorie Wyposażenie • listwa przeciwprzepięciowa dł. 3 m, min. 4 gniazda z uziemieniem i wyłącznikiem | 37441100-2 | szt | 2 |
| 5. | Manekin do ewakuacji • Manekin do ćwiczeń ewakuacji rannego • Waga 75 kg • Wzrost 180-190 cm • Wykonany z wytrzymałych i trwałych materiałów, odpornych na ciągnięcie, zginanie oraz podnoszenie • Ruchome kończyny Stosowany w celu ćwiczeń ratowniczych, do umieszczania w pokoju wypełnionym dymem lub gazem, jaskiniach, kopalniach, tunelach. | 37400000-2 | szt | 1 |
| 6. | Platforma do balansowania • Średnica 90 cm • Rodzaj elementu balansującego: wycinek kuli • Kształt platformy: kołowy • Max. obciążenie: 150 kg • Wykonane z wysokiej jakości drzewa. wykończone wysokiej jakości lakierem w celu łatwego utrzymania i długiego użytkowania | 37426000-0 | szt | 4 |