# Załącznik nr 3 do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY TECHNICZNE

# Zadanie nr 4

Aparat do diagnostyki molekularnej z niezbędnymi akcesoriami

Zestawienie parametrów granicznych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Parametry graniczne | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat nie starszy niż rok produkcji 2018 | Tak (podać) |  |
| 2. | Aparat opierający się na reakcji amplifikacji kwasów nukleinowych w warunkach izotermicznych | Tak (podać) |  |
| 3. | Molekularna detekcja RNA i DNA w czasie rzeczywistym | Tak (podać) |  |
| 4. | Badania wykonywane bezpośrednio z próbki (podłoże transportowe, płyn mózgowo-rdzeniowy, kał, kolonie bakterii), bez konieczności wcześniejszej ekstrakcji kwasów nukleinowych | Tak (podać) |  |
| 5. | Wynik oznaczenia w ciągu maksymalnie 40 minut od załadowania testu. | Tak (podać) |  |
| 6. | Zapewnienie dodatkowego wymaganego sprzętu do aparatu: suchy blok grzewczy na probówki 1,5 ml, 2 ml | Tak (opisać) |  |
| 7. | Aparat wyposażony w odpowiednie oprogramowanie służące do odczytów i raportowania wyników badań | Tak (podać) |  |
| 8. | Serwis gwarancyjny w okresie trwania umowy | Tak (podać) |  |
| 9. | Wykonawca posiada instrukcję obsługi i dokumentację techniczną niezbędną do prawidłowego korzystania z aparatu w języku polskim | Tak (opisać) |  |
| 10. | Instalacja i uruchomienie aparatu w laboratorium Zamawiającego | Tak (podać) |  |
| 11. | Szkolenie personelu | Tak (podać) |  |
| 12. | Bezpłatna aktualizacja wyposażenia i oprogramowania wraz z postępem i zmianami w trakcie trwania umowy | Tak (opisać) |  |
| 13. | Dostawca posiada serwis techniczny zapewniający planowe przeglądy oraz naprawę w ciągu 72 godzin od chwili reakcji na zgłoszenie usterki (zgłoszenie drogą elektroniczną – e –mail). | Tak (podać) |  |
| 14. | W przypadku niemożliwości naprawy aparatu w ciągu 72 godzin od zgłoszenia awarii, dostawca zapewnia wstawienie innego sprawnego aparatu na czas do usunięcia awarii. | Tak (opisać) |  |

Wykonawca oświadcza, że posiada materiały informacyjne i procedury diagnostyczne potwierdzające spełnienie warunków granicznych.

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów skutkuje odrzuceniem oferty przetargowej.

…………………………………………………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/

podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy