ZAŁĄCZNIK NR 1

OFERTA

Do

Politechnika Warszawska

Instytut Telekomunikacji

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

Nawiązując do zapytania ofertowego na Dostawa Platformy FPGA do prototypowania mechanizmów cyberbezpieczeństwa w Instytucie Telekomunikacji PW

zgodnie ze specyfikacją zamawiającego nr WEiTI/154/11.5.1/ZP/1036/2022

MY NIŻEJ PODPISANI /

_________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) /

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w pkt 6. Opis przedmiotu zamówienia (poniżej). Termin związania OFERTĄ: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nazwa | Ilość | Kwota netto | Podatek VAT | Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | PLN | PLN | PLN |
| 1 | Platforma FPGA do prototypowania mechanizmów cyberbezpieczeństwa | 1 |  |  |  |

Razem kwota netto słownie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Razem kwota brutto słownie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Termin wykonania:

do 20 tygodni od daty podpisania umowy

- Warunki gwarancji : min. 36 miesięcy

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

e-mail _______________________________ tel. ______________________________

- OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

7.1. Dostawa : Zestaw ewaluacyjny SDR

Platforma FPGA do prototypowania mechanizmów cyberbezpieczeństwa – składnik 1

Liczba sztuk – 1

| 1. Zestaw ewaluacyjny SDR |
| --- |
| Lp. |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| Ilość |  |  | 1 szt. |
| 1.1. | Cechy | • Wyposażony w układ XCZU28DR lub podobny • Wyposażony w bufor danych 4GB DDR4 • 8-kanałowy system SD-FEC • 8-kanałowy ADC o rozdzielczości nie gorszej niż 12 bitów przy częstotliwości próbkowania nie mniejszej niż 4GS/s • Interfejs RF z dwoma kanałami Tx/Rx, wzmacniaczem i detektorem RMS • Wbudowane filtry pasmowoprzepustowe Tx/Rx o paśmie nie węższym niż 70 MHz | .............................................. Podać producenta i model ** |
| 1.2. | Oprogramowanie | współpracujący z pakietem Vivado | TAK / NIE* |

* niewłaściwe skreślić

** np. P/N lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w celu weryfikacji jego parametrów

7.2. Dostawa : Zestaw ewaluacyjny FPGA

Platforma FPGA do prototypowania mechanizmów cyberbezpieczeństwa – składnik 2

Liczba sztuk – 2

| Zestaw ewaluacyjny FPGA |  |
| --- | --- |
| Lp. |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| Ilość |  | 2 szt. |
| 1.1. | Cechy | • Wyposażony w układ FPGA o liczbie CLB większej niż 16000 i zintegrowanej konfigurowalnej pamięci RAM o pojemności większej niż 13000000 b • Z wbudowaną pamięcią RAM o pojemności co najmniej 1 GB z interfejsem 32-bitowym • Z wbudowanym interfejsem Ethernet i rejestrowanym numerem MAC • Z wbudowanym programowalnym generatorem zegarowym z czterema niezależnymi wyjściami i 6 wejściami referencyjnymi • Z wbudowaną pamięcią Flash o pojemności 32 MB • Bazą wyposażoną w rekonfigurowalny kontroler peryferiów | .............................................. Podać producenta i model ** |
| 1.2 | Oprogramowanie | współpracujący z pakietem Vivado | TAK / NIE* |

* niewłaściwe skreślić

** np. P/N lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w celu weryfikacji jego parametrów

7.3. Dostawa: Zestaw pomiarowy mixed-mode

Platforma FPGA do prototypowania mechanizmów cyberbezpieczeństwa – składnik 3

Liczba sztuk - 1

| 1. Zestaw pomiarowy mixed-mode |
| --- |
| Lp. |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| Ilość | 1 szt. |
| 1.1. | Cechy | • Zintegrowany oscyloskop 2-kanałowy 1MΩ, ±25V, wejście różnicowe, 14-bit, 100MS/s, pasmo 30MHz • Zintegrowany 2-kanałowy generator arbitralny ±5V, 14-bit, 100MS/s, pasmo 12MHz • Zintegrowany 16-kanałowy analizator logiczny (3,3 V CMOS, 100MS/s, wejścia tolerują poziomy napięć zgodne ze standardami 1,8 V oraz 5 V) • Zintegrowany 16-kanałowy generator przebiegów cyfrowych (3,3V CMOS, 100MS/s) • Możliwość wyznaczania charakterystyk częstotliwościowych (Bodego, Nyquista, Nicholsa) dla zakresu od 1Hz do 10MHz (Network analyzer) • Zintegrowany analizator widma (pomiary m.in. noise floor, SFDR, SNR, THD) • Pomiar napięcia stałego 1000 V ± (0,025% + 5) • Pomiar napięcia przemiennego 1000 V ± (0,4% + 40) • Pomiar prądu stałego 10A ± (0,15% ＋ 2) • Pomiar prądu zmiennego 10A ± (0,75% ＋ 5) • Pomiar rezystancji (Ω) 60 MΩ ± (0,05% ＋ 2) • Pomiar przewodności 60nS ± (1% ＋ 10) • Pomiar pojemności 60 mF ± (2,5% + 40) • Pomiar częstotliwości 10 Hz ~ 10 MHz ± (0,01% + 5) • Pomiar temperatury -40°C do 1000°C ± (1% + 30) • Wbudowany wyświetlacz o wskazaniu co najmniej 40000 • Zakresy automatyczne/ręczne • Pomiary True RMS • Test pętli prądowej 4 do 20mA: 0 do 100% • Test ciągłości obwodu • Zakres PWM 0,1% ~ 99,9% • Tryb względny • Przechowywanie danych 1000 • Podświetlenie LCD • Alarm nieprawidłowego podłączenia • Wbudowany sensor bolometryczny co najmniej 19200 px • Zakres pomiaru -10 - +150oC • Czułość nie gorsza niż 150 mK • Dokładność pomiaru temperatury nie gorsza niż +/-4% • Palety kolorów: żelazo, tęcza, skala szarości • Zintegrowany graficzny, kolorowy LCD • Maksymalny zakres pomiarowy V/DC 1000 V • Maksymalny zakres pomiarowy V/AC 1000 V • Maksymalny zakres pomiarowy A/DC 10 A • Maksymalny zakres pomiarowy A/AC 10 A • Zakres pomiaru rezystancji 0 Ω - 50 MOhm • Zakres pomiarowy pojemności 0 - 10 mF • Zakres pomiarowy częstotliwości 0 Hz - 99,99 kHz • Dokładność podstawowa (+/-) 0,09 % • Zintegrowany konwerter True RMS • Pasmo pomiarowe w funkcji częstotliwości nie węższe niż 9kHz - 3GHz • DANL nie gorszy niż -161 dBm/Hz • Rozdzielczość śledzenia nie gorsza niż 2 Hz • Obsługa detektora QP • Zintegrowany generator śledzący • Zintegrowany filtr EMI • Monitorowanie śladów kanałów sąsiednich • Możliwość pomiarów sygnałów odbitych • Zintegrowane analizatory/demodulatory ASK/FSK/PSK/QAM • Obsługa trybów CHP/ACPR/TOI/OBW/Monitor • Zintegrowany przedwzmacniacz RF • Wbudowany kolorowy wyświetlacz o przekątnej 10,1 cala lub większy z obsługą TP | .............................................. Podać producenta i model ** |

7.4. Dostawa: Zestaw ewaluacyjny SDR z MIMO

Platforma FPGA do prototypowania mechanizmów cyberbezpieczeństwa – składnik 4

Liczba sztuk - 1

| Zestaw ewaluacyjny SDR z MIMO |  |
| --- | --- |
| Lp. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| Ilość | 1 szt. |
| 1.1 | Cechy | • Z układem FPGA obsługiwanym przez środowisko ISE, o liczbie CLB powyżej 136000 • Wyposażony w interfejs RF MIMO • Przystosowany do pracy w zakresie częstotliwości 70MHz – 6 GHz • Częstotliwościach odcinania pasm bocznych w torze RF (0,35dBc): 3,5/6GHz deg RMS • Mocy Tx nie mniejszej niż +5dBm • Maksymalnej częstotliwości próbkowania ADC nie mniejszej niż 60 MS/s • Rozdzielczości ADC nie mniejszej niż 12 bitów • SFDR: 78 dBc • Maksymalnej częstotliwości próbkowania DAC nie mniejszej niż 55 MS/s • Rozdzielczości DAC nie mniejszej niż 12 bitów • Dokładności częstotliwości próbkowania nie mniejszej niż: ±2,2 ppm | .............................................. Podać producenta i model ** |
| 1.2 | Oprogramowanie | • Zgodny z API GNU Radio, C++, Python • współpracujący z pakietem AMD ISE | TAK / NIE* |

* niewłaściwe skreślić

** np. P/N lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w celu weryfikacji jego parametrów

7.5. Dostawa: Ekspandery funkcjonalne zgodne ze specyfikowanymi zestawami ewaluacyjnymi

Platforma FPGA do prototypowania mechanizmów cyberbezpieczeństwa – składnik 5

Liczba sztuk - 1

| Ekspandery funkcjonalne zgodne ze specyfikowanymi zestawami ewaluacyjnymi |  |
| --- | --- |
| Lp. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| Ilość | 1 szt. |
| 1.1 | Cechy | • RS232 • WiFi • TPM • LoRa | .............................................. Podać producenta i model ** |

* niewłaściwe skreślić

** np. P/N lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w celu weryfikacji jego parametrów

7.6. Dostawa: Moduł ewaluacyjny LTE Cat M1/NB-IoT

Platforma FPGA do prototypowania mechanizmów cyberbezpieczeństwa – składnik 5

Liczba sztuk - 1

| Moduł ewaluacyjny LTE Cat M1/NB-IoT |  |
| --- | --- |
| Lp. | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Wartość oferowana przez Wykonawcę |
| Ilość | 1 szt. |
| 1.1 | Cechy | • Bazujący na module SARA-R4 • Ze zintegrowana anteną RF o zysku mnie mniejszym niż +3,3dBi w paśmie co najmniej 1,8…2,6GHz • Ze złączem dla karty NanoSIM (6 – 8 styków) • Ze zintegrowanymi konwerterami poziomów logicznych TXB0104 • Z konwerterem I2C do poziomu 1,8 VDC • Z zasilaczem wyposażonym w ochronę OTSD • Z dostępnymi bibliotekami protokołów Cat. M1, Narrowband IoT oraz LPWAN • Mechanicznie zgodny z formatem Arduino UNO | .............................................. Podać producenta i model ** |

* niewłaściwe skreślić

** np. P/N lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację oferowanego urządzenia w celu weryfikacji jego parametrów

Pozostałe wymagania stawiane przez Zamawiającego

| L.p. | Pozostałe wymagania dla części 5 | Oferowane przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca potwierdza termin wykonania: Do 20 tygodni od daty podpisania umowy | TAK / NIE* |
| 2. | Gwarancja: Czas trwania: min. 36 m-cy | TAK / NIE* |
| 3. | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy urządzenie na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | TAK / NIE* |
| 4. | Wykonawca potwierdza, że wszystkie urządzenia i podzespoły są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | TAK / NIE* |
| 5. | Wykonawca zapewni, że wszystkie urządzenia i podzespoły będą oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu, jak i producenta. | TAK / NIE* |
| 6. | Urządzenia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | TAK / NIE* |
| 7. | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, Instytut Telekomunikacji, pok. 506 | TAK / NIE* |

* niewłaściwe skreślić

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są:

- Wzór umowy

- Pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane)

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.   W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

__________________, dnia ……………..                               														___________________________

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)