Zn.spr.: SA.20.2.2021                                                                                  Bielsk Podlaski  8.09.2021r.

Zaproszenie do składania oferty cenowej

dla zamówienia, którego wartość jest mniejsza od kwoty 130 000,00 złotych.

1. Nazwa i adres Zamówienia:

Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim, ul. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury 61, 17-100 Bielsk Podlaski.

2.Termin realizacji przedmiotu zamówienia : 29.12.2021 r

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na:                                                                                            -   modernizacji budynku  gospodarczego nr inw. 181-441 Czeremcha  ul. Fabryczna 24

3.2 Rodzaj zamówienia: roboty w zakresie: budowa nowej wiaty .

ZAKRES ROBÓT

-   wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej

-  rozbiórka istniejącego komina murowanego od stropu, montaż komina ze stali nierdzewnej          Ø 180 mm ( gotowy przewód kominowy z systemowymi obróbkami blacharskimi)w przestrzeni poddasza nieużytkowego wykonać obudowę komina – płyty gk na stelażu stalowym                             z wypełnieniem z miękkiej wełny mineralnej.

-  uzupełnienie pokrycia dachowego  po rozebranym kominie

-   zamontowanie włazu dachowego

- zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych na poddaszu                                                                                    - rozbiórka  pokrycia i konstrukcji dachu oraz nadproża nad drzwiami garażu                                          - podmurowanie ściany zewnętrznej garażu, wykonanie nowego nadproża nad drzwiami garażowymi łącznie z wieńcem żelbetowym obwodowej ściany garażu z uwzględnieniem nowego spadku dachu.

- wykonanie konstrukcji dachu murłaty i krokwie  drewniane z wykonaniem deskowania pełnego i izolacją z papy

- pokrycie dachu (blacha powlekana trapez) oraz obróbki blacharskie ,orynnowanie i rury spustowe                                                                                                                                                                                -  otynkowanie ścian wewnętrznych tynkiem cementowo wapiennym i wykonanie  robót  malarskich

- wykonanie kanałów wentylacji grawitacyjnej  z rur stalowych Ø 150mm zamontowanych w dachu, na zewnątrz zamontowanie kominki wentylacyjne

-  wymiana instalacji elektrycznej odgromowej, oraz  instalacji elektrycznych wewnętrznych w pomieszczeniu garażowym ( wg projektu branży elektrycznej )

-  oczyszczenie istniejącej elewacji  , usunięcie odspajających się  tynków , uzupełnienie ubytków oraz otynkowanie ściany północno – zachodniej budynku                                                                                                                        -   wykonanie faktury na  wszystkich ścianach zewnętrznych tynkiem silikonowym

-  wykonanie opaski wokół budynku z płytek chodnikowych betonowych.

III. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

3.3 Wykaz dokumentów opisujących przedmiot zamówienia:

1) 	Projekt dokumentacji technicznej.

4. Warunki udziału w postepowaniu:

Warunek, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:

a)	 Jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019., poz. 1186 z póź. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie w/w ustawy, bądź odpowiadające w/w uprawnieniom, ważne uprawnienie budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnieniami zagranicznymi równoważnymi, uznanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 12 a Prawa budowlanego, tj. ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22.12.2015 r.

5. Wykonawca winien złożyć: wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1 do niniejszego zaproszenia). Cena ofertowa winna obejmować pełny zakres przedmiotu zlec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             oraz wszystkie prace i roboty konieczne do jego należytego wykonania wymienione w pkt. 3. Wynagrodzenie zleceniodawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.

6. Kryteria oferty cenowej:

Zamawiający wybiera ofertę, która ma najniższą cenę.

7. Termin związania z ofertą:

Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni od daty złożenia formularza ofertowego.

8. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 16 września 2021 r. do godz. 9,30  za pośrednictwem e-mail: bielsk.oferty@bialystok.lasy.gov.pl

9. Załączniki:                                                                                                                                                                    1)	 Formularz ofertowy.

2)	 Wzór umowy

Załącznik nr 1

do zaproszenie do składania oferty cenowej

Zn. spr.: SA. 20.2.2021

FORMULARZ OFERTOWY

Ja niżej podpisany ………………………………………………………………………………………………………………

zamieszkały ……………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa i adres Zleceniobiorcy)

W odpowiedzi na zaproszenie do składania oferty cenowej na:   modernizacja budynku   gospodarczego   nr inw.  181-441 Czeremcha ul. Fabryczna 24

Za realizację w/w zadania oferuję cenę:

| Cena netto całości zamówienia: | PLN | Słownie: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VAT: | % | PLN | Słownie: |  |
| Cena brutto całości zamówienia : | PLN | Słownie: |  |

- Zobowiązuję się wykonać przedmiotem zamówienia w terminie do 29-12-2021

- Oświadczam, że dysponuję osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019., poz. 1186 z póź. zm.) w osobie :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Uważam się za związanego ofertą przez 30 dni.

- Zgadzam się na 14 dniowy termin płatności liczony od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury wystawionej po odbiorze robót przez Zamawiającego bez usterek.

/  Data i podpis sporządzającego ofertę/

………………………………