Załącznik Nr 1 do SWZ

PZ.271.1.3.2024.PZZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla zadania pn. „Opracowanie projektu drogi w msc. Siodła – druga i trzecia linia zabudowy”, wraz z  uzyskaniem ostatecznej decyzji o realizacji inwestycji drogowej (ZRID).

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

Opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.„Opracowanie projektu drogi w msc. Siodła – druga i trzecia linia zabudowy” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  - (Decyzji ZRID).

2. Dokumentację projektową należy opracować w oparciu o:

- Wytyczne Zamawiającego do projektowania  (Warunki Techniczne do Projektowania drogi  
   gminnej - Załącznik nr 10,

- Konsultacje i uzgodnienia z wyznaczonymi Przedstawicielami Zamawiającego,

3. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje :

3.1. Wykonanie map dla celów projektowych z uwzględnieniem źródłowej dokumentacji geodezyjnej celem weryfikacji granic w zakresie niezbędnym do opracowania przedmiotowej dokumentacji  w skali 1:500,

3.2. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej – 4 egz.

3.3. Wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z obwiązującymi    
przepisami na odprowadzenie wód z uwzględnieniem wód z przepływającego cieku wodnego w  przypadku zajścia takiej konieczności,

3.4. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami  i w przypadku zajścia takiej konieczności,

3.5. Wykonanie koncepcji projektu wraz z (ewentualną) przebudową urządzeń technicznych celem akceptacji przez Zamawiającego,

3.6. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi oraz innych projektów 
koniecznych do budowy i przebudowy kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, z podziałem na poszczególne branże wraz ze wszelkimi uzgodnieniami 
m.in. uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i dokonanie stosownych zgłoszeń robót niewymagających  pozwolenia na  budowę.

Uwaga: Projektowane drogi KDW1 przebiegają w terenie o zmiennym ukształtowaniu - (różnice wysokościowe)

3.7. Zakładany zakres projektowy drogi - załącznik nr 11 i 12 -  Załączniki  Graficzne

(Mapy  Poglądowe)  obejmuje m. innymi:

3.7.1. Długość projektowanej drogi ok. 1543 mb,

3.7.2. Wykonanie projektu odwodnienia drogi wraz z regulacją płynących wód (ciek wodny) 
         zgodnie z obowiązującymi przepisami uwzględniając kanalizację deszczową, przepust 
         drogowy, ciek przyjezdniowy, lub inne alternatywne  rozwiązania

3.7.3. Umocnienie rowów odprowadzających wody opadowe z odwodnienia drogi płytami 
           chodnikowymi (spód i boki do wysokości jednej płyty) lub przyjąć inne alternatywne 
           rozwiązanie;

3.7.4. Regulacja istniejących studzienek kanalizacyjnych w drodze  KD-D2,

3.7.5. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu;

3.7.6. Wykonanie projektu kanału technologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami  
          w przypadku zajścia takiej konieczności;

3.7.7. Wykonanie projektu chodnika z kostki brukowej koloru czerwonego;

3.7.8. Wykonanie  projektu zjazdów:

- z kostki koloru szarego o szerokości 4,5 - 5.0 mb, na nieruchomości zabudowane  
i niezabudowane z wyłączeniem działek oznaczonych  nr ewid.; 355; 341/4; 341/6; 340;    339/6; 339/3;  337/4; 337/2; 337/3; 332; 328/3; ( druga i trzecia linia zabudowy);

- o nawierzchni bitumicznej na drogi oznaczone w mpzp sołectwa Jaworze symbolem 
KDW1 o szerokości 6 mb (zjazd na drogę - druga i  trzecia linia zabudowy) oraz włączenie  
z  projektowanej drogi KD-D2 do drogi publicznej gminnej Nr 400011 T;

3.8. Sporządzenie wykazu drzew z podaniem nr nieruchomości do usunięcia przypadku 
         zaistniałej takiej  sytuacji;

3.9. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

3.10. Opracowanie tabeli zjazdów (załączonej do projektu wykonawczego z podaniem nr. ewid. działki);

3.11. Przebudowa ogrodzeń będących w kolizji z pasem drogowym;

3.12. Wykonanie projektu  budowy oświetlenia drogowego wzdłuż projektowanej budowy dróg;

3.13. Wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z ONS do granic pasa drogowego (do nieruchomości zabudowanych jak i niezabudowanych z wyłączeniem ONS -u do działek oznaczonych  nr ewid.; 355; 341/4; 341/6; 340; 339/6; 339/3; 337/4; 337/2; 337/3; 332; 328/3) - druga i trzecia linia zabudowy), oraz wykonanie projektu sieci wodociągowej (z godnie z pkt.3 warunków) tj. zaprojektowania pierścieniowej sieci wodociągowej (odrębnego wodociągu) w drodze KD-D2  - dz. nr ewid 385/16 – (spięcie projektowanego wodociągu z wodociągiem w drodze gminnej w msc. Siodła - dz. nr  ewid. 325). Warunki Techniczne do projektowania Nr TT/2023/1423; TT-W/KK z dnia 03 sierpnia 2023 r. - Załącznik nr 13, oraz warunki rozszerzające Nr TT/2023/2100; 
TT-W/KK z dnia 3 października 2023 roku - Załącznik nr 13 a;

3.14. Wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót;

3.15.Uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień i sprawdzeń dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z przepisów koniecznych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz realizacji robót objętych zakresem zamawianych dokumentacji.

3.16. Wykonanie z podziałem na poszczególne branże przedmiarów robót, kosztorysów  
inwestorskich wraz ze ZZK (zbiorczym zestawieniem kosztów).

3.17. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z art. 20 ust. 4 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane oraz inne czynności określone wymaganiami Zamawiającego.

3.18. W oparciu o projekt budowy drogi i przebudowy urządzeń technicznych, projektant wyznaczy linie rozgraniczające pasa drogowego do podziałów oraz granice terenu   niezbędnego do czasowego zajęcia dla obiektów budowlanych w przypadku gdy ich przebudowa odbywać się będzie poza wyznaczonym pasem drogowym, w celu przebudowy lub zabezpieczenia infrastruktury technicznej (innym kolorem) określone w projekcie budowlanym i wykonawczym.

4. Dokumentację projektowo - kosztorysową należy opracować w sposób zgodny z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami bhp, p.poż. i sanitarnohigienicznymi, oraz stanem prawnym obowiązującym na dzień przekazania Zamawiającemu ze szczegółowością wynikającą z:

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2023 r,poz.162 ze zm.),

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.1333 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.)

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 r, poz. 124 ze zm.)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389),

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 r.  poz. 2556 ze zm.),

- Ustawy z dnia 1 lutego 2007 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. , poz. 1587 
ze zm.),

- Innych aktów prawa powszechnie obowiązujących,

5. Zakres opracowania projektu podziału nieruchomości pod pas drogowy obejmuje:

5.1. Sporządzenie projektu podziału nieruchomości - 6 egz.;

5.2. Zgłoszenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa  Powiatowego w Kielcach na koszt własny Wykonawcy;

5.3. Wskazanie Zamawiającemu na gruncie nowo wydzielonych nieruchomości z udziałem zarządcy drogi;

5.4. Sporządzenie wykazu zmian gruntowych do przeprowadzenia zmian w księgach wieczystych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zaklauzulowane materiały geodezyjne:

5.4.1. Mapy jednostkowe podziału dla każdej nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych  - 5 egz.;

5.4.2. Wykaz synchronizacyjny w przypadku, gdy w księdze wieczystej – lub w razie jej braku – w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenie i inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości, odrębnie dla każdej nieruchomości - 2 egz.;

5.4.3. Mapę zbiorczą zawierającą projekt podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych - 3 egz.;

5.4.4. Skrócony wypis hipoteczny - 1 egz.;

5.4.5. Opis topograficzny punktów granicznych, nawiązanych do stałych elementów terenu, pozwalający na ich jednoznaczne wyznaczenie w terenie - 1egz.;

5.4.6. Zarys pomiarowy – 1 egz.;

5.4.7.Wykaz współrzędnych geodezyjnych granic pasa drogowego, osnowy geodezyjnej i współrzędnych działek w pasie drogowym w formacie dwg na nośniku CD i w formie papierowej – po 1egz.

5.5. W/w materiały geodezyjne nie wykorzystane do uzyskania decyzji o zezwolenie 
na realizację inwestycji drogowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

5.6.   Wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych:

5.6.1. Wszystkie punkty załamania pasa drogowego będą utrwalone betonowymi punktami granicznymi z wyłączeniem przypadków, gdy granica zostanie ustalona po trwałym ogrodzeniu – po uprawomocnieniu się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji  
drogowej;

5.6.2. Punkty przecięcia linii rozgraniczających z granicami działek będą stabilizowane słupkami  drewnianymi oznaczonymi jaskrawą farbą.

6. Uzgodnienia projektu z Zamawiającym:

6.1. Przed rozpoczęciem prac, Wykonawca wraz z Zamawiającym przeprowadzi wizję lokalną w terenie i uszczegółowi zakres prac projektowych;

6.2. Koncepcję projektową Wykonawca złoży u Zamawiającego do zaopiniowania.   
Koncepcja musi zawierać rozwiązania drogowe i przebudowy urządzeń technicznych  pozwalające jednoznacznie uzgodnić całość projektu lub jego zmiany w formie docelowej. Obecność projektanta na spotkaniu uzgadniającym koncepcję jest obowiązkowa. Zamawiający zajmie stanowisko w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia koncepcji do akceptacji;

6.3. W przypadku uwag, Wykonawca zobowiązany jest nanieść poprawki i ponownie  przedłożyć Zamawiającemu. Akceptacja końcowa przez Zamawiającego nastąpi niezwłocznie w formie pisemnej po uzgodnieniu z przedstawicielami samorządu lokalnego;

7. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna określać parametry techniczne i 
     funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii uwzględniając 
     zasady uczciwej konkurencji (w przypadku określenia konkretnych materiałów, jakie 
     projektant proponuje o zastosowania, wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub 
     równoważne” określające jednoznacznie tą równoważność).

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu prac projektowych.

9. Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację projektowo – kosztorysową 
     Zamawiającemu w następującej formie:

a) projekt budowlany  -  4 egz. ( 2 oryginały i 2  kserokopie),

b) projekt wykonawczy – 4 egz.,

c)dokumentację geotechniczną – 2 egz.,

d) dokumentację kosztorysową: przedmiar  robót i kosztorys inwestorski – po 2 egz.,

e) informacje  dotyczącą  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

Dokumentację projektowo – kosztorysową należy dostarczyć w wersji elektronicznej na płytach CD – wykonana w pdf i edytowalna (w identycznej wersji co papierowa).

10. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, złożenie stosownych zgłoszeń robót nie wymagających pozwolenia na budowę oraz uzyskanie ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budowę - Decyzji ZRID w terminie 27 miesięcy licząc od dnia  podpisania  umowy.

2. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu o którym mowa w pkt. 1 w przypadkach:

a) wstrzymania prac lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie 
    Zamawiającego,

b) zajścia obiektywnych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy z tytułu przedłużającego się postępowania administracyjnego związanego z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

c) zajścia obiektywnych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy z tytułu pozyskiwania zgód, uzgodnień, decyzji i pozwoleń związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

d) okres przygotowania (opracowania) nowych rozwiązań technicznych umożliwiający prawidłową realizację zadania. Sytuacja taka może mieć miejsce w razie zmiany przepisów prawa po dacie zawarcia umowy.

e) w przypadku zmiany koncepcji przyjętej wcześniej przez Zamawiającego;

- o okres jaki Zamawiający przedłużył przyjęty w Urzędzie Gminy w Zagnańsku siedmiodniowy termin uzgodnienia koncepcji wstępnej projektu lub odpowiedzi na pytanie dotyczące jej wykonania;

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wystąpieniu przypadków, o których mowa w pkt. 2 lit a) – d), a także udokumentowania zaistnienia tych okoliczności.

11. Warunki rozliczenia  wykonania  przedmiotu zamówienia.

11.1. W 2024 r. za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się dokonanie rozliczeń na podstawie :

a) jednej faktury częściowej w wysokości 1000,00 zł brutto, za przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie z udziałem Zamawiającego celem uszczegółowienia zakresu prac projektowych, sporządzenia protokołu i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji.

Płatność w terminie 30 dni od daty  wpływu faktury do Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury  częściowej  będzie  Protokół z wizji lokalnej;

11.2.W 2025 r.  dwóch faktur:

a) faktury częściowej w wysokości  20 000,00 zł. brutto za  opracowanie koncepcji projektowanej budowy drogi i pozytywnym zaopiniowaniu przez  Zamawiającego.

W przypadku  ustalenia  przez Zamawiającego spotkania z  mieszkańcami, Wykonawca zobowiązany jest do  prezentacji przyjętych  w koncepcji rozwiązań  technicznych

i naniesienie ewentualnych korekt,

b) faktury częściowej w wysokości 60 000,00 zł za uzyskanie decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku zajścia takiej konieczności oraz  uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie 
z obwiązującymi przepisami na odprowadzenie wód z uwzględnieniem wód 
z przepływającego cieku wodnego w przypadku zajścia takiej konieczności,

Płatność w terminie 30 dni od daty  wpływu faktury do Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury  częściowej  będzie:

11.2.a. pozytywne zaopiniowanie przedłożonej koncepcji - potwierdzone pismem  przez Zamawiającego,

11.2.b. przedłożenie Zamawiającemu kopii decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz  kopii pozwolenia  wodnoprawnego.

11.3.W 2026 r.  dwóch faktur :

b) faktury częściowej za opracowanie dokumentacji projektowej i złożenia wniosku

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej;

c) końcowej po wykonaniu dokumentacji projektowej , prac geodezyjnych i uzyskaniu

prawomocnej Decyzji ZRID na realizację inwestycji, przy czym nie może wynosić

więcej niż 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

12. Podstawą do wystawienia  faktury :

a) częściowej będzie przedłożenie kopii wniosku złożonego o wydanie decyzji

o zezwoleniu  na realizację  inwestycji drogowej w Starostwie Powiatowym  w Kielcach,

b)   końcowej  będzie  decyzja o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej z klauzulą ostateczności, podpisanie przez obie strony protokołu  odbioru  końcowego  dokumentacji projektowo – kosztorysowej  i protokołu  odbioru  stabilizacji pasa drogowego.

12.1. Płatność faktur nastąpi  po spełnieniu  odpowiednio warunków zawartych w ust. 12.

12.2. Zapłata faktur  nastąpi  przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty  doręczenia  faktury  w siedzibie  Zamawiającego.

Uwaga:

W umowie należy dokonać zapisu  również o pełnieniu nadzoru autorskiego na etapie realizacji inwestycji.

13.Wymagania osób:

a) Projektant branży drogowej posiadający  uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczeń,

b) Projektant branży  elektrycznej bez ograniczeń,

c) Projektant branży  sanitarnej bez ograniczeń,

Przewidzieć  roboty  dodatkowe ( prace projektowe) w wysokości  10 %.

Przedmiot zamówienia przygotowała: J. Bazan