|  | 31-retraktory, trokary, endostaplery |
| --- | --- |
| L.p | ASORTYMENT | jm | Il | Proponowany produkt/Producent/nr katalogowy | Cena jedn netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| 1 | Retraktor i protektor do ran składający się z dwóch pierścieni połączonych rękawem z poliuretanu. Długość linii cięcia : 5-9 cm; (rozmiar M) | szt | 10 |  |  |  | 8% |  |
| 2 | Retraktor i protektor do ran składający się z dwóch pierścieni połączonych rękawem z poliuretanu. Długość linii cięcia : 2,5 -6 cm oraz 5-9 cm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia, Retraktor zaopatrzony w gumową nakładkę z otworem zaopatrzonym w uszczelkę trzymającą odmę; (rozmiar S i M) | szt | 10 |  |  |  | 8% |  |
| 3 | Retraktor i protektor do ran składający się z dwóch pierścieni połączonych rękawem z poliuretanu. Długość linii cięcia 2,5-6 cm oraz 5-9cm do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia, w zestawie z gumową nakładką z otworem zaopatrzonym w uszczelkę trzymającą odmę i trokarem 12x 100mm o karbowanej kaniuli z możliwością ściągnięcia górnej części trokara wraz z uszczelkami w celu szybkiej desuflacji; | szt | 5 |  |  |  | 8% |  |
| 4 | Retraktor i protektor do ran składający się z dwóch pierścieni połączonych rękawem z poliuretanu. Długość linii cięcia 9-14 cm; (rozmiar L) | szt | 50 |  |  |  | 8% |  |
| 5 | Retraktor i protektor do ran składający się z dwóch pierścieni połączonych rękawem z poliuretanu. Długość linii cięcia 11-17 cm (rozmiar XL) | szt | 10 |  |  |  | 8% |  |
| 6 | Trokar optyczny o średnicy 12mm z wbudowaną redukcją 5-12mm, długość 100 mm, kaniula żebrowana, dostępna również z zaawansowanym systemem fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym, możliwość ściągnięcia górnej obudowy trokara wraz z uszczelkami w celu szybkiej desuflacji lub usunięcia preparatu; zawór gazowy, obturator z separatorem tkankowym z otworem w grocie pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara | szt | 10 |  |  |  | 8% |  |
| 7 | Trokar optyczny o średnicy 11 mm z wbudowaną redukcją 5-11mm, długość 100 mm, kaniula żebrowana, dostępna również w wersji z zaawansowanym systemem fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym, możliwość ściągnięcia górnej obudowy trokara wraz z uszczelkami w celu szybkiej desuflacji lub usunięcia preparatu; zawór gazowy, obturator z separatorem tkankowym z otworem w grocie pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara. | szt | 10 |  |  |  | 8% |  |
| 8 | Trokar optyczny o średnicy 5 mm , kaniula żebrowana, dostępna również w wersji z zaawansowanym systemem fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym, możliwość ściągnięcia górnej obudowy trokara wraz z uszczelkami w celu szybkiej desuflacji lub usunięcia preparatu; zawór gazowy, obturator z separatorem tkankowym z otworem w grocie pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara | szt | 10 |  |  |  | 8% |  |
| 9 | Trokar nożowy 12 mm, długość 100 mm, kaniula żebrowana oraz zaawansowany system fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia, zawór gazowy, możliwość ściągnięcia górnej obudowy trokara wraz z uszczelkami w celu szybkiej desuflacji lub usunięcia preparatu; dźwiękowa i wzrokowa aktywacja noża; redukcja 5-12 mm | szt | 30 |  |  |  | 8% |  |
| 10 | Trokar nożowy 11 mm , długość 100 mm, kaniula żebrowana oraz zaawansowany system fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia, zawór gazowy, możliwość ściągnięcia górnej obudowy trokara wraz z uszczelkami w celu szybkiej desuflacji lub usunięcia preparatu; dźwiękowa i wzrokowa aktywacja noża; redukcja 5-11 mm | szt | 10 |  |  |  | 8% |  |
| 11 | Trokar nożowy 5 mm, długość 100 mm, kaniula żebrowana oraz zaawansowany system fiksacji z balonikiem i dyskiem retencyjnym do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówienia, zawór gazowy, możliwość ściągnięcia górnej obudowy trokara wraz z uszczelkami w celu szybkiej desuflacji lub usunięcia preparatu; dźwiękowa i wzrokowa aktywacja noża | szt | 10 |  |  |  | 8% |  |
| 12 | Jednorazowy worek laparoskopowy do ewakuacji preparatu, kompatybilny z trokarem 12mm, poj. 1600ml, z pętlą do zamykania worka oraz koralikiem, worek na prowadnicy i metalowych samorozprężalnych widełkach; wzmocnione dno worka | szt | 10 |  |  |  | 8% |  |
| 13 | Jednorazowy worek laparoskopowy do ewakuacji preparatu, kompatybilny z trokarem 10mm, poj. 225 ml, z pętlą do zamykania worka oraz koralikiem, worek na prowadnicy i metalowych samorozprężalnych widełkach | szt | 50 |  |  |  | 8% |  |
| 14 | Igła Veressa 120mm oraz 150 mm | szt | 10 |  |  |  | 8% |  |
| 15 | System ssania i płukania do zabiegów laparoskopowych z końcówką roboczą o średnicy 5 mm, długość 33 cm, z dwoma przyciskami: do ssania i płukania, z dwoma końcówkami do podłączenia pojemników z solą fizjologiczną, zintegrowany system ewakuacji dymu, regulowana siła płukania | szt | 10 |  |  |  | 8% |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |