Załącznik Nr 5

## OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Celem niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest realizacja zadania „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Reszki” zgodnie z DECYZJĄ AB.6740.3.90.2021.19 z dnia 15.07.2021r.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją:

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. PROJEKT BUDOWLANY  -  BRANŻA DROGOWA

3. PROJEKT BUDOWLANY  -  BRANŻA TELETECHNICZNA

4. PROJEKT  BUDOWLANY -  BRANŻA  ELEKTROENERGETYCZNA

5. DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

6. PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

7. STWiOR   -  BRANŻA DROGOWA

8. STWiOR   -  BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

9. STWiOR   -  BRANŻA TELETECHNICZNA

10. PROJEKT WYK. – ZAGOSPODAROWANIE TERENU

11. PROJEKT WYKONAWCZY   -  BRANŻA DROGOWA

12.PROJEKT WYKONAWCZY  -  BRANŻA TELETECHNICZNA

13.PROJEKT  WYKONAWCZY -  BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

14.DECYZJA AB.6740.3.90.2021.19  POZWOLENIE NA BUDOWĘ

ZAKRES  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę drogi w miejscowości Reszki o długości ok. 140.0 m.

- roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni,

- roboty ziemne,

- wykarczowanie istniejącej zieleni,

- regulacja wysokościowa uzbrojenia podziemnego dostosowana do projektowanej infrastruktury

- zabezpieczenie istniejących sieci rurami dwudzielnymi,

- regulacja wysokościowa istniejącego zjazdu oraz chodnika,

- rozbiórka istniejącego murku kamiennego,

- rozbiórka istniejącej bariery drewnianej,

- rozbiórka istniejącej linii kablowej nN-0,4 kV i budowa nowej linii kablowej po nowej trasie,

- modernizacja drogi poprzez wykonanie nakładki asfaltowej oraz wzmocnienia powierzchni nie będącej w śladzie istniejącej drogi,

- wbudowanie korytek betonowych odprowadzających wody opadowe do rowu, który zostanie wyczyszczony i wyregulowany,

- wbudowanie poboczy z kruszywa,

- wbudowanie bariery energochłonnej stalowej,

- umocnienie skarp płytami MEBA oraz murkiem oporowym,

- budowy kanału technologicznego,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

| Parametr techniczny | Wielkość |
| --- | --- |
| Szerokość jezdni | 4,5-5 m |
| Pochylenie podłużne jezdni | 2,3-9,9% |
| Pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne | 2% |
| Szerokość poboczy | 0,75 m |
| Pochylenie poboczy | 2-8% |
| Klasa drogi | D |
| Prędkość projektowa | 30 km/h |
| Kategoria ruchu | KR2 |

Wymagania dotyczące budowanej drogi :

Kategoria ruchu – KR2

Klasa drogi – D

Grupa nośności podłoża – G1

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Nawierzchnia jezdni – ślad istniejącej drogi

- warstwa ścieralna- nawierzchnia bitumiczna AC11S, gr. 4 cm

- warstwa wiążąca- nawierzchnia bitumiczna AC16W, gr. 6 cm,

- wyprofilowane i przygotowane koryto drogi – min. moduł odkształcenia E2 wynosi 80 MPa

Nawierzchnia jezdni – poza śladem istniejącej drogi

- warstwa ścieralna- nawierzchnia bitumiczna AC11S, gr. 4 cm

- warstwa wiążąca- nawierzchnia bitumiczna AC16W, gr. 6 cm,

- Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm, gr. 15 cm

- Grunt stabilizowany cementem, wytrzymałość Rm=2,5 MPa, gr. 25 cm

Nawierzchnia poboczy

- Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm, gr. 20 cm

## System odwodnienia

Odwodnienie projektowanej infrastruktury należy zrealizować  poprzez wykonanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych oraz korytka betonowego. Ponadto należy wyregulować istniejący rów przydrożny znajdujący się w pasie drogowym, który będzie służył do przyjmowania wód opadowych z projektowanych powierzchni.

## BRANŻA  TELETECHNICZNA

Należy wykonać kanał technologiczny o długości 132 mb. Kanał należy wybudować w postaci studni kablowych typu SKR-1. Studnie należy połączyć kanalizacją kablową z rur HDPE o profilu zgodnie z projektem. Studnie należy zabezpieczyć systemem zasuwowo-ryglowym w celu uniemożliwienia dostępu osobom postronnym.  Na ciągach głównych kanalizacji kablowej należy wykonać studnie kablowe typu    SKR-1. Wymiary studni winny być zgodne z normami operatorów, studnie wykonane prefabrykatów, bloczków betonowych i betonu lanego powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog). Należy wykonać kanał technologiczny KTu ( wersja minimalna ) w pasie drogowym drogi gminnej. Należy wybudować kanalizację z rur fi 110mm, rurociągów kablowych fi 40 oraz z wiązki mikrorur.

BRANŻA  ELEKTROENERGETYCZNA

Istniejącą linie kablową typu YAKY 4x35 mm2 należy zdemontować na odcinku od słupa nr 112 do złącza Z-1/112 (l=29m) zgodnie z projektem z zagospodarowania terenu. Od złącza Z-1/112 w kierunku istniejącego słupa nr 112 należy ułożyć nową linię kablową typu YAKXS 4x35 mm2 po nowej trasie kablowej.

Rzędną do układania kabla należy odnieść do terenu projektowanego. Projektowane linie kablowe nN-0,4kV należy ułożyć w wykopie linią falistą na głębokości 70 cm, a pod drogą min. 1,0m. Przebieg linii kablowej należy wytyczyć przez uprawnionego geodetę.

Skrzyżowania projektowanej linii kablowej z drogą należy wykonać w rurach osłonowych SRS Ø70. Końce rur osłonowych należy uszczelnić pianką poliuretanową.

DOCELOWA ORGANIZACJA  RUCHU

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego. Oznakowanie pionowe zlokalizowane wzdłuż w/w drogi powinno spełniać następujące parametry:

- grupa wielkości: ŚREDNIE,

- wykonane z folii min. II generacji z symbolem nanoszonym sitodrukiem,

- podkład z blachy ocynkowanej z tyłem malowanym na szaro,

- krawędzie znaków podwójnie gięte,

- konstrukcje wsporcze do znaków oraz słupki wyłącznie z rur ocynkowanych.

Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 4 oraz art. 101 ust. 4 p.z.p., do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę o ile mogłoby to utrudnić uczciwą konkurencję a wskazanych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu  zamówienia, dopisuje wyraz „lub równoważny”.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów lub rozwiązań niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji i SWZ, tj. w szczególności:

- zapewnienia spełnienia tych samych funkcji;

- zapewnienia wykonania w aktualnie stosowanej nowoczesnej technologii, aktualnych stosowanych rozwiązań technicznych, wzornictwie i funkcjonalności.

Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia  przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do treści art. 101 ust. 5 p.z.p. złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających równoważność zastosowanych rozwiązań. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) opisanych w dokumentacji, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w dokumentacji, których dotyczy.

Zastosowanie wyrobów (materiałów), rozwiązań równoważnych musi gwarantować wykonanie konkretnych rozwiązań projektowych, które projekt realizuje, a ich zastosowanie musi zapewnić kompatybilność z zastosowanymi wyrobami, technologią i aktualną wiedzą techniczną.