Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.262.1.4.2024

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY  - zadanie nr 4

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9:4 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Sondy radialne USG (EBUS radialny) | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| Sonda radialna USG ( EBUS radialny) – 2 szt. | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia …… |
| --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2023 |
|  | Certyfikat CE |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nie powystawowy |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe- wymagany rok produkcji: |
|  | Rodzaj skanowania: mechaniczne, radialne |
|  | Tryb skanowania: B-mode |
|  | Zakres skanowania: 360 stopni |
|  | Częstotliwość skanowania: skanowanie wysokiej rozdzielczości - 20MHz |
|  | Średnica końcówki sondy: max. 2,0 mm |
|  | Maksymalna średnica: max. 2,2 mm |
|  | Długość robocza: 2050 mm |
|  | Długość całkowita: 2140 mm |
|  | Pełna współpraca z posiadanym USG EU-ME, posiadanym napędem do mini sond i oferowanym USG z zadania 5 |
|  | Średnica końcówki sondy: max. 2,0 mm | = 2,0 mm = 0 pkt = 1,9 – 1,8 mm = 10 pkt Poniżej 1,8 mm = 15 pkt |
|  | Maksymalna średnica: max. 2,2 mm | = 2,2 mm = 0 pkt = 2,1 = 10 pkt = 2,0 mm = 15 pkt |
|  | Informacje dodatkowe |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. | Częstotliwość przeglądów |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

………………………………………………

Imię i nazwisko osoby uprawionej do

reprezentowania Wykonawcy