Zadanie numer 2

REJESTRATOR EKG 3 - kanałowy do istniejącego systemu EDAN – poz. 2

| REJESTRATOR EKG 3 kanałowy do istniejącego systemu EDAN | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rejestrator cyfrowy z pamięcią typu Flash | Tak |  |
| 2 | Zapis 3 kanałów EKG | Tak |  |
| 3 | Automatyczne wykrywanie kabla pacjenta | Tak |  |
| 4 | Kontrola podłączenia elektrod | Tak |  |
| 5 | Podgląd każdego odprowadzenia EKG na ekranie rejestratora | Tak |  |
| 6 | Przycisk zdarzeń pacjenta | Tak |  |
| 7 | Rejestracja czasu rozpoczęcia badania | Tak |  |
| 8 | Wykrywanie impulsów stymulatora | Tak |  |
| 9 | Czas zapisu 3 kanałów min 96h | Tak |  |
| 10 | Zasilanie rejestratora z jednej baterii 1,5V | Tak |  |
| 11 | Sygnalizacja stanu baterii | Tak |  |
| 12 | Sygnalizacja odpadnięcia elektrody | Tak |  |
| 13 | Sygnalizacja pracy rejestratora | Tak |  |
| 14 | Wymiary rejestratora poniżej 90x70x20 mm | Tak, Podać |  |
| 15 | Masa rejestratora z baterią poniżej 80g | Tak |  |
| 16 | Możliwość zastosowania akumulatorka w miejsce baterii 1,5V (wybór w menu) | Tak |  |
| 17 | Szybki transfer danych do komputera: przez kabel USB 2.0 lub czytnik kart pamięci | Tak |  |
| 18 | Identyfikacja pacjenta – możliwość wprowadzenia numeru identyfikacyjnego lub zaprogramowania danych pacjenta przed rozpoczęciem badania | Tak |  |
| 19 | Instalacja zestawu na komputerze, szkolenie personelu w zakresie obsługi systemu. | Tak |  |
| 21 | Stopień ochrony przed porażeniem prądem | Tak |  |
| 22 | Stopień bezpieczeństwa przed ciałami obcymi szkodliwym przedostawaniem się wody | Tak |  |
| 23 | Impedancja wejściowa min. 50 M | Tak |  |
| 24 | Cmrr min. 100 dB | Tak |  |
| 25 | Wzmocnienie min. 5/10/20 mm/mV | Tak |  |

REJESTRATOR EKG 12 – kanałowy do istniejącego systemu EDAN – poz. 3

| REJESTRATOR EKG 12 kanałowy do istniejącego systemu EDAN | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rejestrator cyfrowy z pamięcią typu Flash | Tak |  |
| 2 | Zapis 12 kanałów EKG | Tak |  |
| 3 | Automatyczne wykrywanie kabla pacjenta | Tak |  |
| 4 | Kontrola podłączenia elektrod | Tak |  |
| 5 | Podgląd każdego odprowadzenia EKG na ekranie rejestratora | Tak |  |
| 6 | Przycisk zdarzeń pacjenta | Tak |  |
| 7 | Rejestracja czasu rozpoczęcia badania | Tak |  |
| 8 | Wykrywanie impulsów stymulatora | Tak |  |
| 9 | Czas zapisu 3 kanałów min 4 dni. Czas zapisu 12 kanałów min 2 dni | Tak |  |
| 10 | Zasilanie rejestratora z jednej baterii 1,5V | Tak |  |
| 11 | Sygnalizacja stanu baterii | Tak |  |
| 12 | Sygnalizacja odpadnięcia elektrody | Tak |  |
| 13 | Sygnalizacja pracy rejestratora | Tak |  |
| 14 | Wymiary rejestratora poniżej 90x70x20 mm | Tak, Podać |  |
| 15 | Kolorowy wyświetlacz min. 1.6" | Tak, Podać |  |
| 16 | Masa rejestratora z baterią poniżej 80g | Tak |  |
| 17 | Możliwość zastosowania akumulatorka w miejsce baterii 1,5V (wybór w menu) | Tak |  |
| 18 | Stopień ochrony przed porażeniem prądem | Tak, Podać |  |
| 19 | Stopień bezpieczeństwa przed ciałami obcymi szkodliwym przedostawaniem się wody | Tak, Podać |  |
| 20 | Impedancja wejściowa min. 50 MΩ | Tak, Podać |  |
| 21 | CMRR min 100 dB | Tak, Podać |  |
| 22 | Wzmocnienie min. 5/10/20 mm/mV | Tak, Podać |  |
| 23 | Szybki transfer danych do komputera: przez kabel USB 2.0 lub czytnik kart pamięci | Tak |  |
| 24 | Identyfikacja pacjenta – możliwość wprowadzenia numeru identyfikacyjnego lub zaprogramowania danych pacjenta przed rozpoczęciem badania | Tak |  |
| 25 | Instalacja zestawu na komputerze, szkolenie personelu w zakresie obsługi systemu. | Tak |  |

REJESTRATOR RR do istniejącego systemu EDAN – poz. 4

| REJESTRATOR RR do istniejącego systemu EDAN | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rejestrator cyfrowy RR z pamięcią typu flash | Tak |  |
| 2 | Metoda pomiarowa – oscylometryczna z deflacją skokową | Tak |  |
| 3 | Zakres pomiarowy RR min 20-300mmHg | Tak. Podać |  |
| 4 | Zakres pomiarowy tętna min 40-240 uderzeń /min | Tak. Podać |  |
| 5 | Czas trwania rejestracji min do 24 h w programowalnych interwałach 10/15/30/45/60/90/120 min | Tak. Podać |  |
| 6 | Dokładność kliniczna- rozdzielczość pomiaru Ciśnienie: 1 mmHg Puls: 1 bpm | Tak, Podać |  |
| 7 | Maksymalne wymiary 130/70/35mm przy wadze z bateriami nie przekraczającej 220g | Tak. Podać |  |
| 8 | Transmisja USB lub bezprzewodowa (bluetooth lub WiFi ) | Tak |  |
| 9 | Pamięć – 300 pomiarów | Tak |  |
| 10 | Zasilanie max 2 baterie AA | Tak. Podać |  |
| 11 | Zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Max 297±3 mmHg | Tak. Podać |  |
| 12 | Ograniczenie czasu pomiaru max 120s | Tak. Podać |  |
| 13 | Stopień bezpieczeństwa przed ciałami obcymi, szkodliwym przedostawaniem się wody | Tak. Podać |  |
| 14 | Stopień ochrony przed porażeniem prądem | Tak. Podać |  |

UWAGA:

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

- Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.

# Text boxes

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: |  |

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: |  |

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Typ |  |
| Wytwórca |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji: |  |