Pakiet nr 2 A

OPIS PRAMETRÓW TECHNICZNYCH

# Aparat  do monitorowania posiewów  krwi i płynów  ustrojowych, butelki z podłożem do posiewu

Zestawienie parametrów granicznych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia Parametry graniczne | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat nowy lub nie starszy niż wyprodukowany w 2019 roku (sprawny, po przeglądzie technicznym) | Tak (podać rok produkcji) |  |
| 2. | Aparat posiada 200 miejsc pomiarowych, umożliwiających ciągłą inkubację i monitorowanie wzrostu drobnoustrojów w butelkach | Tak (podać ilość miejsc) |  |
| 3. | Możliwość posiewu krwi i innych płynów ustrojowych potwierdzona w oficjalnych ulotkach technicznych producenta | Tak (opisać) |  |
| 4. | Możliwość hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów w próbkach o małej objętości – od 0,5 ml (krew, płyny ustrojowe), bez uszczerbku dla ich wykrywalności, potwierdzona w oficjalnych ulotkach technicznych producenta | Tak (podać minimalną objętość) |  |
| 5. | Aparat wykrywa próbki pozytywne, wcześniej preinkubowane w temperaturze pokojowej do 2 godzin | Tak (opisać) |  |
| 6. | Aparat umożliwia czasowe wyjęcie butelki w celu np. przesiania na podłoża stałe i ponowne jej włożenie do aparatu z zachowaniem ciągłości inkubacji. | Tak (opisać) |  |
| 7. | Sygnalizacja próbek dodatnich dźwiękowa i wizualna. | Tak (opisać) |  |
| 8. | Sygnalizacja butelki dodatniej anonimowej. | Tak (opisać) |  |
| 9. | Podłoża zwalidowane przez EUCAST po względem wykonywnia lekowrażliwości drobnoustrojów bezpośrednio z dodatniej butelki (RAST), | Tak (opisać) |  |
| 10. | Możliwość podglądu danych próbki (data i godzina rozpoczęcia i zakończenia inkubacji, zasygnalizowania próbki dodatniej; wykresy zmian monitorowanych parametrów w czasie) z poziomu aparatu lub z połączonego komputera; możliwość śledzenia zmian zachodzących w butelce bez jej wyjmowania z aparatu. | Tak (opisać) |  |
| 11. | Aparat wyposażony w urządzenie podtrzymujące zasilanie (UPS) | Tak (opisać) |  |
| 12. | Identyfikacja butelek poprzez możliwość skanowania kodów paskowych z danymi butelki i próbki; w przypadku braku kodu próbki możliwość ręcznego wprowadzenia jej identyfikatora (numeru lub nazwy) | Tak (opisać) |  |
| 13. | Butelki wykonane z lekkiego, nietłukącego się tworzywa | Tak (opisać) |  |
| 14. | Butelki tlenowe odpowiednie do hodowli bakterii i drożdżaków | Tak (opisać) |  |
| 15. | Termin ważności podłoży w butelkach – minimum 6 miesięcy od dostarczenia Zamawiającemu | Tak (opisać) |  |
| 16. | Dostawca posiada autoryzowany serwis techniczny zapewniający planowe przeglądy techniczne oraz usunięcie awarii w ciągu 48 godzin od chwili jej zgłoszenia (zgłoszenie telefoniczne lub drogą elektroniczną – e –mail). | Tak (opisać) |  |
| 17. | W przypadku niemożliwości naprawy aparatu w ciągu 48 godzin od zgłoszenia awarii, dostawca zapewnia wstawienie innego sprawnego aparatu na czas do usunięcia awarii. | Tak (opisać) |  |
| 18. | Koszty przeglądów, konserwacji i napraw ponosi wykonawca. | Tak (opisać) |  |
| 19. | Wykonawca zapewnia bezpłatne szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu. | Tak (opisać) |  |
| 20. | Wykonawca, w ramach umowy z Zamawiającym, pokryje koszty udziału w szkoleniu o tematyce mikrobiologicznej (Wiosenna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej lub Postępy w Medycynie Zakażeń) 1 raz w roku dla jednej osoby. | Tak (opisać) |  |
| 21. | Wykonawca, w ramach umowy z Zamawiającym, przeprowadzi szkolenie dla personelu szpitala z zakresu zasad i wskazań pobierania krwi na posiew | Tak (opisać) |  |

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów skutkuje odrzuceniem oferty przetargowej.

……………………………………………………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/

podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy