# Radom, dnia 17.01.2024 r.

PREZYDENT 
MIASTA RADOMIA

Znak sprawy:  In.III.271.1.2024

WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Mistrzowskie boisko – przebudowa boiska do piłki nożnej przy PSP nr 17”.

- Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, w dniach 11-16.01.2024r. otrzymał pięć zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla w/w przetargu. Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań.

Zapytanie nr 1 brzmi następująco:

„Będąc na liście preferowanych dostawców Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej FIFA i jednym z najczęściej wybieranych dostawców nawierzchni syntetycznych w Europie i na świecie, zwracam się z wnioskiem o rozpatrzenie parametrów oferowanego przez nas produktu równoważnego, a następnie o jego dopuszczenie zgodnie z wymogami Ustawy o Zamówieniach Publicznych. Jest to bardzo wysokiej jakości nawierzchnia z włókien polietylenowych prostych, które poprzez odpowiedni dobór kombinacji kolorów i użytych włókien na być zbliżona do kolorystyki uzyskiwanej na boiskach z trawy naturalnej z wypełnieniem granulatem EPDM z recyklingu oraz konkurencyjna cenowo.

W przedmiotowym zamówieniu Zamawiający określił minimalne wymagania nawierzchni z trawy syntetycznej podając jedynie rodzaj, wysokość , grubość, ilość włókien. Podane parametry nie są wystarczające celem właściwej weryfikacji produktu, który ma posiadać walory jakościowe pozwalające na użytkowanie przez długie lata zwłaszcza poza okresem gwarancyjnym. W innym przypadku może to skutkować koniecznością wymiany nawierzchni po krótkim okresie użytkowania. Jednocześnie nadmieniam, że brak wymogu dotyczącego parametrów trawy syntetycznej może skutkować otrzymaniem ofert na produkty niskiej jakości. Zamawiającemu powinno zależeć, aby produkt zainstalowany na boiskach był bezpieczny, wytrzymały, dający gwarancję długotrwałego użytkowania i zapewniający wysoki komfort jego użytkowania oraz pochodzący od producenta, który cieszy się nienaganną opinią wśród użytkowników.

Należy również pamiętać, iż działając w obrębie wspólnoty Europejskiej dobrą praktyką byłoby promowanie producentów posiadających swoje linie produkcyjne w Europie co także bezpośrednio przekłada się na jakość dostarczonych produktów ale również lepszą obsługę posprzedażową. To bardzo często jest ważniejsze aniżeli sama dostawa i sprzedaż zamówionego produktu.

Parametry nawierzchni, o której dopuszczenie do postępowania wnosimy, zostały wyszczególnione w poniższym zestawieniu:

| Parametry | Wymagane | Proponowane |
| --- | --- | --- |
| Typ i rodzaj włókna | Monofilowe (PE) wzmocnione rdzeniem lub o przekroju: diament (karo), prostokątnym, owalnym, w kształcie litery S,V,C,X | Monofilowe (PE) wzmocnione rdzeniem, dwa kolory włókien w jednym pęczku, karo, diament |
| Wysokość włókna | min. 50 mm | 60 mm |
| Dtex | min. 12.000 | 13.000 |
| Ilość włókien | min. 130.000 /m2 | 121.200 /m2 |
| Ilość pęczków | - | 10.100 pęczków/m2 |
| Grubość włókna | min. 300 μm | 360 μm |
| Wytrzymałość włókna na wyrywanie | - | 40 N |
| Wytrzymałość łączenia klejonego | - | 150 N |
| Przepuszczalność wody przez system | - | 1.000 mm/h |
| Wypełnienie | Piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w kolorze szarym lub w odcieniach zieleni | Piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu |

Pragniemy wskazać, że jesteśmy producentem nawierzchni syntetycznej z trzydziestoletnim doświadczeniem. W związku z czym, zapewniamy, iż zastosowane parametry (w tym ilość włókien) dla nawierzchni są odpowiednio dobrane i naszym zdaniem jest to wartość optymalna chociażby biorąc pod uwagę późniejszą pielęgnację i trwałość nawierzchni.

Wykaz dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych warunków jakościowych, dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej, które należy dołączyć do oferty tj.:

a) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;

b) kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);

c) kartę techniczną wypełnienia EPDM z recyklingu w kolorze szarym poświadczona przez producenta z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji);

d) Świadectwo higieny (Atest PZH) dla trawy i wypełnienia;

e) Kompletny raport z badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium FIFA laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni ( trawa + wypełnienie EPDM) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO;

f) raport z badań laboratoryjnych przeprowadzone przez niezależne i akredytowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1: 2013? PN-EN 153330-1: 2014 lub deklaracja zgodności z normą EN 15330-1 2013 podpisana przez producenta;

g) raport z badań przeprowadzony przez niezależne i akredytowane laboratorium potwierdzający wynik testu Lisport dla włókna w ilości min. 300 000 cykli;

h) aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer lub FIFA Licensee wystawiony dla producenta trawy;

i) aktualny certyfikat FIFA PREFERRED PRODUCER

j) próbka oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 10 x 20 cm z metryką producenta.

Podsumowując prosimy o informację:

Czy Zamawiający zaakceptuje powyższy równoważny system nawierzchni z trawy syntetycznej o parametrach opisanych w treści zapytania?”

Zapytanie nr 2 brzmi następująco:

„1. Prosimy o dopuszczenie do przetargu ilości pęczków na poziomie min. 8800/m2 z zastrzeżeniem, że ilość włókien pozostaje bez zmian. Wyznacznikiem gęstości trawy jest ilość włókien, a nie ilość pęczków, która jest bez znaczenia i nie ma wpływu na jakość trawy. Parametrem nadrzędnym i najważniejszym w stosunku do wymienionych jest ilość włókien/m2.

Zatem wnosimy jak wyżej o dopuszczenie do przetargu ilości pęczków na poziomie min. 8800/m2 z zastrzeżeniem, że ilość włókien pozostanie na niezmienionym poziomie min.130.000/m2.

2. Wnosimy o dopuszczenie do przetargu traw z grubością włókna na poziomie min. 270 mikronów. Przedział grubości mikronów dla traw syntetycznych monofilowych waha się w granicach 200-300 mikronów. Jest to najbardziej optymalna grubość dla tego rodzaju włókna. Grubość włókna rekomendowana i uznana za najbardziej optymalną przez Instytut Techniki Budowlanej wynosi 270 mikronów.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie traw z grubością włókna min. 270 mikronów.”

Zapytanie nr 3 brzmi następująco (przedmiotowe zapytanie Zamawiający otrzymał dwukrotnie):

„W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ww. zadanie prosimy o dopuszczenie traw z ilością pęczków min. 9100 sztuk/m2 przy zdecydowanie większej ilości włókien niż wymaga Zamawiający, bo : min. 145 000 sztuk/m2. Zgodnie z wyrokiem KIO o sygnaturze: 1699/15: „ilość włókien w pęczku oraz ilość pęczków jest parametrem wtórnym w stosunku do ilości włókien na metr kwadratowy.” Wyznacznikiem gęstości trawy jest więc ilość włókien, a nie ilość pęczków, które są bez znaczenia i nie mają wpływu na jakość trawy. Parametrem nadrzędnym i najważniejszym w stosunku do wymienionych jest ilość włókien/m2. Proponowana przez nas nawierzchnia posiada około 15 000 włókien/m2 więcej niż jest to wymagane. Minimalnie mniejsza ilość pęczków absolutnie nie ma wpływu oraz znaczenia dla samej jakości trawy gdyż wymagana gęstość pozostaje bez zmian i spełnia wymagania Zamawiającego. Podkreślamy, że proponowane nawierzchnia spełnia wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego. Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym Wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży. Proponowane zmiany nie wpływają na jakość oferowanej sztucznej trawy, a zezwolenie na nie przyczyni się do większej konkurencyjności co tylko wpłynie na uzyskanie lepszej ceny oferenta.

Mając powyższe na uwadze prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.”

Zapytanie nr 4 brzmi następująco:

„Niniejszym zwracam się z prośbą o zmianę frakcji kruszyw warstw konstrukcyjnych: 
- kruszywo kamienne frakcji 32-63 mm na frakcję 31,5-63 mm
- kruszywo kamienne frakcji 5-31,5 mm na frakcję 4-31,5 mm
- miał kamienny frakcji 1-5 mm na frakcję 0-4 mm
Podane w Dokumentacji Projektowej frakcje są nienormatywne oraz nie ma możliwości ich zakupu.”

Zapytanie nr 5 brzmi następująco:

„Czy Zamawiający dopuszcza wysokość trawy h-60mm? W opisie podana jest minimalna wysokość h-50mm w załączniku h-50 plus minus 5,00 pozostałe parametry bez zmian.”

- Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia iż:

Dotyczy zapytań nr 1, nr 2 i nr 3:

Rozwiązania i parametry dot. nawierzchni z trawy syntetycznej określone w dokumentacji przetargowej odpowiadają potrzebom Zamawiającego, przy równoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu konkurencyjności i Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje treści SWZ w brzmieniu proponowanym w przedmiotowych zapytaniach.

Równocześnie, w celu dodatkowego zwiększenia konkurencyjności, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w zakresie szczegółowo wskazanym w punkcie 3, tj. wprowadza modyfikację polegającą na dodatkowym dopuszczeniu produktów o równoważnych parametrach technologicznych.

Dotyczy zapytania nr 4:

W związku z przedmiotowym zapytaniem, Zamawiający dokonuje stosownej modyfikacji treści SWZ.

Dotyczy zapytania nr 5:

Przedmiotowy parametr dot. wysokości trawy syntetycznej odpowiadają potrzebom Zamawiającego, przy równoczesnym zapewnieniu odpowiednio wysokiego poziomu konkurencyjności.

W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SWZ i podtrzymuje dotychczasowe wymogi w zakresie wysokości oferowanej trawy syntetycznej.

3. Zamawiający -działając na podstawie art. art. 286 ust. 1 i ust. 3 Prawo zamówień publicznych- w związku z otrzymanymi zapytaniami, dokonuje modyfikacji treści SWZ w następujący sposób:

- W celu dodatkowego zwiększenia konkurencyjności, Zamawiający obok dotychczas wymaganych nawierzchni o parametrach:

Gęstość (ilość włókien na 1 m2) ≥ 130 tysięcy

Gęstość (ilość pęczków na 1 m2) ≥ 11 tysięcy

dopuszcza dodatkowo -jako rozwiązanie równoważne- także nawierzchnie o ilość pęczków na 1 m2 ≥ 9 tysięcy, pod warunkiem, że posiadana przez nie ilość włókien na 1 m2 jest na poziomie ≥ 140 tysięcy.

Równocześnie utrzymuje się wszystkie pozostałe dotychczasowe wymogi dot. parametrów i rozwiązań technologicznych.

W związku z powyższym dokonuje się modyfikacji treści Karty Produktu dla zaoferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej (zał. do SWZ).

Aktualnie obowiązująca Karta Produktu stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji.

Równocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę nawierzchni o pierwotnie wymaganych parametrach (ilość włókien na 1 m2 ≥ 130 tysięcy, ilość pęczków na 1 m2 ≥ 11 tysięcy), złożenie Karty Produktu wg starego wzoru (tj. Karty dostosowanej do w/w parametrów) nie będzie traktowane jako błąd.

- W stanowiącej załącznik do SWZ dokumentacji projektowej (Projekt zagospodarowania terenu – opis techniczny: II Rozwiązania projektowe pkt 4. Płyta boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej oraz pkt 5. Bieżnia i skocznia), Zamawiający zmienia frakcje kruszyw łamanych do wykonania podbudowy boiska na następujące:

-  kruszywo kamienne – zaklinowane i zagęszczone frakcji 31,5-63 mm gr. warstwy 14 cm

-  kruszywo kamienne – zaklinowane i zagęszczone frakcji 4-31,5 mm gr. warstwy 6,0 cm

-  miał kamienny frakcji 0-4 mm zagęszczony gr. 3 cm.

3) w § 12 w pkt 1 SWZ zmienia się termin związania ofertą z:

„23.02.2024 roku”

na:

„27.02.2024 roku”

4) w § 13 w pkt 7 SWZ zmienia się termin składania ofert z:

„25.01.2024 roku do godz.  900”

na:

„29.01.2024 roku do godz.  900”

5) w § 13 pkt 14 SWZ zmienia się termin otwarcia ofert z:

„25.01.2024 roku o godz. 1000”

na:

„29.01.2024 roku o godz. 1000”.

4. Przedmiotowa modyfikacja uzasadniona jest chęcią zwiększenia konkurencyjności. Modyfikacja treści SWZ w zakresie przedłużenia termin składania ofert (a w konsekwencji przesunięcia terminu otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą), jest zasadna, ponieważ Wykonawcom należy dać dodatkowy czas na zapoznanie się z treścią modyfikacji.

W/w wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część SWZ.

Jednocześnie dokonuje się stosownej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Kierownik Zamawiającego – Prezydent Miasta Radomia

Zał.:

- Zmodyfikowana Karta Produktu dla zaoferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej