Numer sprawy 92/PN/ZP/D/2020

Załącznik nr 1a) do Formularza Oferty

Nazwa, adres Wykonawcy ...............................................................

( pieczęć firmowa Wykonawcy )

PARAMETRY TECHNICZNE

Pakiet nr 1

|  | Parametry techniczne wymagane przez zamawiającego |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Szafki stojące podblatowe (pod umywalki, pod zlewozmywaki), szafki z drzwiczkami pełnymi (jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe) w układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową: | Należy potwierdzić słowami „tak” |
| 1 | Korpusy szafek w całości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) |  |
| 2 | Korpus z blachy stalowej o grubości 1 mm |  |
| 3 | Korpusy szafek spawane - nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów |  |
| 4 | Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych i nitów |  |
| 5 | Drzwiczki szafek na zawiasach samodomykowych wykonanych ze stali nierdzewnej |  |
| 6 | Drzwi pełne, krawędzie gładkie bez nitów, wkrętów itp. |  |
| 7 | Szczelna konstrukcja drzwi, uniemożliwiająca przenikanie zanieczyszczeń. Drzwiczki i fronty szuflad wyposażone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk (nie dopuszcza się przyklejania), połączenie uszczelek poprzez zgrzew |  |
| 8 | Drzwi i fronty szuflad wykonane z podwójnej blachy wypełnionej „plastrem miodu” |  |
| 9 | Zawiasy w drzwiach nierdzewne osłonięte zapewniające dokładną regulację i łatwy demontaż |  |
| 10 | Drzwi wyposażone zamek co najmniej dwupunktowy oraz w uchwyty typu „C” wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczone znakiem Cu+ w kolorze stali lub wykonane ze stali nierdzewnej. |  |
| 11 | Fronty drzwi i szuflad malowane proszkowo z powłoką antybakteryjną zawierającą jony srebra w kolorze wg palety RAL wskazanym przez Zamawiającego |  |
| 12 | Szuflady na prowadnicach z mechanizmem samodociągowym (na łożyskach kulowych) zapewniającym ciche i płynne domykanie, wysuwane na pełną głębokość |  |
| 13 | Skrzynie szuflad wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) jednorodne i gładkie wewnątrz (bez nitów, wkrętów) zespolone z frontami umożliwiające dokładne wymycie i wypięcie z prowadnic. Wypinanie szuflad za pomocą dwóch zatrzasków. |  |
| 14 | Szuflady w zależności od dodatkowych wskazań zamykane na zamek (szuflady zamykane centralnym zamkiem). |  |
| 15 | Szafki z drzwiczkami wyposażone w półkę, z możliwością regulacji wysokości jej zawieszenia; |  |
| 16 | Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) wzmacniane dodatkowym profilem trapezowym |  |
| 17 | Blaty szafek wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm. Komory zlewów wykonane ze stali nierdzewnej o wymiarze 400x400x250 mm (dł. x szer. x wys). Komory umywalek fi 380 mm. Komory wyposażone w otwór pod baterię oraz baterię sztorcową (jeżeli dotyczy). Komory zlewów i umywalek zintegrowane wraz z blatem tworzą jednolitą całość, bez widocznych połączeń na powierzchni |  |
| 18 | Szafki dostosowane do montażu lodówek w zabudowie meblowej z drzwiczkami frontowymi j.w. |  |
| 19 | Szafy i szafki na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Stopki wykonane z tworzywa sztucznego |  |
| 20 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |  |
|  | 2. Szafki wiszące. Szafki z drzwiczkami pełnymi (jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe) w układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową: |  |
| 1 | Korpusy szafek w całości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) |  |
| 2 | Korpus z blachy stalowej o grubości 1 mm |  |
| 3 | Korpusy szafek spawane - nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów |  |
| 4 | Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych i nitów |  |
| 5 | Drzwiczki szafek na zawiasach samodomykowych wykonanych ze stali nierdzewnej |  |
| 6 | Drzwi pełne, krawędzie drzwiczek gładkie bez nitów, wkrętów itp. |  |
| 7 | Szczelna konstrukcja drzwi, uniemożliwiająca przenikanie zanieczyszczeń. Drzwi wyposażone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk (nie dopuszcza się przyklejania), połączenie uszczelek poprzez zgrzew |  |
| 8 | Zawiasy nierdzewne osłonięte zapewniające dokładną regulację i łatwy demontaż |  |
| 9 | Drzwi wykonane z podwójnej blachy wypełnionej „plastrem miodu”. |  |
| 10 | Drzwi wyposażone zamek co najmniej dwupunktowy oraz w uchwyty typu „C” wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczone znakiem Cu+ w kolorze stali lub wykonane ze stali nierdzewnej |  |
| 11 | Fronty drzwi malowane proszkowo z powłoką antybakteryjną zawierającą jony srebra w kolorze wg palety RAL wskazanym przez Zamawiającego |  |
| 12 | Szafki wyposażone w półkę, z możliwością regulacji wysokości jej zawieszenia; |  |
| 13 | Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) wzmacniane dodatkowym profilem trapezowym |  |
| 14 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  |
|  | 3. Szafy medyczne stojące. Szafy jedno i dwuskrzydłowe (drzwi pełne). W układzie zgodnym ze specyfikacją przetargową: |  |
| 1 | Korpusy szaf w całości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) |  |
| 2 | Korpus z blachy stalowej o grubości 1 mm |  |
| 3 | Korpusy szaf spawane - nie dopuszcza się nitowania, klejenia lub skręcania elementów korpusów |  |
| 4 | Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych i nitów |  |
| 5 | Drzwi pełne, krawędzie drzwiczek gładkie bez nitów, wkrętów itp. |  |
| 6 | Szczelna konstrukcja drzwi, uniemożliwiająca przenikanie zanieczyszczeń. Drzwi wyposażone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym poprzez wcisk (nie dopuszcza się przyklejania), połączenie uszczelek poprzez zgrzew |  |
| 7 | Drzwi wykonane z podwójnej blachy wypełnionej „plastrem miodu”. |  |
| 8 | Drzwi wyposażone zamek co najmniej dwupunktowy oraz w uchwyty typu „C” wykonane z miedzi przeciwdrobnoustrojowej oznaczone znakiem Cu+ w kolorze stali lub wykonane ze stali nierdzewnej |  |
| 9 | Fronty drzwi malowane proszkowo z powłoką antybakteryjną zawierającą jony srebra w kolorze wg palety RAL wskazanym przez Zamawiającego |  |
| 10 | Szafy wyposażone w systemowe kosze, z możliwością regulacji wysokości zawieszenia; kosze wysuwane i uchylne (z ułatwieniem dostępu do zawartości po wysunięciu) na bocznych prowadnicach z możliwością regulacji przestrzeni pomiędzy koszami. Kosze w dwóch rozmiarach głębokości. |  |
| 11 | Kosze i boczne prowadnice wykonane z tworzywa typu ABS z możliwości dezynfekcji dostępnymi środkami dezynfekcyjnymi oraz z możliwością mycia w myjniach wysokociśnieniowych w wysokiej temperaturze. |  |
| 12 | Tylna ściana szaf wzmocniona dodatkowym profilem trapezowym zapobiegającym uwypuklanie się blachy |  |
| 13 | Szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Stopki wykonane z tworzywa sztucznego |  |
| 14 | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  |
|  | 4. Stoły, biurka robocze (konsole pielęgniarskie) w układzie zgodnym ze specyfikacją asortymentową |  |
| 1 | Rama (konstrukcje pod blaty, biurka, konsole robocze) stołu wykonana z pełnych profili o wymiarach przekroju 30x30x1,5 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304), zgodnie ze specyfikacją asortymentową |  |
| 2 | Profile spawane - nie dopuszcza się skręcania elementów. |  |
| 3 | Profile zakończone nóżkami o wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego (możliwość wypoziomowania) |  |
| 4 | Fronty i boki biurek, konsoli pielęgniarskich osłonięte blachą o grubości min. 1 mm wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304) malowane lakierami proszkowymi w kolorze RAL do ustalenia z Zamawiającym. |  |
| 5 | Blaty robocze stołów, biurek i konsoli w zależności od wytycznych SIWZ: |  |
| 6 | Blaty biurek i konsoli jednorodne bezspoinowe wykonane z płyty HPL o grubości 10 mm. (kolor do ustalenia z Zamawiającym) z zaślepionymi otworami w blacie na przewody. Pod blatem wysuwana półka na klawiaturę. |  |
|  | 5. Dla mebli malowanych proszkowo Zamawiający wymaga możliwości wyboru z palety RAL po min. 9 kolorów w każdej grupie odcieni: • RAL 10xx – grupa odcieni żółtych • RAL 20xx – grupa odcieni pomarańczowych • RAL 30xx – grupa odcieni czerwonych i różowych • RAL 40xx – grupa odcieni purpurowych i fioletowych • RAL 50xx – grupa odcieni niebieskich • RAL 60xx – grupa odcieni zielonych • RAL 70xx – grupa odcieni szarych • RAL 80xx – grupa odcieni brązowych • RAL 90xx – grupa odcieni białych i czarnych. |  |
|  | 6. Dla mebli z płyty Zamawiający wymaga możliwości wyboru z co najmniej 30 kolorów (kolory muszą pochodzić z każdej grupy odcieni) |  |

Wartości podane w rubrykach „Parametr / Warunek graniczny” oraz „Wymagania” stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane meble, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Oświadczam, że oferowany przez nas Towar spełnia powyższe parametry wymagane przez Zamawiającego.

Szczegółowe informacje na temat oferowanego Towaru (np. foldery, prospekty, instrukcja obsługi) zawierające: nazwę Towaru, nazwę producenta, opis parametrów technicznych, potwierdzające spełnienie opisu warunków granicznych określonych w załączniku nr 1a) do Formularza Oferty (Parametry techniczne), w przypadku, kiedy moja oferta zostanie najwyżej oceniona, złożę Zamawiającemu w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie.

UWAGA! – WYKONAWCY składający oferty elektronicznie  poprzez platformę muszą niniejsze Oświadczenie wypełnić i opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.