Załącznik nr 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH

„REMONT POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO W BUDYNKU

MIESZKALNYM W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM OŚ. SŁONECZNE 46             DLA POTRZEB WŁiI KWP KIELCE”

ST1. ZAKRES OGÓLNOBUDOWLANY

1.   Przedmiot i zakres  stosowania specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania, jakim podlegają prace związane             z wykonaniem i odbiorem robót polegających na remoncie pomieszczenia technicznego wraz z loggią znajdujących się na 11-piętrze budynku mieszkalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim oś. Słoneczne 46, celem dostosowania do bieżących potrzeb w zakresie planowanej rozbudowy systemu łączności.

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót wraz z zakupem i dostawą niezbędnych materiałów.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z zawartą Umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność 
z Dokumentacją Przetargową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji Przetargowej 
i w ST, a także w odpowiednich Normach i Wytycznych. Dokumentacja Przetargowa, 
w tym ST oraz wszystkie załączniki przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią integralną część Umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w Dokumentacjach, a o ich wykryciu winien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Dane określone w Dokumentacji Przetargowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których ewentualne odchylenia są dopuszczalne wyłącznie za zgodą Zamawiającego w ramach określonego przedziału tolerancji określonych w PN. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Przetargową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż zostanie wykonany na koszt Wykonawcy i nie może to mieć wpływu na wyznaczony wcześniej termin zakończenia robót.

2.   Materiały

- Materiały przewidywane do wykonania robót muszą posiadać wymaganą w art. 10 Prawa Budowlanego, jakość wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie oraz zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych               (Dz.U. z 2020 poz.215)  oznakowanie oraz deklarację właściwości użytkowej.

- Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania techniczne i  jakościowe.

- Wymaga się przedłożenia oraz dostarczenia wszelkiej dokumentacji technicznej na materiały – certyfikaty, świadectwa, gwarancje.

- Wykonawca zapewni, aby składowane materiały do czasu, gdy zostaną one wbudowane, były odpowiednio zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości.

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w STWIORR i dokumentacji kosztorysowej. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań.

- Materiały zalecane przy wykonaniu robót objętych umową:

- farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 %

- farba olejno-ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania, np. Nobiles Ftalonal

- Farba ftalowa do gruntowania, np. Nobiles Nobikor

- Szyba z poliwęglanu jednokomorowego 80x80 – 4 sztuki wraz z profilami zamykającymi

- Preparat do czyszczenia kostki i betonu np. Cleaner HD

- grunt depresyjny o działaniu wgłębnym bez zawartości rozpuszczalników

- Masa polimerowo-bitumiczna uszczelniająca, grubowarstwowa weber.tec Superflex 10

- płytki gresowe szkliwione, kl. I, wym. 30x30

- blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm

- preparat gruntujący np. "ATLAS UNI GRUNT"

- elewacyjna farba silikonowa np. SILSTAR

- Wymiary siatki zabezpieczającej przed ptakami ok. 3m x 4m. Siatka o rozmiarze oczek 3cm x 3cm wzmocniona wplecionym drutem (Montaż siatki przewiduje się poprzez uprzednie osadzenie w ścianach i stropie dybli z wkrętami oczkowymi przez które należy przeciągnąć linkę mocującą. Siatkę należy zamocować do linki przy pomocy opasek zaciskowych a linkę należy naciągnąć poprzez zaciski do stalowej linki montując na niej śrubę rzymską do regulacji siły naciągu.)

- rolety antywłamaniowe w klasie RC3 do okna i drzwi balkonowych sterowana ręcznie.

- drzwi balkonowe i okno z PCV o Współczynnik przenikania ciepła U=0,9

- Grunt szczepny GRUNTO-PLAST 5 KG ATLAS

- Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubości 12,5 mm

- Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała

- nadproże prefabrykowane np. "YTONG" – w zależności od potrzeby zastosowania

- Drzwi zewnętrzne antywłamaniowe, gładkie pełne (np. typu Delta, model Premium 56S, klasa min. RC3, kolor antracyt, próg termiczny, dwa niezależne zamki, klamka np. typu Carmen Inox, szyldy ochronne + ościeżnica stalowa ocynkowana z trzema zawiasami.

- emulsja gruntująca "ATLASUNIGRUNT"

- Masa szpachlowa samopoziomująca ATLAS SAM

- Wykładzina elastyczna homogeniczna, winylowa Tarkett iQ OPTIMA w rolce, grub. 2 mm, wzmocnienie poliuretan PUR

- Oprawa rastrowa natynkowa LED 60x60, moc 36W

- Pozostałe materiały jak w opisie przy przedmiarach robót lub do uzgodnienia                             z Inwestorem

Kolorystyka farb do uzgodnienia z inwestorem

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów zamiennych o równoważnych parametrach (pkt.2.5. STWiORR).

3.	Transport i sprzęt

Wszystkie materiały  niezbędne do wykonania prac dostarczone zostaną środkami transportu, których koszt obciąża Wykonawcę. Wykonawca zapewni również na własny koszt  niezbędny sprzęt do wykonania prac.

4. Zakres prac do wykonania (poniższe prace obejmują m.in. zakup, dostawę                       i montaż poszczególnych elementów):

- DEMONTAŻ ŚCIANKI Z KONSTRUKCJI STALOWEJ

- DEMONTAŻ WYKŁADZINY TWORZYWOWEJ I LISTEW PRZYPODŁOGOWYCH

- DEMONTAŻ PODŁOGI (DESKI NA STROPIE)

- MALOWANIE GRZEJNIKA, (WYMIANA TERMOSTATU WE WŁASNYM ZAKRESIE PRZEZ OSM)

- DEMONTAŻ STOLARKI - KOMPLET OKNA Z DRZWIAMI BALKONOWYMI

- DEMONTAŻ KRAT STALOWYCH ZABEZPIECZAJĄCYCH DRZWI BALKONOWE  I OKNO

- DEMONTAŻ STOLARKI - DRZWI WEJŚCIOWE 80/200 WRAZ Z NADPROŻEM

- PRZYGOTOWANIE (POSZERZENIE) OTWORU POD NOWE DRZWI WEJŚCIOWE 90/200 KLASY RC3 WRAZ Z MONTAŻEM NOWEGO NADPROŻA

- DEMONTAŻ PARAPETÓW (WEWN. I ZEWN.)

- DEMONTAŻ SZYB ZBROJONYCH W BALUSTRADZIE BALKONOWEJ                           I WYMIANA NA PŁYTY POLIWĘGLANOWE

- OCZYSZCZENIE BALUSTRADY Z RDZY (SZCZOTKOWANIE)

- MINIOWANIE/MALOWANIE BALUSTRADY

- PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POD PŁYTKI BALKONOWE (CZYSZCZENIE, GRUNTOWANIE, FOLIA W PŁYNIE)

- UŁOŻENIE W LOGGI POSADZKI Z PŁYTEK GRESOWYCH

- GRUNTOWANIE I MALOWANIE ELEWACJI LOGGI

- ZAŁOŻENIE SIATKI ZABEZPIECZAJĄCEJ LOGGIE PRZED PTAKAMI

- MONTAŻ ROLET ANTYWŁAMANIOWYCH KLASY RC3 W DRZWIACH BALKONOWYCH I OKNIE

- WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA W POMIESZCZENIU (1cm)

- PRZEWIERTY PRZEZ ŚCIANY ZGODNIE Z RYSUNKIEM (łącznie 4 przewierty)

- KLEJENIE PŁYT G-K DO ŚCIAN (PRZYGOTOWANIE ŚCIAN / GRUNT SZCZEPNY)

- ODBICIE TYNKU NA SUFICIE, DEMONTAŻ OŚWIETLENIA

- MONTAŻ KONSTRUKCJI Z PŁYT G-K NA SUFICIE

- PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD WYKŁADZINY TWORZYWOWE

- UŁOŻENIE WYKŁADZINY Z TWORZYW SZTUCZNYCH WRAZ WYWINIĘCIEM NA ŚCIANĘ ok. 10cm (COKOLIK)

- MONTAŻ STOLARKI - KOMPLETNY ZESTAW  PVC DRZWI BALKONOWYCH                   Z OKNEM ORAZ PARAPETÓW  (WEWN.I ZEWN.)

- MONTAŻ STOLARKI - DRZWI WEJŚCIOWE KLASY RC3

- OBRÓBKA OŚCIEŻY POPRZEZ UZUPEŁNIENIE USZKODZONYCH TYNKÓW WEWN. I ZEWN.

- GRUNTOWANIE I MALOWANIE POMIESZCZENIA (ŚCIANY I SUFIT)

- MONTAŻ KORYT SIATKOWYCH WG. RYSUNKU

- POZOSTAŁE ROBOTY JAK W OPISIE PRZY PRZEDMIARACH I ZGODNIE                   Z OPISEM ROBÓT WG POSZCZEGÓLNYCH PODSTAW Z KATALOGU NAKŁADÓW RZECZOWYCH .

- ROBOTY PORZĄDKOWE PO ZAKOŃCZONYCH PRACACH JAK RÓWNIEŻ WSZELKIEGO RODZAJU MATERIAŁY ZABEZPIECZAJĄCE PODCZAS PRAC NP. FOLIE, TEKTURY MALARSKIE ITD. NALEŻY UWZGLĘDNIĆ                       W NARZUTACH

Z uwagi na brak instalacji wodno-kanalizacyjnej w remontowanym pomieszczeniu należy uwzględnić (również w formie narzutów) konieczność transportu wody z budynku administracji zlokalizowanego obok budynku będącego przedmiotem zamówienia tj.:

27-400 Ostrowiec Św., os. Słoneczne 44a

tel.: 41 266 58 18, 41 266 59 19

5.	  Wymagania dotyczące robót

5.1 Wszystkie roboty powinny spełniać techniczne wymogi określane przepisami oraz posiadać gwarancję na wykonaną usługę.

  - Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac z należytą starannością, zgodnie    
z wymaganiami Polskich Norm, przepisami Prawa budowlanego , bhp, ppoż. oraz zasadami sztuki budowlanej.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową

  - Roboty rozbiórkowe

Rozbiórka polegać będzie na demontażu ścianki o konstrukcji stalowej, drzwi i okna balkonowego wraz z kratą, drzwi wejściowych oraz podłogi z desek pokrytych wykładziną. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. Z uwagi na lokalizację pomieszczenia tj. 11 piętro budynku materiały należy transportować windą która jest zlokalizowana przy remontowanym pomieszczeniu. Z uwagi na gabaryty demontowanych elementów nie przewiduje się używania zsypu budowlanego. W czasie prowadzenia robót należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych.

5.5 Wymagania dotyczące układania płytek

Po uprzednim przygotowaniu podłoża poprzez gruntowanie i wykonanie warstw izolacji (folia w płynie) i wyrównawczych z zaprawy cementowej należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych podłodze. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy, a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko
przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla
uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny.
Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki
uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem
gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji
klejącej powinna pokrywać całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć
nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie
przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą). Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi
i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni
płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.

5.6 Wymagania dotyczące wykonania robót malarskich

Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynku nie powinna występować zbyt wysoka temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi. Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC. W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki.

Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.

Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche.

Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy.

Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby.

Powierzchnie nowych ścian należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić.

Ze starych ścian należy zeskrobać i zmyć starą farbę. Następnie zreperować pęknięcia, rysy i uszkodzenia oraz wygładzić powierzchnie tynki przez szpachlowanie.

Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. Po                                     ok. 2 godzinach nakładać 2 warstwę farby.

5.7 Wymagania dotyczące montażu ścian z płyt g-k

Wykonać zgodnie z wytycznymi i technologią montażu zalecaną przez producenta. Ściany pomieszczenia należy uprzednio przygotować poprzez użycie gruntu szczepnego z uwagi na znajdujące się na nich lamperie. Sufit pomieszczenie należy wykonać poprzez osadzenie płyt g-k na konstrukcji stalowej.

5.8 Wymagania dotyczące wykonania robót elektrycznych

Po wykonywaniu robót kablowych przez WŁiI KWP Kielce należy w sposób estetyczny wykonać podłączenie natynkowego oświetlenia i łącznika światła. Rozprowadzenie przewodów zasilających, teletechnicznych itd. oraz instalacja gniazd wtyczkowych zostanie wykonane przez WŁiI KWP Kielce.

5.9. Wymagania dotyczące wykonania podłóg

Posadzka z wykładziny typu takett:

Po uprzednim przygotowaniu podłóg poprzez gruntowanie i wykonanie wylewki samopoziomującej należy wykonać wierzchnią warstwę podłóg z wykładzin z tworzyw sztucznych, homogenicznych, winylowych, klasa ścieralności P, gr. warstwy ścieralnej min 2 mm, bezkierunkowa, rulonowa, antypoślizgowa min. R=8 , gramatura <2900 g ,natężenie ruchu-silne, typu TARKETT IQ OPTIMA z wykonaniem cokolika na ścianę 10 cm w kolorze uzgodnionym z inwestorem.

5.10 Wymagania dotyczące montażu drzwi balkonowych i okna oraz drzwi wewn. antywłamaniowych klasy RC3.

Wykonać zgodnie z wytycznymi i technologią montażu zalecaną przez producenta.

5.11 Wymagania dotyczące montażu rolety antywłamaniowej klasy RC3.

Wykonać zgodnie z wytycznymi i technologią montażu zalecaną przez producenta.

6.  Organizacja robót remontowych

  - Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże Wykonawcy teren  prac.

6.2 Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listę             
pracowników uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy.

6.3 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac oraz wszelkiego mienia przed zniszczeniem i uszkodzeniem w okresie trwania realizacji zadania, aż do czasu końcowego odbioru  przez Zamawiającego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do codziennego sprzątania po sobie miejsca pracy (na

bieżąco), aż do dnia końcowego odbioru robót.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót oraz za  zapewnienie warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania prac.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ.

  - Na Wykonawcy ciąży organizacja i utrzymanie zaplecza dla potrzeb wykonawstwa robót  oraz transportu materiałów i sprzętu do bezpośredniego miejsca wykonywania 
prac.

  - Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt  
i ryzyko. Wykonawca  zobowiązany jest do postępowania z powstałymi odpadami  
w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie      
z  dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597,1688, 1852, 2029 z późn. zm.) oraz wymogami  ochrony środowiska. Z uwagi na zakres prac obejmujących demontaż elementów stalowych Wykonawca zobowiązany jest do rozliczenia sprzedanego złomu z Inwestorem.

- Kontrola  jakości

7.1 Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.

7.2 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym) .

7.3 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania                               z wymaganiami niniejszej specyfikacji

7.4.  Zasady kontroli jakości.

Kontrola jakości wykonania ścian i sufitu z płyt g-k

- Sprawdzenie jakości i rodzaju materiałów (płyt, profili)

- Sprawdzenie czy płyty nie posiadają uszkodzeń, wgnieceń itp.

- Sprawdzenie prawidłowości montażu i stabilności konstrukcji

Kontrola jakości wykonania okładzin z płytek

- Sprawdzenie estetyki wykonania podłoża

- Sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów

- Sprawdzenie stabilności podłoża i prawidłowości wykonania izolacji, połączeń, fug, poziomów itp.

Kontrola jakości montażu ościeżnic i skrzydeł drzwiowych i okiennych

- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (jakości wykonania montażu)

- Sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów

- Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania i spasowania elementów

Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznych

- Sprawdzenie jakości i funkcjonowania zastosowanych materiałów tj. opraw oświetleniowych

- Badanie pomontażowe robót zanikających jeśli wystąpią

- Sprawdzenie prawidłowości montażu i zgodności z obowiązującymi przepisami

Kontrola jakości robót malarskich

Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują:

- Sprawdzanie podłoży: tynki powinny odpowiadać aktualnym normom, powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku.

- Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie na wsiąkliwość wg aktualnych norm oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku.

- Sprawdzanie powłok:

- Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

- Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Zamawiającym oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu 
i natężeniu

- Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku

- Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach.

- Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe.

Wszystkie roboty podlegają odbiorowi.

8  Obmiary  robót

Obmiary obejmujące zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji
przedmiaru dokonane będą z natury po wykonaniu prac.

9  Odbiór i podstawa płatności

9.1 Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu prac w celu
dokonania jego odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem.

  - Odbiór robót zostanie dokonany w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenie prac i gotowości do odbioru.

  - Podstawą płatności będzie wykonanie przedmiotu zamówienia potwierdzone protokołem końcowego odbioru robót, w oparciu o ceny jednostkowe, określone                     w ofercie dla danej pozycji i faktyczny obmiar wykonanych robót.

9.4 Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców

- Protokoły odbiorów częściowych jeśli były sporządzane

10 Przepisy związane

- Ustawa  Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz.U. 2020 poz. 1333 wraz z późn.zm.)

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późn.zm.)  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Instrukcje użycia, montażu i karty techniczne stosowanych wyrobów

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.

- Ustawa z  dnia 14 grudnia 2012r., o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597,1688, 1852, 2029 z późn. zm.)