OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Budowa łącznika pomiędzy budynkiem głównym Urzędu Gminy Pobiedziska a rotundą” (działka ewid.  nr 73 z ark. mapy 25 obręb Pobiedziska).

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa łącznika pomiędzy budynkiem głównym Urzędu Gminy Pobiedziska a rotundą”, która obejmuje w szczególności:

- roboty przygotowawczo–rozbiórkowe: demontaż krat okiennych, demontaż okien w budynku głównym, demontaż okien połaciowych dachowych, pokrycia dachu rotundy z dachówki karpiówki oraz z papy ułożonej na podłożu betonowym na części dachu pomiędzy rotundą, a budynkiem głównym, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wykucie otworów w murach oraz częściowa rozbiórka konstrukcji dachu rotundy, stropu oraz schodów żelbetowych w rotundzie oraz i ścian znajdujących się przy pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego, demontaż drzwi wejściowych wewnętrznych i zewnętrznych do budynku urzędu, demontaż drobnych elementów ażurowych drewnianych i ścianki g-k obłożonej jednostronnie płytą g-k, rozbiórka fragmentu stropu znajdującego się w rotundzie,

- wykonanie łącznika o konstrukcji żelbetowej z płytą podłogową żelbetową,

- wykonanie ram żelbetowych (słupy, rygle, wymiany),

- wykonanie schodów żelbetowych prowadzących z I piętra budynku głównego do rotundy oraz schodów znajdujących się w rotundzie łączących II piętro rotundy z I piętrem rotundy, na którym znajduje się Urząd Stanu Cywilnego,

- wykonanie słupów monolitycznych lub podparć z bloczków betonowych na I piętrze budynku rotundy oraz w razie konieczności w piwnicy pod belkę stalową która będzie podtrzymywać fragment stropu pomiędzy II i I piętrem rotundy,

- montaż belki stalowej stanowiącej podparcie fragmentu stropu pomiędzy II i I piętrem rotundy,

- wykonanie systemowych ścian g-k oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności przegrody EI120, znajdujących się przy Urzędzie Stanu Cywilnego oraz tynków (gładzi),

- zamurowanie otworu okiennego,

- wykonanie tynku cementowo-wapiennego,

- wykonanie rusztu drewnianego pod pokrycie dachu łącznika,

- wykonanie obudowy łącznika: fasada aluminiowo-szklana EI120 (elewacja frontowa),

- wymurowanie ściany z materiałów silikatowych (częściowo elewacja frontowa oraz elewacja tylna),

- wykonanie  pokrycia dachu łącznika z blachy trapezowej, izolacji termicznej z wełny mineralnej wraz z montażem klinów kształtujących spadki dachu i kołkowaniem lub klejeniem płyt OSB do blachy oraz pokrycia wierzchniego z papy  termozgrzewalnej  wszystkich obróbek,

- montaż rynien i rur spustowych z blachy tytan cynk

- wykonanie sufitu podwieszanego w łączniku,

- wykonanie obróbek murarsko tynkarskich po wykuciu otworów w murach oraz po częściowej rozbiórce pokrycia i konstrukcji dachu,

- wykonanie obróbek i klinów z wełny mineralnej na połączeniu łącznika oraz istniejącego dachu, na którym łącznik się znajduje,

- ocieplenie elewacji tylnej oraz częściowo elewacji frontowej łącznika wełną mineralną twardą zgodnie z projektem oraz wykonanie tynku cienkowarstwowego,

- montaż i demontaż rusztowań,

- wykonanie ścian ogniowych, zgodnie z projektem,

- montaż stolarki aluminiowo-szklanej o klasie odporności ogniowej EI60 przy pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego i łączniku,

- montaż drzwi wejściowych rozsuwanych, wewnętrznych do urzędu,

- wykonanie warstw posadzki na płycie konstrukcyjnej łącznika składających się z folii budowlanej, styropianu podłogowego oraz jastrychu,

- ułożenie płytek granitowych płomieniowanych, szarych o grubości min 10mm na podłogach i schodach, łącznie z cokołem,

- malowanie ścian farbami lateksowymi,

- montaż balustrad i poręczy,

- wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia łącznika oraz oświetlenia dróg ewakuacyjnych ,

- demontaż grzejnika w przejściu do projektowanego łącznika,

- montaż nowych grzejników (3 szt.) wraz z instalacją C.O. z rur PE-Xc,

- włączenie do istniejącego pionu w miejscu starego podejścia pod demontowany grzejnik,

- próba szczelności i regulacja wykonanej instalacji,

- pomiary elektryczne wykonanej instalacji.

Dokumentacja techniczna pn. „Budowa łącznika pomiędzy budynkiem głównym Urzędu Gminy Pobiedziska, a rotundą”, będąca załącznikiem do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz Opis Przedmiotu Zamówienia i dokumentacja techniczna  stanowią dokumenty wzajemnie się uzupełniające i wyjaśniające, co oznacza, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności w ich postanowieniach Wykonawca nie będzie uprawniony do ograniczenia Przedmiotu umowy, ani zakresu należytej staranności. W przypadku ewentualnych rozbieżności w opisie materiałów wskazanych w OPZ,  dokumentacji technicznej do wykonania Przedmiotu zamówienia należy użyć materiałów opisanych lub wskazanych na rysunkach w Dokumentacji technicznej.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wg. kodów CPV

45000000-7  Roboty budowlane

45200000-9  Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów  budowlanych  lub  ich  części  oraz  roboty  w  zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania

45111100-9 Prace demontażowe

45331100-7 Montaż instalacji c.o.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Przedmiot umowy należy wykonać w terminie do dnia 15.06.2021 roku. Ze względu na to, że prace budowlane będą wykonywane na terenie czynnego urzędu, wskazane jest prowadzenie ich w sposób nie zakłócający jego urzędowanie, najlepiej np. od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 21.00, a w soboty od 7.00 do 16.00.