D25M/251/N/37-69rj/20						Modyfikacja z dnia 05.01.2021

Załącznik nr 4 do SIWZ

Zestawienie parametrów technicznych – wymaganych i ocenianych

Zadanie nr 1 – A: Stół operacyjny ortopedyczny - 4 szt.

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany/oceniany | Parametry punktowane | Opis oferowanego parametru** Uwaga: W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Dane oferowanego aparatu |  |  |  |
| 1 | Producent (proszę podać) | X | X |  |
| 2 | Model (proszę podać) | X | X |  |
| 3 | Kraj pochodzenia (proszę podać) | X | X |  |
| 4 | Nazwa katalogowa (proszę podać) | X | X |  |
| 5 | Rok produkcji (nie starszy niż z 2020 r.) | X | X |  |
| 6 | Fabrycznie nowy | X | X |  |
| II | Parametry techniczne |  |  |  |
| 1 | Stół do operacji ortopedycznych z asymetrycznie umieszczoną kolumną stołu, zapewniającą dostęp aparatu RTG od stóp pacjenta do klatki piersiowej, bez konieczności zmiany jego pozycji ułożenia lub przemieszczania blatu albo Stół do operacji ortopedycznych z asymetrycznie umieszczoną kolumną stołu, zapewniającą dostęp aparatu RTG od stóp pacjenta do klatki piersiowej, bez konieczności zmiany jego pozycji ułożenia z możliwością wykorzystania funkcji przesuwu wzdłużnego blatu. | Rozwiązanie 1) lub 2) | Rozwiązanie 1) – 10 pkt Rozwiązanie 2) – 0 pkt |  |
| 2 | Podstawa stołu w kształcie litry „T” lub „Y” zwężeniem skierowanym w stronę segmentu nóg albo Podstawa w kształcie litery H (węższa w części centralnej, szersza na końcach) | Rozwiązanie 1) lub 2) | Rozwiązanie 1) – 10pkt Rozwiązanie 2) – 0 pkt |  |
| 3 | Podstawa stołu monolityczna, gładka, bez zagłębień i elementów sprzyjających gromadzeniu się zanieczyszczeń, łatwa do czyszczenia i dezynfekcji, wykonana ze stali nierdzewnej. | TAK* | Bez punktacji |  |
| 4 | Kolumna stołu wykonana w całości ze stali nierdzewnej (bez dodatkowych osłon mieszkowych wykonanych z gumy lub tworzywa sztucznego), odporna na wnikanie płynów albo Kolumna stołu wykonana w całości ze stali nierdzewnej bez gumowych lub gumo podobnych elementów harmonijkowych osłaniających całą kolumnę stołu ze względów aseptycznych, wyjątek może stanowić mała osłona siłownika. Dodatkowo kolumna zabezpieczona przed zalaniem i wnikaniem płynów obudową z tworzywa sztucznego w górnej części kolumny | TAK* | Bez punktacji |  |
| 5 | Rama nośna blatu stołu wykonana ze stali nierdzewnej bez wsporników poprzecznych ograniczających dostęp aparatu RTG. | TAK* | Bez punktacji |  |
| 6 | Stół wyposażony w układ jezdny realizowany przez trzy lub cztery zestawy podwójnych kół o średnicy min. 100 mm, na obrotnicach, umieszczone wewnątrz obrysu podstawy stołu. | TAK, podać* | Bez punktacji |  |
| 7 | Układ jezdny stołu wyposażony w mechanizm blokujący do jazdy kierunkowej uruchamiany za pomocą dźwigni nożnej lub pilota. | TAK/NIE | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt |  |
| 8 | Centralna blokada podstawy stołu w postaci wysuwanych nóżek korygujących nierówności podłoża, na których stół musi stać podczas operacji albo stół z centralną blokadą w którym cała podstawa stołu zostaje stabilnie posadowiona na podłodze podczas operacji w celu zwiększenia stabilności stołu i zniwelowania nierówności podłoża | TAK* | Bez punktacji |  |
| 9 | Blokada podstawy sterowana elektrohydraulicznie za pomocą dźwigni nożnej lub pilota. | TAK/NIE | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt |  |
| 10 | Wychylenie blatu poza kolumnę stołu w daną stronę minimum 1500 mm - blat stołu w układzie kolumna – podstawa w kształcie leżącej litery U lub podstawa w kształcie litery H. | TAK, podać* | Bez punktacji |  |
| 11 | Dostępność ramienia „C” aparatu RTG do prześwietlania całego ciała pacjenta bez konieczności zmiany jego położenia na stole minimum na długości 1500mm (+/-50 mm) | TAK, podać* | Bez punktacji |  |
| 12 | Blat stołu co najmniej 4 – segmentowy, łamany niezależnie w trzech miejscach: segment głowy, odłączony od segmentu piersiowego, segment piersiowy, segment lędźwiowy, segment nożny – dzielony, odłączony od segmentu lędźwiowego. | TAK, podać* | Bez punktacji |  |
| 13 | Długość x szerokość blatu stołu (bez szyn bocznych): min: 1950 x 500 mm, maksymalnie 2355x550 mm | TAK, podać* | Bez punktacji |  |
| 14 | Podwójny, podstawowy i awaryjny, elektrohydrauliczny system przemieszczania blatu stołu (dwa niezależne elektrohydrauliczne układy sterowania i zasilania). | TAK* | Bez punktacji |  |
| 15 | Akumulatory układów napędowych wbudowane w podstawę stołu. Zasilacz stołu (ładowarka) zintegrowany w podstawie stołu (nie dopuszcza się ładowarek/ zasilaczy zewnętrznych). | TAK* | Bez punktacji |  |
| 16 | Sterowanie funkcji elektrohydraulicznych za pomocą pilota (podstawowy układ zasilania) i panelu rezerwowego (awaryjny układ zasilania) umieszczonego na kolumnie lub podstawie stołu. | TAK, podać* | Bez punktacji |  |
| 17 | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem układu sterującego blatu poprzez blokadę funkcji pilota i dodatkowego układu sterowania w momencie aktywacji układu jezdnego stołu. | TAK/NIE | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt |  |
| 18 | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dodatkowego (awaryjnego) układu sterującego blatu. Dodatkowy panel sterujący zabezpieczony osłoną – obudową albo Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dodatkowego (awaryjnego) układu sterującego blatu (dodatkowego panelu sterującego) bez konieczności stosowania obudowy czy też osłony panelu w celu szybkiego użycia w awaryjnych sytuacjach lub osłoną czy też obudową. | TAK* | Bez punktacji |  |
| 19 | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dodatkowego (awaryjnego) układu sterującego blatu poprzez konieczność naciśnięcia jednocześnie dwóch przycisków dodatkowego panelu sterującego, celem aktywacji wybranej funkcji. | TAK/NIE | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt |  |
| 20 | Regulacja z pilota następujących ruchów: wysokości w zakresie minimum 685 – 1050 mm; pochylenie wzdłużne (pozycja Trendelenburga, antyTrendelenburg) min. 20°; pochylenie poprzeczne „lewo-prawo” min. 18°; regulacja płyty siedziska / pleców w zakresie min. -40° / +70°; regulacja tzw. funkcji „flex” / „reflex”, powrót blatu do pozycji wyjściowej „0” po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie. | TAK, podać* | Bez punktacji |  |
| 21 | Informacja na pilocie o orientacji ułożenia pacjenta (normalna lub odwrócona) z automatyczną interpretacją komend ruchów pochyleń wzdłużnych blatu dokonywanych z pilota. | TAK/NIE | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt |  |
| 22 | Możliwość zablokowania zmian ustawień blatu stołu operacyjnego przyciskiem na pilocie. | TAK/NIE | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt |  |
| 23 | Pilot wyposażony we wskaźniki naładowania akumulatorów. Pilot winien posiadać min. 5 stopniowy wskaźnik sygnalizujący stan naładowania akumulatorów. | TAK, podać* | Bez punktacji |  |
| 24 | Sekcja podgłówka łatwo demontowana i regulowana manualnie ze wspomaganiem pneumatycznym lub mechanicznym w zakresie min. +/-30°. | TAK, podać* | Bez punktacji |  |
| 25 | Sekcja pod nogi łatwo demontowana i regulowana manualnie ze wspomaganiem pneumatycznym lub regulowana z pilota w zakresie minimum - 90° ÷ +15° w płaszczyźnie pionowej i minimum 45° w płaszczyźnie poziomej. | TAK, podać* | Bez punktacji |  |
| 26 | Mechanizmy mocujące sekcje pod głowę i nogi proste w obsłudze i ergonomiczne (nie dopuszcza się mechanizmów w postaci śrub lub pokręteł blokujących) | TAK/NIE | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt |  |
| 27 | Dopuszczalne obciążenie stołu min. 220 kg (niezależnie od pozycji ułożenia pacjenta na blacie stołu). | TAK, podać* | Bez punktacji |  |
| 28 | Materace bezszwowe antystatyczne o właściwościach przeciwodleżynowych, demontowane, o grubości minimum 60 mm. | TAK, podać* | Bez punktacji |  |
| 29 | Materace mocowane do stołu za pomocą gniazd w materacach i czopów osadzonych na ramie/elementach nośnych blatu lub odwrotnie albo materace mocowane na rzepy. | Rozwiązanie 1) lub 2) | Rozwiązanie 1) – 10 pkt Rozwiązanie 2) – 0 pkt |  |
| 30 | Możliwość czyszczenia wszystkich powierzchni stołu ogólnodostępnymi środkami odkażającymi. | TAK/NIE | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt |  |
| 31 | Wszystkie segmenty stołu wyposażone w szyny boczne do montażu akcesoriów. | TAK/NIE | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt |  |
| 32 | Możliwość doposażenia w przyszłości stołu o następujące elementy, nie występujące na obecnym etapie wyposażenia stołu : - dedykowaną karbonową ramę do operacji kręgosłupa – rama bez dodatkowego podparcia, o nośności min 200 kg, mocowaną bezpośrednio do stołu bez dodatkowych adapterów albo dedykowaną karbonową ramę do operacji kręgosłupa z podparciem o nośności min. 250 kg mocowaną do stołu za pomocą adapterów - dedykowaną karbonową płytę o długości min. 1150 mm mocowaną bezpośrednio do stołu bez dodatkowych adapterów. | TAK/NIE | Tak – 10pkt Nie – 0 pkt |  |
| II | WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |
| 33 | Stolik do chirurgii ręki, mocowany do szyny bocznej, bez dodatkowej podpory podłogowej lub z podporą, przezierny dla ramienia C, z prowadnicami do kasety RTG lub bez prowadnic na kasety RTG z dedykowanym materacem minimum 60 mm. Wymiary stolika do chirurgii ręki minimum długość 690 mm, szerokość 330 mm, grubość 50 mm | Z podporą Bez podpory | Rozwiązanie 1) – 10 pkt Rozwiązanie 2) – 0 pkt |  |
| 34 | Podpora pod rękę, do ułożeń pacjenta w pozycji bocznej. Umożliwiająca ustawienie ręki nad lub pod blatem stołu operacyjnego. Z pasem mocującym zapinanym na rzep i zaciskiem obrotowym mocowanym na szynie bocznej. Wymiary podpory min. 380 x 120 x 10 mm – 4 szt. | TAK, podać* | Bez punktacji |  |
| 35 | Podpora pod rękę, regulowana góra/dół i bocznie, z regulacją wysokości, obrót 180°, z mocowaniem do szyny bocznej. Wymiary : dł. 550 mm, szer. 150 mm (+/- 50 mm) – 1 szt. | TAK, podać* | Bez punktacji |  |
| 36 | Pas do mocowania tułowia z klamrami, do montażu na szynach bocznych. Pas wykonany z materiału syntetycznego, łatwego do mycia i dezynfekcji – 4 szt. | TAK* | Bez punktacji |  |
| 37 | Podpora do artroskopii kolana z 2 regulowanymi podparciami uda. Regulacja wysokości i kąta ustawienia. Podpora z zaciskiem obrotowym, mocowanym do szyny bocznej - 1 szt. | TAK* | Bez punktacji |  |
| 38 | Przesłona anestezjologiczna, sztywna, z zaciskiem obrotowym mocowanym na szynie bocznej | TAK* | Bez punktacji |  |
| 39 | Przystawka ortopedyczna w skład której wchodzi: siedzisko ortopedyczno –traumatologiczne (1 szt.), płyty pod nogi z szynami bocznymi albo płyty pod nogi tzw. podnóżki tymczasowe bez szyn bocznych (2szt.), belka wyciągowa do kości udowej (2szt.), mechanizm wyciągowy (2 szt.), wspornik oporowy z poduszką (1szt.), uchwyt boczny do wspornika oporowego (1szt.), buty wyciągowe skórzane dla dorosłych (1para), belka wyciągowa do kości piszczelowo-strzałkowej z poduszką (1 szt.), wspornik oporowy z poduszką do ułożeń bocznych (1szt.), podpory teleskopowe do trakcji ortopedycznej (1szt.), wspornik do podpory pod nogę „Goepel” bez szyn bocznych albo z szynami bocznymi (1 szt.), przedłużenie szyny bocznej (1szt.), ortopedyczna podpora pod nogę z poduszką (1szt.), uchwyt klamry „Kirschener”(1szt.), podpora pod nogę „Goepel” z przegubem kulkowym i mocowaniem do szyny bocznej, wózek na wszystkie części składające się na przystawkę ortopedyczną ( 1 szt) – 1 kpl. | TAK* | Bez punktacji |  |
| 40 | Płyta do artroskopii barku, ze zintegrowanymi zaciskami od szyn bocznych lub płyta montowana bezpośrednio do ramy blatu stołu i zdejmowanymi segmentami pod barki. W komplecie z podporą pod rękę i podpórką głowy - hełmem mocującym głowę pacjenta. Podpora głowy na podwójnym przegubie, gwarantująca pełną regulację głowy pacjenta przy użyciu jednego pokrętła (zacisku). Nośność przystawki - min. 225 kg – 1 szt. | TAK, podać* | Bez punktacji |  |

Uwaga:

*WPISANIE „NIE” W PARAMETRACH TECHNICZNYCH  WYMAGANYCH SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY JAKO NIEZGODNEJ Z WYMOGAMI ZAMAWIAJĄCEGO,

**NALEŻY WYPEŁNIĆ PODAJĄC SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO WYPOSAŻENIA

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |