Szczecin, dnia 29.03.2021 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na „Zagospodarowanie terenu przy                        ul. Rugiańskiej w Szczecinie (nr dz 5/1 obręb 3018).”

Zgodnie z  art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji warunków zamówienia w następujący sposób:

- W Rozdziale XIV  SWZ, Składanie i otwarcie ofert – ust. 1 , 2, i 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/zbilk_szczecin do dnia 07.04.2021r. do godz. 09.00.

- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.04.2021 r., o godz. 09.05.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 06.05.2021 r. włącznie. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

- W Załączniku nr 7 do SWZ (projekt wykonawczy) ust. 4 pkt 4.2 lit. a)  otrzymuje nowe brzmienie:

„a) Ławki, wskazane jako Ł na rysunku A.2: Zaprojektowano  montaż 15 ławek systemowych w konstrukcji stalowej i siedziskiem z drewna stabilizowane do podłoża kotwami cynkowanymi. Wymiar ławki 160x51x79.”

- Do Załącznika nr 7 do SWZ (projekt wykonawczy) ust. 4 pkt 4.2 dodaje się lit. r)  w brzmieniu:

„r) Stół do ping ponga, wskazane jako SP na rysunku A.2. Plac ze stołem o wymiarach 452x874cm otoczony obrzeżem chodnikowym jak dla ciągów pieszych. Plac wykończony kostką betonową grubości 6cm analogicznie jak ciągi piesze. Stół do tenisa betonowy kotwiony w gruncie o wymiarze 274x152cm i wysokości 76cm.”

- Załącznik nr 8 do SWZ (STWiORB) w Dziale ST-08 Ogrodzenia i piłkochwyty ust. 2 Materiały - część dotycząca Piłkochwytów otrzymuje nowe brzmienie:

„ 2. Materiały (…) Piłkochwyt z siatki PP wys. 2,70 m z siatki polipropylenowej bezwęzełkowej gr. 5mm, na naciągach z linek stalowych śr. 5 mm z powłoką wyposażone w śruby rzymskie, naciągi górą i dołem. Słupki przęsłowe 80x80x3mm, rygle z rur stalowych śr. 63mm. Ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (min. grubość powłoki 275g/m2 z obu stron), zgodnie z normą EN 10326. Po ocynkowaniu słupy pokrywane są proszkiem poliestrowym (min. 60 mikrometrów). W skrajnych przęsłach piłko chwytu zaprojektowano zastrzały.”

- Załącznik nr 8 do SWZ (STWiORB) w Dziale ST-09 Elementy wyposażenia terenu ust. 2 Materiały - część dotycząca Ławki z oparciem, otrzymuje nowe brzmienie:

„2. Ławki z oparciem, wskazane jako Ł na rysunku A.2,3: Dostawa i montaż 15 ławek systemowych w konstrukcji stalowej i siedziskiem z drewna stabilizowane do podłoża kotwami cynkowanymi. Wymiar ławki 160x51x79cm.”

- W Załączniku nr 8 do SWZ (STWiORB) w Dziale ST-09 Elementy wyposażenia terenu ust. 2 Materiały dodaje się część dotyczącą Stołu do gry w ping ponga w brzmieniu:

„2. Stół do gry w ping ponga Stół wykonany z wibrowanego betonu zbrojonego drutem fi 8. Blat 8cm z kruszywem ozdobnym, szlifowany i malowany lakierem, odpornym na zmienne warunki atmosferyczne. Obrzeża blatu zaokrąglone profilem aluminiowym zapobiegające przypadkowemu zranieniu się, oraz obiciu stołu. Siatka z blachy stalowej o grubości 5mm ocynkowana i zamocowana w sposób uniemożliwiający jej kradzież. Wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo. Plac ze stołem o wymiarach 452x874cm otoczony wraz z sąsiednim placem obrzeżem chodnikowym szerokości 8cm. Plac wykończony kostką betonową grubości 6cm analogicznie jak ciągi piesze. Stół do ping ponga betonowy kotwiony w gruncie o wymiarze 274x152cm i wysokości 76cm.”

- W Załączniku nr 9 do SWZ (przedmiar robót) zmianie ulega pozycja 47 w części dotyczącej obmiaru (18+9)*2,70 = 72,900m2, a także pozycja 54 do której dopisuje się – stół do ping ponga 1 szt.

- Zamawiający zamieszcza zmieniony Rys. A.2. i A.13. będące elementami Załącznika nr 7 do SWZ (projekt wykonawczy)

- Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część swz. Pozostałe zapisy swz pozostają niezmienione.

Załączniki do modyfikacji:

Zmieniony załącznik nr 7 do SWZ – projekt wykonawczy wraz z Rys A.2. i Rys A.13

Zmieniony załącznik nr 8 do SWZ – STWiORB

Zmieniony załącznik nr 9 do SWZ – przedmiar robót