Numer postępowania :  ZP.271.1.42.2021	                                         Załącznik nr 11 do SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

1. Nazwa zamówienia:

"Przebudowa przejścia dla pieszych  w miejscowości Radymno ul. Złota Góra, w ciągu drogi  powiatowej Nr 1820R w km 0+211, przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Pruchnik w ciągu drogi powiatowej Nr 1778R w  km 0+239, przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Laszki w ciągu drogi powiatowej Nr 1696R w km  0+409, przebudowa przejścia dla pieszych  w miejscowości Jarosław w ciągu drogi powiatowej nr 1740R w km 0+482, przebudowa przejścia dla pieszych  w miejscowości Jarosław w ciągu drogi powiatowej Nr 1742R w  km 0+093  "

2. Lokalizacja przejść dla pieszych:

1)Radymno ul. Złota Góra, w ciągu drogi  powiatowej Nr 1820R w km 0+211,

2) Pruchnik w ciągu drogi powiatowej Nr 1778R w  km 0+239,

3)Laszki w ciągu drogi powiatowej Nr 1696R w km  0+409,

4)Jarosław w ciągu drogi powiatowej nr 1740R w km 0+482,

5) Jarosław w ciągu drogi powiatowej Nr 1742R w  km 0+093.

3.Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu

ul. Jana Pawła II 17

37-500 Jarosław

4. Kody Zamówienia wg CPV:

45.00.00.00-7 (Roboty budowlane)

71.32.00.00-7 (Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania)

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SPIS TREŚCI

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego:

I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

II. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1. Wymagania dotyczące terminów wykonania zamówienia

2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

III. Przepisy prawne

Data opracowania:                                                                                                                        Opracował:

8.10.2021r.                                                                                                                               Robert Dąbrowski

-1-

Ad.I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia  jest zaprojektowanie i wykonanie (formuła „zaprojektuj i wybuduj”)   przebudowy istniejących  przejść dla pieszych na "wyniesione"  wraz z wykonaniem prawidłowego, dedykowanego   oświetlenia .

Zamówienie obejmuje realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1) Przebudowa przejścia dla pieszych  w miejscowości Radymno ul. Złota Góra, w ciągu drogi  powiatowej Nr 1820R w km 0+211,

2) Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Pruchnik w ciągu drogi powiatowej Nr 1778R w  km 0+239,

3) Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Laszki w ciągu drogi powiatowej Nr 1696R w km  0+409,

4) Przebudowa przejścia dla pieszych  w miejscowości Jarosław w ciągu drogi powiatowej nr 1740R w km 0+482,

5) Przebudowa przejścia dla pieszych  w miejscowości Jarosław w ciągu drogi powiatowej Nr 1742R w  km 0+093

Ad.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

1. Zakres zamówienia obejmuje:

1) dokonanie wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,

2) przedstawienie zamawiającemu wstępnych rozwiązań projektowych z uwzględnieniem zastosowanych

materiałów do akceptacji,

3) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wyniesionych przejść dla pieszych oraz oświetlenia

dedykowanego przejść dla pieszych  , zgodnie z obowiązującym w tym       zakresie przepisami prawa

składająca się z:

a) Projektu Budowlanego i wykonawczego branży elektrycznej i drogowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i

zatwierdzeniami w ilości:

- branża elektryczna i konstrukcyjna – 5 egz.

- branża inżynierii ruchu - 5 egz.

b) Projektu Stałej Organizacji Ruchu - 5 egz.

c) Projektu Czasowej Organizacji Ruchu na czas wykonania -5 egz.

4) uzyskanie w imieniu zamawiającego niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji i pozwoleń wymaganych do

prawidłowego wykonania zadania,

5) realizacja robót budowlanych na podstawie wykonanych projektów wraz z doprowadzeniem terenu do stanu

istniejącego przed rozpoczęciem robót,

6) zgłoszenie rozpoczęcia robót w organach administracji architektoniczno-budowlanej w imieniu Zamawiającego

oraz uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia robót budowlanych,

7) przeprowadzenie prób i kontroli przewidzianych dla ww. robót,

8) przygotowanie dokumentacji odbiorowej,

9) sporządzenia dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem zmian i korekt wprowadzonych w czasie trwania

robót budowlanych.

2. Oprócz wersji papierowej dokumentacja projektowa musi być zapisana w formie elektronicznej

( edytowalnej) na nośniku CD/DVD ( w 2 egz), która winna być zaopatrzona w spis określający szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, w którym został zapisany). Wszystkie materiały

tekstowe takie jak    opisy techniczne, obliczenia, itp. muszą być zapisać w formatach PDF i WORD  ,  przedmiary  i     kosztorysy  w formacie PDF, oraz umożliwiającym edycję- exel i ath, formularz kosztorysu do oferty w formacie PDF oraz umożliwiającym edycję  - exel  i ath, przedmiar robót w formacie PDF, exel i ath , a część rysunkowa w formacie PDF i DWG lub DXF . Forma elektroniczna powinna być zgodna ze spisem wszystkich opracowań projektowych niezbędnych do realizacji robót budowlanych. W wersji elektronicznej należy przekazać kompletną dokumentację ( wszystkie rysunki zamieszczone w dokumentacji, części opisowe, i obliczeniowe, uzgodnienia, opinie itp.

3. Wykonawca na wniosek otrzyma od Zamawiającego upoważnienia do występowania w jego imieniu do poszczególnych organów celem uzyskania niezbędnych warunków, uzgodnień, zgód i pozwoleń.

4..Zakres prac projektowych

Zamówienie obejmuje opracowanie:

a) projektu budowlanego i/lub wykonawczego,

b) projektu zasilania,

c) projektu oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych zgodnie z wytycznymi WR-D-41-4.,

d) projektu czasowej i stałej organizacji ruchu,

e) uzyskanie niezbędnych warunków, opinii, uzgodnień dokumentacji projektowej oraz decyzji administracyjnych,

f) przedmiaru robót,

g) dokumentacji powykonawczej.

5. Zakres robót budowlanych

a) prace pomiarowe i przygotowawcze,

b) oznakowanie prowadzonych robót,

c) likwidację ewentualnych kolizji z sieciami podziemnymi i nadziemnymi,

-2-

d) wykonanie przewiertu pod drogą  rurą PVC minimum Ø110 mm dla instalacji oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych,

e) montaż słupów dla umieszczenia opraw oświetlenia dedykowanego – 10 szt.,

f) montaż zegara astronomicznego do sterowania oświetleniem dedykowanym,

g) wykonanie instalacji zasilania dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w kanalizacji kablowej ,

h) montaż szafki elektroenergetycznej dla umiejscowienie zabezpieczeń, sterowników oświetlenia, zegara astronomicznego, wszystkich urządzeń potrzebnych do wykonania zasilania infrastruktury energetycznej – zabrania się montażu skrzynek energetycznych na istniejących i planowanych słupach oraz masztach,

i) montaż oprawy dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych – 10 szt.,

j) wykonanie pomiarów parametrów oświetlenia dedykowanego po jego montażu,

k) odnowę oraz uzupełnienie istniejącego oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (w przypadku zmian w stanie istniejącym),

l) budowa wyniesionych przejść  dla pieszych,

ł) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

m) uporządkowanie placu budowy.

6. Parametry techniczne dróg związanych z przebudowa przejść dla pieszych:

1) kategoria dróg- publiczne,

2) klasa dróg- Radymno ul. Złota Góra, w ciągu drogi  powiatowej Nr 1820R w km 0+211-klasa drogi "Z", Pruchnik w ciągu drogi powiatowej Nr 1778R w  km 0+239-klasa drogi "Z", Laszki w ciągu drogi powiatowej Nr 1696R w km  0+409- klasa drogi "L", Jarosław w ciągu drogi powiatowej nr 1740R w km 0+482- klasa drogi "Z", Jarosław w ciągu drogi powiatowej Nr 1742R w  km 0+093- klasa drogi - "L".

3) przekrój- uliczny,

4) prędkość dopuszczalna- V-50 km/h(teren zabudowany),

5) ruch pojazdów-dwustronny,

6) szerokość jezdni- 5,5-7,3 m,

7) drogi zlokalizowane w terenie zabudowanym ( w rozumieniu Ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Ad.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Miejsca objęte przedmiotem zamówienia znajdują się na terenie powiatu Jarosławskiego  w gminie Laszki, gminie miejskiej Radymno, gminie miejskiej Jarosław oraz gminie miejskiej Pruchnik   w województwie podkarpackim.

Ad.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane. Wykonanie i oddanie do użytku musi również być zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań technicznych.

Ad.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe

1. W zakresie budowy oświetlenia dedykowanego LED

a) Wszystkie oprawy oświetleniowe proponowane przez Wykonawcę do realizacji inwestycji, muszą być wykonane wyłącznie jako typowe rozwiązania katalogowe, tym samym nie będą akceptowane przez zamawiającego oprawy wykonane jako rozwiązania: specjalne, na zamówienie, itp.

b) Dla potrzeb związanych z ww. oświetleniem nie należy stosować opraw tzw. parkowych.

c) Drogowe oprawy oświetleniowe wykonane w technologii LED. Oprawy oświetleniowe powinny charakteryzować się między innymi: minimalizacją kosztów w zakresie eksploatacji i utrzymania, trwałością korpusu i układów zasilających, odpornością na czynniki atmosferyczne i być odporne na stłuczenie, pokrywa oprawy wykonana z aluminium, korpus oprawy (rama) wykonany z niekorodującego odlewu aluminiowego.

2 .Konstrukcje wsporcze oświetlenia drogowego.

Dla wykonania oświetlenia drogowego należy stosować typowe bezpieczne konstrukcje wsporcze. Słupy i maszty oświetleniowe wykonane ze stali oraz z aluminium i ze stopów aluminium, które będą lokalizowane poza obiektami inżynierskimi (mostowymi), należy montować wyłącznie na fundamentach prefabrykowanych lub wykonywanych na placu budowy. Długość wysięgników oświetlenia drogowego należy dobrać w taki sposób, aby linia opraw nie była uzależniona od zmiany odległości poszczególnych słupów od krawędzi jezdni, w celu prowadzenia kierowców niezakłóconą linią świetlną.

3. W zakresie budowy wyniesionych przejść dla pieszych .

1. W ramach zadania należy zaprojektować i wykonać budowę wyniesionych przejść dla pieszych polegających w szczególności na:

1) budowie wyniesionych przejść dla pieszych z betonowej kostki brukowej bezfazowej. Przejścia dla pieszych

należy wynieść na wysokość ok. 12 cm ponad powierzchnie jezdni,

2) wysokość nierówności i uskoków ( w tym krawężniki) max 1 cm, jeżeli to możliwe całkowita eliminacja takich

uskoków,

3) wykonanie innych koniecznych elementów niezbędnych do funkcjonowania obiektu, w rejonie wyniesionego

przejścia dla pieszych należy przewidzieć regulację istniejących chodników, tak aby zapewnić ciągłość niwelety,

4) dostosowanie wyniesionych przejść dla pieszych  do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres wymaganego zajęcia terenu, w szczególności dotyczące ukształtowania wysokościowego i wyposażenia technicznego drogi( m.in. w urządzenia odwodnienia drogi, urządzenia bezpieczeństwa ruchu i oznakowania) należy uzgodnić z Zamawiającym ( zarządcą drogi) na etapie prac projektowych ( projekt budowlany i wykonawczy).

-3-

Ad.II. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Ad.1. Wymagania dotyczące terminów wykonania zamówienia

1) Termin rozpoczęcia realizacji prac projektowych : w dniu podpisania umowy.

2) Opracowanie koncepcji dokumentacji projektowej i przedstawienie jej Zamawiającemu – do 15 dni od dnia

zawarcia umowy,

3) Termin wykonania dokumentacji projektowej: do 60 dni od dnia zawarcia umowy( rozumiane jako uzyskanie   skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych).

4) Termin przekazania terenu budowy w ciągu 7 dni po uzyskaniu przez Wykonawcę zamówienia   skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

5) Termin zakończenia realizacji robót jednoznaczny jest z data fizycznego zakończenia robót potwierdzony w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru i pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu.

6) Termin zakończenia realizacji robót – wykonanie robót budowlanych: do 120 dni od przekazania terenu budowy.

7) Zakończenie realizacji zamówienia: 195 dni od daty zawarcia umowy.

8) Dokumenty niezbędne do przeprowadzenia odbioru końcowego robót, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem zakończenia realizacji robót.

9) Ostateczny odbiór zamówienia odbędzie się niezwłocznie po dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia przedmiotowego odbioru i zweryfikowaniu ich przez Zamawiającego.

10) Dostarczenie inwentaryzacji powykonawczej– w dniu ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia.

Ad.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Prace budowlane powinny być realizowane w oparciu o uzgodnione i zatwierdzone projekty przekazane Zamawiającemu.

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były prowadzone w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. W czasie wykonywania robót należy zapewnić przejezdność oraz bezpieczeństwo ruchu.

Teren przewidziany pod prace będzie udostępniony Wykonawcy na podstawie protokołu przekazania terenu. Z uwagi na charakter robót nie wymaga się specjalistycznego przygotowania terenu i tworzenia zaplecza budowy. Miejsce składowania ziemi z wykopów i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z właściwym przedstawicielem zamawiającego ( Inspektorem nadzoru).

Zamawiający wymaga wykonania projektów i robót w taki sposób, aby spełnić wymagania Polskich Norm oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót. Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm przy spełnieniu szczegółowych zasad określonych w dokumentacji technicznej zaakceptowanej przez Zamawiającego.

1. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

a) organizacji robót budowlanych;

b) zabezpieczenia interesów osób trzecich;

c) ochrony środowiska;

d) warunków bezpieczeństwa pracy (BIOZ);

e) warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego;

f) zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.

2.Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę za wyjątkiem materiałów

budowlanych nadających się i przewidzianych w dokumentacji projektowej do ponownego wykorzystania.

3.Materiały, o których mowa w pkt. 2, powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r, poz. 1570 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w STWiORB.

4. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:

1) rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji robót

budowlanych – w aspekcie ich zgodności  z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy;

2) stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do

3) obrotu oraz zgodności parametrów  z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych;

4) sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania  z projektem wykonawczym i

specyfikacjami technicznymi.

5. Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

1) użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich

parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy - deklaracje zgodności, aprobaty techniczne na

budowane elementy;

2) jakość wykonania robót i dokładność montażu;

3) prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia.

6. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

1) odbiór dokumentacji projektowej

2) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

3) odbiór częściowy;

4) odbiór końcowy;

5)odbiory pogwarancyjny.

-4-

Szczegółowe rozwiązania projektowe wpływające na zwiększenie zakresu  i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym ilości planowanych robót mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej).

Ad.III. Przepisy prawne

1. Zamawiający oczekuje, że przedmiot Zamówienia w zakresie projektowania i wykonania zostanie zrealizowany zgodnie z zapisami umownymi i obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami   wiedzy technicznej  oraz z zastosowaniem sprawdzonych technologii.

2. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót, w szczególności:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;

6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;

7) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;

8)Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;

9)Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych;

10)Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem;

11) Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych

02-2021.07.01

-5-